СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Извършване на СМР, съгласно Технически проект за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ -ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“

КОД: 45246410

София

2018г.

# Общи условия

## Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Заместник-Кмета на Столична Община Йоана Христова упълномощена съгласно заповед №СОА17-РД09-78/17.01.2017г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП.

## Описание на предмета на поръчката:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Извършване на СМР, съгласно Технически проект, за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ -  ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“

## Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка:

Строежът е ПЪРВА КАТЕГОРИЯ съгласно чл.2, ал.7 на Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи към Закона за устройство на територията.

Строително – монтажните работи са свързани с възстановяване и надграждане на лявата дига на корекцията на река Лесновска, в участък от края на новоизградената лява дига при с.Долни Богров в посока срещу течението, до ж.п. моста преди с.Равно поле. Дължината на участъка е 1897 метра. Целта е осигуряване на безпрепятственото отвеждане на постъпили високи води с обезпеченост р=1% и проверовъчно водно количество с обезпеченост р=0.1%. Ситуация на корекцията е дадена в ГРАФИЧНАТА ЧАСТ на проекта. На нея са нанесени със съответните означения начало, край на участъка и километраж на трасето. На ситуацията са нанесени и всички съществуващи ситуационни елементи.

За проектния участък геометричните параметри на корекцията са следните:

- тип на профила – двоен трапец

- ширина дъно малко корито - 11.00м ,

- дълбочина  малко корито - 1.00м ,

- откос малко корито 1:1.50

- ширина берма - 6.25м

- ширина дъно голямо корито - 26.50м

- височина дига – 3.50м

- откос дига – 1:2.00

- ширина корона дига – 2.00м

- среден надлъжен наклон – I=0.0011

Избрания тип напречен профил за надграждане е следния:

Профил тип 1: Дължина 1687 м., височината на надграждане спрямо съществуващата корона дига е ср.0.80м , като в различните профили варира от 0,70м – мин до 1,50м макс. Ширина на короната – 3,00м , височина /от бермата/ средна – 4.00м , среден воден откос 1:2.0, наклон на проектната корона било  I=0.00117 и въздушен откос 1:1.80.

Профил тип 2: дължина – 210 м, височината на надграждане спрямо съществуващата корона дига е ср.1.00м , като в различните профили варира от 0,90м  до 1,20м. Ширина на короната – 2,00м , височина  средна – 2.50м , среден воден откос 1:2.0, наклон на проектната корона било  I=0.00117  и въздушен откос 1:1.80.

Предвидено е откритите откоси на изградената дига да се защитят от ерозия, като се затревят.

Строително-монтажните работи по изпълнението на проекта включват дейности, характерни за хидротехническите обекти, които са почти изцяло механизирани. Предвидено е изкопните работи да се извършват от багер и самосвал, а насипните работи - от булдозер, валяк и самосвал.

Съгласно Експертната оценка на съществуващата трайна растителност, приложена към Проекта, ще се премахнат и изкоренят 470 броя дървета с диаметър от 10см  до 40см и 10 броя дървета с диаметър над 70см. Същите ще се извозят до инсталация за преработка  - „Хан Богров“. Ще се извърши компесаторно озеленяване в съотношение 1:3 спрямо премахнатата растителност, съгласно приложената техническа спецификация

Техническият проект съдържа следните части:

- Геодезия;

- Инженерна геология;

- Хидрология;

- Строителна - хидротехническа;

- Хидравличен анализ;

- План по безопасност и здраве;

- План за управление на отпадъците;

- Временна организация на движението;

- Експертна оценка на съществуващата трайна растителност и техническа спецификация за извършване на компесаторно озеленяване.

## Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката по обекти е както следва:

Обща прогнозна стойност на поръчката е 875 000лв.(осемстотин седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС, съответно 1 050 00лв.(един милион и петдесет) лева с ДДС.

- Финансиране и начин на плащане:

  - Процедурата е с осигурено финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с ПМС №63/26.04.2018г. Плащанията ще се извършват от бюджета на Столична община съгласно проекта на договор, приложение към документацията за участие.

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- Обособени позиции.

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

- Място за изпълнение

Столична община, землището на с. Долни Богров

- Срок за изпълнение на обществената поръчка.

  - Договорът влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Възложителя.

  - Срок за изпълнение е до 6/шест/ месеца от датата на протоколите за откриване на строителната площадка.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

- Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

  - Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

  - Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

  - Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 11.1.

  - Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

- Изменение на условията.

  - Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

  - Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.12.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

  - Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

  - След изтичането на сроковете по т.12.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

  - С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Общи изисквания към участниците в процедурата.

  - В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

  - За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/ лицата, които представляват участника;

б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

в/ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

  - Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по т. 13.2.

  - Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

  - Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Обединение:

  - Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

  - Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка.

    - правата и задълженията на участниците в обединението;

    - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

  - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

  - В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. В него членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

  - В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

  - В случай, че Участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица преди сключването на договора представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ, или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

- Подизпълнители.

  - Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

  - Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняванеследва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

  - Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 15.2.

  - Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

  - Разплащанията по т. 15.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

  - Към искането по т. 15.5, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

  - Възложителят има право да откаже плащане по т.15.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

  - Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

  - Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

  - След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

  - Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия.

    - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

    - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности;

  - При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 15.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75, ал.2 от ППЗОП.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Използване на капацитета на трети лица.

  - Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности и професионалната компетентност.

  - Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

  - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

  - Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.18.3.

  - Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.18.3 и 18.4.

  - Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност относно изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чиито капацитет се използва за доказване на съоветствието с критериите, свързани с икономическото и финансово състояние на участниците.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

- Икономическо и финансово състояние на участниците.

  - Всеки участник трябва да е реализирал минимален специфичен оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3(три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 000 000 (един милион) лева.

  - Всеки участник трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, като лице, изпълняващо строителна дейност отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка (първа категория, съгласно чл.137 от ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството.

  - Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:

Съответствието с изискванията Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, като посочва съответната информация за обстоятелствата.

За доказване на изискванията, участникът представя един или някои от следните документи:

- Удостоверения от банки;

- Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

- Справка за минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

- Технически и професионални изисквания към участниците.

  - Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

  - Съответствието с изискванията по т. 20.1 - Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение дейности през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката.

Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 20.1 - Списък на идентичното или сходно строителство, придружен с Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

*Забележка: Сходни с предмета на поръчката изпълнени СМР са: Ремонт, възстановяване или изграждане на диги и други хидротехнически съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите на реки, язовири и други водни обекти, включително изграждане на земно – насипни корекции на реки и дерета.

  - Участникът трябва да разполага с необходимия минимален брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, както следва:

    - строителен инженер със специалност: Хидротехническо строителство или Хидромелиоративно строителство;

    - строителен инженер със специалност: геодезия

    - ландшафтен архитект, еколог или инженер – лесовъд

    - техническо лице, което да отговаря за контрола на качеството – преминат квалификационен курс за контрол на качеството.

  - Съответствието с изискванията по т. 20.3, Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация, № на диплома за завършено висше образование, № на удостоверение/валидно удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол на качеството за лицето, отговарящо за контрола на качеството и опит на лицата.

  - Документът, с който се доказва изискването по т. 20.3. е Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, лицата които ще изпълняват строителството с посочено образование, опит в областта и придобита квалификация, Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

  - Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване:

строителна механизация:

- БАГЕР /верижен/ – 1 бр.

- БАГЕР /колесен/ – 1 бр.

- БУЛДОЗЕР – 1 бр.

- ВАЛЯК /ръчен/ - 1 бр.

- гладък/пневматичен ВИБРОВАЛЯК – 1 бр

транспортна техника:

- САМОСВАЛ – 6 бр.

*Забележка: Самоходните машини, използвани за земни работи да са регистрирани по реда на Наредба №2 от 03.02.2016г. за условията и реда за регистрация на техниката, по Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника или по друг регистрационен режим.

  - При подаване на оферта, съответствието с изискването на т. 20.6 участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т.9 информация за наличието на необходимите съоръжения и техническо оборудване, като на самоходните машини се впишат и регистрационните им номера.

  - Документът, с който се доказва изискването по т. 20.6. е декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.

V. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;

- Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа категория, съгласно чл.137, ал. 1, т.1 от ЗУТ(Закон за устройство на територията) и четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“ от Правилник за реда на вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

  - За доказване на професионалната годност (правоспособност) участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства по т.21, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

  - Документът, с който се доказва изискването по т.21 е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, ще изпълняват строителство.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

- Технически спецификации съгласно Приложения№1 Технически проект за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ -  ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“.

VII. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

- Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „НАЙ - НИСКА ЦЕНА”, съгласно Приложение №2 Методика за оценка.

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

- Съдържание на офертите и изисквания

  - Опис на съдържанието.

  - Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

  - В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

*Забелжка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

  - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

  - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка;

    - правата и задълженията на участниците в обединението;

    - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. В него членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

  - Техническо предложение, съгласно Образец № 1, съдържащо:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) Декларация за срока на валидност на офертата;

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

е) Линеен график за предложения от участникът срок за изпълнение.

  - "Предлагани ценови параметри" - Образец №2

    - В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват.

## *Забележка: Цените следва да са представени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.При несъответствие между изписаните цифром и словом цени, за валидни ще се приемат изписаните с думи стойности.

*Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

*Забележка: При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за участие, обявлението за обществената поръчка, а при необходимост могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, достъпни на електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007

- Подаване на оферта:

  - Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис.

  - Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката;

  - Опаковката включва документите посочени в т.25 от настоящата документация и техният опис, електронен/оптичен носител с ЦИФРОВО ПОДПИСАН ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец №2.

  - Участниците групират/обособяват и подвързват в отделна/и папка/и документите за подбор и техническото предложение;

  - Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка;

  - Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- Разглеждане и оценка на офертите:

  - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП;

  - Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат уведомени за промяната чрез „Профила на купувача“ най-малко 48 часа преди новоопределения час, съгласно чл.53 от ППЗОП.

  - Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

- Гаранция за авансово плащане за изпълнение на строителството в размер на 100% от стойността на аванса (до 20% от стойността на договора). Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя съгласно проекта на договор.

- Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

  - Гаранцията за изпълнение се освобождава по начин, указан в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.

  - Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

  - Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане се представят в една от следните форми:

28.3.1. парична сума;

28.3.2. банкова гаранция;

28.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

  - Гаранциите по т. 28.3.1 или т. 28.3.2 може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

  - Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и авансово плащане.

  - Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

  - Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

  - При представяне на гаранциите във вид на платежно нареждане – паричните суми се внасят по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

  - Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

28.9.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение на Договора и да бъде със срок на валидност 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

  - Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора и трябва да отговаря на следните изисквания:

28.10.1.Когато Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде със срок на валидност 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на представената застраховка се удължава или се издава нова.

28.10.2. Застрохователната премия следва да е платима еднократно.

28.10.3. Застраховката се сключва от Изпълнителя, след одобрението й от страна на Възложителя.

  - Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

- Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

X. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

- Техническо предложение, съгласно Образец № 1;

- Ценово предложение на участника, съгласно Образец №2;

- Проект на договор – Образец №3

- Приложение №1 – Технически проект

- Приложение №2 – Методика за оценка

OБРАЗЕЦ № 1.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

Извършване на СМР, съгласно Технически проект за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ -  ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР, съгласно Технически проект, ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на Възложителя и Техническите спецификации.

- Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство;

- Ще изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата проекти, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.

- Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок на изпълнение на обществената поръчка, като гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката, както следва:

За изпълнение на СМР - .................................. календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

*Забележка: Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

- Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности по видове работи, както следва: …………………………………………

*Забележка: Предложението за гаранционните срокове трябва да бъдат в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Декларирам,че съм :

  - Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

  - Срокът на валидност на офертата е 6 месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

  - При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

  - ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

- В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената поръчка, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

- Задължаваме се да осигурим за целия срок на договора персонал, който ще изпълнява поръчката и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.

Прилагамe документ за упълномощаване (отнася се за случаите, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника).

*Забележка: При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

Линеен график за изпълнение на СМР.

Други по преценка на участника.

| Дата | ............................/ ............................/ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .................................................................................................................... |
| Подпис (и печат) | .................................................................................................................... |

OБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

Извършване на СМР, съгласно Технически проект за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ -  ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР, съгласно Технически проект, ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: за Извършване на СМР, съгласно Технически проект за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ - ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“, както следва:

      - След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка, правим следното обвързващо ценово предложение за изпълнение на поръчката:

| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |
| --- |
| № | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА | СТОЙНОСТ (лв) |
| ЕТАП 1 |
| РЕМОНТ НА ЛЯВАТА ДИГА НА Р. ЛЕСНОВСКА |
| 1 | Окосяване на тревна растителност, изсичане на храсти, събиране на купчини и изгаряне | m2 | 15000 |  |  |
| 2 | Отсичане и изкореняване на дървета с диаметър до 40 см | бр | 470,00 |  |  |
| 3 | Отсичане и изкореняване на дървета с диаметър над 70 см | бр | 10,00 |  |  |
| 4 | Разтрупване на ствол на дърво на секции по 1м | m3 | 498,00 |  |  |
| 5 | Натоварване и извозване на премахнатите дървета до 10км | m3 | 498,00 |  |  |
| 6 | Изкоп хумус | m3 | 5134,00 |  |  |
| 7 | Изкоп съществуваща дига | m3 | 4620,00 |  |  |
| 8 | Изкоп съществуваща дига ръчен | m3 | 462,00 |  |  |
| 9 | Земен насип уплътнен - доставка , полагане и уплътняване | m3 | 37088,00 |  |  |
| 10 | Хумус за полагане - доставка , полагане и уплътняване | m3 | 2938,00 |  |  |
| 11 | Пясъчна подложка - доставка , полагане и уплътняване | m3 | 340,00 |  |  |
| 12 | Трошен камък 35<d<70 - доставка, полагане и уплътняване | m3 | 917,00 |  |  |
| РАМПИ ЗА ДОСТЪП |
| 13 | Сипица - доставка и полагане | m3 | 19,00 |  |  |
| 14 | Трошен камък 35<d<120 - доставка, полагане и уплътняване | m3 | 82,00 |  |  |
| 14 | Земен насип уплътнен - доставка , полагане и уплътняване | m3 | 573,00 |  |  |
| 15 | Изкоп хумус | m3 | 17,00 |  |  |
| ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ |
| 16 | Затревяване на въздушния откос на дигата | m2 | 16 000,00 |  |  |
| 17 | Почистване на района от излишни отпадъци,материали,събиране натоварване и извозване до депо- 10км. | m3 | 60,00 |  |  |
| ИЗПИТВАНИЯ НА НАСИПИТЕ |
| 18 | Пробонабиране и изследване на насипи за дига | бр. | 70,00 |  |  |
| ИЗПИТВАНИЯ НА ГЕОЛОЖКАТА ОСНОВА |
| 19 | Пробонабиране и изследване на геоложки проби от съществуващата дига и основа | бр. | 6,00 |  |  |
| КОМПЕСАТОРНО ЗАЛЕСЯВАНЕ |
| 20 | Трасиране на посадъчни места за дървета с дървени колчета | бр. | 1 440,00 |  |  |
| 21 | Доставка на посадъчен материал - Яворолистен платан (Platanus x acerifolia) с височина 150 см | бр. | 600,00 |  |  |
| 22 | Доставка на посадъчен материал - Евро-американска топола (Populus x euroamericana, мъжки култивар) с височина 150 см | бр. | 840,00 |  |  |
| 23 | Засаждане на посадъчен материал - Яворолистен платан, включително изкопаване на дупки | бр. | 600,00 |  |  |
| 24 | Засаждане Евро-американска топола (Populus x euroamericana, мъжки култивар), включително изкопаване на дупки | бр. | 840,00 |  |  |
| 25 | Първоначално поливане на новозасадени дървета | м3 | 72,00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР за ЕТАП 1 без ДДС |  |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ 10% |  |
| ОБЩО С ДОПЪЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ |  |
| ДДС 20% |  |
| СТОЙНОСТ НА ЕТАП 1 С ДДС |  |

2. Елементи на ценообразуване на допълнително възникнали и непредвидени видове работи:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

6. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

7. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в предложението за изпълнение на поръчката и договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вклщчително външни за страната органи.

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност и изискванията на Документацията за участие, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*Забележка: Цените трябва да са посочени в български лева. Участник, който предложи елемент на ценообразуване, несъответстващ на изискванията на националното законодателство и настоящата документация ще бъде отстранен от настоящата обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

| Дата | ............................/ ............................/ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ...................................................................................... |
| Подпис (и печат) | .................................................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №3

Д О Г О В О Р

Днес, ______ 2018 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от заместник-кмета на Столична община Йоана Христова, възложител за направление „Зелена система, екология и земеползване”, съгласно Заповед  № СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и от друга страна:

………………, ЕИК ……………….., представлявано от …………………….............., със седалище и адрес на управление …............................................…………, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал.1 и 6 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение за класиране № СОА18-....………../ ……………2018 г.,  за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР, съгласно Технически проект за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ -  ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ............................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за изпълнението на СМР в размер на ..................................(до 20 % /двадесет процента/) от стойността на съответната сума по чл.2 с ДДС, или .................../... словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, от датата на Протокол за откриване на строителна площадка и представяне на оригинална фактура, придружена с гаранция за стойността на аванса. Гаранцията обезпечаваща авансово предоставените средства, се освобождават в три дневен срок от извършванена окончателното плащане по ал.5 или връщане на аванса

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на документи, съгласно ЗУТ и Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, проверени и съгласувани от КОНСУЛТАНТА (строителния надзор) по чл. 166 от ЗУТ, сметка 22 и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едно междинно плащане, което не може да надвишава 60% (шестдесет процента) от стойността на договорените видове работи по чл.2, при условията на чл.3, ал. 3.

(5) Окончателното плащане ще се извърши в 30 /тридесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършените СМР, констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и разрешение за ползване, след приспадане на преведения аванс и междинните плащания.

Чл. 4. (1) Всички плащания по настоящия договор ще се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: ……………………………

Банкова сметка: ……………………………….

Банков код: ……………………………………..

В случай на промяна в банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако в определения срок не е получено уведомление за промяната, то плащането се счита за надлежно извършено.

(2) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

(3). Непредвидените, надвишените и/или допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТ по чл. 166 от ЗУТ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, АВТОРСКИ НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат, от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. Непредвидените, допълнително възникнали нови видове СМР се заплащат по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ анализни цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 							................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда				........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи					........................ %

- печалба								........................ %

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

(4) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(6) Разплащанията по ал.5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв 15-дневен срок от получаването му*

(7) Към искането по ал.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III.	СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Договорът влиза в сила от регистрационния индекс в деловодната система на Столична община и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора.

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по договора за изпълнение на СМР е ............. /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка,

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писменно в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване на договора, уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата който ще извършват:

- инвеститорски контрол;

- упражняване на строителен и авторски надзор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ, АВТОРСКИЯТ НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласуват график за извършването на отделните видове СМР, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график.

(4) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, или от страна на друг общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.6, ал.1.

(5) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури КОНСУЛТАНТ по чл. 166 от ЗУТ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, АВТОРСКИ НАДЗОР при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

2. Да извършва разплащане, съгласно чл.3 от настоящия договор.

3. Да не заплаща некачествено извършените СМР.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да получи пълно, точно и качествено изпълнение на предмета на договора.

2. Да иска повторно да бъдат изпълнени СМР, които са извършени некачествено. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, в съответния констативен Акт и се вписва в заповедната книга.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ,  ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ И АВТОРСКИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорените срокове по чл. 6, ал.1, в съответствие с:

•	поетите ангажименти, съгласно техническия проект и техническото предложение с приложенията към него e неразделна част от договора;

•	действащата нормативна уредба в Република България.

2. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на технически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

3. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

4. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба РД02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите в РБ, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  КОНСУЛТАНТА, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И АВТОРСКИ НАДЗОР необходимите сертификати.

5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, АВТОРСКИЯ НАДЗОР и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

6. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, АВТОРСКИЯ НАДЗОР и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ.

7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, АВТОРСКИЯ НАДЗОР и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и приемателната комисия.

8. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ ще даде писмено разрешение за закриването им.

9. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

11. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 4, ал.3.

12. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на някои от сроковете по чл.6, ал.1.

13. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

14. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

15. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получава възнаграждението за извършената доставка в размера и сроковете, определени с настоящия договор

2. на съдействие от Възложителя и да получи необходимат информация и документи за изпълнение на дейностите предмет на договора.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “Професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора, както и да не допуска замърсяване на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките, както и да намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети от подобно естество, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

(5) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(6). След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(7). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(8). Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(9). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.14.(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:............... съгласно Техническото предложение на Изпълнителя и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 14.ал.1 остават.

(6) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за гаранционно поддържане не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 дни от настъпване на невъзможността;

3. При прекратяване на юридическо лице – ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. При условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

Чл.16. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати без предизвестие договора:

1. при забавяне на строителството с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

2. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

3. При установяване на два или повече случаи на некачествено изпълнение, изразяващо се в отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или нормативните изисквания установени с констативен протокол, подписан от длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, АВТОРСКИЯ НАДЗОР и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ;

Чл.18. При прекратяване на договора при условията на чл.17, т.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

Чл.19. При прекратяване на договора при условията на чл. 15, т.2 и т.3, чл. 16, т.2 и т.3, чл.17, т.1, т.2 и т.3 както и при прекратяване на договора при условията на чл.118, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс за съответната възложена, но неизпълнена дейност, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяване на договора.

Чл.20. Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116, ал.1 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. При неспазване на срока по чл.6, ал.1 за СМР по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 %  от стойността по чл.2, без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност.

Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер до 5% от стойността на договора по чл. 2 без ДДС, както и отстраняване на всички некачествено извършени работи. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, АВТОРСКИЯ НАДЗОР и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ, който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.27. В случаите на неизпълнение на срока по чл. 6, ал. 1 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените вреди.

Чл.29. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

VIII. ГАРАНЦИИ

Чл.30. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор в размер на.............. (......................лева), представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС е представена под формата на ..….. (парична сума или банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.4.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

1. сумата от ......................., съставляваща 75 % от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок от 30 дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

2. сумата от ....................., съставляваща останалите 25 % от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок от 30 дни след след изтичане на гаранционния срок по чл.14, ал.1.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция или застраховка за изпълнение на договора, преди частичното и освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по чл.30, ал.4, т.1;

(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на договора по банков път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от нея в срока и при условията на чл.30, ал.4.

Чл.31. (1) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(2) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(3) В случаите по чл.17, т.2 и т.3, гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди, щети и пропуснати ползи.

(4) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови гаранцията до пълния й размер в срок до 10 /десет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора с 7-дневно предизвестие.

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в настоящия договор.

ІХ. Непреодолима сила

Чл. 34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 35. „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 36. Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 37. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 38. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 39. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

Чл. 40. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 41. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в административната информационна система на Столична община.  Регистрирането на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема датата на неговото съставяне.

Чл. 43 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....................................................

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ(лица отговорни за изпълнението на договора):  ........................

(2)	При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл. 44. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

Чл. 45. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

Чл. 46 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

Чл. 47 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Чл. 48. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/”.

Чл. 49. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 50. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение, Ценово предложение на Изпълнителя, Списък на технически лица, ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, Гаранция за изпълнение на договора банкова/застраховка.

Забележка:Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА					……………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Йоана Христова/				/…………………………/

Възложител съгласно Заповед №СОА17-РД09-78/17.01.2017 г.

на Кмета на Столична община

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Савелина Гекова/