|  | ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на техника за третиране на битови отпадъци, транспортьори, барабанни сита и сепаратори,

произведени от Eggersmann Anlagenbau GmbH  в завод за МБТ на отпадъци с производство на  RDF-гориво, - с. Яна, местност Садината

- ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ:

Настоящото техническо задание е изработено поради необходимостта от доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на техника за третиране на битови отпадъци и ремонти на Барабанни сита тип Ciebtrommel 2450x10920, Въздухолентови сепаратори и лентови транспортьори, произведени от Eggersmann Anlagenbau GmbH и монтирани в Завода за МБТ - ОП СПТО и онлайн поддръжка на СКАДА система:

- Барабанни сита тип Ciebtrommel 2450x10920 номера DS.2.01.1, DS.2.01.2, DS.2.01.3 и DS.2.01.4., монтирани в Сграда за механично сепариране – 4 /четири/ броя;

- Въздухолентови сепаратори 04M 0081 AF001, 04M 0082 AF001, 04M 0083 AF001 и 04M 1051 AF001, монтирани в Сграда за производство на RDF гориво – 4 /четири/ броя;

- Лентови транспортьори - 194 /сто деветдесет и четири/ броя, монтирани във всички производствени сгради;

- Онлайн поддръжка на СКАДА система.

Машините са предназначени за обработка на смесени битови отпадъци. Средата, предвидена за експлоатация на машината е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци.

За подробности относно функционирането и операциите по поддръжката, фирмата трябва да е запозната с ръководствата (Приложение „Ръководство“), предоставени от производителя - фирма Eggersmann Anlagenbau GmbH.

# II ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

# Барабанни сита:

| информационен лист No.: / Data Sheet No.: | MS 11 |
| --- | --- |
| No. | Com.-No.: | Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – Проектиране и строителство на завод за Механично–биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво INTEGRATED SYSTEM OF SOLID WASTE TREATMENT FACILITIES OF SOFIA MUNICIPALITY -DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MECHANICAL - BIOLOGICAL TREATMENT (MBT) PLANT FOR PROCESSING WASTE AND PRODUCTION OF REFUSE DERIVED FUEL | количество / Quantity | 4 |  |
| информационен лист: Ситов барабан / Data sheet: Drum Screen |
|  |  | Pos. No. DS.2.01.1 |  | AKS-No. | 02M 0021 AF001 |  |  |
|  |  | Pos. No. DS.2.01.2 |  | AKS-No. | 02M 0022 AF001 |  |  |
|  |  | Pos. No. DS.2.01.3 |  | AKS-No. | 02M 0023 AF001 |  |  |
|  |  | Pos. No. DS.2.01.4 |  | AKS-No. | 02M 0024 AF001 |  |  |
| 1 | описание / Description | Ситов барабан / Drum screen |
| и2 | доставчик / Supplier | Eggersmann Anlagebau Kompoferm GmbH |
| 3 | вид / Type | Ситов барабан / Drum screem |
| 4 | употреба / Use | Сортиране на отпадъци на различни фракции / Sorting of waste to different fractions |
| 5 | материал / Medium | Твърдите битови отпадъци / Municipal Solid Waste |
| 6 | Работа информация / Working data |  |
| 7 | зърнометрия на Материала / Material grainsize | 0-300mm |
| 8 | скорост на подаване / Feed rate | Прибл. / Approx33 T/h |
| 9 | влажност / Humidity | Прибл. 35-45% / Approx 35-45% |
| 10 | Обемна плътност / Bulk density | 0,2 - 0,35 T/m3 |
| 11 | Характерни размери за Ситов барабан/ Charactaristic Dimensions for the Drum screen |  |
| 12 |  | дължина / Length | 10,0m |
| 13 |  | широчина / Width | 3,35m |
| 14 |  | височина / Height | 3,50m |
| 15 | Размер сито/ Dimensions Sieve: |  |
| 16 |  | дължина / Length | 8,08 m |
| 17 |  | диаметър / Diameter | 2,45 m |
| 18 | Технически данни / Technical data: |  |
| 19 | екран плоча Тип на отвора Screen plates Type of holes | Кръгли отвори/square perforation |
| 20 | Ситови решетки Вид на отворите/Screen plates Type of holes | Кръгли отвори |
| 21 | Дебелина на ситовата решетка/Thickness of screen plate | 10mm |
| 23 | Материал на ситовата решетка/Material of screen plate | St. 37 (нормално циментирана стомана/normal steel) |
| 23 | Номинален капацитет / Rated capacity | 26t/h 33 t/h |
| 24 | Максимален капацитет / Max capacity | 33 t/h |
| 25 | Мощност на задвижването / Drive power | 15 kW |
| 26 | Напрежение / Voltage | 230/400 V, 50 Hz 200mm |
| 27 | Размер на отворите / Hole size | 200mm |
| 28 | Скорост на барабана / Drum speed | 4-18 rpm |
| 29 | Наклон на барабана / Drum inclination | 4° |

| 1. Подаваща лента 2. Корпус на барабана 3. Люкове за техническо обслужване 4. Кожух на ситовия барабан 5. Достъп за поддръжка откъм предната страна 6. Преливник на ситовия барабан 7. Пресяване – стъпка 1 8. Пресяване – стъпка 2 9. Носеща конструкция на ситовия барабан | 1. Infeed belt 2. Drum body 3. Maintenance hatches 4. Screening drum housing 5. Front-side maintenance access 6. Screening drum overflow 7. Screening – step 1 8. Screening – step 2 9. Screening drum supporting structure |
| --- | --- |

| Ситови барабани Ситовите барабани разделят входящия материал на фракции с различни размери. Конкретните видове отпадъци, пропускливостта и размерът на ситото определят размера на ситовия барабан. Могат да се реализират между една и четири стъпки на пресяване. Могат да се монтират вградени компоненти като механизми за отваряне на торби, акселератори или смесители за по-добър контрол на резултата от пресяването. Кожухът на ситовия барабан се състои от устойчива стоманена решетка с големи люкове за техническо обслужване и врати, в съответствие със съотносимите изисквания за безопасност. Затворените улеи за прехвърляне свеждат до минимум образуването на прах. Носещата конструкция може да се адаптира към изискванията по отношение на обекта | Screening Drums Screening drums separate the material input into different sized fractions. The specific waste types, throughput capacities and screen size of the output fractions determine the size of the screening drum. From one to four screening steps can be realised. Built-in parts, such as bag openers, accelerators, or mixers, can be installed to better control the screening result. The screening drum housing is comprised of a stable steel plate construction with large maintenance hatches and doors, conforming to the relevant safety requirements. Closed transfer chutes minimise the dust load. The supporting structure can be adapted to site requirements. |
| --- | --- |

# Въздушно лентов сепаратор фракция 60-200 mm:

| No. | Com.-No.: | Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – Проектиране и строителство на завод за Механично–биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво INTEGRATED SYSTEM OF SOLID WASTE TREATMENT FACILITIES OF SOFIA MUNICIPALITY -DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MECHANICAL - BIOLOGICAL TREATMENT (MBT) PLANT FOR PROCESSING WASTE AND PRODUCTION OF REFUSE DERIVED FUEL | количество / Quantity | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| информационен лист: въздушно сепаратор / Data sheet: Air Separator |
|  |  | Pos. No. AS.4.04.1-3 | AKS No 04M 0081 AF001 04M 0082 AF001 04M 0083 AF001 |
| 1 | описание / Description | въздушно сепаратор / Air separator |
| 2 | доставчик / Supplier | Eggersmann Anlagebau Kompoferm GmbH |
| 3 | вид / Type | въздушно сепаратор / Air separator |
| 4 | употреба / Use | Сортиране на отпадъци на различни фракции / Sorting of waste to different fractions |
| 5 | материал / Medium | Твърдите битови отпадъци / Municipal Solid Waste, biodried fraction |
| 6 | Работа информация / Working data |  |
| 7 | зърнометрия на Материала / Material gainsize | 60-200 mm |
| 8 | скорост на подаване / Feed rate | Прибл. / Approx 12 T/h |
| 9 | влажност / Humidity | Прибл./ Approx 15-20% |
| 10 | Обемна плътност / Bulk density | Прибл. / Approx 0,25 -0,30 T/m3 |
| 11 | Характерни размери за въздушно сепаратор/ Charactaristic Dimensions for the Air separator |  |
| 12 |  | дължина / Length | 9,20 m |
| 13 |  | широчина / Widht | 2,40 m |
| 14 |  | височина / Height | 5,70 m |
| 15 | Размер - транспорт Dimensions - transport: |  |
| 16 | Размер сито/ Dimensions: |  |
| 17 |  | дължина / Length | 9,20 m |
| 18 |  | широчина / Widht | 2,40 m |
| 19 |  | височина / Height | 2,40 m |
| 20 | Технически данни / Technical data: |  |
| 21 | Номинален капацитет / Rated capacity | 11,5 t/h |
| 22 | Максимален капацитет / Max capacity | 14,0 t/h |
| 23 | Мощност на задвижването / Drive power | 15,0kW (blower) |
| 24 | напрежение / Voltage | 230/ 400V |
| 25 | Мощност на задвижването / Drive power | 22,0kW (blower) |
| 26 | напрежение / Voltage | 230/ 400V |
| 27 | Мощност на задвижването / Drive power | 2,2kW (conveyour) |
| 28 | напрежение / Voltage | 230/ 400V |
| 29 | Тегло на съоръжението / Weight of Equipment | 15t |

| 1. Утаителна камера 2. Нагнетателен въздушен вентилатор 3. Филтър 4. Вентилаторна камера 5. Огъната лента 6. Ускорителна подаваща лента 7. Отвеждаща лента за тежки материали 8. Циркулационен вентилатор 9. Примерна стоманена конструкция 10. Отвеждаща лента за леки материали | 1. Settling chamber 2. Exhaust air fan 3. Filter 4. Blowing chamber 5. Arch belt 6. Infeed acceleration belt 7. Heavy material outfeed belt 8. Circulating fan 9. Steel structure example 10. Light-weight material outfeed belt |
| --- | --- |

| В общи линии сепараторът служи за разделяне на входящите материали на лека и тежка фракция. Леката фракция, включваща картон, хартия, пластмаси и фолио, благодарение на своето ниско относително тегло, се отделя чрез въздушния поток от тежките материали. След сепарирането на ситната фракция от подлежащата на обработка фракция, същата се отвежда над въздушната дюза в участъка за прехвърляне на материал. Материалът преминава над въздушна дюза в режим на свободно падане, при което въздушният поток отделя леките съставки и ги издухва в утаителната камера. За подобряване на селективността, във входната зона на въздушния лентов сепаратор се инсталира огъната лента. Същата е окачена върху няколко регулируеми оси, което осигурява възможност за оптимизиране на резултата от сепарирането. Тежките материали падат надолу в участъка на прехвърлянето върху отвеждащата лента за тежки материали под въздушния лентов сепаратор. Леките материали отначало се издухват от въздушния поток в разширителната камера. В условия на статична въздушна среда, леките материали могат да се отложат и се транспортират отвъд отвеждащата лента за леки материали. Сепараторът работи в режим на рециркулиращ въздух, а вентилаторът поема неговият отработен въздух от разширителното пространство. Втори вентилатор създава слабо подналягане в разширителното пространство за осигуряване на възможност за вдухване на леките материали и работа в отсъствие на прах. Този втори вентилатор отвежда запрашения въздух от утаителната камера през филтър и изкарва пречистения въздух на атмосфера. Почистването на филтъра се извършва автоматично чрез въздух под налягане в противоток. Отделеният прах се присъединява към леката фракция. Въздушният поток може да се регулира във вентилаторите чрез честотни преобразуватели или дроселни клапани. | The separator essentially separates the input into a light-weight and a heavy fraction. The light-weight fraction, such as cardboard, paper, plastics and films, with its low specific gravity, is separated by an airstream from the heavy materials. Following the separation of the fine fraction from the fraction to be treated, this is led over the air nozzle in the area of a material transfer. The material passes over an air nozzle in free fall, with the airstream separating out the light-weight components and blowing them into the settling chamber. To improve the selectivity, a curved arch belt is installed in the input section of the air separator. It is suspended in several adjustable axes and thus enables optimisation of the separation result. The heavy materials fall down in the transfer area onto a heavy material outfeed belt beneath the air separator. The light-weight materials are initially blown by the airstream into the expansion chamber. In the calm air the light-weight materials can settle and are transported away on the light-weight material outfeed belt. The separator functions in a recirculating air mode, and the fan takes its exhaust air from the expansion space. A second fan produces a slight under-pressure in the expansion space in order to enable the blowing in of the light-weight materials and to ensure dust-free operation. This second fan exhausts the dust-laden air from the settling chamber through a filter and expels the purified air to the environment. The cleaning of the filter takes place automatically by pressurised air counter-current rinsing. The separated dust is fed to the light-weight fraction. The airstream can be regulated on the fans by frequency convertors or butterfly valves. |
| --- | --- |

# Въздушно лентов сепаратор фракция 30-60 mm:

| информационен лист No.: / Data Sheet No.: | RD 36 |
| --- | --- |
| No. | Com.-No.: | проект / Project: Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – Проектиране и строителство на завод за Механично–биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво INTEGRATED SYSTEM OF SOLID WASTE TREATMENT FACILITIES OF SOFIA MUNICIPALITY -DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MECHANICAL - BIOLOGICAL TREATMENT (MBT) PLANT FOR PROCESSING WASTE AND PRODUCTION OF REFUSE DERIVED FUEL | количество / Quantity | 1 |  |
| информационен лист: въздушен сепаратор / Data sheet: Air Separator |
|  |  | Pos. No. AS.4.81.1 |  | AKS-No. | 04M 1051 AF001 |  |  |
| 1 | описание / Description | въздушно сепаратор / Air separator |
| 2 | доставчик / Supplier | Eggersmann Anlagebau Kompoferm GmbH |
| 3 | вид / Type | въздушен сепаратор / Air separator |
| 4 | употреба / Use | Сортиране на отпадъци на различни фракции / Sorting of waste to different fractions |
| 5 | среда / Medium | Твърди битови отпадъци, биологично изсушена фракция / Municipal Solid Waste, biodried fraction |
| 6 | Работа информация / Working data |  |
| 7 | зърнометрия на Материала / Material gainsize | 30-60mm |
| 8 | скорост на подаване / Feed rate | Прибл. / Approx 14 T/h |
| 9 | влажност / Humidity | Прибл. / Approx 15-20% |
| 10 | Обемна плътност / Bulk density | Прибл. / Approx 0,25 -0,30 T/m3 |
| 11 | Характерни размери за въздушно сепаратор/ Charactaristic Dimensions for the Air separator |  |
| 12 |  | дължина / Length | 9,20 m |
| 13 |  | широчина / Widht | 2,40 m |
| 14 |  | височина / Height | 5,70 m |
| 15 | Размер - транспорт Dimensions - transport: |  |
| 16 | Размер сито/ Dimensions: |  |
| 17 |  | дължина / Length | 9,20 m |
| 18 |  | широчина / Widht | 2,40 m |
| 19 |  | височина / Height | 2,40 m |
| 20 | Технически данни / Technical data: |  |
| 21 | Номинален капацитет / Rated capacity | 11,5 t/h |
| 22 | Максимален капацитет / Max capacity | 14,0 t/h |
| 23 | Мощност на задвижването / Drive power | 15,0kW (вентилатор/blower) |
| 24 | Напрежение / Voltage | 230/ 400V |
| 25 | Мощност на задвижването / Drive power | 22,0kW (вентилатор/blower) |
| 26 | Напрежение / Voltage | 230/ 400V |
| 27 | Мощност на задвижването / Drive power | 2,2kW (транспортьорconveyour) |
| 28 | Напрежение / Voltage | 230/ 400V |
| 29 | Тегло на съоръжението / Weight of Equipment | 15t |

| 1. Утаителна камера 2. Нагнетателен въздушен вентилатор 3. Филтър 4. Вентилаторна камера 5. Огъната лента 6. Ускорителна подаваща лента 7. Отвеждаща лента за тежки материали 8. Циркулационен вентилатор 9. Примерна стоманена конструкция 10. Отвеждаща лента за леки материали | 1. Settling chamber 2. Exhaust air fan 3. Filter 4. Blowing chamber 5. Arch belt 6. Infeed acceleration belt 7. Heavy material outfeed belt 8. Circulating fan 9. Steel structure example 10. Light-weight material outfeed belt |
| --- | --- |

| В общи линии сепараторът служи за разделяне на входящите материали на лека и тежка фракция. Леката фракция, включваща картон, хартия, пластмаси и фолио, благодарение на своето ниско относително тегло, се отделя чрез въздушния поток от тежките материали. След сепарирането на ситната фракция от подлежащата на обработка фракция, същата се отвежда над въздушната дюза в участъка за прехвърляне на материал. Материалът преминава над въздушна дюза в режим на свободно падане, при което въздушният поток отделя леките съставки и ги издухва в утаителната камера. За подобряване на селективността, във входната зона на въздушния лентов сепаратор се инсталира огъната лента. Същата е окачена върху няколко регулируеми оси, което осигурява възможност за оптимизиране на резултата от сепарирането. Тежките материали падат надолу в участъка на прехвърлянето върху отвеждащата лента за тежки материали под въздушния лентов сепаратор. Леките материали отначало се издухват от въздушния поток в разширителната камера. В условия на статична въздушна среда, леките материали могат да се отложат и се транспортират отвъд отвеждащата лента за леки материали. Сепараторът работи в режим на рециркулиращ въздух, а вентилаторът поема неговият отработен въздух от разширителното пространство. Втори вентилатор създава слабо подналягане в разширителното пространство за осигуряване на възможност за вдухване на леките материали и работа в отсъствие на прах. Този втори вентилатор отвежда запрашения въздух от утаителната камера през филтър и изкарва пречистения въздух на атмосфера. Почистването на филтъра се извършва автоматично чрез въздух под налягане в противоток. Отделеният прах се присъединява към леката фракция. Въздушният поток може да се регулира във вентилаторите чрез честотни преобразуватели или дроселни клапани. | The separator essentially separates the input into a light-weight and a heavy fraction. The light-weight fraction, such as cardboard, paper, plastics and films, with its low specific gravity, is separated by an airstream from the heavy materials. Following the separation of the fine fraction from the fraction to be treated, this is led over the air nozzle in the area of a material transfer. The material passes over an air nozzle in free fall, with the airstream separating out the light-weight components and blowing them into the settling chamber. To improve the selectivity, a curved arch belt is installed in the input section of the air separator. It is suspended in several adjustable axes and thus enables optimisation of the separation result. The heavy materials fall down in the transfer area onto a heavy material outfeed belt beneath the air separator. The light-weight materials are initially blown by the airstream into the expansion chamber. In the calm air the light-weight materials can settle and are transported away on the light-weight material outfeed belt. The separator functions in a recirculating air mode, and the fan takes its exhaust air from the expansion space. A second fan produces a slight under-pressure in the expansion space in order to enable the blowing in of the light-weight materials and to ensure dust-free operation. This second fan exhausts the dust-laden air from the settling chamber through a filter and expels the purified air to the environment. The cleaning of the filter takes place automatically by pressurised air counter-current rinsing. The separated dust is fed to the light-weight fraction. The airstream can be regulated on the fans by frequency convertors or butterfly valves. |
| --- | --- |

# Лентови транспортьори:

Лентовите транспортьори, монтирани на територията на Завод за МБТ са следните:

- Коритообразни транспортьори (MGF);

- Транспортьори с плъзгаща се лента (GGF);

- Ускорителни лентови транспортьори (BGF);

- Верижни транспортьори (KGF) и греблови транспортьори (KKF).

СКАДА система:

Автоматизираният процес за преработка на отпадъците в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО), се контролира от СКАДА системи, които осигуряват автоматизирано обработване и преобразуване на получената информация от управляемото оборудване и формират управляващи команди. СКАДА системата е изпълнена с програмируеми логически контролери, даващи възможност за анализ и управление на параметрите на технологичния процес в ОП СПТО.

СКАДА системата на Eggersman е застъпена във всички инсталации, управлявани от ОП СПТО и контролира най-голям брой съоръжения. Мрежовото оборудване чрез криптиранa VPN връзка осигурява отдалечен достъп до управлението на СКАДА системите в завода, което дава възможност за реакция по всяко време на денонощието.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят да бъде оторизиран от Еggersmann Anlagenbau GmbH да осъществява дейности по сервизно обслужване съгласно изискванията на производителя, ремонт и доставка на оригинални резервни части, детайли и консумативи за специализирана техника. За удостоверяване на горепосоченото обстоятелство участникът декларира информацията в предложението за изпълнение на поръчката, като преди подписване на договора, избраният изпълнител следва да представи копие на документ (оторизационно писмо, договор или друг документ), удостоверяващ, че изпълнителят може да извършва ремонт и/или сервизно обслужване на съответното оборудване.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извършва проверка на състоянието на посочените машини на всеки 3 /три/ месеца без заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обхвата на дейностите, определени в договора, като отразява резултатите от извършените дейности писмено.

Тримесечното абонаментно обслужване задължително включва основна инспекция на машините и съоръженията, съгласно инструкциите за поддръжка на производителя, както следва:

1.1. Лентови транспортьори:

- Преглед и проверка на центровките на лентите;

- Проверка и замерване на температурите на лагерните възли;

- Определяне на състоянието на задвижващ и паразитен барабан;

- Проверка на състоянието на мотор редуктори;

- Преглед и настройка на скрепери и чистачи;

- Преглед и регулиране на ролки;

- При установяване на необходимост от дейност по подмяна на възли и детайли и настройки специалистите на Изпълнителя участвуват активно в работата и оказват методическа помощ. Дават препоръки за необходими ремонтни дейности и резервни части.

1.2. Барабанни сита:

- Преглед и становище за състоянието на носещата конструкция износване на страници и други неподвижни елементи;

- Проверка и становище за състояние на носещи ролки на барабана;

- Проверка и становище за състояние на задвижващия мотор редуктор;

- Преглед на лагерни възли;

- Преглед и становище на състоянието на износването на секторите с отвори ф200;

- При установяване на необходимост от дейност по подмяна на възли и детайли и настройки специалистите на Изпълнителя участвуват активно в работата и оказва методическа помощ Дават препоръка за необходими ремонтни дейности и резервни части.

1.3. Въздушни сепаратори:

- Преглед и становище за състоянието на носещата конструкция износване на страници и други неподвижни елементи;

- Проверка и становище за състояние на лента тип „Банан”;

- Проверка и становище за състояние на задвижващия мотор редуктор;

- Преглед на лагерни възли;

- Преглед и становище на състоянието на ускорителна лента;

- Преглед и становище на състоянието на лента за тежки материали;

- Преглед и становище на състоянието на лента за леки материали;

- Преглед и становище на състоянието на нагнетателен въздушен вентилатор;

- Преглед и становище на състоянието на вентилаторна камера и драселови клапи;

- Преглед и становище на състоянието на втори въздушен вентилатор;

- Проверка на настройките за оптимална работа на сепаратора.

При установяване на необходимост от дейност по подмяна на възли и

детайли и настройки специалистите на Изпълнителя участвуват активно в работата и оказва методическа помощ. Дават препоръка за необходими ремонтни дейности и резервни части.

2. В периода на абонаментно обслужване Изпълнителят извършва опреснително обучение както следва:

1во абонаментно обслужване:

- регулиране и настройка на лентово платно на трите типа лентови транспортьори;

- регулиране и настройки на скрепери и чистачи. Критерии за оценка на състоянието им.

2ро абонаментно обслужване:

- проверка, регулиране и настройка на опорни ролки на барабанни сита. Режими на работа. Критерии за правилна работа на машината;

- регулиране и настройки на дроселови клати на въздушно лентов сепаратор. Критерии за оптимална настройка на въздушните потоци за оптимална работа.

3то абонаментно обслужване:

- регулиране и настройка на лентово платно тип „Банан”на въздушно лентови сепаратори. Мерки срещу изместване, навиване на нежелани материали и др. Начин на проверка на лагерните възли и оценка за състоянието им;

- регулиране на режимите на работа на барабанно сито. Измерване на тока на захранващия електродвигател. Начин на оценка за състоянието на машината.

4то абонаментно обслужване:

- оценка на състоянието на вентилаторите на въздушно лентовите сепаратори, проверка на балансирането;

- Принципи на работа на СКАДА система. Типове грешки, тяхното тълкуване, последователност на проверките и действия за отстраняването им.

- Изпълнителят извършва текущ ремонт, който включва отстраняване на възникнали повреди от всякакъв характер, констатирани при абонаментното обслужване, като вложените за това резервни части, материали и консумативи ще става за сметка на Възложителя.

- Да може да реагира при аварийни ситуации, като времето за реакция след подаване на авариен сигнал по телефон и имейл да е до 24 часа за установяване на проблема и до 48 часа за получаване на конкретни указания за действие. Проблемът ще бъде описан от Възложителя писмено по имейл, а при необходимост ще бъде предоставен и снимков материал /според случая/.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да може да доставя резервни части по каталог на фирмата производител. Резервни части не фигуриращи в списъка се доставят след направено запитване от страна на Възложителя и получаване на оферта от Изпълнителя, като срокът за получаване на оферта след запитване е до 5 /пет/ работни дни.

- Възложителят има право да съгласува предложените от Изпълнителя цени за резервни части, както и да откаже доставката от Изпълнителя и сам да достави необходимите за ремонта резервни части, материали и консумативи, при установени по-ниски цени от други доставчици.

- Изборът на резервни части, материали и консумативи да става след задължително съгласуване с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им. Влаганите резервни части и материали да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България. Гаранционният срок за резервните частите важи от датата на доставка в склада на ОП СПТО.

- Срок за доставка на заявени резервни части до 60 календарни дни.

- За всеки извършен ремонт минималният гаранционен срок е 3 /три/ месеца.  При повторна повреда от същия характер или на същия елемент от съоръжението, в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани повредата за своя сметка, ако  същата не е по вина на Възложителя.

- Възложителят ще осигури дистанционен достъп до СКАДА системата, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши дистанционна диагностика и с помощта на оператор СКАДА система и дежурен персонал съдейства за отстраняване  на проблем, свързан със системата. Срокът за реакция след подаване на авариен сигнал по телефона и/или имейл да е до 2 часа в работни дни и до 8 часа в почивни дни.

Забележка: под авариен ремонт се разбира - ремонт, в резултат на възникнали повреди при експлоатацията на техниката, извън абонаментното обслужване. Нуждата от авариен ремонт се установява в процеса на експлоатация, когато техниката е аварирала и е наложително в най-кратък срок да се отстрани повредата.

- Приложение:

- Списък с резервни части.

Приложение

СПИСЪК на резервните части

| № | Описание на артикул | Модел |
| --- | --- | --- |
|  | Лентови транспортьори |  |
| 1 | МОТОР РЕДУКТОР SA47 DRS71S4, 0,37kW, 36rpm | 054-0159006 |
| 2 | МОТОР РЕДУКТОР S67R37 DR63M4 BR03, 0.18kW, 1.6rpm | 055-0221002 |
| 3 | МОТОР РЕДУКТОР KA 47 DRE90M4, 1,1kW, 54 rpm | 062-0831003 |
| 4 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100LC4, 3,0kW, 61 rpm | 062-0871010 |
| 5 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE90L4, 1,5kW, 60rpm | 062-0874015 |
| 6 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE132S4, 4,0kW | 062-0896004 |
| 7 | МОТОР РЕДУКТОР КА 67 DRE100M4, 2,2 Kw, 32rpm | 062-0900006 |
| 8 | МОТОР РЕДУКТОР KA 77 DRE132S4, 4,0kW, 57rpm | 062-0909004 |
| 9 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE 90L4, 1,5kW, 32rpm | 062-0971005 |
| 10 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE132M4, 5,5kW, 96 rpm | 062-0998002 |
| 11 | МОТОР РЕДУКТОР KA 77 DRE132MC4, 7,5kW, 173rpm | 062-1000001 |
| 12 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100M4, 2,2kW, 59rpm | 062-1018001 |
| 13 | МОТОР РЕДУКТОР KA 77 DRE132S4, 4,0kW, 32rpm | 062-1090002 |
| 14 | МОТОР РЕДУКТОР KH77 DRE160M4, 9,2kW, 202rpm | 062-1101002 |
| 15 | МОТОР РЕДУКТОР KA Z107R77 DRS71M4, 0,55 kW, 0,46rpm | 062-1121001 |
| 16 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100M4 BE5, 2,2kW, 59rpm | 063-0930019 |
| 17 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE132S4 BE5, 4,0kW, 61rpm | 063-0932005 |
| 18 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE132S4 BE5, 4kW, 96rpm | 063-0944002 |
| 19 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100LC4 BE5, 3,0kW | 063-0940003 |
| 20 | МОТОР РЕДУКТОР KA 77 DRE132MC4 BE11, 7,5kW, 57rpm | 063-0945005 |
| 21 | МОТОР РЕДУКТОР KA 47 DRE90M4 BE2, 1,1kW, 55rpm | 063-0948006 |
| 22 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100LC4 BE5, 3,0kW, 61rpm | 063-1008015 |
| 23 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100M4 BE5, 2,2kW, 32rpm | 063-1011005 |
| 24 | МОТОР РЕДУКТОР KA 77 DRE132M4 BE11, 5,5kW, 57rpm | 063-1019009 |
| 25 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100LC4 BE5, 3,0kW, 53rpm | 063-1055006 |
| 26 | МОТОР РЕДУКТОР KA 47 DRE90M4 BE2, 1,1kW, 72rpm | 063-1097001 |
| 27 | МОТОР РЕДУКТОР KA 67 DRE100M4 BE5, 2,2kW, 94rpm | 063-1105001 |
| 28 | МОТОР РЕДУКТОР KA 127 DRE132MC4 BE11, 7,5kW, 13rpm | 063-1107001 |
| 29 | МОТОР РЕДУКТОР KA 97 DRE180M4, 15,0kW, 43rpm | 063-1126002 |
| 30 | МОТОР РЕДУКТОР KA 97 DRE180M4, 15,0kW, 43rpm | 062-1111001 |
| 31 | МОТОР РЕДУКТОР KA47 DRN 100S4/TF | 062-1186001 |
| 32 | МОТОР РЕДУКТОР SA47 DR63L4BM, Typ M1 | 055-0208004 |
| 33 | МОТОР РЕДУКТОР KA67 DRE90L4 BE2, 1,5kW, 52rpm, Typ M1 | 063-0924003 |
| 34 | МОТОР РЕДУКТОР KA77 DRE132M4, 5,5 kW, 47UpM SEW Klemmk. 270°, Bauform M1, 400/690 V, 50 Hz, IE2 Kegelradgetriebemotor Aufsteck. | 062-1028003 |
| 35 | МОТОР РЕДУКТОР KA77 DRE132MC4, 7,5kW, 57UpM SEW Klemmk. 270°, Bauform M1, 400/690 V, 50 Hz, IE2 Kegelradgetriebemotor Aufsteck. | 062-0981002 |
| 36 | МОТОР РЕДУКТОР KA67 DRE100LC4, 3,0kW, 53UpM SEW Klemmk. 270°, Bauform M1, 230/400 V, 50 Hz, IE2 Kegelradgetriebemotor Aufsteck. | 062-0973005 |
| 37 | МОТОР РЕДУКТОР KA67 DRE100M4 BE5, 2,2kW, 59UpM SEW Klemmk. 270°, Bauform M4, 230/400 V, 50 Hz, IE2 Kegelradgetriebebremsmotor | 063-0930023 |
| 38 | МОТОР РЕДУКТОР KA77 DRN132M4, 7,5kW, 57UpM SEW Klemmk. 270°, Bauform M1, 400/690 V, 50 Hz, IE3 Kegelradgetriebemotor Aufsteck. | 062-1128001 |
| 39 | МОТОР РЕДУКТОР Disc-driven brake KA77 DRE80M4 BE1, 0,75kW, 11rpm, Typ M1 | 063-1023006 |
| 40 | МОТОР РЕДУКТОР Disc-driven brake KA97 DRE180M4 BE20, Typ M1 | 063-1126001 |
| 41 | Bottom chord steering station, belt width 1600 (reversible) | 540-0019001 |
| 42 | drum housing Ø 324 x 1770 for revers. thread pin | 566-1233000 |
| 43 | drum housing for thread pin | 566-1336000 |
| 44 | return drum Ø324 x ML= 1770 | 567-1116000 |
| 45 | drive drum Ø 406 x 1770, complete | 566-1558001 |
| 46 | drive drum ø324 x 1370, rubberised | 566-1240001 |
| 47 | Карбидов правоъгълен нож 2x14x200 | 121-0037000 |
| 48 | Колело за верига 1 x 17 mm | 154-0000012 |
| 49 | Зъбно колело за верига | 157-0002015 |
| 50 | Зъбно колело за верига | 157-0012007 |
| 51 | Зъбно колело за верига | 157-0016004 |
| 52 | Зъбно колело | 157-0019004 |
| 53 | Верига 1 x 17" | 161-0105000 |
| 54 | Верига PK-1000-4 | 162-0700001 |
| 55 | Верига PK-1000-4 | 162-0700001 |
| 56 | Верига PK-1000-4 | 162-0700001 |
| 57 | Стоманена верига 22 x 86 | 162-0903001 |
| 58 | RUD-FL-B-Flatlink заключваща скоба за верига 22 x 86 | 165-0907000 |
| 59 | Гумена конвейерна лента 3000 | 170-0832002 |
| 60 | Странична лента от каучук 10 x 100 (общо монтирани 1.911.020 mm) | 174-0004000 |
| 61 | Странична лента от каучук 70 x 10 (общо монтирани 120.237 mm) | 175-0053001 |
| 62 | PVC-колан – лента, зелен цвят, 100 mm (общо монт. 1.969.930mm) | 175-0058000 |
| 63 | Скоба | 205-0314000 |
| 64 | Въздушна клапа S – зелено Fl 70 x 10 | 211-0135000 |
| 65 | Регулиращ пръстен A 35 | 220-0002000 |
| 66 | Превкл. диск за монитор на скоростта | 403-1126001 |
| 67 | Ролкаø 63,5 x 175 | 506-0031003 |
| 68 | Носеща ролка ø 80 x 270 | 506-0051001 |
| 69 | Ролка ø 63,5 x 135 | 506-0193001 |
| 70 | Ролка за обратен ход ø 80 x 892 | 506-0246001 |
| 71 | Носеща ролка ø 89 x 386 | 507-0150001 |
| 72 | Носеща ролка ø 89 x 321 | 507-0163001 |
| 73 | Носеща ролка ø 89 x 256 | 507-0174001 |
| 74 | Носеща ролка ø 89 x 206 | 507-0413001 |
| 75 | Носеща ролка ø 89 x 606 | 507-0414001 |
| 76 | Носеща ролка ø 89 x 806 | 507-0415001 |
| 77 | Носеща ролка ø 89 x 906 | 507-0416001 |
| 78 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 844 с 10 опорни пръстени ø 108 | 561-0009001 |
| 80 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1044 с 11 опорни пръстени ø 108 | 561-0010001 |
| 81 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1244 с 12 опорни пръстени ø 108 | 561-0011001 |
| 82 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1444 с 13 опорни пръстени ø 108 | 561-0012001 |
| 83 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1644 с 14 опорни пръстени ø 108 | 561-0013001 |
| 84 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 844 с 18 опорни пръстени ø 108 | 561-0065001 |
| 85 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1044 с 21 опорни пръстени ø 108 | 561-0066001 |
| 86 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1244 с 24 опорни пръстени ø 108 | 561-0067001 |
| 87 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1444 с 27 опорни пръстени ø 108 | 561-0068001 |
| 88 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1644 с 31 опорни пръстени ø 108 | 561-0069001 |
| 89 | Ролка за обратен ход ø 89 x 1844 с 15 опорни пръстени ø 133 | 561-0107001 |
| 90 | Ролка за обратен ход ø 89 x 1844 с 31 опорни пръстени ø 133 | 561-0110001 |
| 91 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 644 с 14 опорни пръстени ø 108 | 561-0125001 |
| 92 | Ролка за обратен ход ø 89 x 2044 с 35 опорни пръстени ø 133 | 561-0190002 |
| 93 | Ролка за обратен ход ø 89 x 2044 с 16 опорни пръстени ø 133 | 561-0191002 |
| 94 | Ролка за обратен ход ø 89 x 2244 с 35 опорни пръстени ø 133 | 561-0192002 |
| 95 | Ролка за обратен ход ø 89 x 2244 с 16 опорни пръстени ø 133 | 561-0193002 |
| 96 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 886 с 9 опорни пръстени ø 108 | 561-0233001 |
| 97 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1086 с 10 опорни пръстени ø 108 | 561-0234001 |
| 98 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1286 с 11 опорни пръстени ø 108 | 561-0235001 |
| 99 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1536 с 12 опорни пръстени ø 108 | 561-0236001 |
| 100 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1736 с 13 опорни пръстени ø 108 | 561-0237001 |
| 101 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1936 с 14 опорни пръстени ø 108 | 561-0238001 |
| 102 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 886 с 16 опорни пръстени ø 108 | 561-0239001 |
| 103 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1086 с 18 опорни пръстени ø 108 | 561-0240001 |
| 104 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1286 с 21 опорни пръстени ø 108 | 561-0241001 |
| 105 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1536 с 24 опорни пръстени ø 108 | 561-0242001 |
| 106 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1736 с 26 опорни пръстени ø 108 | 561-0243001 |
| 107 | Ролка за обратен ход ø 63,5 x 1936 с 28 опорни пръстени ø 108 | 561-0244001 |
| 108 | Ролка за обратен ход ø 89 x 1430 с 13 опорни пръстени ø 133 | 561-1225001 |
| 109 | Ролка за обратен ход ø 89 x 1430 с 25 опорни пръстени ø 133 | 561-1226001 |
| 110 | Ролка за обратен ход за пластинчата лента, с 5 пластмасови колела ø 200, за 2 цели T-пластини | 560-0090001 |
| 111 | Гумени опорни пръстени ф63,5хф108 | 224-0028000 |
| 112 | Фланец за барабан | 566-1210000 |
| 113 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1212000 |
| 114 | Фланец за барабан | 566-1217000 |
| 115 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1235000 |
| 116 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1253000 |
| 117 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1254000 |
| 118 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1255000 |
| 119 | Фланец за барабан | 566-1256000 |
| 120 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1292000 |
| 121 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1302000 |
| 122 | Фланец за барабан | 566-1306000 |
| 123 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1326000 |
| 124 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от противоположната на страната на задвижване | 566-1328000 |
| 125 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от противоположната на страната на задвижване | 566-1339000 |
| 126 | Фланец за задвижващ барабан, монтиран от страната на задвижване | 566-1477000 |
| 127 | Фланец за задвижващ барабан | 566-1535000 |
| 128 | Фланец за барабан | 567-1073000 |
| 129 | Фланец за барабан | 567-1081000 |
| 130 | Фланец за барабан | 567-1093000 |
| 131 | Фланец за полимерен задвижващ барабан | 573-0075000 |
| 132 | Фланец за полимерен задвижващ барабан | 573-0082000 |
| 133 | Фланец за полимерен задвижващ барабан | 573-0277000 |
| 134 | Фланец за полимерен задвижващ барабан | 573-0280000 |
| 135 | Фланец за полимерен задвижващ барабан | 573-0299000 |
| 136 | Задв. барабан 0250 x 3060, с гума | 566-1315001 |
| 137 | Задв. барабан 0245 x 2260, с гума | 566-1317001 |
| 138 | Полимерен барабан ø 320x 1370 | 573-0287000 |
| 139 | Въртяща се гумена основна плоча GB800 | 917-5091000 |
| 140 | Въртяща се гумена основна плоча GB1200 | 917-5093000 |
| 141 | Въртяща се гумена основна плоча GB1400 | 919-0397000 |
| 142 | Въртяща се гумена основна плоча GB1000 | 919-0410000 |
| 143 | Въртяща се гумена основна плоча GB1600 | 919-1768000 |
|  | Въздушно-лентови сепаратори |  |
| 1 | МОТОР РЕДУКТОР SA77 DRS80S6BE1/TF, 0,55kW, 3,6rpm | 055-0212001 |
| 2 | МОТОР РЕДУКТОР KA 47/T DRE100M4/TF | 062-1019001 |
| 3 | Радиален вентилатор MHI 35,5-56 | 132-0627000 |
| 4 | Радиален вентилато SI 40 RM3 GR270 | 132-0726000 |
| 5 | Филтърна касета - бункер FPM 10 F | 254-1090000 |
| 6 | Вибрационен двигател HVE 2/4-4 1500 | 254-1093000 |
| 7 | Регулатор на налягането на филтъра | 254-1120000 |
| 8 | Линеарен задвижващ механизъм ELA 40.1 L | 301 -0050000 |
|  | Барабанни сита |  |
| 1 | Диспенсер за масло Simalube 125 ml | 215-0052000 |
| 2 | Уплътняващ сегмент | 483-0897000 |
| 3 | Гумен сегмент нов | 483-0900000 |
| 4 | МОТОР РЕДУКТОР KH87 DRE180M4BE20HF/TF | 063-1096001 |
| 5 | Опъвателен комплект BIKON (100x145) | 114-0100000 |
| 6 | Износваща се ламарина 1 (Creusabro), вана | 483-0809000 |
| 7 | Притискаща ролка dm 300 | 483-0940000 |
| 8 | Притискаща ролка dm 300 / комплект с лагери | 483-0949000 |
| 9 | Перфорирана ламарина за пресевен барабан ø 2450, с перфорация ø200 | 482-0489000 |
| 10 | Ходово колелоTractothanø 500x120 | 482-0023000 |
|  | Електрически компоненти |  |
| 1 | Термичен превключвател | E110STE007 |
| 2 | ПРЕКЪСВАЧ 1.8.2.5 A, РАЗМ. S00, ЗА ЗАЩИТА НА МОТОРА, КЛАС 10 | E151SIE111 |
| 3 | ПРЕКЪСВАЧ 5.5.8 A, РАЗМ. S00, ЗА ЗАЩИТА НА МОТОРА, КЛАС 10 | E151SIE116 |
| 4 | ПРЕКЪСВАЧ 9.12.5 A, РАЗМ. S00, ЗА ЗАЩИТА НА МОТОРА, КЛАС 10 | E151SIE118 |
| 5 | ПРЕКЪСВАЧ 11.16 A, РАЗМ. S0, ЗА ЗАЩИТА НА МОТОРА, КЛАС 10 | E151SIE120 |
| 6 | ПРЕКЪСВАЧ 17.22 A, РАЗМ. S0, ЗА ЗАЩИТА НА МОТОРА, КЛАС 10 | E151SIE122 |
| 7 | ПРЕКЪСВАЧ 57.75 A, РАЗМ. S3, ЗА ЗАЩИТА НА МОТОРА, КЛАС 10 | E151SIE131 |
| 8 | СПОМ. ПРЕВКЛ., ТРАНСВ., 1 C, ЗА ПРЕКЪСВАЧИ, РАЗМ.S00-S0 3RV2 | E152SIE000 |
| 9 | СПОМ. ПРЕВКЛ., ТРАНСВ , 1 C, ЗА ПРЕКЪСВАЧИ, РАЗМ.S00-S0 | E152SIE050 |
| 10 | Свързващ модул до 7.5 kW | E152SIE052 |
| 11 | Хибриден пускател за мотор 0,18-2,4A за 60mm релса | E153WOE002 |
| 12 | Хибриден пускател за мотор 1,5-9,0A за 60mm релса | E153WOE003 |
| 13 | Реле на съединител, 2 смен. контакт, 24VDC, 8A инкл., LED | E160FIN001 |
| 14 | Отпеч. реле, безоп. реле с светодиоден кон. | E160FIN002 |
| 15 | Гнездо за реле | E160FIN003 |
| 16 | Клипс | E160FIN004 |
| 17 | Светодиод за открив. реле | E160FIN005 |
| 18 | Оптосъединител | E160SIE012 |
| 19 | Устройство за наблюдение на потока | E164SIE002 |
| 20 | Устройство за наблюдение на потока | E164SIE009 |
| 21 | Токов сензор | E164WEI002 |
| 22 | КОТАНКТОР, AC-3 30kW РАЗМ. S3 | E171SIE019 |
| 23 | КОНТАКТОР, AC-3 45kW РАЗМ. S3 | E171SIE021 |
| 24 | КОНТАКТОР , AC-3 4 kW РАЗМ. S00 | E171SIE050 |
| 25 | КОНТАКТОР, AC-3 5.5 РАЗМ. S00 | E171SIE061 |
| 26 | КОНТАКТОР, AC-3 5.5 РАЗМ. S00 | E171SIE062 |
| 27 | КОНТАКТОР, AC-3 7.5 KW, РАЗМ. S0 | E171SIE063 |
| 28 | КОНТАКТОР, AC-3 7.5 KW, РАЗМ. S0 | E171SIE064 |
| 29 | КОНТАКТОР, AC-3 11 KW РАЗМ. S0 | E171SIE065 |
| 30 | КОНТАКТОР, AC-3, 7.5KW, РАЗМ. S00 | E171SIE068 |
| 31 | КОНТАКТОР, AC-3, 55KW, РАЗМ. S6 | E173SIE027 |
| 32 | КОНТАКТОР, AC-3, 75KW, РАЗМ. S6 | E173SIE028 |
| 33 | КОНТАКТОР, AC-3, 160KW, РАЗМ. S10 | E173SIE031 |
| 34 | КОНТАКТОР, AC-3, 110KW, РАЗМ. S10 | E173SIE032 |
| 35 | ВИСОКОЧЕСТОТЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФИЛТЪР | E174SIE018 |
| 36 | ВИСОКОЧЕСТОТЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФИЛТЪР | E174SIE125 |
| 37 | Спом. ключ за KG80- KG105 | E183KRA034 |
| 38 | ГЛАВЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3-POLE IU=16, AT 400V=7,5KW 1NO+1 NC, 1 N-ТЕРМИНАЛ | E183SIE021 |
| 39 | Превкл. – реална експл., 1 NC контакт 1 NO контакт, | E195BER006 |
| 40 | Ограничителен превкл., 1 NC контакт 1 NO контакт | E195BER008 |
| 41 | Върт. лост, 2N/C, | E195SCH008 |
| 42 | Превкл. тегл. кабел, SEM2-U1Z, 10 1S | E205BER015 |
| 43 | Авариен ключ за тегл. кабел, SRM U1Z/U1Z-QF | E205BER017 |
| 44 | Авариен ключ за тегл. кабел, Typ PRS001 | E205KIE006 |
| 45 | Предпазен ключ за магнит | E210SIE000 |
| 46 | SIMATIC S7-300, ДИГ. ВХОД SM 321 ОПТ. ИЗОЛАЦИЯ 32DI, 24 V DC, 40 PIN | E225SIE007 |
| 47 | SIMATIC S7-300, ДИГ. ИЗХОД SM 322 ОПТ. ИЗОЛАЦИЯ, 32 DO, 24V DC, 0.5A, 40 | E225SIE022 |
| 48 | SIMATIC S7-300 SM326 DI 24 x DC 24V изгр. сигнал без грешки | E225SIE050 |
| 49 | SIMATIC S7-300 SM326 D0 10 x DC 24V/ 2A изгр. сигнал без грешки | E225SIE053 |
| 50 | SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP | E225SIE055 |
| 51 | SIMATIC S7-300,ПРЕДЕН КОНЕКТОР 392 | E231SIE000 |
| 52 | Micro Memory Card für S7-300 CPU 3,3V | E231SIE059 |
| 53 | IE FC RJ45 щепсел 180° кебелен изход | E231SIE068 |
| 54 | Simatic DP, Profibus-щепс. , 90° , 12MBit/s макс. с PG-гнездо , бързо свързв. | E231SIE071 |
| 55 | Simatic DP, Profibus-щепс. , 180° , 12MBit/s мас. с PG-гнездо , бързо свързв. | E231SIE072 |
| 56 | SIMATIC DP, RS485 ПОВТОРИТЕЛ ЗА СВЪРЗВ. НА СИСТЕМИ PROFIBUS/MPI BUS С MAX. 31 NODES, МАКС. 12 MBIT/S, ГРАД. | E233SIE012 |
| 57 | SIMATIC DP, ДИСТРИБ. I/O DP/DP СЪЕДИНЯВАЩ МОДУЛ ЗА СВЪРЗВ. НА ДВЕ PROFIBUS DP МРЕЖИ РЕДУНДАНТНО ЗАХРАНВАНЕ | E233SIE028 |
| 58 | SIMATIC DP, ИНТЕРФЕЙС IM 153-2, ЗА ET 200M, HF | E233SIE053 |
| 59 | Индустр. ключ; 8 порта 100Base-TX (RJ-45) + 2 слота 100BaseFX (LWL) | E235WAG002 |
| 60 | Модул с опт. връзка 6GK1 503-3CB00 | E240SIE041 |
| 61 | Авариен изключвател | E250SIE014 |
| 62 | SIMATIC МОБИЛЕН ПАНЕЛ 177 PN | E251SIE010 |
| 63 | СВЪРЗВАЩА КУТИЯ PN С МОБИЛНИ ПАНЕЛИ (Profinet) | E251SIE011 |
| 64 | СВЪРЗВ. КАБЕЛ ЗА МОБ. ПАНЕЛИ (Profinet), ДЪЛЖИНА: 10 M | E251SIE012 |
| 65 | 22MM ПЛАСТМАСОВО ЗАДВ. УСТРОЙСТВО: CES КЛЮЧ | E259SIE071 |
| 66 | Превключващо устройство | E269SIE031 |
| 67 | Превключващо устройство | E269SIE032 |
| 68 | Превключващо устройство | E269SIE037 |
| 69 | Превключващо устройство | E269SIE049 |
| 70 | SITOP MODULAR 20 СТАБИЛИЗ. ЗАХРАНВАЩ ВХОД: 3 X 400-500 V AC ИЗХОД: 24 V DC/20 A | E290SIE016 |
| 71 | SITOP MODULAR 40 СТАБИЛ. ЗАХРАНВ. ВХОД: 3 X 400-500 V AC ИЗХОД: 24 V DC/40 A | E290SIE017 |
| 72 | UPS 24V Контролно устройство | E290WEI006 |
| 73 | SENTRON PAC3200 измерващо устройство | E320SIE005 |
| 74 | NHC 00 компл. предпазители, до 80A, slimline, малък | E340XXX013 |
| 75 | NHC 00 компл. предпазители, до 100A, slimline | E340XXX014 |
| 76 | NHC 00 компл. предпазители, до 125A slimline | E340XXX015 |
| 77 | NH 00 връзка, до 160A, нестандарт. | E340XXX016 |
| 78 | NH 1 предпазител 160A, нормално | E340XXX017 |
| 79 | NH1 предпазител 250A | E340XXX019 |
| 80 | NH2 предпазител 315A | E340XXX028 |
| 81 | Компл. предпазители D01 E14, до 6A, Neozed | E341XXX004 |
| 82 | Компл. предпазители D01 E14, до 10A, Neozed | E341XXX005 |
| 83 | Компл. предпазители D02 E18, до 20A, Neozed | E341XXX009 |
| 84 | Компл. предпазители D02 E18, до 35A, Neozed | E341XXX010 |
| 85 | Компл. предпазители D02 E18, до 50A, Neozed | E341XXX011 |
| 86 | Компл. предпазители D02 E18, до 63A, Neozed | E341XXX012 |
| 87 | Връзка-предп. D01 E14, до 16A | E341XXX014 |
| 88 | Компл. предпазители D02 E18, до 25A, Neozed | E341XXX016 |
| 89 | Предпазител за D02 E18, до 20A | E341XXX028 |
| 90 | Предпазител D02 E18, до 25A | E341XXX029 |
| 91 | Компл. предпазители D02 E18, до 40A, Neozed | E341XXX043 |
| 92 | Компл. предпазители D02 E18, до 32A, Neozed | E341XXX044 |
| 93 | Прекъсвач, еднофазов C6A | E342ABB142 |
| 94 | SITOP SELECT 4-КАНАЛЕН ДИАГНОСТ. МОДУЛ | E346SIE001 |
| 95 | Фенери, жълт цвят, 5 Joule, 230V AC | E561PFA002 |
| 96 | Нажежаема лампа Osram | E563XXX020 |
| 97 | SINAMICS G120 Захранв. модул PM250 С ВГРАДЕН КЛАС A ФИЛТЪР, 380-480V/ 37KW РАЗМ. FSE*** | E570SIE090 |
| 98 | SINAMICS G120 Захранв. модул PM240 С ВГРАДЕН КЛАС A ФИЛТЪР, 380-480V/ 4KW РАЗМ. FSB | E570SIE092 |
| 99 | SINAMICS G120 PM240 IP20 / 15KW 3AC 380-480V / FSD Вх. ток: 46A с интегр. филтър cl.A | E570SIE094 |
| 100 | SINAMICS G120 PM240 IP20 / 22KW 3AC 380-480V / FSD Вх. ток: 72A с интегр. филтър cl.A | E570SIE095 |
| 101 | SINAMICS G120 Захр. модул PM240 С ВГРАД. КЛАС A ФИЛТЪР, 380-480V/ 11KW РАЗМ. FSC | E570SIE096 |
| 102 | SINAMICS G120 PM240 IP20 / 7,5KW 3AC 380-480V / FSC Вх. ток: 31,5A с интегр. филтър cl.A | E570SIE097 |
| 103 | SINAMICS G120 захр. модул PM240 с вград. КЛАС A филтър, 380-480V/ 1,5KW РАЗМ. FSA | E570SIE102 |
| 104 | SINAMICS G120 PM240 IP20 / 3KW 3AC 380-480V / FSB вх. ток: 10,2A с интегр. филтър cl.A | E570SIE103 |
| 105 | SINAMICS G120 Захр. модул PM250 С ВГРАД. КЛАС A ФИЛТЪР, 380-480V/ 22KW РАЗМ. FSD | E570SIE112 |
| 106 | SINAMICS G120 контролен блок CU240E-2 DP Защ. интегр. Profibus 6DI ,3DO, 2AI, 2AO | E570SIE128 |
| 107 | MICROMASTER 4 ИЗХ. ДРОСЕЛНА КЛАПА 200-480 V 3AC 5 A САМОСТ. | E571SIE037 |
| 108 | SINAMICS ЛИНЕЕН РЕАКТОР ЗА ЗАХР. МОДУЛ FSC 5,5 a. 7,5 A, FOOTPRINT | E571SIE057 |
| 109 | MICROMASTER 4 ИЗХ. ДРОС. КЛАПА 380V-480V 3AC 32A FOOTPRINT FSC | E571SIE063 |
| 110 | MICROMASTER 4 ИЗХ. ДРОС. КЛАПА 380V-480V 3AC 9,4 A FOOTPRINT FSB | E571SIE064 |
| 111 | MICROMASTER 4 ИЗХ. ДРОС. КЛАПА 380V-480V 3AC 90A FOOTPRINT FSE | E571SIE066 |
| 112 | MICROMASTER 4 AC КОМУТ. ДРОС. КЛАПА 200V-480V 3AC 4,8A FOOTPRINT FSA - 3X1.53MH NOT FOOTPRINT ЗА V20 | E571SIE076 |
| 113 | MINISTART 5.5, 400V, 5.5kW, 12A, 0...80%, 1...20s | E590PET001 |
| 114 | Устройство за временно нам. напр., 400V, 22kW, 53A | E590PET006 |
| 115 | Прокс. ключ, 8mm nb, 10-36V DC , M18 конектор, 1 NC контакт, PNP, IP67 | E625IFM015 |
| 116 | Прокс. ключ, 20mm nb, 10-36V DC , M12 конектор, 1 NC IP67 | E625IFM045 |
| 117 | Прокс. ключ, 8mm b, 10-36V DC , M18 конектор, 1 NO контакт, PNP, IP68 / IP69K | E625IFM069 |
| 118 | Енкодер за абсол. позиц., 11-27VDC | E655T+R051 |
| 119 | Опт. сензор O1 D100 NO/NC програм. или аналогов (4..20mA / 0..10V, мащабир.) | E665IFM001 |
| 120 | Ултразв. сензор mic+600/IU/TC с TouchControl LED дисплей | E665MIC000 |
| 121 | Сензорен кабел M12 | E709PHO007 |
| 122 | Сензорен кабел M12 | E709PHO011 |
| 123 | Ключ-превключвател rast-o-tast | Е259SIE096 |
| 124 | Конектори за индуктивни сензори /М12 прави 10m | E709PHO015 |
| 125 | Конектори за индуктивни сензори /М12 под 90 / | E709PHO008 |
| 126 | Safety Rope Pull Switches/SRM-A2Z/U1Z-QF-175/BERNSTEIN | E205BER019 |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.