С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

| ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА |  |
| --- | --- |
| І. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТА ІІ. ПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ ІІІ.ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР VІ. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ VІІ. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Черт.№1 СИТУАЦИЯ М 1:1000 Черт.№2 НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ №6 Черт.№3 ДЕТАЙЛИ |  |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Настоящето допълнение към работен проект за обект: „Депо за неопасни отпадъци площадка „Садината” се изготвя на основание Договор със Столична Община №СО-16-РД-55-38/29.01.2016г.

Техническите решения не променят концепцията заложена в изготвеният 2009г.-2010г. работен проект за обекта. Експлоатационната обстановка на обекта наложи предприемане на мерки, които пряко засягат СМР в Клетка №3 и Клетка №4 от депото.

ІІ. ПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

1. Работен проект „Интегрирана система за управление на битовите отпадъци в Столична община – Депо за неопасни отпадъци „Садината” Іетап -  Консорциум  «ЕКО САДИНАТА»

2. Екзекутивна документация - изграждане на „Интегрирана система за управление на битовите отпадъци в Столична община – Депо за неопасни отпадъци „Садината” Іетап  -  Приемна зона; инженерна инфраструктура;

3. Работен проект „ Депо за неопасни отпадъци  площадка „Садината”- актуализация 2015г.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Допълнителните технически решения включват:

- Увеличаване ширината на короната на преградна Дига №2 от 2,00м на 3,00м. Петата на дигата в Клетка №3 и Клетка №4 се запазва по ниво и място;

- Изграждане на бетонов бордюр 50/80 бетон С16/20 на кота корона Дига №2-детайл чер.№3;

- Връзка на изолационната система от Клетка №1 и Клетка №2 със системата от Клетки №№3 и 4 чрез монтаж на платна с ширина 3,50м. Облицовка на бетоновия бордюр. Оставяне на чакащо фолио;

- Монтаж на перфорирана тръба HDPE ф200 в Клетка №3. Монтажът се извършва (без вкопаване) на кота корона Дига №2, съгласно чертеж №2-надлъжен профил;

- Монтаж на перфорирана тръба HDPE ф200 в Клетка №4. Монтажът се извършва  на кота корона Дига №2, съгласно чертеж №2-надлъжен профил;

- Засипване на дренажните тръби ф200 с дренажен материал 20-45;

- Монтаж на шахти Ш1 в Клетка №3 и Ш2 в Клетка №4 и връзки съответно с РШ3 и РШ с тръби HDPE ф200.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При извършване на строително монтажни работи на обекта се спазват изискванията заложени в Техническите Спецификации към работния проект.

- Бетон клас С16/20 БДС EN206-1.

- Перфорирана тръба HDPE ф200, SN8.

- Тръба HDPE ф200, SN8.

- Шахта HDPE ф600, h=0.80м. окомплектована с отточно дъно, капак и муфи по детайл.

V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР

СМР се извършват последователно в Клетка №3 и Клетка№4.  Допълнителните СМР се включват в общата организация на работа по изграждане на клетки №№3 и 4, като се предвижда изграждането им да е първа позиция в строителния график.

- Ръчен изкоп на отвал на дренажен материал от кота корона Дига №2 върху депонираните отпадъци. Разриване с булдозер.

- Откриване на изолационния пакет от GCL 4.5кг/м2, HDPE фолио 2м.м. и нетъкан геотекстил с тегло 2,00кг/м2. и почистване.

- Монтаж на чакащи платна с ширина 3,50м. от изолационния пакет.

- GCL 4.5кг/м2 с прихлупване 20см;

- HDPE фолио 2мм. Връзка с автомат за заваряване с пробен канал;

- Нетъкан геотекстил с тегло 2000гр./м2. Връзка  с ръчни апарати за горещ въздух.

- Обръщане на изолационният пакет върху дренажния материал.

- Направа на бетонов бордюр 50/80 бетон клас С16/20 върху Дига №2. Бетонът се полага с бетон помпа. На всеки 12.00м. се оформят фуги с ширина 2см. фугите не се запълват

- Монтаж на изолационен пакет върху бетонов бордюр. Прикрепване с пирони тип Хилти с  меки шайби и дължина на опашката 62мм.

- Завиване на чакащ изолационен пакет до бетонов бордюр  и защита с дренажен материал 20-45.

- Монтаж на перфорирана тръба HDPE Ф200, SN8. Монтаж на шахта  HDPE ф600, h=0,80м., окомплектована с отточно дъно, капак и муфи.

- Пробиване на отвор в РШ3,4 с диаметър 200. Монтаж на тръба HDPE ф200 с екструдерна заварка към РШ3, РШ4.

VІ. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

СПАЗВАТ СЕ ЗАЛОЖЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПБЗ КЪМ РАБОТНИЯ ПРОЕКТ.

- Предвидените в настоящето допълнение СМР не променят срока на строителство.

- При извършване на СМР на кота корона Дига №2 участъкът е зона на риск.

- СМР се извършват съгласувано с експлоатацията на депото и други изпълнители (когато е приложимо)

- Не се разрешава работа по кота корона Дига №2 под зони за депониране на отпадък. Минимално отстояние на двете зони една от друга 25.00м.

Съставил:

/инж. Жанета Гугалова/

VІІ. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

ГРАФИЧТИ ПРИЛОЖЕНИЯ