ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

абонаментно сервизно поддържане на асансьори

1. Да извършват функционалните проверки, техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти на асансьорите в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя.

2. Да извършват най-малко веднъж на 10 (десет) дни функционални проверки за изправността и действието на асансьорите и предпазните им устройства.

3. Да водят дневник, в който да се отразява техническото състояние на асансьорите и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти.

4. Да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите - да освобождават пътници при аварийно спиране на кабината, да оказват помощ при аварии и злополуки и да спират асансьорите при технически неизправности по чл.10, ал.1,т.1-6 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори.

5. Да извършват аварийното обслужване на асансьорите в срок до един час от получаването на сигнал за настъпване на събитие.

6. Да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите.

7. Да поставят в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори здраво закрепена табела, която съдържа:

1. указания за ползване на асансьора и указания за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;

2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7- годишна възраст;

3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности, аварии или необходимост от освобождаване на пътници;

8. Да поемат отговорността за извършената от  тях дейност пред държавните, контролните и други органи и организации.

9. Да влагат при извършване на ремонтните работи материали, които отговарят на БДС или ЕN и на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употребата им от крайния потребител.