ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Доставка при условията на финансов лизинг на телескопичен товарач за нуждите на ОП СПТО“

- Предмет на доставката

Предметът  е доставка при условията на финансов лизинг на телескопичен товарач за нуждите на ОП СПТО.

- Технически характеристики и изисквания

| Технически параметри | Изисквания | Оценяемо |
| --- | --- | --- |
| Нова или употребявана машина | Година на производство не по-рано от 2015 г. максимално отработени часове - до 200 мото часа | Нова машина /Употребявана машина* |
| Двигател | Турбо дизелов |  |
| Мощност на двигателя | мин. 70 kW |  |
| Работно тегло с палетни вилици |  | 11 000 kg* |
| Трансмисия | Хидростатична |  |
| Задвижване (колесна формула) | Задвижване и управление на четирите колела.Три режима управление. |  |
| Спирачна система | Стандартно изпълнение |  |
| Стабилизатори | Предни, независимо управляеми хидравлични стабилизатори |  |
| Телескопична стрела | Трисекционна с верига |  |
| Управление телескопична стрела | Посредством 2 хидравлични лоста. |  |
| Гуми | R24“ |  |
| Технически характеристики |
| Максимална височина на повдигане | Не по-малко от 16.50 m |  |
| Максимален досег | Не по- малко от 12.00 m |  |
| Максимална товароподемност | Не по-малко от 4000 kg |  |
| Странично изместване на телескопичната стрела |  | С опция странично изместване/Без опция странично изместване* |
| Размери |
| Височина | Максимум 2600mm |  |
| Ширина | Максимум 2400mm |  |
| Ширина със стабилизатори |  | 3000mm* |
| Габаритна ширина на кабината |  | 950 mm* |
| Клиъренс | Минимум 450mm |  |
| Външен радиус на завой около гумите | Максимум 4100 mm |  |
| Междуосие | Максимум 3000mm |  |
| Допълнително оборудване |
| Електрически конектори | Електрически конектори на върха на стрелата за използване на ел.управляеми прикачни съоръжения |  |
| Допълнителна хидравлична линия | Двупосочна хидравлична линия разположена на върха на стрелата за управление на хидравлични прикачни съоръжения |  |
| Лебедка | С товароподемност мин. 3 t. с метално въже и кранова кука |  |
| Палетни вилици | С дължина мин. 1000 mm |  |
| Кофа | С обем мин. 1 m3 с нож |  |
| Рамо с кука за подемна дейности | Рамо с дължина мин. 1000 mm, оборудвано с кранова кука с възможност за промяна позицията на куката по дължината на рамото |  |
| Гаранционни условия |
| Гаранция | Минимум 12 месеца |  |

* Съгласно методиката за оценка.

- Условия  на финансовия лизинг

4.1. Период на финансовия лизинг – от 12 до 48 месеца.

4.2. Самоучастие до 20 % първоначална вноска.

4.3. Възможност за предварително погасяване на лизинга

5. Изисквания към кандидата:

5.1.  Наличие на сервизна база ( собствена или наета ) на територията на  София.

5.2. Участникът да е специализиран в продажбата на строителна техника.

Изготвил:

Инж. Любомир Божинов