СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

Инженеринг /проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”

СОФИЯ, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	15

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И технически и професионални способности НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБщЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	17

III.1.1. Икономическо и финансово състояние И ДОКАЗАТЕЛСТВА:	17

III.2.1. технически и професионални способности и доказателства:	18

III.3. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:	24

III.4. Използване на капацитета на трети лица.	25

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА	25

Раздел V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ	39

РАЗДЕЛ V1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	39

РАЗДЕЛ V.2. Съдържание на офертите и изисквания	41

Раздел VI. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	43

Раздел VII. гаранциИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и	44

обезпечения	44

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	46

# РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура по ЗОП.

## 1. ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e избор на изпълнител за извършване наинженеринг (проектиране и строителство) за обект: Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47).

1.1.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Възложител на настоящата поръчка e заместник-кмета на Столична община, Направление „Транспорт и транспортни комуникации“, Евгени Крусев, Възложител съгласно Заповед СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община. Възложителят  взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, при условията на чл. 74 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.2. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства.

С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

## 2. Описание на обществената поръчка. ТЕХНИЧЕСКИ спецификации:

2.1. Описание.

Ориентировъчната дължина на участъка е 1 460 м. В северна посока проектът на бул. „Източна тангента” се съобразява с построения пътен възел на „Северна скоростна тангента”, а в южна се съобразява с изграденото преминаване на бул. „Източна тангента” под бул. „Ботевградско шосе”.

За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект.

Обектът условно е разделен на два етапа:

- Първи етап: Бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“ /от км 1+180 до км 2+020/.

- Втори етап: Бул. „Източна тантента” в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе” /от км 2+020 до км 2+664/, включително „Пътен възел на бул. „Източна тангента“ с бул. „Владимир Вазов”.

Съгласно план-схемата на първостепенната улична мрежа от комуникационно-транспортната система към ОУП на Столична община, бул. „Източна тангента” е градска магистрала II функционален клас.

Част „Пътна“

В северна посока, проектът на бул. ”Източна тангента” се съобразява с построения пътен възел на Северна скоростна тангента, където широчината на една лента е 3.75 м, а разделителната ивица е 2 м.

За категория на движението е прието „много тежко“ при осово натоварване 11.5 т/ос и еластичен модул на настилката Ен=305 MPa. Направено е изчисление на пътната настилка и е оразмерена със следните дебелини:

- плътен асфалтобетон тип А с полимер модифициран битум – 4см, E=1300MPa ;

- неплътен асфалтобетон /биндер/ с полимер модифициран битум – 4см, E=1000MРa;

- битумизиран трошен камък – 10см, E= 800MРa;

- циментостабилизирана смес – 16см, E= 600MРa;

- пътна основа от трошен камък (0 - 40 мм) – 21см, E= 350MPa.

Габарит:

- От км 1+180 до км 2+200

Бул.”Източна тангента”- основни платна:

Общ напречен профил – 27 м

( две пътни платна по 7.5 м – еднопосочни, двулентови;

( средна разделителна ивица от 2.0 м;

( два тротоара по 5.0 м.

- От км 1+700 пътен възел с бул, „Владимир Вазов“

Бул. ”Източна тангента”- основни платна и пътни връзки 1 и 2:

Общ напречен профил – 47 м

( две пътни платна по 7.5 м – еднопосочни, двулентови;

( средна разделителна ивица от 2.0 м;

( две странични разделителни ивици от 3.0 м, в които са осигурени тротоари по 1.5 м;

( две пътни връзки по 7.0 м – еднопосочни, двулентови;

( два тротоара по 5.0 м.

Бул.”Източна тангента“ в обсега на ускорителните и забавителни шлюзове :

Общ напречен профил – 33 м

( две пътни платна по 10.5 м – еднопосочни, трилентови;

( средна разделителна ивица от 2.0 м;

( два тротоара от 5.0 м.

Км 2+320

Бул.”Източна тангента“ в обсега на кръстовището й с пътните връзки на възела при бул.”Ботевградско шосе“:

Общ напречен профил –около 37 м

( две пътни платна по 11.0 м – еднопосочни, трилентови;

( средна разделителна ивица – променлива от 5.0 м до 6.0 м;

( два тротоара от 5.0 м.

Поетапното разделяне на обекта налага проектирането и изграждането на нова улица от о.т. 64а-о.т. 63-о.т. 81-о.т.80 в участъка от бул. „Източна тангента“ до ул. „Ген. Климент Бояджиев“. Трасето на канализационния Гл.клонI започва от съществуващия ГВК № 2, изграден по ул. „Ген. Климент Бояджиев“ при РШ № 1, продължава по нереализираната в ж.к. „Левски Г“ улица от о.т. 64а-о.т. 63-о.т. 81-о.т.80  през РШ 2, РШ 3, РШ 4, РШ 5 до СРШ 6, разположена в западното пътно платно на  бул. „Източна тангента“. Улицата е с дължина около 300 м, габарит 6 м и два тротоара по 3 м. Работният проект да се изготви съгласно предвижданията на ПУП.

В обхвата на проекта са разработени следните кръстовища:

- Кръстовище с бул. ”Владимир Вазов” – етап I - тупик.

- Кръстовище с бул. ”Владимир Вазов” – етап II - четириклонно, светофарно регулирано, с осигурени отделни ленти за леви завои. Пешеходното движение в кръстовището е решено с пешеходни пътеки.

- Кръстовище с бул. ”Ботевградско шосе” – етап II - четириклонно, светофарно регулирано с осигурени отделни ленти за леви и десни завои. Пешеходното движение в кръстовището е решено с пешеходни пътеки.

Част „Отводняване“

Повърхностните дъждовни води, попаднали върху пътното платно се приемат от дъждоприемни решетки и отводнителни бордюри. Дъждоприемните решетки са разположени по локалните връзки, а отводнителните бордюри по армонасипните стени. Приемник на отпадните дъждовни води след дъждоприемните решетки и отводнителните бордюри е новопроектираната канализация.

Част „Конструкции“

Пътен възел на бул.”Източна тангента” с бул.”Владимир Вазов”

Пътният възел е тип ”диамант”, като бул. ”Източна тангента” преминава над бул.”Владимир Вазов”. Този тип възел осигурява връзки за всички необходими посоки. С пътни връзки 1 и 2, които са успоредни на бул. ”Източна тангента”, се осигурява свързване на пресичащите се на различни нива основни направления, като връзките са решени на светофарно кръстовище с бул.”Владимир Вазов”. Пътните връзки са еднопосочни с широчина 7.0 м и са разположени на 3.0 м от пътните платна на бул. ”Източна тангента”. Вливането и отливането на пътните връзки към директните пътни платна на бул. ”Източна тангента” се проектира с ускорителни и забавителни шлюзове. Ускорителните /забавителните/ шлюзове са решени като допълнителни пътни ленти с широчина от 3.0 м и преходен участък за вливане /отливане/ към директните платна.

Съоръжението е предвидено за изпълнение като две отделни независими конструкции на надлъжна фуга 10 см. Общата широчина на двете конструкции е 20.40 м. Светлият отвор на надлеза от  фуга до фуга е 34 м, а между стените на устоите е 43.30 м. Връхната конструкция на надлеза между устоите се състои от 14 бр. предварително напрегнати греди от типа „ГТ”, обединени с пътна плоча. Върху пътното платно на съоръжението са предвидени дилатационни фуги при устоите, като зад тях ще се изпълнят преходни конструкции. Връзката между връхната конструкция и опорите се осъществява с еластомерни лагери. Устоите на съоръжението са монолитни и представляват пет реда стени, завършващи с ригел и обединени с пътна плоча.

Армирани насипни подпорни стени

Настоящият идеен проект на армирани насипни подпорни стени е разработен съгласно всички действащи в момента норми за проектиране. Избрана е система от сглобяеми лицеви бетонови блокове с размери 40/40/160 см и армиращи гъвкави полифиламентни тъкани мрежи с площно армиране, които влизат между блоковете, оформящи лицето на армонасипните стени.  Типът на системата на армонасипните стени за този проект е лицева конструкция от бетонови блокове и площно армиране от армиращи гъвкави полифиламентнигеомрежи с висока оразмерителна якост. Този тип на армонасипните стени е избран от Проектанта въз основа на технически, конструктивни, икономически и не на последно място и на естетически и архитектурни предимства пред някои досега построени в България системи на армонасипни стени.

Част „Канализация“

Новопроектираната канализационна мрежа се предвижда да се реконструира и доизгражда като смесена канализационна система.

Предвидено е отвеждането на отпадните води да се осъществи отново чрез два главни клона.

- ГЛАВЕН КЛОН I – в западното локално платно на „Източна тангента“, основен събирател на отпадните води от територията на:

- част от територията на ж.к.“Левски Г“ кв.13 и кв.15 и контактните територии  на запад от „Източна тангента“ в участъка от Северна скоростна тангента до бул.“Владимир Вазов“;

- кв. 101 и кв.25, разположени на запад от „Източна тангента“  от бул. „Владимир Вазов " до бул. “Ботевградско шосе“.

- ГЛАВЕН КЛОН II – в южния локал на „Източна тангента“,  отвеждащ отпадните води към Гл.клон І от кв.7 и кв.9 в участъка от бул. “Ботевградско шосе“  до бул. „Владимир Вазов".

Трасето на Гл. клон І започва от съществуващия колектор ГВК №2- 400/250см, изграден по ул. „Ген. Климент Бояджиев“ при РШ № 1, продължава по нереализираната в ж.к. „Левски Г“ улица от о.т. 64а-о.т. 63-о.т. 81-о.т.80 през РШ 2, РШ 3,РШ 4, РШ 5 до СРШ 6, разположена в западното пътно платно на  бул. „Източна тангента“. От СРШ 6 до РШ 33  Гл.клон І е разположен в западното пътно платно на „Източна тангента“, преминава  под бул. “Владимир Вазов“ и завършва при бул. “Ботевградско шосе“.

Трасето на Гл.клон ІІ започва от СРШ 12 при бул. “Владимир Вазов“, отредено в източното пътно платно на „Източна тангента“ и завършва при бул. “Ботевградско шосе“.

Дълбочините на новопроектираните канали варира от 2.00м до 6.50м спрямо уличната нивелета, които се диктуват от пункта на заустване на Главен клон І в съществуващия канал – Водящ колектор №2.

Съгласно хидравличното оразмеряване новопроектираната канализация е с диаметри DN300, DN400, DN500, DN600, DN800 и DN1000 с гладки тръби от гъвкав материал.

За шахтите са направени предварителни статически изчисления. Направени са проверки за деформации от собствено тегло на конструкция, собствено тегло насип, външни стоманобетонни стени, покривна плоча и полезен товар /натоварване от вертикални и хоризонтални товари/.

Част „Водоснабдяване“

Разглежданата територия попада в I-ва водоснабдителна зона от централизираната водоснабдителна система на Столична община. Захранващ резервоар за зоната е р-р „Колежа”.

Довеждащи са водопроводите „ІІІ водопроводен ринг” и „Дубльор на ІІІ водопроводен ринг”.

В района на транспортен възел бул. “Източна тангента“ – бул. “Ботевградско шосе“ преминават:

- част от „Дубльора на ІІІ водопроводен ринг“ ф1200 по ул. “Георги Кюмюрджиев“;

- съществуващ чугунен водопровод Ф250 по бул. „Владимир Вазов“;

- съществуващи водопроводи ф80 ет.Ф80ст., попадащи в трасето на бул. „Източна тангента“, които не отговарят на нормативните изисквания и подлежат на реконструкция;

- съществуващ водопровод Ф500ст.(91г.), Ф500чуг.(84г.) , Ф450чуг. (91г.)  за кв. Враждебна.

- Водопроводна мрежа в първи етап на строителство - участък от Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“.

- Локални платна - В локалните платна (връзка1 и връзка 2) не са предвидени нови водопроводи.

- Кръстовище бул. „Владимир Вазов“ –„Източна тангента“ - Трасето на водопровода Ф250чуг. попада под естакадата на централното платно и е в частни имоти. В регулационния план за него не е отреден сервитут. По тази причина е предвидено изместването му. Реконструира се  в северното платно на бул. „Владимир Вазов“. В първи етап на строителство ще се изградят и връзките му  с новите улични водопроводни клонове 4, 5 и 8.

Предлага се клон 7, Ф250, в участъка от бул.  „Източна тангента“  към кв. Враждебна да се ползува като гл. клон към мрежата на кв. Враждебна, т.е. да се захранва от довеждащия водопровод Ф500, Ф450 за кв. Враждебна. На запад от бул. „Източна тангента“, водопровод Ф250 е част от мрежата на кв. Левски Г.

- Водопроводна мрежа във втори етап на строителство - участък от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе”.

Съществуващите водопроводи, пресичащи  трасето на булеварда, се водоснабдяват от чугунен водопровод Ф500, Ф450 за кв. Враждебна.

Предлага се новите улични водопроводи в пътните платна на бул. „Източна тангента“ - връзки 3 и 4  да бъдат приобщени към водопроводната мрежа на кв. Враждебна, т.е. довеждащ водопровод гл. клон І Ф500 за кв. Враждебна.

Идейният проект е разработен в два варианта. Предложените два варианта се отнасят за водопроводната мрежа във втори етап на строителството.

По избрания втори вариант е проектиран клон 4 в западния локал, а клон 5 е в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до о.к.46а. В оставащия участък от о.к.46а до бул. „Ботевградско шосе“ не е предвиден водопровод.

В пътните платна на булеварда водопроводите са от муфени чугунени тръби.

Първи етап– от края на изградения пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. “Владимир Вазов“ - Ф250 чугунени тръби L=85м, Ф150 чугунени тръби L=60м, Ф100 чугунени тръби L=15м. Арматури - надземни пожарни хидранти – ПХ DN80 - 3бр., СК250 - 3бр., СК150 - 2бр., СК100 - 1бр., СК80 - 3бр.

Втори етап - от бул. „Владимир Вазов“ до построения участък от бул. „Източна тангента“ посока летището - втори вариант - Ф350 чугунени тръби L=210м – гл. клон 1, Ф250 чугунени тръби L=85м – гл. клон 7, Ф150 чугунени тръби L=1270м.

- Ф110п.е.в.п.L=40м, Ф225п.е.в.п L=10м – байпасна връзка за водомерна шахта Ф2000 и регулатор на налягане, Ф80 чугунени тръби L=50м. Арматури - надземни пожарни хидранти ПХ DN80-11бр., СК300-1бр., СК150-3бр., СК100-1бр., СК80-15бр.,  автоматичен въздушник Ф50-4бр., изпускатели ф90-4бр., нова водомерна шахта с водомер  и регулатор на налягане.

В обхвата на втори етап, по бул. „Ботевградско шосе“ попада и част от реконструкцията на дубльора на ІІІ водопроводен ринг Ф1200. Водопроводът се засяга от изграждането на МС на ІІІ Метродиаметър. Той ще се измести по проект на МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД.

Част „Електро“

По новия бул. „Източна тангента” се засягат 4 броя кабели СрН 20Кv, изтеглени в проходим кабелен колектор 240/240 от новата пътна нивелета. Този, както и колекторите преминаващи по бул.“Ботевградско шосе“ и бул.“Владимир Вазов“, не са заснети геодезически. В следваща фаза на проектиране е необходимо тези колектори да се заснемат.

Над бул. „Източна тангента” преминава и ВЕЛ 110кV „Кривина – Негован“, който е геодезически заснет и в км 1+ 540 е на 9.33м – 9.54м над пътната естакада, преминаваща над бул. “Владимир Вазов“. Вертикалното разстояние от проводниците на ВЕЛ 110кV при пресичане с пътища по Наредба 9 от 09.06.2004г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е не по-малко от 7.60м и не се налага неговото повдигане.

Реконструкция на кабели СрН 20кV

- Засяга се съществуващ  кабел СрН 20кV 3х1х185мм2, изтеглен в проходим кабелен колектор 240/240 от п/ст „Враждебна”, който се реконструира частично. Новият кабел ще е САХЕкТ 3х1х185мм2 – 50м.

- Засяга се съществуващ  кабел СрН 20кV 3х1х185мм2, изтеглен в проходим кабелен колектор 240/240 от п/ст „Враждебна”, който се реконструира частично. Новият кабел ще е САХЕкТ 3х1х185мм2 – 50м.

- Засяга се съществуващ  кабел СрН 20кV 3х1х185мм2, изтеглен в проходим кабелен колектор 240/240 от п/ст „Враждебна”, който се реконструира частично. Новият кабел ще е САХЕкТ 3х1х185мм2 – 50м.

- Засяга се съществуващ  кабел СрН 20кV 3х1х185мм2, изтеглен в проходим кабелен колектор 240/240 от п/ст „Враждебна”, който се реконструира частично. Новият кабел ще е САХЕкТ 3х1х185мм2 – 50м.

Всички нови кабели СрН  20кV са изтеглени в нова тръбна РVС мрежа от 9 броя нови РVС тръби, като в двата им края са изградени по две нови кабелни шахти с 3 капака.

За разрушаването на съществуващия кабелен колектор е приложена отделна количествена сметка.

Нова тръбна РVС мрежа

Нова тръбна РVС мрежа  е предвидено да се изгради и в западния, и в източния тротоар на новопроектираната „Източна тангента“. Тя ще се изгради от РVС тръби Ф 140/4.1мм за кабели СрН  20 кV.

Изготвени са отделни количествени сметки за новата тръбна мрежа:

- за реконструкция на засягащи се кабели с нова РVС мрежа за тях;

- празна (без кабели в нея) – за I-ви и II-ри етап на строителство.

Местата на всички нови кабелни шахти ще се определят съгласно изготвен трасировъчен план, в следваща работна фаза на проектиране.

Част „Улично осветление“

В обхвата на „Източна тангента“ от пътен възел със Северна Скоростна Тангента до бул. „Ботевградско шосе“ има частично изградено улично осветление при бул. “Ботевградско шосе“, при бул. „Владимир Вазов“ и при ул. „563“ към подстанция „Враждебна“.

Стълбовете, типа им, конзолите и осветителните тела са показани в приложената таблица към обяснителната записка.

Електрозахранването на новото улично осветление е предвидено да се осъществи от две нови табла за улично осветление /Т-УО/, посредством трифазни кабели тип САВТ 4х16мм2, разпределени в захранващи клонове, към които се свързват определен брой стълбове и съответните осветителни тела монтирани на тях.

Всички захранващи кабели се изтеглят в нова тръбна мрежа от гофрирани тръби. Под пътните платна новата тръбна мрежа се изпълнява от тръби полиетилен висока плътност. При всеки стълб, табло и на указаните в приложения чертеж места са предвидени нови кабелни ревизионни шахти.

Новите кабелни шахти са от готови бетонови единични елементи с метална горещо-поцинкована рамка за капак 600/900 мм. Пред новите табла шахтите са готови бетонови с два капака.

Част „Телекомуникация”

В разглежданата територия по бул. “Източна тангента“ в участъка от Северна скоростна тангента, бул. “Владимир Вазов“ до бул. “Ботевградско шосе“ има изградена телефонна мрежа.

При изграждане на бул. „Източна тангента” от „Северната скоростна тангента“, през бул. „Владимир Вазов” до пътен възел с бул. „Ботевградско шосе” ще се засегне телефонната мрежа в някои участъци. Предложението е:

Да се изгради нова телефонна мрежа от 4 броя РVС тръби в западния тротоар от СШ, Ш-3, Ш-4 до Ш-5  на бул. “Владимир Вазов“. В нея да се изтеглят нови кабели.

Успоредно на тази мрежа се предвижда с нови 7 броя РVС да се пресече Източната тангента за кабелните оператори и ЕСМИС. В тях е необходимо да се изтеглят в HDPE тръби ф32 новите кабели.

Новите шахти са тип ШКСП-1а с два и три капака.

Част „Газификация“

Проектното решение предвижда изграждане на разпределителен газопровод с максимално работно налягане МОР=1.0 МРа по бул. „Ботевградско шосе“ и на разпределителен газопровод с максимално работно налягане МОР=0.4 МРа по бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“.

Тъй като по бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“ не се предвиждат строително – монтажни работи, при проектирането и строителството по част „Газификация“ е необходимо да се заложат само тръбите по бул. „Източна тангента“ в посочения в проекта участък от В3-1 до В3-10, за да се избегне разкопаване на по-късен етап.

Част „Паркоустройство“

Проектното решение третира няколко типа територии в посочения обхват, както следва:

- Територии в разделителните ивици на бул. „Ботевградско шосе“:

- в основната разделителна ивица са попълнени редовите насаждения от план – 21 бр.;

- в страничните разделителни ивици са структурирани поредици от геометризирани смесени групи от дървета /иглолистни и широколистни/, комбинирани с храстови масиви и тревно легло;

- Тротоари с ширина 5 м по протежение на бул. „Източна тангента“ – класическо редово улично озеленяване;

2.2. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за обект „Бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” /км 1+180 до км 2+664,47/”.

Проектът да включва следните части:

- „Пътна”, която да включва и проектирането на улица в участъка от о.т. 64а – о.т 63-о.т 81 - о.т.80 (от бул. „Източна тангента“ до ул. „Ген. Климент Бояджиев“);

- „Конструкции”;

- „Геодезия”;

- „Геология и хидрогеология”;

- „Електроснабдителна мрежа”;

- „Улично осветление”;

- „Телекомуникация”;

- „Газификация”;

- „Водоснабдяване и канализация”;

- „Отводняване”;

- „Паркоустройство“;

- „ПБЗ”;

- „ПБ”;

- „ПУСО”.

както и други части по необходимост.

Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие с изготвения идеен проект, ЗУТ и подзаконовите му актове, включително Наредба № 4/21.05.2001г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Целият обект да бъде разделен на следните подобекти, позволяващи поетапно изпълнение и въвеждане в експлоатация:

- Първи етап: Бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“ /от км 1+180 до км 2+020/.

- Втори етап: Бул. „Източна тантента” в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе” /от км 2+020 до км 2+664/, включително „Пътен възел на бул. „Източна тангента“ с бул. „Владимир Вазов”.

За преглед на проектните материали да се представи един комплект папки на български език, включително на магнитен носител, съдържащи разработките по всички части.

След преглед на проектите от фирмата, упражняваща контрол по проектирането и приемането му от Столична община, проектът да се съгласува с експлоатиращите дружества. Разходите по съгласуването на проекта се поемат от Столична община. Съгласуваните проектни материали да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и в 1 екземпляр на магнитен носител с идентична окончателна информация.

Представените проекти в 5 (пет) екземпляра да бъдат изготвени и подписани от правоспособни проектанти и съгласувани по специалности.

Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2. 3. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с одобрените проекти, предмет на настоящата поръчка.

Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

## 3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка:

Прогнозната стойност на поръчката е 9 000 000 /девет милиона/ лева без ДДС или 10 800 000 (десет милиона и осемстотин хиляди) лева с ДДС.  Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи след осигуряване на финансиране.

## 4. Срок ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е съгласно предложението на участника, като срокът не може да надвишава 30 дни за проектиране и 360 календарни дни за строителство за етап 1 и етап 2 сумарно, считано от датата на която участникът е уведомен за налично финансиране.

## 5. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Възложителят не е разделил Обществената поръчка на обособени позиции, тъй като е икономически неефективно и би затруднило цялостното изпълнение на поръчката.

6. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

# РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

4. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

5. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление”  ЕАД, „БТК” АД”, „Овергаз“ и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

6. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. При изпълнение на поръчката да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

7. Възложителят ще осигури Консултант съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

8. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

9.По отношение на уличното осветление да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община, като се използват светодиодни осветителни тела.

10. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

11. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

# РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И технически и професионални способности НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБщЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

## III.1. Икономическо и финансово състояние И ДОКАЗАТЕЛСТВА:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти в размер на 7 000 000 (седем милиона) лева, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на реализираният оборот.

За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение навалидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

За доказване на изискването участникът представя доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка,  възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

## III.2. технически и професионални способности и доказателства:

1. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (пътни обекти и мостови съоръжения), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни  проекти за сходни обекти (пътни обекти и мостови съоръжения). Поне 1 от проектите трябва да включва проектиране на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 1.6 км., като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне 1 от проектите трябва да включва проектиране за изграждане на мостово съоръжение с квадратура не по-малка от 800 кв.м. Поне един от проектите трябва да включва част „Геодезия”. Поне един от проектите трябва да включва част „Геология” и/или „Геология и Хидрогеология”. Поне един от проектите трябва да включва част „ВиК” на улици с дължина не по-малка от 1.6 км, като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне един от проектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление”. Поне един от проектите трябва да включва част „Телекомуникации”. Поне един от проектите трябва да включва част „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”.

1.1. ДОКАЗВАНЕ: Относно опит в проектирането: участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите .Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.

Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на услугата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да има опит в извършването на пътно и мостово строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти и мостови съоръжения в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 1.6 км., като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на мостово съоръжение с квадратура не по-малка от 800 кв.м. Поне един от обектите трябва да включва част „ВиК” на улици с дължина не по-малка от 1.6 км – може кумулативно от няколко обекта.  Поне един от обектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление”. Поне един от обектите трябва да включва част „Телекомуникации”. Поне един от обектите трябва да включва част „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”.

2.1. ДОКАЗВАНЕ: Относно опит в строителството: участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.

Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП.

3. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:

3.1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:

3.1.1. Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

3.1.2. инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

3.1.3. инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

3.1.4. инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

3.1.5. инженер „Конструкции“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС), със степен магистър или еквивалент;

3.1.6. електроинженер със степен магистър или еквивалент;

3.1.7. инженер „Телекомуникации”: инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент;

3.1.8. ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент;

3.1.9. инженер „Газоразпределителни системи и мрежи“ със степен  магистър или еквивалент;

3.1.10. инженер-геолог- със степен магистър или еквивалент.

Забележка: Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Регистъра на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектитеили съответен регистър на държавата в която са установени, за транспортно строителство и транспортни съоръжения и геодезия;

3.2.  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

3.2.1. Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

3.2.2. инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

3.2.3. инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

3.2.4. инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

3.2.5. инженер „Конструкции“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС), със степен магистър или еквивалент;

3.2.6. електроинженер със степен магистър или еквивалент;

3.2.7. инженер „Телекомуникации”: инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент;

3.2.8. ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент;

3.2.9.инженер „Газоразпределителни системи и мрежи“ със степен  магистър или еквивалент;

3.2.10. строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;

3.2.11. инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.

Забележка: Допустимо е един и същи екип да бъде включен в експертния състав на участника за изпълнение на проектирането и за изпълнение на строителството.

3.3. ДОКАЗВАНЕ:

3.3.1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:

Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или аналогични, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.

За доказване на обстоятелствата участникът  представя: списък на техническите лица, в който е посочена  професионалната компетентност на лицата.

3.3.2. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.

За доказване на обстоятелствата участникът  представя: списък на техническите лица, в който е посочена  професионалната компетентност на лицата.

4. ИЗИСКВАНЕ: Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.

4.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 ( или еквивалент) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата.

Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват на сертификата, изпълнение на строително-монтажни работи.

Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на  органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

5. ИЗИСКВАНЕ:Участникът трябва да разполага с техническо съоръжение за изпълнение на поръчката - асфалтова база.

5.1. ДОКАЗВАНЕ:Участникът декларира в ЕЕДОП информация относно техническото оборудване, което ще използва при изпълнение на поръчката.

За доказване на обстоятелствата участникът  представя списък на техниката, която ще използва при изпълнение на поръчката.

6. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка,  възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

## III.3. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

1. Участникът трябва да е вписан в в Централния професионален регистър на строителя, към Камарата на строителите, за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на вписването си в ЦПРС или аналогичен регистър.

За доказване на професионалната годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, за съответната група и категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка,  възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

## III.4. Използване на капацитета на трети лица И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

4. Трети лица

4.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4.

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2-4.4.

5. Подизпълнители:

5.1  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

5.2. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

5.3. Разплащанията по 5.2. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

5.4. Към искането по т. 5.3. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

5.5. Възложителят има право да откаже плащане по т.5.3., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

5.6. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

5.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

5.8. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

5.9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.5.9. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

# Раздел IV. крИТЕРИИ ЗА възлагане на поръчката

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Показатели, относителната им тежест и принцип на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите:

•	Критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена”;

•	Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя като сума от оценките по всеки от подпоказателите. След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула:

К комплексно = К1 + К2 + К3, където:

К1 - Финансов показател

К2 - Срок за изпълнение

К3 -  Оценка по технически показатели

Максимален общ брой точки (К комплексно), които участникът може да получи от заложените показатели е 100 т.

К1 - финансов показател  = К1.1 + К1.2.

I.1. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за проектиране”  К1.1 - до 5 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 5 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1.1 =

I.2. Оценка по финансов показател  „обща предлагана цена за изпълнение на СМР” (за етап I и етап II)  К1.2 - до 45 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 45 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1.2 =

К2–срок за изпълнение  = К2.1 + К2.2.

II.1.  Оценка по показател „срок за проектиране”  К2.1 - до 3 т.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 3 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2.1 =

II.2.  Оценка по показател „общ срок за изпълнение на СМР” (за етап I и етап II)  К2.2 - до 7 т.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 7 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2.2 =

К3 -  Оценка по технически показатели

IІІ. „Технически показатели” К3  = III.1.+ III.2.+ III.3.+ III.4. - до 40 точки.

Подпоказателите за оценяване са:

III.1. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.2. Управление на риска – до 9 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.3. Организация на ръководството на обекта – до 5 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.4. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 6 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.1. Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството” – до 20 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството”:

Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.

Предложението трябва да включва всички видове работи:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

б) Съоръжения - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;

в) Инженерни мрежи (водопровод, канал, отводняване, ел.мрежи и ул. осветление, телекомуникации, ландшафт) -  технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

Скалата за оценка на подпоказателя е четиристепенна – 5, 10, 15 или 20 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 5, 10, 15 или 20 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В предложението на участника са налице всяко едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 20 |
| В предложението на участника са налице три от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 15 |
| В предложението на участника са налице две от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 10 |
| В предложението на участника е налице едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 5 |

В случай, че Участник не представи предложения по Подпоказател“Технология и организация на изпълнението на строителството”, както и ако същите не съдържат някои от посочените по-горе части на строежа (Пътни работи, Съоръжения, Водопровод, Канал, Отводняване, Ел.мрежи и Ул. осветление, Телекомуникации, Ландшафт), както и ако представи предложения, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, същият ще бъде отстранен.

III.2 Управление на риска – до 9 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Управление на риска”:

В предложението относно „Управление на риска” всеки участник следва да анализира, оцени и предложи мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на обществената поръчка.

Идентифицирани от Възложителя рискове с висока степен на възможност за поява са:

- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване).

- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения.

- Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия.

Скалата за оценка на подпоказателя е тристепенна – 3, 6 или 9 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 3,  6 или 9 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя„Управление на риска“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 9 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са в сила две от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 6 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 3 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Управление на риска“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове), същият ще бъде отстранен.

* „Адекватно” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

**„Ефективно“ – предложение, което е относимо към конкретната ситуация (в случая към идентифицираният риск) и допринася за целеният от възложителя резултат.

III.3 Организация на ръководството на обекта – до 5 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Организация на ръководството на обекта”:

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 2 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2 или 5 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя„Организация на ръководството на обекта“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В техническото предложение са в сила три от следните обстоятелства: - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. - Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя; | 5 |
| В техническото предложение са в сила две от следните обстоятелства: - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. - Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя; | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Организация на ръководството на строежа“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му ( не са налице поне две от изисканите от възложителя обстоятелства), същият ще бъде отстранен.

III.4 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 6 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”:

В предложението всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно:

1. физически достъп;

2. достъп до услуги (обществен транспорт, сметосъбиране и др.).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 3 или 6 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 3 или 6 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| - Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по две мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до услуги (обществен транспорт, сметосъбиране и др.). Предложените мерки са адекватни и приложими; - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. | 6 |
| - Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до услуги (обществен транспорт, сметосъбиране и др.). Предложените мерки са адекватни и приложими; - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. | 3 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не са анализирани аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти и/или не са предвидени поне по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране) и/или предложените мерки не са адекватни и приложими и/или не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, и/или не са предвидени дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, същият ще бъде отстранен.

# Раздел V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

2. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

Национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

РАЗДЕЛ V1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

5. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

6. Подизпълнители

6.1  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в съответствие с указанията на раздел III.5, т.5 от документацията за участие

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

8.Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

9.Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

10. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на специфични национални основания за изключване.

# РАЗДЕЛ V.2. Съдържание на офертите и изисквания

1. Офертата включва:

1.1. опис на съдържанието;

1.2. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата документация и изискванията на възложителя изготвено по образец, при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на предложенията, представено в оригинал. Предложението съдържа  декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и декларация за срока на валидност на офертата и декларация че при изготвянето й са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката е линеен график за изпълнение на поръчката-проектиране и изпълнение на строителството по основни видове СМР, етапи, подобекти, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност. Графикът следва да отразява строителната програма (проектиране и изпълнение на СМР) на участника и да е съобразен с действащата нормативна уредба. Той трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни.

Забележка: Документите по т.1.2 следва да бъдат обособени в отделна папка.

1.3. ЕЕДОП: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Забележка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност. В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на обществената поръчка;

1.6. Ценово предложение по образец: Цените следва да бъдат посочени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с думи. Като приложение към ценовото предложение се прилага количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.

Участник, който е посочил ценови параметри или елементи от тях извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" ще бъде отстранен от участие в процедурата. Забележка: При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от него участникът ще бъде отстранен. При несъответствие в представената информация на хартия и на диск, за вярна и истинска ще се счита само информацията, представена на хартия, като информацията на диск служи само за целите на изчисляване на параметрите и няма да се приема като волеизявление на участника.

*Забележка: При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за участие, обявлението за обществената поръчка, а при необходимост могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, достъпни на електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007

# Раздел VI. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес гр. София, ул. „Московска“ №33.

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.

3. Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, оптичен носител с цифрово подписан ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника.

4. Документите се представят на български език или в превод, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия участника.

5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

# Раздел VII. гаранциИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и

# обезпечения

1.Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

1.1.1. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя поетапно, както следва:

- сумата, съставляваща 75 % от стойността на гаранцията за изпълнение на съответния етап се освобождава в 30-дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

- сумата, съставляваща останалите 25 % от стойността на гаранцията за изпълнение на съответния етап се освобождава в 30-дневен срок след изтичане на предложените гаранционни срокове.

1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1.2.1. парична сума;

1.2.2. банкова гаранция;

1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.3. Гаранцията по т.1.2.1 и т. 1.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

1.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане паричната сума се внася по сметката на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

1.8.	Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на банковата гаранция - най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора, съобразно изискванията в проекта на Договор за възлагане на обществената поръчка.

1.9. Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя по договора, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

-	застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Столична община;

-	застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

-	със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане срока на договора, съобразно изискванията в проекта на Договор за възлагане на обществената поръчка.

1.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за авансово плащане е в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава след извършване на първо междинно плащане с приспаднат целия аванс.

3.  Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.

2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка.

РАЗДЕЛ ix. образци на документи

OБРАЗЕЦ

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

Инженеринг /проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Инженеринг /проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на  обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на Възложителя и Техническите спецификации.

1. Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

2. В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ).

4. Задължаваме се да поддържаме по време на проектирането и изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност“, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

5. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

5.1. За изпълнение на проектирането - ..................................календарни дни.

Забележка: Показател подлежащ на оценка.

5.2. За изпълнение на СМР - ..................................календарни дни, в това число:

5.2.1. Срок за изпълнение на етап I- ..................................календарни дни

5.2.2. Срок за изпълнение на етап II - ..................................календарни дни

Забележка: Показател подлежащ на оценка (на оценка подлежи общият срок за изпълнение, сбор от сроковете за изпълнение на етап I и етап II).

Забележка: Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

6. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката (посочва се информацията, подлежаща на оценка, съгласно методиката за оценка на оферти):

6.1.   Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

7. Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности по видове работи…………………………………………,  (да е в съответствие Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 г. )

8. Декларирам, че:

- Представляваният от мен участник в откритата процедура  приема клаузите на договора за изпълнение на обществената поръчка;

- Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

9. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен  за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената поръчка, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

10. Прилагамe документ за упълномощаване (отнася се за случаите,когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника).

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

- Линеен график за изпълнение на СМР.

- Сертификати за съответствие на влаганите материали.

- Други по преценка на участника.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ..................................................................................................................... |
| Подпис (и печат) | .................................................................................................................... |

OБРАЗЕЦ

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

Инженеринг /проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Инженеринг /проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

I.Проектиране:

| 1 | Цена за изпълнение на проектиране без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цена за изпълнение на проектиране с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |

II.  Строителство:

| 3 | Цена за изпълнение на СМР на етап I без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 4 | 10 % за непредвидени разходи без ДДС върху сумата от т.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 5 | Цена за изпълнение на СМР на етап I,в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС (т.3 + т.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| 6 | Цена за изпълнение на СМР на етап I,в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |

| 7 | Цена за изпълнение на СМР на етап II без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 8 | 10 % за непредвидени разходи без ДДС върху сумата от т.7 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 9 | Цена за изпълнение на СМР на етап II,в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС (т.7 + т.8) | ………………………………. /….словом/ лева |
| 10 | Цена за изпълнение на СМР на етап II,в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |

обща цена за изпълнение на поръчката, в това число проектиране и строителство (общо за проектиране и СМР на етап 1 и етап 2) ………………..(словом) БЕЗ ДДС  или ………………..(словом) с ДДС

Прилагам количествено-стойностни сметки и Рекапитулация.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане:

3.1. За изпълнение на проектирането: …………………/………….словом/  до 10    %.

3.2. За изпълнение на строителството: ……/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане за изпълнение на СМР не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена за СМР.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложения:Количествено-стойностни сметки и Рекапитулация на хартиен и електронен носител.

| Дата | ............................/ ............................/ .................................................................................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................................................................... |

ПРОЕКТ НА  ДОГОВОР

Днес, ______ 2018 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от заместник-кмета на Столична община Евгени Иванов Крусев, възложител за направление „Транспорт и транспортни комуникации“, съгласно Заповед  № СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и от друга страна:

………………………………,ЕИК……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал.1 и 6 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение за класиране № СОА18-....………../ ……………2018 г.,  за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект и изпълнение на СМР заобект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”.

Чл.1.2. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ............................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в това число:

Чл.2.1. Цена за изпълнение на проектирането ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.2. Цена за изпълнение на строителството .............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС, в това число:

- За етап I-  ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

- За етап II- ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.3. Таксите за съгласуване се заплащат след представяне на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3.Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

Чл.3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за проектиране в размер на ......... (до 10 %) от стойността на договорената сума по чл. 2.1 с ДДС или ……………… /….словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране и представяне на фактура за авансово плащане.

Чл.3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до 60% от цената на  договорените проектни работи по чл.2.1, в 30-дневен срок от приемане на проекта от експертен технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.

Чл.3.3. Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.

Чл. 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за изпълнението на СМР в размер на ..................................(до 20 %  /двадесет процента/) от стойността на  съответната сума по чл. 2.2. с ДДС, за съответния етап, или .................../...  словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура, придружена с гаранция за стойността на аванса.

Чл.3.5. Разплащането на извършените СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

Чл.3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания, които не могат да надвишават 70% от стойността на съответната сума, за съответния етап по чл. 2.2, при условията на чл.3.5. Първото междинно плащане се извършва при достигане на изпълнен обем от дейности, равняващи се на минимум 30 % от стойността на СМР, като се приспада преведения аванс и се освобождава представената гаранция по чл. 3.4.

Чл.3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.5. в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа,като се приспада  остатъка от преведения аванс.

Чл.3.8. Всички плащания по настоящия договор ще се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: ……………………………

Банкова сметка: ……………………………….

Банков код: ……………………………………..

Титуляр на сметката: ……………………………..

В случай на промяна в банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Ако в определения срок не е получено уведомление за промяната, то плащането се счита за надлежно извършено.

Чл.4. Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.4. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5.1. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 							................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда				........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи					........................ %

- печалба								........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

-  цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл. 5.2. Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл.6.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

Чл.6.2. Разплащанията по чл. 6.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв 15-дневен срок от получаването му.*

Чл.6.3. Към искането по 6.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

Чл.6.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

- СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7.1. Договорът влиза в сила от регистрационния индекс в деловодната система на Столична община и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора. Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за коетоВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.2 Сроковете за изпълнение на дейностите по договора са съответно:

Чл.7.2.1.За изпълнение на проектирането - ................... /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на идейния инвестиционен проект, изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проект.

В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения инвестиционен проект.

Чл.7.2.2. За изпълнениена СМР ............ /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка, в това число:

- Срок за изпълнение на етап I- ..................................календарни дни;

- Срок за изпълнение на етап II - ..................................календарни дни;

Чл.7.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график.

Чл.7.3.1. При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, или от страна на друг общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11  за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.7.2.2.

Чл.7.3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

Чл.7.3.3. Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта.

- Да върне с приемателно – предавателен протокол инвестиционния проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него.

3.	Да осигури КОНСУЛТАНТ по чл. 166 от ЗУТ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

4. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22. Да извършва разплащане на изпълнените дейности в сроковете и при условията на настоящия договор.

5. Да не заплаща некачествено извършените СМР.

6. Да иска повторно да бъдат изпълнени СМР, които са извършени некачествено. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, в съответния констативен Акт и се вписва в заповедната книга.

7. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

8. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТимат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТимат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши проектирането във фаза работен проект.

2. Да предаде изготвения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез входирането му в деловодството на Столична община.

3. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорените срокове по чл. 7.2, като организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащата нормативна уредба в Република България.

4. Да изготви и съгласува работния инвестиционен проект.

5. Да предаде изготвения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Консултанта по чл. 166 от ЗУТ за проверка.

6. Да коригира инвестиционния проект в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на връщането му с приемно-предавателен протокол, при условие, че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него. След отстраняване на забележките да го предаде, чрез входиране в деловодната система на Столична община.

7. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ необходимите сертификати и декларации за съответствие.

8. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на технически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

9. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

10. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТвъзможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

11. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ.

12. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта,КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТи приемателната комисия.

13. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТза извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ ще даде писмено разрешение за закриването им.

14. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изпълнение на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.

15. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

16. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

18. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.1.

19. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

20.  Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на някои от сроковете по чл.7.2.

21. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

22. Да предаде демонтираните елементи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

23. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

24. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

25. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

26. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

27. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа надлежно по време на проектирането и изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасното изпълнениена всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора, както и да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети от подобно естество, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.18.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

18.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

18.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

18.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

18.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19.1. Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:............... съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

Чл.19.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа.

Чл.19.3. Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

Чл.19.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл.19.5.  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 19.1. остават.

Чл.19.6.Цялостното или частично усвояване на гаранцията за гаранционно поддържане не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20.1.  Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока и изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 дни от настъпване на невъзможността;

3.При прекратяване на юридическо лице – ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. При условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки;

5. При условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

Чл.20.2.  Договорът може да бъде прекратен предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.20.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати без предизвестие договора и при  забавяне:

1. на срока на проектирането с повече от 10 (десет) календарни дни;

2. на строителството с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Чл.20.4. При прекратяване на договора при условията на чл.20.3, т.3,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

Чл.20.5. При прекратяване на договора при условията на чл. 20.1, т.2 и т.3, чл. 20.2, т.2, чл.20.3, т.1 и т.2, както и при прекратяване на договора при условията на чл.118, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс за съответната възложена, но неизпълнена дейност,а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяване на договора.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23.1. При неспазване на срокa по чл.7.2.1 за проектиране по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2.1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност.

Чл.23.2. При неспазване на сроковете за съответния етап по чл.7.2.2 за СМР по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 %  от стойността по чл.2.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност.

Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2 без ДДС, както и отстраняване на всички некачествено извършени работи. Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ, който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 26. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 31.3 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от гаранцията по чл. 31.1, съответно по чл.31.2, т. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата.

Чл.27. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.28. В случаите на неизпълнение на някои от сроковете по чл.7.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.29. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените вреди.

Чл.30. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG55 SOMB 9130 3133 0083 00, BIC: SOMBBGSF, Банка: Общинска  Банка АД, кл. Врабча.

VIII.  ГАРАНЦИИ

Чл.31.1. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор в размер на............................. (......................................................................лева), представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС е представена под формата на ……………………….. (парична сума или банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).

Чл. 31.1.1.Гаранцията за изпълнение за етап 1 е в размер на 30% от стойността на гаранцията по чл.31.1 или ………………. лева.

Чл.31.1.2. Гаранцията за изпълнение на етап 2 е в размер на 70% от стойността на гаранцията по чл.31.1 или ………………. лева.

Чл.31.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава, както следва:

1. 75 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.1 се освобождава в 30-дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

2. останалите 25 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.1 се освобождава в 30-дневен срок след изтичане посочените в чл.19.1.гаранционни срокове на обекта.

3. 75 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.2 се освобождава в 30-дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

4. останалите 25 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.2 се освобождава в 30-дневен срок след изтичане посочените в чл.19.1.гаранционни срокове на обекта.

В случаите по чл.20.3, т.1 и т.2, гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди, щети и пропуснати ползи.

Чл.31.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение в пълен размер за срока на изпълнение на поръчката, до подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1.а в размера по чл.31.2, т.2 най-малко 30-дневен срок след изтичане посочените в чл.19.1.гаранционни срокове.

Чл.31.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТосвобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

Чл.31.5.  При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

Чл.31.6. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл.31.7. Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

Чл.31.8. Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

Чл.31.9. При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови гаранцията до пълния й размер, съответно до размера по чл.31.2, т.2  в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора с 7-дневно предизвестие.

Чл.31.10. Ако по надлежен ред се установи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

ІХ. Непреодолима сила

Чл. 32. 1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 32. 2.  „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 33. 1. Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 33. 2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 34. 1. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 34. 2. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

Чл. 34. 3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 35. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

Х.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. 1 Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

Чл. 36. 2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

Чл. 36. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

Чл. 36.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Чл.37. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред.

Чл.38. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и други относими действащи нормативни актове.

Чл.39. Настоящият договор съдържа ………. страници и се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение, Ценово предложение на Изпълнителя, Списък на технически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка и Гаранция за изпълнение на договора банкова/застраховка.

Забележка:Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА                  				……………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Евгени Крусев/   			/…………………………/

Възложител съгласно Заповед

№СОА17-РД09-78/17.01.2017 г.

на Кмета на Столична община

/…………………………/

Гл. счетоводител: