СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Рехабилитация на бул.“Асен Йорданов“ от бул.“Шипченски проход“ до бул.“Христофор Колумб“ и на ул.“Искърско шосе“ от бул.“Христофор Колумб“ до ул.“Димитър Пешев“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход”  и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“

Код по КОП:45233000, 45234000, 7100000

СОФИЯ, 2018 г.

# Общи условия

## Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Заместник-кмета на Столична община Евгени Иванов Крусев, упълномощен съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

- Описание на предмета на поръчката:

Предметът на настоящата поръчка е „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Колумб” и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“ “, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“.

3. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка e:

Участъкът по бул. „Асен Йорданов” е с дължина на трасето около 1 600 м. Настилката е асфалтова в лошо състояние с много кръпки, надлъжни и напречни пукнатини множество деформации и неравности. Тротоарите са асфалтови с ширина от 2 м до 3 м с множество деформации и пукнатини.

Подменят се всички бетонови бордюри с нови. Ремонтът на пътната настилка предвижда нивелетно фрезоване, обработка на локални дефекти и пълнеж от плътен асфалтобетон и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум с дебелина 5 см. Предвижда се изграждане на двупосочна велоалея съвместена с тротоар. Общата им ширина е 4.5 м като тротоарът е от страната на пътното платно. Настилката е пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см. За достъпна среда в урбанизираните територии се предвиждат понижения на бордюрите на тротоарите при кръстовищата и пешеходните пътеки. Предвижда се ремонт и възстановяване на уличното осветление чрез подмяна на тръбната мрежа, шахти и капаци, саниране на стълбове и рогатки и нови енергоспесяващи осветителни тела.

Участъкът по ул. „Искърско шосе“ от бул.”Христофор Колумб” до ул. ”Илия Бешков”  е с асфалтова настилка с  множество деформации и напуквания, а в участъка  от ул.”Илия Бешков” до ул. ”Димитър Пешев” настилката е от среден гранитен паваж, върху която е положен пласт плътен асфалтобетон с дебелина от 2 см до 3 см. Ориентировъчната  дължина на трасето е  1 960 м.  Съществуващите тротоари  са с асфалтобетонова настилка в лошо състояние и ширина  от 2 м. Има участъци, в които няма тротоар.

Подменят се всички бетонови бордюри с нови. Ремонтът на пътната настилка в участъка от бул.”Христофор Колумб” до ул. ”Илия Бешков”  предвижда нивелетно фрезоване, обработка на локални дефекти, пълнеж от неплътен асфалтобетон, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см и плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум с дебелина  4 см. В участъка от ул.”Илия Бешков” до ул. ”Димитър Пешев” се премахва паважната настилка и се изгражда асфалтобетонова настилка със следната примерна конструкция: несортиран трошен камък с дебелина около 15 см, битумизиран трошен камък 10 см, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см и плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум с дебелина  4 см.

Предвижда се изграждане на двупосочна велоалея съвместена с тротоар. Общата им ширина е 4.5 м, като тротоарът е от страната на пътното платно. Настилката е пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см. За достъпна среда в урбанизираните територии се предвиждат понижения на бордюрите на тротоарите при кръстовищата и пешеходните пътеки. Предвижда се ремонт и възстановяване на уличното осветление чрез подмяна на тръбната мрежа, шахти и капаци, саниране на стълбове и рогатки и нови енергоспесяващи осветителни тела.

Предметът на поръчката включва и проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежи по бул. „Шипченски проход и бул. „Асен Йорданов“ от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“.

Трамвайното трасе в този участък е на обособено и повдигнато платно спрямо прилежащите пътни платна по булеварда и е с техническо и морално износена трамвайна конструкция – стоманобетонови панели и безстеблени релси от 1988 г. Нарушена е нормалната експлоатация и това налага рехабилитация с подмяна на трамвайната релсова конструкция.

Общата дължина на релсовия път подлежаща на подмяна е 1892.30 м единичен коловоз. Трасето на трамвайната линия се запазва, затова реконструираният участък следва конфигурацията на съществуващата инфраструктура. Ще бъде сменен изцяло релсовия път и контактната мрежа и ще се изгради ново отводняване на релсовия път. Конструкцията е трамвайни релси 60R2 върху стоманобетонова плоча с околорелсова вибрационна система и скрепление марка „К“ и с горно покритие от паважна настилка и асфалтово покритие в областта на кръстовището с бул. „Асен Йорданов“. По цялата дължина на трамвайното трасе е предвиден отводнителен дренаж.

Предвижда се подмяна на всички стълбове на контактната мрежа, като се запазват местата на носещите стълбове с цел опазване на тротоарната настилка. Новите стълбове са стоманени, горещо поцинковани, дванадесетостенни с пета. Подменя се контактния проводник за трамвайната мрежа. Новата контактна мрежа е тип „верижна”.

За горепосочения участък на релсовия път има изготвен идеен инвестиционен проект. Работният инвестиционен проект да се изготви на база идейния проект.

## Финансиране и начин на плащане:

## 4.1. Изпълнението на дейностите предмет на поръчката ще се извърши след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община. Договорът ще се сключи на база ценовото предложение на участника,  като плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие, след осигуряване на финансиране.

## 4.2.  Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

Прогнозната стойност на пътните работи е 4 400 000 (четири милиона и четиристотин хиляди) лева без ДДС.

Прогнозната стойност на проектирането и реконструкцията на релсовия път е 3 800 000 лв.

Общата прогнозна стойност на поръчката е: 8 200 000 (осем милиона и двеста хиляди) лева без ДДС.

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- Обособени позиции.

Не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения при изпълнението.

## Място за изпълнение.

гр.София – територията на Столична община.

## Срок за изпълнение на обществената поръчка.

8.1. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Възложителя.

8.2. Срокът за изпълнение е не повече от 270 календарни дни и ще стартира след осигуряване на финансиране.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”. Проектите са на разположение в дирекция „Транспортна инфраструктура” на адрес ул. „Будапеща” №17 ет.7.

- Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

## 10.1.Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

## 10.2.Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

## 10.3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.10.1.

## 10.4.Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

11. Изменение на условията

11.1.Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

11.2.Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

## 11.3.Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

## 11.4. След изтичането на сроковете по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

## 11.5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

12. Общи изисквания към участниците в процедурата.

12.1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката съгласно, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

## 12.2. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

## *Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

12.3.Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по т.12.2.

12.4.Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;.

12.5. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания   за отстраняване както следва:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

13. Обединение.

13.1.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

## 13.2.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

## 13.3.Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

13.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/партньори, който/които да представлява/представляват обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Членовете (партньорите) в обединението трябва да уговарят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

13.5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентна съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

14. Подизпълнители

14.1.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

14.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

14.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

14.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

14.5.Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

14.6.Към искането по т. 14.5,изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

14.7.Възложителят има право да откаже плащане по т.14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

14.8.Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

## 14.9.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## 14.10.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

## 14.11.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

## 14.12.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75,ал.2 от ППЗОП.

14.13. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

14.14. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

15. Използване на капацитета на трети лица.

15.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности и професионална компетентност.

15.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

15.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

15.4.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

## 15.5.Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.15.4.

## 15.6.Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

## 15.7 Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.15.2 – 15.4.

# IV. РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

16. При проектиране и изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

17. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

18. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”. При изпълнението на саниращите и възстановителните работи да се използват съвременни материали и технологии. Самите материали са съвместими помежду си и да са част от цялостна система за изпълнение на ремонтните дейности.

19. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка, включително чрез поставяне на плътни ограждения. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

20. Изпълнителят трябва да постави web камера за наблюдение на строителната площадка в реално време.

21. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление”  ЕАД, „БТК” АД”, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

22. Изпълнителят е длъжен да предаде демонтираните елементи на съществуващото улично осветление, на електроснабдителната мрежа, релсовия път, ККМ и др. на Възложителя с приемо-предавателни протоколи и на места, определени от Възложителя към момента на демонтирането.

23. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

24. Възложителят ще осигури Консултант съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

25. По отношение на уличното осветление да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община, като се използват светодиодни осветителни тела.

26. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

27. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва своевременно да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

28. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

29. При изпълнение на поръчката, избраният за изпълнител участник се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

## 30.Икономическо и финансово състояние

30.1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 4 000 000 (четири милиона) лв.

30.2. За доказване на съответствието по т.30.1. участниците представят един или няколко от следните документи:

- Удостоверения от банки;

- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

- Справка за общия оборот

30.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност съгласно чл.171 от ЗУТ, за строежи III категория.

30.4. За доказване на съответствието  по т.30.3. участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория.

30.5. Обстоятелствата по т. 30.1 и 30.3 се декларират в  ЕЕДОП Част IV, раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

30.6. Посочените в т.30.2 и 30.4 документи (доказващи изпълнението на критериите за подбор по т. 30.1 и 30.3.) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл.67, ал.6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.

30.7 Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

31.Технически изисквания:

## 31.1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (релсов път и контактно-кабелна мрежа), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни  проекти за сходни обекти (релсов път и контактно-кабелна мрежа). Поне 1 от проектите трябва да включва част „Релсов път“. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Пътна”. Поне 1 от проектите да включва част „Геодезия”.  Поне 1 от проектите трябва да включва част „ККМ”. Поне 1 от проектите трябва да включва част „Отводняване на релсов път”.

## При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, т. 1 буква „б” на Раздел В „Технически и професионални способности”, информация за услугите с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.

## 31.2. Доказване на съответствието с изискването на т.31.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на поръчката, който съдържа стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършената услуга.

## 31.3. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета и обема на поръчката както следва: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътен обект, улица или булевард с дължина не по-малка от 2 000 м в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ВиК”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Релсов път”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „ККМ”, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности”, като посочи вида и обема на изпълнените дейности и датата на която е приключило изпълнението.

31.4. Доказване на съответствието с изискването на т.31.2., става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, т.1 от ЗОП.

31.5. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:

31.5.1. За изпълнение на проектирането:

- Ръководител на проекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Железопътно строителство”  или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер “Релсов път”: строителен инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил “Железопътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени.

31.5.2. За изпълнение на строителството:

- Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Строителство на транспортни съоръжения”  или „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

- инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;

- инженер “Релсов път”: строителен инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил “Железопътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;

- инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;

- електроинженер със степен магистър или еквивалент;

- строителен инженер – отговорник по качеството - да  има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.

- инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Обстоятелствата по т.31.5.1. и т.31.5.2. се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част ІV, раздел В, т. 2 , като се посочва информация за професионалната компетентност (образование, квалификация и специфичен опит) на експертите.

* За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.

31.6. Доказването на съответствието с изискването на т.31.5.1. и т.31.5.2.,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, в който е посочена професионалната компетентност (образование, квалификация и специфичен опит) на експертите, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

31.7. Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008/2015г. с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част ІV, Раздел Г.

31.8. Доказването на съответствието с изискването на т.31.7,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи, съгласно чл. 64 от ЗОП.

## *Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

32. Изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

32.1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

32.2 За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

VI. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

## 33.Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.

I. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за изпълнение”  К1		- до 60 т.

Оценява се предложената „Обща цена за изпълнение на поръчката“ с  ДДС определена като сума от цената за изготвяне на работния инвестиционен проект и цената за строително-монтажните работи (в т.ч. 10% за непредвидени разходи).

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 60 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1 =

При разминаване между посочените от участника единични цени по количеството и общата предложена цена, същия ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

II. Оценка по показател „Общ срок за изпълнение”  К2  - до 10 т.

Оценява се общия срок за изпълнение, определен като сума от предложения срок за проектиране и срок за изпълнение на СМР.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 10 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2 =

IІІ. Оценка по технически показатели	К3= К3.1+ К3.2+ К3.3+ К3.4  - до 30 т.

Подпоказателите за оценяване са:

III.1. “Технология и организация на изпълнението на поръчката (проектиране и строителство)” – до 15 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.2. Управление на риска – до 6 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.3. Организация на ръководството на обекта – до 4 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.4. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 5 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.1 Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на поръчката” (проектиране и строителство) К3.1 – до 15 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството”:

Участникът трябва да представи предложените от него технологии за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство). Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.

Предложението трябва да включва всички части на проекта и строежа, предмет на обществената поръчка (пътна, релсов път, ККМ, ПОД и ВОД, Улично осветление, Светофарни уредби) - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

Скалата за оценка на подпоказателя е четиристепенна – 1, 5, 10 или 15 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 5, 10 или 15 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В предложението на участника са налице всяко едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 15 |
| В предложението на участника са налице три от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 10 |
| В предложението на участника са налице две от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 5 |
| В предложението на участника е налице едно от следните обстоятелства: - Демонстрираната последователност на отделните дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката; - Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати. - Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики. - Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации. | 1 |

В случай, че Участник не представи предложения по Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на поръчката (проектиране и строителство)”, както и ако същите не съдържат някои от посочените по-горе части на проекта и строежа (пътна, релсов път, ККМ, ПОД и ВОД, Улично осветление, Светофарни уредби), както и ако представи предложения, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, същият ще бъде отстранен.

III.2 Управление на риска К3.2 – до 6 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Управление на риска”:

В предложението относно „Управление на риска” всеки участник следва да анализира, оцени и предложи мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на обществената поръчка.

Идентифицирани от Възложителя рискове с висока степен на възможност за поява са:

- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване).

- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в проектирането и строителството, включително неизпълнение на договорни задължения.

- Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия.

Скалата за оценка на подпоказателя е тристепенна – 2, 4 или 6 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2,  4 или 6 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Управление на риска“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 6 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са в сила две от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 4 |
| В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите; - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му. | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Управление на риска“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове), същият ще бъде отстранен.

* „Адекватно” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

**„Ефективно“ – предложение, което е относимо към конкретната ситуация (в случая към идентифицираният риск) и допринася за целеният от възложителя резултат.

III.3 Организация на ръководството на обекта К3.3 – до 4 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Организация на ръководството на строежа”:

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 2 или 4 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2 или 4 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Организация на ръководството на строежа“, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| В техническото предложение са в сила три от следните обстоятелства: - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в проектирането и строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. - Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя; | 4 |
| В техническото предложение са в сила две от следните обстоятелства: - Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. - Показана е взаимовръзката между участниците в проектирането и строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Организация на ръководството на проекта и строежа“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не са налице поне две от изисканите от възложителя обстоятелства/, същият ще бъде отстранен.

III.4 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР К3.4 – до 5 т.

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”:

В предложението всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно:

1. физически достъп;

2. достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране и др.).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 2 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2 или 5 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, се оценяват по следните критерии:

| Критерии | Оценка (точки) |
| --- | --- |
| - Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по две мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране). Предложените мерки са адекватни и приложими; - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. | 5 |
| - Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране). Предложените мерки са адекватни и приложими; - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. | 2 |

В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не са анализирани аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти и/или не са предвидени поне по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране) и/или предложените мерки не са адекватни и приложими и/или не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, и/или не са предвидени дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, същият ще бъде отстранен.

Общ брой точки К комплексно = К1 + К2 + К3, където:

К1 -  оценка по финансов показател

К2 - срок за изпълнение

К3 -  Оценка по технически показатели

Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

34. Съдържание на офертите и изисквания:

34.1. Опис на съдържанието;

34.2. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

*Забелжка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

## 34.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

## 34.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/партньори, който/които да представлява/представляват обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Членовете (партньорите) в обединението трябва да уговарят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

## 34.5.Техническо предложение, съдържащо:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съдържащо  декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с  данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно Образец №1;

## 34.6. „Предлагани ценови параметри“ - Образец № 2.

34.7. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

- Цените следва да бъдат представени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

35.Подаване на оферта.

35.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт-офис.

35.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката;

35.3. Опаковката включва документите посочени в т.34 от настоящата документация, опис на представените документи, оптичен носител с цифрово подписан ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника съгласно Образец № 2.

## 35.4. Участниците групират/обособяват и подвързват в отделна/и папка/и документите за подбор и техническото предложение.

## 35.5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

35.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

36.Разглеждане и оценка на офертите.

36.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

## 36.2. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците се уведомяват чрез Профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.

## 36.3. Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

37. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

## Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС.

Изпълнителят представя задължително и гаранция за авансово предоставените средства за СМР в размер на 100 % от стойността на искания аванс.(Възложителят предвижда до 20 % /двадесет процента/аванс от стойносттана СМР).  Гаранцията за авансово плащане се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

## 37.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

37.2.1. парична сума;

37.2.2. банкова гаранция;

37.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

  - Гаранцията по т.37.2.1 или т.37.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

  - Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и авансово предоставените средства.

  - Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

  - Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на  Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

  - Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане на гаранционния срок.

## Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, тогава това трябва да бъде безусловна,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане на гаранционния срок.Застрахователната премия трябва да е платима еднократно, Изпълнителят сключна застраховка след съгласуването ѝ с Възложителя.

## Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

38. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

39. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443

# X. Приложения, образци на документи:

40.  Техническо предложение  Образец № 1.;

## 41. Ценово предложение на участника, съгласно Образец №2.;

42. Проект на договор – Образец № 3.

ОБРАЗЕЦ № 1

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Колумб” и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев “, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход”  и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“,  по съществуващо положение“.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

Общ срок за изпълнение на поръчката: …………………………/словом/ календарни дни, който срок представлява аритметична сума от следните срокове:

I.1. Срок за проектиране: …………………………/словом/ календарни дни.

В срока за проектиране не се включва срока за съгласуване.

I.2. Срок за изпълнение на СМР: ……………………/словом/ календарни дни, в това число:

I.2.1. Срок за изпълнение на СМР за подобект „Рехабилитация на бул. “Асен Йорданов“ от бул.“Шипченски проход“ до бул.“Христофор Колумб“ (включително кръстовището), включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход”  и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“ ……………… /словом/ календарни дни

I.2.2. Срок за изпълнение на СМР за подобект „Рехабилитация на ул.“Искърско шосе“ от бул.“Христофор Колумб“ до ул.“Димитър Пешев“ ………… /словом/ календарни дни.

Забележка: За целите на настоящата документация за участие срокът за изпълнение на СМР представлява аритметична сума от сроковете на изпълнение на отделните подобекти, т.е. I.2. = I.2.1.+ I.2.2.

Забележка: Общият срок за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) не може да бъде по-малък от 75 календарни дни.

Забележка: На оценка подлежи общият срок за изпълнение на поръчката (аритметичен сбор от сроковете за проектиране и строителство.

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/ материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строителството, в това число:

- Технология и организация на изпълнението на поръчката

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Управление на риска

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Организация на ръководството на строежа

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

- Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

- Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ни е е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

Приложения:

- Линеен график за изпълнение на СМР.

- Сертификати за съответствие на влаганите материали.

- Други по преценка на участниците.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Колумб” и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход”  и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“.

| Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект, без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| --- | --- |
| Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект, с ДДС /т.1+20% ДДС / | ………………………………. /....словом/ лева |
| 3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| 4. 10 % за непредвидени разходи Забележка: 10% от цената по т.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 5. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ ……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.3+т.4/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 6. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, ……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.5+20% ДДС/ | ………………………………. /….словом/ лева |
| 7. Обща цена за изпълнение на поръчката, с ДДС /т.2+т.6/ | ………………………………. /….словом/ лева |

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Декларирам, че при формирането на  цената за непредвидени разходи ще се използват следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане:

3.1. За изпълнение на проектирането: …………/………….словом/  до 10    %.

3.2. За изпълнение на строителството: ……/………….словом/   до  20  %.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

7. При условие, че комисията установи, че е налице разминаване между посочените от нас единични цени по количеството и общата предложена цена, приемаме да бъдем отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

8. При условие, че комисията установи несъответствие между цените посочени на хартиен и на магнитен носител, приемаме за коректни да се считат цените посочени на хартиен носител.

*Забележка: Количествено-стойностна сметка  се представя на хартиен и на електронен носител, във формат EXCEL или еквивалент. При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от тях, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. При разминаване на стойностите, посочени на хартиен и на електронен носител, за достоверни ще се приемат тези, посочени на хартиен носител. Информацията, посочена на електронен носител служи само и единствено за проверка на извършените калкулации и няма да се приема като волеизявление на участника, освен в случаите, когато същата е представена по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №3

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...………. 2018г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска” №33, представлявана от Евгени Иванов Крусев - заместник кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед  № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. на кмета на Столична община), ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна ............................................., ЕИК № .............................., представлявано от .................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., ..........................................., тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № .................................. на заместник кмета  на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Колумб” и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:

Чл.2.  Общата стойност на договора е .............................. /словом/ лв. без ДДС или  ................................. /словом /лв.с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в това число:

(1) Цена за изпълнение на проектирането ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

(2) Цена за изпълнение на строителството .............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за проектиране в размер на ......... (до 10 %) от стойността на договорената сума по чл. 2, ал.1 с ДДС или ……………… /….словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране и представяне на фактура за авансово плащане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до 70% от цената на  договорените проектни работи по чл.2.1, в 30-дневен срок от приемане на проекта от експертен технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.

(3) Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за изпълнението на СМР в размер на .................................. (до 20 %  /двадесет процента/) от стойността на договорената сума по чл. 2, ал.2 с ДДС или .................../...  словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура, придружена с гаранция за стойността на аванса.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя задължително гаранция за авансово предоставяне на средства в размер на 100 % от стойността на искания аванс за изпълнението на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

(6) Разплащането се извършва по единични цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания, които не могат да надвишават 70% от стойността по чл.2, ал.2, при условията на чл.3, ал.6. Първото междинно плащане се извършва при достигане на изпълнен обем от дейности, равняващи се на минимум 30 % от стойността на СМР, като се приспада преведения аванс и се освобождава представената гаранция по чл. 3, ал.5.

(8) Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3, ал.6 в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Чл.4. Посочените в документацията  количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

Чл.5. Непредвидените, надвишените количества и/или  допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТ по чл.166, ал.1 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166, ал.1 от ЗУТ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага разходни норми посочени в актуална версия на “Билдинг мениджър” или вътрешно-фирмени норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Чл.7. (1) Всички плащания по настоящия договор ще се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: ...................

BIC: ...............................................

IBAN: ..............

Титуляр на сметката: ……………………………..

В случай на промяна в банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Ако в определения срок не е получено уведомление за промяната, то плащането се счита за надлежно извършено.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизппълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(4) Към искането по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.8 (1) Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс на договора в деловодната система на Столична община и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора. Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Сроковете за изпълнение на дейностите по договора са съответно:

1. За изпълнение на проектирането - ................... /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проект.

В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения инвестиционен проект.

2. За изпълнение на СМР ............ /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка.

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график.

(2) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, или от страна на друг общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11  за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.8,ал.2, т.2.

(3) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(4) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2.	Да върне с приемателно - предавателен протокол инвестиционния проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него.

3. Да осигури КОНСУЛТАНТ по чл.166 от ЗУТ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

4. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22. Да извършва разплащане на изпълнените дейности в сроковете и при условията на настоящия договор.

5. Да не заплаща некачествено извършените СМР.

6. Да иска наново да бъдат изпълнени СМР, които са извършени некачествено. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, в съответния констативен Акт и се вписва в заповедната книга.

7. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

8. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл.166 от ЗУТ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл.166 от ЗУТ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да извърши проектирането във фаза работен проект.

2. Да предаде изготвения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез входирането му в деловодството на Столична община.

3. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.8, ал..2, като  организира и координира цялостния процес на проектирането и строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

4. Да изготви и съгласува работен инвестиционен проект.

5. Да предаде изготвения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Консултанта по чл. 166 от ЗУТ за проверка и разглеждане от Експертен технически съвет на Възложителя.

6. Да коригира инвестиционния проект в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на връщането му с приемно-предавателен протокол, при условие че проектът не е изпълнен съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него, като след отстраняване на забележките го съгласува с експлоатационните дружества.

7. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

8. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на техническите лица, който ще изпълняват строителството, неразделна част от настоящия договор.

9. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

10. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

11. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ.

12. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ и приемателната комисия.

13. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ ще даде писмено разрешение за закриването им.

14. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРОЕКТАНТА и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.

15. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

16. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

18. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

19. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

20. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.8, ал.2.

21. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

22. Да предаде демонтираните елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

23. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

24. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

25. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

26. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация относно извършването на възложената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

28.  Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

29.  Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

31. Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа ако е приложимо.

32. След завършване на строежа да направи геодезическо заснемане за нанасяне в кадастъра и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, когато е приложимо.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и да намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.21 (1)  В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят се задължава да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(2)  След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.22. (1) Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ по чл.166 от ЗУТ.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ по чл.166 от ЗУТ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С пълно изпълнение на дейностите, предмет на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи последно;

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при съществена промяна на обстоятелствата, възникнали след сключването му, поради което не е в състояние да изпълни задълженията си.

2.5. При условията на чл. 114 от ЗОП.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.23, ал.1 т.2.2 (в случай на вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)  и т. 2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3, ал.1 и ал.4.

(2) Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116, ал.1 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 25 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

Чл.26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. При неспазване на сроковете по чл.8, ал.2, т.1 и чл.8, ал.2, т.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % съответно от стойността  по чл.2, ал.1 и чл.2, ал.2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.28. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразяващо се в отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и Консултанта по чл.166 от ЗУТ и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 30. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 36, ал.2 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от гаранцията по чл. 36, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от сумата без ДДС.

Чл.31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.32. В случаите на неизпълнение на сроковете по чл.8, ал.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.33. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети/вреди.

Чл.34. Независимо от правата по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

Чл.35. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 36. (1) Представената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на........... (словом)лева, представляваща 5% от стойността на договора без включен ДДС.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за срока на изпълнение на поръчката.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от ....................... съставляваща ½ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на констативен протокол акт обр. 15.

- сумата от ....................... съставляваща останалата ½ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, за гаранционно поддържане на извършените СМР, се освобождава в срок от 30 дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 22, ал.1 от Договора.

(5) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

Чл.37 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в настоящия договор.

В случаите по чл.23, ал. 1, т.2.2 (по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)  и т. 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 39. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 40. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. Приложение № 2 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3. Приложение № 3 - Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на проектирането и строителството.

4. Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение обезпечаваща отговорността на Изпълнителя.

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА					.........................................

СТОЛИЧНА ОБЩИНА					УПРАВИТЕЛ:

Евгени Крусев

/съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.

на Кмета на Столична община/,

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ Савелина Гекова /