Приложение №1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: „Вътрешно и промишлено/индустриално почистване на сгради на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" - площадка "Хан Богров" и площадка "Садината"

Вътрешно почистване на административни сгради и помещения на ОП СПТО, както следва:

Обект площадка  "Садината”

- АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

  - Обща разгъната площ:

Помещение на 1 етаж – 590 кв.м.;

Помещение на 2 етаж – 330 кв.м.

  - Обща площ на остъкляването, включително вътрешни врати и витрини – 442 кв.м.

  - Квадратури на отделните видове настилки :

Ламинат – 230 кв.м.

Гранитогрес – 530 кв.м.;

Балатум – 160 кв.м.

  - Квадратура на щори : 130 кв.м., алуминиеви и плат.

  - Стени с облицовка – няма.

  - Мека мебел – 3 дивана, 2 фотьойла, 27 стола с тапицирани седалки и облегалки.

  - Пердета – няма и не се предвиждат да се поставят.

  - Избени помещения и подпокривни пространства – няма;

  - Вид и брой на устройствата за WC и консумативи за санитарни помещения:

Устройства за течен сапун – 9 броя;

Налични устройства за обикновена тоалетна хартия /малки рула/ - 7 броя;

Налични диспенсери за хартия за подсушаване на ръцете – 9 броя;

В почивните дни и извън работно време – услуга няма да се извършва.

- ПСОВ „САДИНАТА”:

  - Обща разгъната площ – 96 кв.м., в т.ч.:

Помещение 1 – 25 кв.м.;

Помещение 2– 29 кв.м ;

Помещение 3 – 18  кв.м ;

Помещение 4 – 58 кв.м ;

  - Обща площ на остъкляването, включително вътрешни врати и витрини – 34 кв.м.;

  - Квадратури на отделните видове настилки :

Гранитогрес – 71 кв.м.;

Балатум – 25 кв.м.

  - Квадратура на щори – 10 кв. м., алуминиеви.

  - Стени с облицовка – Няма.

  - Мека мебел – Няма ;

  - Пердета – Няма и не се предвиждат да се поставят.

  - Избени помещения и подпокривни пространства – няма;

  - Вид и брой на устройствата за WC и консумативи за санитарни помещения:

Налични устройства за течен сапун – 3 броя;

Налични устройства за обикновена тоалетна хартия /малки рула/ - 2 броя ;

Налични диспенсери за хартия за подсушаване на ръцете – 1 брой ;

В почивните дни и извън работно време – услуга няма да се извършва.

- СГРАДА РАБОТИЛНИЦА

  - Обща разгъната площ:

Коридори – 50 кв. м.

Офис склад – 11 кв.м.

Офиси – 80 кв. м.

Кухненски бокс – 42 кв. м.

Битови помещения – 33,5 кв.м

  - Обща площ на остъкляването, включително вътрешни врати и витрини – 56 кв. м.

  - Квадратури на отделните видове настилки :

Ламинат – 122 кв. м.

Гранитогрес /плочки – 105 кв.м.

  - Квадратура на щори – 28 кв.м. алуминиеви

  - Площ на стени с облицовка – 155 кв.м

  - Мека мебел - няма

  - Пердета – Няма и не се предвиждат да се поставят.

  - Избени помещения и подпокривни пространства – няма;

  - Вид и брой на устройствата за WC и консумативи за санитарни помещения:

Устройства за течен сапун – 5 ;

Налични устройства за обикновена тоалетна хартия /малки рула/ - 2;

Налични диспенсери за хартия за подсушаване на ръцете – 5;

В почивните дни и извън работно време – услуга няма да се извършва.

- ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАВОД ЗА МБТ

  - Обща разгъната площ и обща площ на остъкляването, включително вътрешни врати и витрини:

| Сграда за Механично Сепариране |
| --- |
| Помощна сграда | Обща разгъната площ (кв. м.) | площ на прозорците (кв. м.) |
| Коридор | 11,06 | не |
| Стълбище | 19,98 | 1,44 |
| WC - жени | 11,51 | 1,44 |
| WC - мъже | 9,3 | не |
| Втори етаж |  |
| Дневна/столова | 75,65 | 10,8 |
| Офис/ Началник смяна | 22,52 | 1,44 |
| Коридор | 17,46 | 1,44 |
| Стълбище | 14,04 | 1,44 |
| Тоалетни - жени | 11,45 | 1,44 |
| Тоалетни - мъже | 11,45 | 0,48 |
| ОБЩО | 204,42 | 19,92 |

| Приемна Сграда |
| --- |
| Офиси - Първи етаж | Обща разгъната площ (кв. м.) | площ на прозорците (кв. м.) |
| Коридор | 32,48 | не |
| Стълбище | 18,06 | не |
| Офис | 14,33 | не |
| Коридори | 7,91 | не |
| дневна | 6,9 | не |
| Охрана (ПЧС) | 2,77 | не |
| Санитаран блок (WC) | 5,82 | 3,9 |
| Офиси - Втори етаж |  |
| Контролна зала | 193,35 | 85,42 |
| Стълбище | 18,06 | 3,9 |
| Заседателна зала | 7,98 | 2 |
| Дневна | 21,44 | 2,6 |
| Охрана | 2,77 | * |
| Санитарен блок - WC | 5,82 | * |
| Коридор | 4,39 | * |
| Коридор | 4,24 | * |
| Коридор | 3,74 | * |
| Предварително сортиране |  |
| Дневна | 8,37 | 1 |
| Коридор | 6,4 | * |
| Санитарен блок | 9,46 | * |
| ОБЩО | 374, 29 | 98,82 |

| Сграда Биологично сушене |
| --- |
|  | Обща разгъната площ (кв. м.) | площ на прозорците (кв. м.) |
| Контролна зала | 50,29 | 33,54 |
| WC - санитарен блок | 3,28 | * |
| Дневна стая | 52,29 | 6 |
| ОБЩО | 105, 86 | 39,54 |

| Електрическа подстанция "Садината" |
| --- |
|  | Обща разгъната площ (кв. м.) | площ на прозорците (кв. м.) |
| WC - санитарен блок | 2,7 | 2,025 |
| Дневна стая | 1,98 | 0,025 |
| ОБЩО | 4, 68 | 2,05 |

| Сграда за производство на RDF |
| --- |
|  | Обща разгъната площ (кв. м.) | площ на прозорците (кв. м.) |
| Помещение - Интерфейс на кота +3,80 | 41,46 | 114,115 |
| Контролна зала | 38,6 | 125,6 |
| WC - санитарен блок и кухненски кът | 2,7 | 2,025 |
| ОБЩО | 82, 76 | 241,74 |

| Пречиствателна станция - "Сива вода" |
| --- |
|  | Обща разгъната площ (кв. м.) | площ на прозорците (кв. м.) |
| Контролна зала | 7,14 | 15 |
| WC - санитарен блок и предверие | 2,85 | * |
| Предверие | 1,32 | * |
| ОБЩО | 11, 31 | 15 |

  - Квадратури на отделните видове настилки :

Гранитогрес - 228,46 кв.м.

Балатум - 560,21 кв.м.

  - Квадратура на щори – няма

  - Площ на стени с облицовка – няма

  - Мека мебел - няма

  - Пердета – Няма и не се предвиждат да се поставят.

  - Избени помещения и подпокривни пространства – няма;

  - Вид и брой на устройствата за WC и консумативи за санитарни помещения:

Устройства за течен сапун – 30 ;

Налични устройства за обикновена тоалетна хартия /малки рула/ - 28;

Налични диспенсери за хартия за подсушаване на ръцете – 30;

В почивните дни и извън работно време – услуга няма да се извършва.

Обект площадка  „Хан Богров”

- АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА:

  - Обща разгъната площ:

Помещение на 1 етаж – 215 кв.м.;

Помещение на 2 етаж – 210 кв.ч.;

  - Обща площ на остъкляването, включително вътрешни врати и витрини – 120 кв.м.;

  - Квадратура на отделните видове настилки:

гранитогрес – 367 кв.м.,

циментова замазка – 22 кв.м.,

шлайфан бетон – 36 кв.м.,

  - Квадратура на щори : не.

  - Стени с облицовка – няма.

  - Мека мебел - няма.

  - Пердета – няма и не се предвиждат да се поставят.

  - Избени помещения и подпокривни пространства – няма;

  - Вид и брой на устройствата за WC и консумативи за санитарни помещения:

Устройства за течен сапун – 6 ;

Налични устройства за обикновена тоалетна хартия /малки рула/ - 7;

Налични диспенсери за хартия за подсушаване на ръцете – 6;

В почивните дни и извън работно време – услуга няма да се извършва.

Изисквания за изпълнение на поръчката

- Дейности предвидени за изпълнение в рамките на един месец:

  - Ежедневно почистване

1.1.1. ОФИСИ/ПОМЕЩЕНИЯ/ ЗАСЕДАТЕЛНИ ЗАЛИ И ПР.

- Измиване на твърди подови настилки с подопочистващ препарат /ръчно/

- Изпразване и почистване на кошчетата за отпадъци, подмяна на торбичките за смет;

- Измиване на чаши, на определени от Възложителя места

1.1.2. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

- Измиване на твърди подови настилки /теракота и фаянс/;

- Измиване и дезинфекциране на тоалетни чини, писоари, плотове и мивки;

- Ароматизиране на санитарните възли;

- Изпразване и почистване на кошчетата за отпадъци, подмяна на торбичките за смет;

- Периодичен контрол и при необходимост доставка и периодично – ежедневно зареждане с консумативи за санитарните помещения /течен сапун, двупластова тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце и др./, съобразно пригодените устройства.

1.1.3. СЪБИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЖЕДНЕВНИЯ РАБОТЕН ПРОЦЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА – при необходимост.

1.1.4.  КОРИДОРИ, СТЪЛБИЩА И ФОАЙЕТА

- Почистване и подсушаване на твърди настилки;

- Измиване на стъпалата и между стълбищните площадки;

- Изпразване и почистване на кошчетата за отпадъци, подмяна на торбичките за смет.

  - Ежеседмично почистване:

1.2.1. ОФИСИ/ПОМЕЩЕНИЯ/ ЗАСЕДАТЕЛНИ ЗАЛИ И ПР.

- Измиване на твърди подови настилки с подопочистващ автомат;

- Почистване и обезпрашаване на офис мебели /бюра, контейнери, шкафове, маси, столове и др./

1.2.2. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

- Измиване на твърди подови настилки  /теракота и фаянс/;

- Почистване на огледала и стъклени повърхности, врати;

- Периодичен контрол и при необходимост – доставка и периодично, ежедневно зареждане с консумативи за санитарните помещения /течен сапун, двупластова тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце , и др./, съобразно пригодените устройства.

1.2.3. СЪБИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЖЕСЕДМИЧНИЯ РАБОТЕН ПРОЦЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА

1.2.4.  КОРИДОРИ, СТЪЛБИЩА И ФОАЙЕТА

- Почистване и подсушаване на твърди настилки;

- Почистване на врати, огледала и стъклени повърхности, цокли, ел.ключове, табели, парапети, пожарогасителна техника, вентилационни отвори;

- Почистване на мебели;

- Измиване на стъпалата и между стълбищните площадки;

- Почистване на входните врати и централното фоайе.

1.2.5. ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНИ ПЛОЩИ

- Измитане и почистване на площи пред централен вход на административните сгради и почистване на изтривалката за крака.

  - Основно почистване на части от сградите:

    - Почистване на прозорци, дограми и щори – 4 пъти годишно, т.е. 8 пъти – за срока на договора на равни интервали на всеки три месеца;

    - Машинно полиране на коридори и фоайета /с професионална техника и препарати/ в административните сгради – 4 пъти годишно т.е. 8 пъти – за срока на договора на равни интервали на всеки три месеца;

    - Машинно измиване на входните фоайета, коридори, - ежемесечно;

    - Основно машинно почистване на административната част, сервизни и складови помещения - 4 пъти годишно т.е. 8 пъти – за срока на договора на равни интервали на всеки три месеца, както следва:

      - ОФИСИ/ПОМЕЩЕНИЯ/ ЗАСЕДАТЕЛНИ ЗАЛИ И ПР.

  - Машинно измиване и полиране на твърди подови настилки;

  - Машинно изпиране на мека мебел;

  - Почистване на осветителни тела;

1.3.4.2. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

  - Машинно измиване на твърди подови настилки /теракота и фаянс/;

  - Основно почистване на тоалетни чинии, писоари, плотове и мивки;

  - Основно почистване на огледала и стъклени повърхности, врати;

  - Цялостна дезинфекция и ароматизиране на санитарни възли .

1.3.4.3. КОРИДОРИ, СТЪЛБИЩА, ФОАЙЕТА

  - Машинно измиване на твърди подови настилки /коридори и стълбища/;

  - Основно измиване на первази и перила на стълбищата с професионални препарати.

Промишлено/индустриално почистване на сгради на ОП СПТО - площадка "Садината”, както следва:

- СГРАДИ

| № по ред | Сгради | брой | Размери на сградата | Площ S на подова настилка /кв. м./ | Обем на сградата /куб.м./ | Фасадни стени - Размери | Разгъната площ на стените - едностран-но /м. кв./ в т.ч. Прозорци | Приспада се площ на ролетни врати /м. кв./ | Площ за почистване на фасади - едностранно /м.кв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дължина /м'/ | Широчина /м'/ | Височина /м'/ |  |  | Дължина /м'/ | Широчина /м'/ | Височина /м'/ |  |  |  |
| 1 | РДФ производство | 1 | 81,75 | 55,2 | 14 | 4512,6 | 63176,4 | 81,75*2=163,5 | 55,2*2=110,4 | 13,00 | 3560,7 кв.м. в т.ч.180 кв. м. | 260 | 3300,7 |
| Заб.: Обемът на сградата е паралелепипед – еднопространствено хале. Външните стени на сградата на RDF производство са от фасадни панели тип „сандвич” на самостоятелна носеща мет. конструкция от U профили №15 монтирани хоризонтално през 1 м' със съответните противоветрови връзки към носещите колони; Ролетните врати са 15 бр. с размери 4,0/4,50м'. Прозорците са 180 кв. м. (180 бр. по 1 к.м.) |
| 2 | РДФ съхранение | 1 | 48,8 | 53,3 | 8,05 | 2601,04 | 20938,37 | 53,3*2=106,4 | 48,8*2=97,6 | 8,00 | 1632,00кв.м. в т.ч. 51,0 кв. м. | 260 | 1524 |
| Заб.: Обемът на сградата е паралелепипед – еднопространствено хале. Външните стени на сградата на RDF съхранение са от фасадни панели тип „сандвич” на самостоятелна носеща мет. конструкция от U профили №15 монтирани хоризонтално през 1 м' със съответните противоветрови връзки към носещите колони; Ролетните врати са 6 бр. с размери 4,0/4,50м'. Прозорците са 51 кв. м. (51 бр. по 1 кв.м.) |
| 3 | Сграда за механично сепариране | 1 | 60 | 39,9 | 12,15 | 2394 | 29087,1 | 60*2=120 | 39,9*12,2=484,8 | 12,00 | 7257,6 140 | 11*4*4,5=198 | 7059,6 |
| Заб.: Обемът на сградата е паралелепипед – еднопространствено хале. Външните стени на сградата за механично сепариране са от фасадни панели тип „сандвич” на самостоятелна носеща мет. конструкция от U профили №15 монтирани хоризонтално през 1 м' със съответните противоветрови връзки към носещите колони; Ролетните врати са 11 бр. с размери 4,0/4,50м'. Прозорците са 140 кв. м. (140 бр. по 1 кв.м.) |
| 4 | Сграда за биологично сушене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилационно хале-В1 на кота -1,40 | 1 | 159,41 | 6,55 | 7,4 | 1044,1355 | 7726,6 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Станция за дозиране на полиелектролит В3 на кота -1,40 | 1 | / | / | / | 28,3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | Обходен коридор-В8 на кота ±0,00 | 1 | / | / | / | 151,2 | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | Вентилационно хале 2 на кота 6,20; В13, В13а, В13б | 1 | / | / | / | 402,12+102,88+402,12=907,12 | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | Хале за биологично сушене на кота +10,90; В18=905,37 |  |  |  |  | 905,37 | / | / | / | / | 40 | / | / |
| 5 | Приемна сграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение машинни инсталации G16 на кота -1,0м' | 1 | 27,3 | 20,11 | / | 503,56 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Машинна зона за предварително сортиране G21 на кота +2,00м' | 1 | 45,94 | 38,2 | 10,55 | 1716,64 | 18110,55 | 45,94 | 38,2 | 10,55 | 1110,12 |  | 1110,12 |
| 3 | Приемна зона за приемане и разтоварване на автомобили | 2 | 49,6 | 19,2 | / | 1884 | / | / | / | / | / | / | / |

- МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

| № | КОД № / CODE Nr | AKS Nº | ОПИСАНИЕ | Typ / Type | ДЪЛЖИНА НА ЛЕНТАТА/ BELT LENGTH (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЕМНА СГРАДА / WASTE RECEPTION |  |  |  |  |
| 1 | CR.1.01.1 | 01M CR01 AH001 | Грайферен кран | (VALTORTA) |  |
| 2 | CR.1.01.2 | 01M CR11 AH001 | Грайферен кран | (VALTORTA) |  |
| 3 | MF.1.01.1 | 01M 0011 AB001 | Подвижен под, включващ дозиращ барабан (с инвертор) | DOS-O-MAT 2.380 x 7.500 (BRT) |  |
| 4 | MF.1.01.2 | 01M 0012 AB001 | Подвижен под, включващ дозиращ барабан (с инвертор) | DOS-O-MAT 2.380 x 7.500 (BRT) |  |
| 5 | MF.1.01.3 | 01M 0013 AB001 | Подвижен под, включващ дозиращ барабан (с инвертор) | DOS-O-MAT 2.380 x 7.500 (BRT) |  |
| 6 | MF.1.01.4 | 01M 0014 AB001 | Подвижен под, включващ дозиращ барабан (с инвертор) | DOS-O-MAT 2.380 x 7.500 (BRT) |  |
| 7 | BO.1.02.1 | 01M 0031 AZ001 | Машина за отваряне на торби | 3400E U “Bagopener” (KOMPTECH) |  |
| 8 | BO.1.02.2 | 01M 0032 AZ 001 | Машина за отваряне на торби | 3400E U “Bagopener” (KOMPTECH) |  |
| 9 | BO.1.02.3 | 01M 0033 AZ 001 | Машина за отваряне на торби | 3400E U “Bagopener” (KOMPTECH) |  |
| 10 | BO.1.02.4 | 01M 0034 AZ001 | Машина за отваряне на торби | 3400E U “Bagopener” (KOMPTECH) |  |
| 11 | SH.1.02.5 | 01M 0035 AZ001 | Шредер за материали с голям размер | VB 650 (HAMMEL) |  |
| 12 | MS.1.03.1 | 01M 0051 AF001 | Сепаратор за черни метали | MEQL 1401 S – P (IFE) |  |
| 13 | MS.1.03.2 | 01M 0052 AF001 | Сепаратор за черни метали | MEQL 1401 S – P (IFE) |  |
| 14 | MS.1.03.3 | 01M 0053 AF001 | Сепаратор за черни метали | MEQL 1401 S – P (IFE) |  |
| 15 | MS.1.03.4 | 01M 0054 AF001 | Сепаратор за черни метали | MEQL 1401 S – P (IFE) |  |
| 16 | BC.1.02.1 | 01M 0021 AH001 | Транспортьор за предварително сортиране с нелинеен участък | MGF (EAB) | 32.000 |
| 17 | BC.1.02.2 | 01M 0022 AH001 | Транспортьор за предварително сортиране с нелинеен участък | MGF (EAB) | 32.000 |
| 18 | BC.1.02.3 | 01M 0023 AH001 | Транспортьор за предварително сортиране с нелинеен участък | MGF (EAB) | 32.000 |
| 19 | BC.1.02.4 | 01M 0024 AH001 | Транспортьор за предварително сортиране с нелинеен участък | MGF (EAB) | 32.000 |
| 20 | BC.1.03.1 | 01M 0041 AH001 | Подемен транспортьор към сепаратор за черни метали | MGF 230 (EAB) | 17.500 |
| 21 | BC.1.03.2 | 01M 0042 AH001 | Подемен транспортьор към сепаратор за черни метали | MGF 230 (EAB) | 17.500 |
| 22 | BC.1.03.3 | 01M 0043 AH001 | Подемен транспортьор към сепаратор за черни метали | MGF 230 (EAB) | 17.500 |
| 23 | BC.1.03.4 | 01M 0044 AH001 | Подемен транспортьор към сепаратор за черни метали | MGF 230 (EAB) | 17.500 |
| 24 | BC.1.04.1 | 01M 4021 AH001 | Събирателен транспортьор за черни метали | GGF 280 (EAB) | 24.500 |
| 25 | BC.1.06.1 | 01M 4031 AH001 | Лента за сортиране по качество с нелинеен участък, черни метали | GGF 280 (EAB) | 16.000 |
| 26 | CL.1.05.1 | 01M 4041 AH001 | Транспортьор тип "пеперуда", товарене на контейнери с черни метали | GGF 280 (EAB) | 4.000 |
| 27 | BC.1.07.1 | 02M 0011 AH001 | Захранващ транспортьор към барабанно сито | MGF 230 (EAB) | 29.500 |
| 28 | BC.1.07.2 | 02M 0012 AH001 | Захранващ транспортьор към барабанно сито | MGF 230 (EAB) | 30.000 |
| 29 | BC.1.07.3 | 02M 0013 AH001 | Захранващ транспортьор към барабанно сито | MGF 230 (EAB) | 30.000 |
| 30 | BC.1.07.4 | 02M 0014 AH001 | Захранващ транспортьор към барабанно сито | MGF 230 (EAB) | 30.000 |
|  | СГРАДА ЗА МЕХАНИЧНО СЕПАРИРАНЕ / MECHANICAL SEPARATION BUILDING |  |  |  |  |
| 31 | DS.2.01.1 | 02M 0021 AF001 | Барабанно сито | (EAB) |  |
| 32 | DS.2.01.2 | 02M 0022 AF001 | Барабанно сито | (EAB) |  |
| 33 | DS.2.01.3 | 02M 0023 AF001 | Барабанно сито | (EAB) |  |
| 34 | DS.2.01.4 | 02M 0024 AF001 | Барабанно сито | (EAB) |  |
| 35 | SH.2.08.1 | 02M 2031 AZ001 | Шредер | Terminator 6000S Direct “Shredder” (KOMPTECH) |  |
| 36 | DS.2.31.1 | 02M 1041 AF001 | Вибросито 80mm | SM 1600x5000 F-UW24 (IFE) |  |
| 37 | DS.2.31.2 | 02M 1131 AF001 | Вибросито | ST 800x3600 FD (IFE) |  |
| 38 |  | 02C 1241 AA001 | Електрическо табло - Денсиметрична маса 1241 | (ALMO) |  |
| 39 | DT.6.05.1 | 02M 1241 AF001 | Денсиметрична маса | FM 70 x 130 (ALMO-GOSAC) |  |
| 40 |  | 02M 1241 AV001 | Флуидизиращ вентилатор на денсиметрична маса | (ALMO-GOSAC) |  |
| 41 |  | 02M 1241 AF101 | Обезпрашаваща система (циклон) на денсиметрична маса | (ALMO-GOSAC) |  |
| 42 |  | 02M 1241 AY101 | Алвеоларна клапа (за циклон) (0,75KW) | (ALMO-GOSAC) |  |
| 43 |  | 02M 1241 AV151 | Вентилатор за прахов филтър | (ALMO-GOSAC) |  |
| 44 | MS.2.01.1 | 02M 1025 AF001 | Сепаратор за черни метали<200mm | MEQL 1201 Q – P (IFE) |  |
| 45 | BC.2.02.1 | 02M 2011 AH001 | Сортиращ транспортьор с нелинейна част > 200 mm | GGF 280 (EAB) | 40.000 |
| 46 | BC.2.02.2 | 02M 2012 AH001 | Сортиращ транспортьор с нелинейна част > 200 mm | GGF 280 (EAB) | 40.000 |
| 47 | BC.2.02.3 | 02M 2013 AH001 | Сортиращ транспортьор с нелинейна част > 200 mm | GGF 280 (EAB) | 40.000 |
| 48 | BC.2.02.4 | 02M 2014 AH001 | Сортиращ транспортьор с нелинейна част > 200 mm | GGF 280 (EAB) | 40.000 |
| 49 | BC.2.03.1 | 02M 2111 AH001 | Събирателен транспортьор под станция за сортиране | GGF 280 (EAB) | 17.000 |
| 50 | BC.2.03.2 | 02M 2121 AH001 | Събирателен транспортьор под станция за сортиране | GGF 280 (EAB) | 17.000 |
| 51 | BC.2.03.3 | 02M 2131 AH001 | Събирателен транспортьор под станция за сортиране | GGF 280 (EAB) | 17.000 |
| 52 | BC.2.03.4 | 02M 2141 AH001 | Събирателен транспортьор под станция за сортиране | GGF 280 (EAB) | 17.000 |
| 53 | BC.2.03.5 | 02M 2151 AH001 | Събирателен транспортьор под станция за сортиране | GGF 280 (EAB) | 17.000 |
| 54 | BC.2.03.6 | 02M 2161 AH001 | Събирателен транспортьор под станция за сортиране | GGF 280 (EAB) | 17.000 |
| 55 | BC.2.06.1 | 02M 2021 AH001 | Захранващ транспортьор към шредер > 200 mm | GGF 280 (EAB) | 22.000 |
| 56 | BC.2.20.1 | 02M 1014 AH001 | Събирателен транспортьор реверсивен под барабанно сито < 200 mm | MGF 230 (EAB) | 20.000 |
| 57 | BC.2.21.1 | 02M 1011 AH001 | Събирателен транспортьор под барабанно сито < 200 mm | MGF 230 (EAB) | 6.500 |
| 58 | BC.2.21.2 | 02M 1012 AH001 | Събирателен транспортьор под барабанно сито < 200 mm | MGF 230 (EAB) | 6.500 |
| 59 | BC.2.21.3 | 02M 1013 AH001 | Събирателен транспортьор под барабанно сито < 200 mm | MGF 230 (EAB) | 6.500 |
| 60 | BC.2.22.1 | 02M 2051 AH001 | Събирателен транспортьор към биологично сушене < 200 mm | MGF 230 (EAB) | 27.500 |
| 61 | BC.2.25.1 | 02M 2041 AH001 | Разтоварващ транспортьор от шредер < 200 mm | GGF 280 (EAB) | 46.500 |
| 62 | BC.2.60.1 | 03M 0001 AH001 | Транспортьор към биологично сушене | MGF 230 (EAB) | 58.500 |
| 63 | BC.2.30.1 | 02M 1021 AH001 | Разтоварващ транспортьор < 200 след барабанно сито | MGF 230 (EAB) | 15.000 |
| 64 | BC.2.31.1 | 02M 1031 AH001 | Захранващ транспортьор към вибросито < 200 mm | MGF 230 (EAB) | 18.000 |
| 65 | BC.2.40.1 | 02M 1121 AH001 | Захранващ транспортьор за сито флип-флоп< 200 mm | MGF 230 (EAB) | 18.000 |
| 66 | BC.2.56.1 | 02M 1211 AH001 | Разтоварващ транспортьор след сито флип-флоп | MGF 230 (EAB) | 8.000 |
| 67 | BC.2.56.2 | 02M 1221 AH001 | Транспортьор след сито флип-флоп | MGF 230 (EAB) | 7.500 |
| 68 | BC.2.56.3 | 02M 1231 AH001 | Захранващ транспортьор към денсиметрична маса | MGF 230 (EAB) | 13.000 |
| 69 | BC.2.56.4 | 02M 1261 AH001 | Разтоварващ транспортьор за тежка фракция след денсиметрична маса | MGF 230 (EAB) | 6.000 |
| 70 | BC.6.02.1 | 02M 1251 AH001 | Разтоварващ транспортьор за лека фракция след денсиметрична маса | GGF 280 (EAB) | 7.000 |
| 71 | BU.6.01.1 | 02M 1111 AH001 | Верижен транспортьор с декомпактор | KKF 086 (EAB) | 6.880 |

Изисквания за изпълнение на поръчката

- Дейности предвидени за изпълнение и периодичност на почистването:

  - Почистването на машините трябва да се извършва на всеки 16 часа по време на смените за поддръжка на оборудването и:

- Повърхността на машината да бъде почиствана по такъв начин, че фабричния цвят на машината да е постоянно видим.

- Почистването на машините и съоръженията е препоръчително да започва от горе надолу чрез вакуумно почистване или със сгъстен въздух.

  - Измиването на подовите настилки ще се извършва през 16 ч., съгласно предвиденото по график време за поддръжка и почистване.

  - Фасадите на сградите да се почистват един път месечно, включително и суб-конструкцията на термо-панелите.