ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА

„Доставка и внедряване  на апаратура за нуждите на специализирана лаборатория по инженерна екология към „Химико-технологичен и металургичен университет - София””

1. Апарат за анализ на амонячен азот, азот в протеини, нитратен азот, феноли, летливи мастни киселини, цианиди, алкохолно съдържание.

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| Репродуктивност | ≤ 1% |
| Възпроизводимост | ≥ 99.5% общ азот в границите между 1-200 mg N |
| Граница на откривне: | ≥0.1mg N |
| Време за дестилация | Максимум 5 мин. за добиване на 100 ml |
| Добавяне на натриева основа | автоматично |
| Разход на вода | До 0.5 l/min при 15 оС, до 1 l/min при 30 оС |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за два часа |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение.

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

2.  Апарат за анализ на биологичната потребност на кислород (БПК)

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| Скали | 90, 250, 600 и 999 ppм БПК |
| Тегло | Максимум 7 kg |
| Брой гнезда | Минимум 6 |
| Автоматично съхранявани БПК стойности на 24-часови интервали | Минимум 5 |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за два часа |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

3. Прожекционна система

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| Прожекционна система | DLP |
| разделителна способност | XGA (1024 x 768) |
| Съотношение на контраст | 13,000:1 |
| Цвят на дисплея | 1.07 Billion Colors |
| Аспектно съотношение | Native 4:3 |
| Размер на изображението (по диагонал) | 30" - 300" |
| Тип лампа | 190W |
| Корекция на трапецовидното изкривяване | 1D, Vertical ± 40 degrees |
| Интерфейс | Computer in (D-sub 15pin) |
|  | Monitor out (D-sub 15pin) |
|  | Composite Video in (RCA) |
|  | S-Video in (Mini DIN 4pin) |
|  | Audio in (Mini Jack) |
|  | Audio out (Mini Jack) |
|  | Speaker 2W x 1 |
|  | USB (Type Mini B) x1 |
|  | RS232 (DB-9pin) x 1 |
| Видео съвместимост | NTSC, PAL, SECAM |
| Тегло | до 2kg |
| Доловим шум | до 35 / 30 dBA (Normal / Economic mode) |
| Захранване | AC100 до 240 V, 50 до 60 Hz |
| Консумация на енергия | до 270W (в нормален режим), 220W (в икономичен режим), режим на изчакване <0.5W |
| Езици на екранното меню | Български / Английски |
| Режими на картината | Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema |
| Принадлежности (стандартни) | Устройство за дистанционно управление |
|  | Захранващ кабел |
|  | Сигнален кабел |
| Живот на лампата (Normal / Economic / SmartEco / LampSave) | 4500 / 6000 / 6500 / 10000 часа |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

4. Мини прожекционна система

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| Технология | DLP |
| Резолюция | 1280 x 800 (WXGA) |
| Яркост (Режим с висока яркост) | 700 ANSI Lum. |
| Контраст | 100000:1 |
| Формат | 16:10 |
| Диагонал на екрана, инч. | над 1,1m |
| Лампа | RGB LED |
| Удължен живот на лампата (Режим/ часове) | минимум 30000 |
| Ниво на шум | Normal Typ максимум до 36dBA/ Eco Typ максимум до 28dBA |
| Входни интерфейси | RGB in, RGB (PC) Audio in, Audio in, USB, Composite (AV) in, HDMI/MHL |
| Изходни интерфейси | Audio Out |
| Килограми | 0.6 kg |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

5. Доставка на многофункционален мрежови лазерен принтер

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| Формат на печата | A4 |
| Разделителна способност | 1200x1200 dpi |
| Скорост на печат (черно) | минимум 33 стр./мин. |
| Вградена памет | минимум 256 MB |
| Двустранен печат | Да |
| Интерфейс | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Walk-up USB; 1 RJ -11 |
| Мрежа | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
| Листоподаващо устройство (ADF) | 50 стр. |
| Копир | Copy speed (normal) Black:Up to 33 ppm; Copy resolution (black text) Up to 600 x 600 dpi; Copy reduce / enlarge settings 25 to 400%; Copies, maximum Up to 99 copies |
| Скенер | Файлов формат на сканираните изображения PDF, searchable PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF; запазване на сканираните изображения директно на USB устройство; резолюция минимум 900 dpi |
| Тегло | До 16 kg |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

6. Полумикро аналитична везна

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Обхват | - минимум 80 g |
| 2. Точност | - 0,00001g |
| 3. Размери на блюдото | Ø 80 mm (вътрешен диаметър |
| 4. Допълнителни изисквания | - Дисплей - Монолитна тегловна клетка - Блюдо и дъно на тегловната камера от неръждаема стомана - Вградени приложни програми- броене,усреднено теглене при смущаващи условия, сума нето тегла с отделяне на тарата и др. - Автоматична вътрешна калибровка |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за два часа |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

7. Пробовземна апаратура за твърди частици в околния въздух.

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Автоматизиран универсален аспиратор | Електронно управление на режима на работа, общ дебит до 40 л/мин. |
| II. Персонален аспиратор за прах | Дебит от 0.5 до 2.5 л/мин |
| III. Микропроцесорен филм-дебитомер | Обхват от 2 до 30 л/мин |
| IV. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| V. Обучение | Обучение на един специалист за два часа |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

8. Два броя персонални пробовземни помпи с батерия с висок капацитет и зарядно устройство.

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. 2 броя персонални пробовземни помпи с батерия с висок капацитет и зарядно устройство | широк обхват на дебита: 0.005 до 4 L/min |
|  | гумен кожух |
|  | LCD дисплей |
|  | визуална информация за работа и грешки |
|  | бързо зареждане на батерията < 3 h |
|  | сменяема NiMH батерия (2.7 Ah) |
|  | видим входящ сменяем филтър |
|  | диагностика на помпата и живота на батерията |
|  | съответствие с NIOSH 0600, EN 1232, MDHA 14/3 |
|  | възможност за COSHH и OSHA измервания |
|  | интуитивен интерфейс и меню |
|  | LED с висока интензивност за статус и аларми |
|  | точност на контрол на дебита < 3 % след калибриране при избран дебит |
|  | работна температура 0 до +45°С |
|  | температура на съхранение -10 ... +50°С |
| II. Консумативи: |  |
| 1. 2 броя Пластмасов циклон | съвместими с пробовземните помпи |
| 2. 2 броя Пластмасова касета (25 мм) за пластмасов циклон | съвместими с пластмасов циклон |
| 3. 2 броя I.O.M пробовземна глава за общ и инхалабилен прах | съвместими с пробовземните помпи |
| 4. 2 броя I.O.M пластмасова касета за пробовземна глава за инхалабилен прах, с транспортна скоба | съвместими с I.O.M пробовземна глава за общ и инхалабилен прах |
| 5. 4 опаковки от по 10 бр. PM10 касета за CIS |  |
| 6. 4 опаковки от по 10 бр. PUF PM10 филтри (от пяна) за CIS |  |
| III. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| IV. Обучение | Обучение на един специалист за два часа |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

9. Импакторни глави за взимане на проби от прах от атмосферен въздух, която да пропуска избирателно аерозоли и прах с аеродинамичен диаметър до 10 µm (PM10) и такава която да пропуска аерозоли и прах с аеродинамичен диаметър до 2.5 µm (PM2.5).

| Компоненти и параметри на апаратурата | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Импакторна глава PM10 | Дебит 2.3 m3/h |
| II. Импакторна глава PM2.5 | Дебит 2.3 m3/h |
| III. Консумативи; |  |
| 1. 1 опаковка (25 бр.) тип QUARTZ NO BIND CONDIT. | Диаметър 47 mm |
| 2. 1 опаковка (100 бр.) тип GLASS FIBER BINDER FREE 47 |  |
| 3. PM10 2.3 m3/h комплект сменяеми импакторни дюзи за модифициране на главите |  |
| 4. PM2.5 2.3 m3/h комплект сменяеми импакторни дюзи за модифициране на главите |  |
| IV. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

10. Вибрационна машина за ситов анализ

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Капацитет | - с натоварване минимум 8 сита с дъно и капак - вертикално движение на ситата |
| 2. Материал | - неръждаема стомана |
| 3. Амплитуда на вибрация | - до 2.5 mm |
| 4. Оптимално количество на пробата | - до 1 kg |
| 5. Таймер с време за измерване за сухо сеене | -: 0 – 90 min |
| 6. Сита | - включени към вибрационната машина минимум 8 сита от неръждаема стомана - размери на ситата: 100 µm; 500 µm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 5,0 mm |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | Всяко сито да притежава тест сертификат и да отговаря на ISO 3310.1. - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за един час |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

11. Клатачна машина

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Вид на движение | - орбитално |
| 2.Регулация на скоростта | - от 50 до 350 rpm |
| 3. Контрол | - дигитален (LED) |
| 4. Таймер | - от 1 мин. до 90 часа |
| 5. Натоварване | - не по –малко от 3 kg |
| 6. Аксесоари към клатачнта машина | - универсална платформа за колби: от 100 ml до 150 ml – 12-9 броя, от 200 ml до 250 ml – 6-4 броя от 500 ml до 1000 ml – 4-2 броя платформа с фиксирани гнезда за колби 250/300 ml с минимум 6 гнезда платформа с фиксирани гнезда за колби 100/150 ml с минимум 12 гнезда |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за един час |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

12. Сушилня

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Температурен обхват | - от 35 °С до 220 °С |
| 2. Контролер | - цифров или процесорен |
| 3. Точност | - ±1°С |
| 4. Обем | - минимум 30 литра |
| 5. Мощност | - минимум 850 W |
| 6. Материал на камерата | - некорозоращ |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за един час |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

13. Муфелна пещ

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Обхват | - минимум 1100 °С |
| 2. Скорост на нагряване | - до 100°С/min |
| 3. Брой муфи | - до 8 муфи |
| 4. Темодвойка | - платинена |
| 5. Контролер | - цифров дисплей |
| 6.Вентилационна система | - изход и програмируемо управление |
| 7. Защита | -от прекъсване на захранване -от изгаряне на термодвойката - от отворена врата |
| 8. Мощност | - минимум 3000 W |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за един час |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

14. Двулъчев сканиращ спектрофотометър (UV-Vis)

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Оптична система | - двулъчева |
| 2. Дължина на вълната | - 190 – 1100 nm |
| 3. Точност | - ±0.3 nm |
| 4. Възпроизводимост | - ≤ 0.2 nm |
| 5. Ширина на ивицата | - 0.5 ; 1.0 ; 2.0 ; 5.0 nm |
| 6. Режим на работа | Фотометричен, спектрално сканиране, количествено определяне и анализи |
| 7. Фотометричен обхват | -0.300 - 3.000 Abs |
| 8. Фотометрична точност | ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0,5-1А), ±0.3%T (0-100%T) |
| 9. Фотометрична възпроизводимост | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0,5-1A), ≤0,15%T (0-100%T) |
| 10. Фотометричен шум | ≤0.001A (500nm) след 30 мин работа |
| 11. Гладкост на базова линия | ±0.0015A (200-1000nm) |
| 12. Стабилност на базоват линия | ≤0.0008A/ч (500nm, 0Abs) след 2 часа работа |
| 13. Разсеяна светлина | ≤ 0.12%T (220nm NaI, 340nm NaNO2) |
| 14. Концентрация | -300 до 3000 |
| 15. Разделителна способност | 0.1 ; 0.01; 0.001 |
| 16. Мерни единици | % ; µg/l ; mg/l ; g/l ; ml/l ; mg/ml ; µg/ml |
| 17. Източник на светлина | Волфрамова халогенна и деутериева лампа |
| 18. Дисплей | LCD |
| 19. PC интерфейс | RS232 или USB |
| 20. Специализиран софтуер към апаратурата | Софтуер за регистрация на данните, съхранение и изчисление |
| 21. Допълнителни аксесоари за окомплектоване на апаратурата | - минимум четири броя кварцови кювети, - резервна волфрамова лампа, -моторизиран държател за 8 кювети, - калибрационен сертификат на фирмата производител |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за четири часа |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

15. Бидестилатор за вода

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Капацитет | - минимум 2 l/h |
| 2. Дебит на охлаждащата вода | - минимум 20 l/h |
| 3. Ел. мощност | - минимум 2.0 кW |
| 4. Материал | - неръждаема стомана, тефлон и изпарител, кондензор и преливник: от/боросиликатно 3.3 стъкло |
| 5. Бидестилат | - 1.6 µS / cm |
| 6. Връзка с водопроводната мрежа | - маркучи за входна и изходна вода |
| 7. Монтиране | на стена |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за един час |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

16. Пясъчна вана

| Компоненти и параметри на оборудването | Технически изисквания |
| --- | --- |
| I. Технически параметри |  |
| 1. Нагряване | - равномерно в пясъчна среда при температура от 50оС до 350оС. |
| 2. Работен обем | - 400х200х60 мм / 40л |
| 3. Ел. мощност | - 850 W |
| 4. Захранващо напрежение | - 220 V |
| 5. Точност | - 5оС |
| 6. Терморегулатор | - манометричен |
| II. Допълнителни характеристики на оферираното оборудване, което ще бъде доставено при възлагане на поръчката в рамките на оферираната цена | - |
| III. Обучение | Обучение на един специалист за един час |

Гаранционен срок: минимум 2 години от датата на инсталиране

Срок на доставка: не по–дълъг от 60 календарни дни считано от регистрационния индекс на договора за изпълнение

Документация: ръководство за експлоатация на апаратурата и софтуера към нея (ако е наличен) на български и/или английски език.

Изготвил: Екатерина Серафимова  .............................................