Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА СТАЦИОНАРНИ КОМПАКТОРИ И КОНТЕЙНЕРИ В ЗАВОД ЗА МБТ  НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗВОДСТВО НА  RDF-ГОРИВО - с. ЯНА, МЕСТНОСТ „САДИНАТА“

I. ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ:

Целта на заданието е изпълнение на заложените дейности по осигуряване доставката и монтажа доставката и монтажа на 5 /пет/ броя стационарни компактори и 30 /тридесет/ броя контейнери за нуждите на ОП СПТО, ще се осъществи на два етапа, както следва:

5 /пет/ броя стационарни компактори и 15 /петнадесет/ броя контейнери след сключване на договора и писменна заявка от Възложителя и 15 /петнадесет/ броя контейнери в рамките на 6 /шест/ месеца, след изрично заявяване от Възложителя.

- Технически характеристики и изисквания

Средата, предвидена за експлоатация на компакторите е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци. Към компактора ще се подават отделени рециклируеми материали, като хартия, найлон и смесени пластмаси. Стационарните компактори ще се монтират в Сграда за механично сепариране. Захранването на пресата се извършва от лентов транспортьор с разтоварващ бункер с размери 1200х1200 мм.

Фиг.1 Място за монтаж на компактора

| Технически параметри | Изисквания |
| --- | --- |
| Компактори |
| Мощност на двигателя | мах. 15 kW |
| Захранване | 380V |
| Сила на натиск | мин. 40 тона |
| Максимално налягане | мин. 200 бара |
| Приблизителен капацитет | мин. 190 м3 / ч |
| Време за цикъл / без захранване/ | мах. 30 сек |
| Тегло на машината | Мин 3,7 тона |
| Вид на стоманата | St 37 |
| Контролер | да |
| електронни прекъсвачи | да |
| Изходящ бункер съществуващ | 1200ммх1200мм |
| Захранващ бункер на компактора | мин. 1000ммх1200мм |
| Височина на пресата с зареждащия бункер | не повече от 2750мм. |
| Механизъм за издърпване,прикрепване и фиксиране на контейнера в работно положение и освобождаване след приключване на работния цикъл | Пълна съвместимост на присъединителните размери |
| Система за сигурност и безопасна работа | включена |
| Контейнери |
| Обем | мин. 30м3 |
| Дължина | мах.6500 мм |
| Ширина | мах 2300 мм |
| Височина | мах 2300 мм |
| Тегло | мах 3,5 тона |
| Дебелина на страничните стени | мин. 3 мм |
| Дебелина стените на пода | мин 4 мм |
| Свързване с компактора | Подходяща свръзка с компактора |
| Подходящ механизъм за свързване с компактора | Пълна съвместимост на присъединителните размери |
| Капак за затваряне на отвора свързващ се с компактора в транспортно положение | Осигуряване на безопасно транспортиране |
| Отговарящ по параметри за транспортиране на автомобил с хук-лифт | Механизъм с куково вдигане и метални ролки |

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Предлаганите 5 /пет/ броя компактори и 30/тридесет/ броя контейнери да са нови, неупотребявани, произведени до 6 месеца преди датата на доставката, и да съответстват на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба  /Директива 2006/42/ЕС за машините /.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изисквания - гаранционен срок за компакторите и контейнерите в обхвата на поръчката да е минимум 12 месеца срещу производствен дефект; Срок на доставка – до 75 /седемдесет и пет/ дни от заявката на Възложителя.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорът за доставка на компакторите и контейнерите ще бъде сключен за срок до 1 /една/ година.