ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ПОДМЯНА НА МАСЛОНАПЪЛНЕНА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 110 KV „ДОНДУКОВ” ОТ ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 KV НА ПС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” ДО ЕЛЕГАЗОВ КРУ МОДУЛ 110 KV В ПС „СОФИЯ-ЦЕНТЪР” И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВЕТЕ ПОДСТАНЦИИ

РЕФ. № РРС 19 - 013

гр. София

Съдържание

- Описание на предмета на поръчката

- Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката

- Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие

- Образци на документи от офертата

- Техническо предложение

- Ценово предложение

- Проект на договор

- Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора

- Методика за оценка

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център“ и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 - 013.

Енергийните обекти, засегнати от дейностите по предмета на поръчката, са както следва:

- Разпределителна понижаваща подстанция „Георги Димитров” 110/10 kV;

- Разпределителна понижаваща подстанция „София-Център“ 110/10 kV;

- Кабелна маслонапълнена електропроводна линия 110 kV „Дондуков“ между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“.

Предметът на обществената поръчка обхваща следните основни дейности:

- ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

  - Доставка от изпълнителя на:

- сух алуминиев кабел 110 кV, кабелна арматура (глави и муфи) и скоби за закрепването на кабела;

- цифрови мултифункционални защити (основна и резервна за кабелен извод 110 кV) с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за двата енергийни обекта  за полета 110 кV поле „Дондуков“;

- оптичен кабел и апаратура за подсигуряване обмена на информация между двата комплекта на надлъжно диференциална цифрова защита между ПС „Георги Димитров ” и ПС „София-Център“;

- вентилни отводи 110 кV за ПС „Георги Димитров“;

- кабели за вторична комутация;

- строителни материали за частична реконструкция на кабелно трасе на силов кабел 110 кV.

- проходни изолатори 110 kV и ограничители за пренапрежение (вентилни отводи) 110 kV за ПС „Георги Димитров“, както и нови контролери за управление, конктрол, мерене и визуализация на всички полета 110 кV (поле „Дондуков“ 110 кV, поле „Левски“ 110 кV, поле „Силов трансформатор №1“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 2“ 110 кV, поле „Секциониране“ 110 кV, Централна сигнализация, Табла за собствени нужди за прав и променлив ток).

  - Контрол от Възложителя при влагане на материалите, апаратурата, съоръженията и оборудването, необходими за изпълнението на поръчката, съгласно Техническите спецификации и изисквания на Възложителя.

Задължение за доставка от изпълнителя са и всички останали материали, съоръжения, апаратура и оборудване, необходими за изпълнение предмета на поръчката, които не са изрично упоменати в т.1.1. по-горе, но са необходими за цялостното изпълнение предмета на поръчката.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ:

  - Изготвяне от Изпълнителя на линеен график за изпълнение на поръчката и предаването му на Възложителя за одобрение и съгласуване;

  - Откриване на работна/строителна площадка;

  - Източване на кабелно масло и демонтаж на уредбата за захранването на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ с масло в двата енергийни обекта;

  - Демонтаж на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“;

  - Цялостен ремонт на съществуващото кабелно трасе между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“;

  - Полагане на нов сух силов кабел 110 кV между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“ по съществуващото кабелно трасе;

  - Направа на съединителни муфи 110 kV и кабелни глави 110 kV за КЕЛ „Дондуков“;

  - Монтаж на нови вентилни отводи 110 кV на поле „Дондуков“ в ПС „Георги Димитров“, включително и подмяна на електрически вериги за първична комутация между засегнатите елементи от реконструкцията, включително и монтаж на нови контролери за управление, контрол, мерене и визуализация на всички полета 110 кV (поле „Дондуков“ 110 кV, поле „Левски“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 1“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 2“ 110 кV, поле „Секциониране“ 110 кV, Централна сигнализация, Табла за собствени нужди за прав и променлив ток), включително и на протокол за комуникация с RTU.

  - Снемане на технически характеристики на новоположен сух силов кабел 110 кV и арматура на поле „Дондуков“, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ);

  - Демонтаж на съществуващи електромеханични релейни защити (РЗ) в релейна/командна зала на ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“ и монтаж на нови цифрови защити (основна и резервна за кабелен извод 110 кV) в двата енергийни обекта;

  - Организиране издаването на Заповед от „ЕСО“ ЕАД за настройка на новите цифрови защити;

  - Снемане на технически характеристики, настройка (съгласно заповед за настройки) и функционални проби на новомонтираните цифрови защити (ЦЗ) в ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“;

  - Полагане на нова оптична кабелна линия между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“, както и на територията на двата енергийни обекта;

  - Монтаж на спомагателна апаратура в двата енергийни обекта за осъществяване на връзка между оптичен кабел и портове на надлъжна диференциална защита (НДЗ);

  - Снемане и изпитание на технически характеристики на оптичен кабел (затихване, отразена вълна и др.), гарантиращи нормалната му експлоатация;

  - Пусково - наладъчни дейности за пренос на информация между релейните комплекти на НДЗ в двата енергийни обекта;

  - Подмяна на маслонапълнени проходни изолатори 110 кV „първи-втори етаж“ в ЗРУ 110 кV на поле „Дондуков“ в ПС „Георги Димитров“;

  - Всички отпадъци от черни метали (тръби, метални конструкции и др.) да бъдат изнесени и извозени от Изпълнителя до база на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр. София, ул. „Гинци” № 32. Предаването на демонтираните материали се извършва на територията на складовата база, след предаване на протокола в два еднообразни екземпляра, съпътстващ превоза и актуалната кантарна бележка на оторизирано лице на Възложителя и разтоварване на превоза, който се организира и извършва от Изпълнителя.

  - Всички отпадъци от цветни метали (силов кабел) следва да бъдат изкупувани от работните площадки от оторизирана фирма, непосредствено след като Изпълнителят е извършил източването на маслото и демонтажа на кабела.. Възложителят ще информира Изпълнителя, преди започването на процеса, за избрната от Възложителя оторизирана фирма. При извършването на товарните действия за всеки курс да се изготви актуален протокол в три еднообразни екземпляра, описващи съдържанието на натоварените материали по вид и брой. Всеки протокол да се подписва от персонал на Изпълнителя и представители на Възложителя и оторизираната фирма.

  - Всички строителни отпадъци при демонтажните дейности да бъдат изнесени от работните площадки и извозени до сметище в или в околностите на гр. София, определено от компетентния орган и въз основа на негово разрешение, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната. Забранява се извозването и изхвърлянето на строителни отпадъци в нерегламентирани сметища.

  - Провеждане на 72-часови проби под товар за въвеждане на новоизградената суха КЕЛ 110 кV „Дондуков” и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати в работен режим, включително и всички вериги за управление на компановъчните елементи в схемата на ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“;

  - Направа на хибридна муфа на маслонапълнена КЕЛ „Руски“ 110 kV със сух Al кабел 1600 mm2. Подмяната на КЕЛ „Дондуков“ 110 kV ще съвпадне с реконструкция на ЕКРУ 110 kV, за което е необходимо да се направи хибридна муфа между на КЕЛ „Руски“ за връзка на ЕКРУ 110 kV със сух Al кабел 1600 mm2;

  - Окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК), както и подаване на искане за назначаването ѝ.

- ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЯ КАБЕЛ:

Изпълнителят извършва геодезическо заснемане на новоположената КЕЛ 110 кV „Дондуков“ по трасе от ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“ при спазване на изискванията, посочени в Техническите спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката от настоящата документация.

- ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изпълнителят извършва изготвяне на програма, провеждане на обучение на работната площадка и издаване на сертификати на четири специалисти на Възложителя за експлоатация, поддържане, настройки, конфигурация и анализ на цифрови защити, контролери и др.

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, настоящата документация за участие, включително и на критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

Разглеждането и оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата документация.

Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплекна оценка (най-много точки), съгласно Методиката за оценка от настоящата документация за участие.

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши въз основа на одобрен работен проект, който ще бъде предоставен на избрания за Изпълнител участник, след подписване на договора.

За възлагане изпълнението на предмета на поръчката Възложителят съставя документ/и за възлагане, съдържащ/и информация за: номера на договора, номера на документа за възлагане и датата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единични цени от договора и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности. Документът за възлагане се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Приемането на извършените работи по документ за възлагане се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора.

Плащането ще се извършва по ред, начин и условия, описани в договора.

Всички допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.

# Всеки участник задължително следва да извърши оглед на обектите, включени в предмета на поръчката, както следва:

- Разпределителна понижаваща подстанция „Георги Димитров” 110/10 kV на адрес в гр. София, ул. „Рила“ № 2;

- Разпределителна понижаваща подстанция „София-Център“ 110/10 kV на адрес в гр. София, ул. „Триадица“ № 8;

- Трасето на кабелна маслонапълнена електропроводна линия 110 kV „Дондуков“ между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“.

Огледи е възможно да бъдат извършвани всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от деня на публикуването на документацията в Профила на купувача до деня, предхождащ крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението.

# Лице за контакт за оглед на обектите към настоящата обществена поръчка, определено от Възложителя е Нинко Янев – тел. 0887932314, а в негово отсъствие Валентин Кръстев – тел. 0882048873.

# Участниците следва да съгласуват с посоченото лице датата за извършване оглед на обектите поне три работни дни предварително. Оглед се извършва след представяне от страна на участника на лицето за контакт на следните документи:

# Документ за самоличност (изисква се единствено за справка, като документът няма да се копира и съхранява от възложителя);

# Попълнена и подписана декларация за конфиденциалност, която ще му бъде предоставена на обекта от съответното лице за контакт.

# Техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката, както и по-подробното описание на дейностите за изпълнението й са посочени в раздел ІІ от настоящата документация.

II.	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящите технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката са обособени и публикувани на Профила на купувача и като отделен файл, съгласно Методическо указание рег. № МУ-1/ 04.01.2018 г. на Агенцията за обществени поръчки.

Обща информация:

Захранването на град София с електрическа енергия се осигурява от няколко системни подстанции, собственост на ЕСО ЕАД и други институции, свързани в пръстен 110 кV и са част от критичната инфраструктура на разпределителната ѝ мрежа 110 кV. Оформени са четири основни диагонала и няколко периферни връзки, които захранват всички разпределителни подстанции 110/Ср.Н в Столицата. Преобладаващият обем кабели 110 кV, включени в засегнатата критична инфраструктура, са с хартиено-маслена изолация с кабелно масло под налягане. Остарялата технология, настъпилите във времето аварийни събития и необходимостта от поддържане на високи нива на налягане, произтичащи от различната денивелация на терена са предпоставки за зачестили малки и по-големи течове, водещи до изключване и извеждане от експлоатация на отделни КЕЛ 110 кV. През периода на дългогодишната експлоатация, следствие стареенето на изолацията, динамичното и термично действие на токове на к.с. и механични повреди от строителни и разкопни дейности са налични частично протриване на мантията на кабелите и множество течове на кабелно масло. В процесът на експлоатация са направени допълнителни операционни муфи, следствие на възникнали аварии. Към настоящия момент не е налично производство на подобни маслонапълнени кабели и необходимата за поддръжка кабелна арматура. Поради трудното откриване на мястото на теч на кабелно масло (чрез разкопаване на отделни участъци и оглед) и изискващото се технологично време за възстановяване на изолацията интервалите на изключване на засегнатите КЕЛ 110 кV е значително, поради което се намалява степента на сигурност на захранване на основни потребители.

Използвани съкращения:

- ПС  		- Подстанция;

- ЛНР  		- Линеен ножов разединител;

- ШНР 		- Шинен ножов разединител;

- ТТ 			- Токов измервателен трансформатор;

- НТ			- Напреженов измервателен трансформатор;

- КЕЛ  		- Кабелна електропроводна линия;

- ОРУ  		- Открита разпределителна уредба;

- ЗРУ  		- Закрита разпределителна уредба;

- ВН  		- Високо напрежение;

- ЦЗ			- Цифрови защити;

- РЗ  		- Релейна защита;

- НДЗ  		- Надлъжно-диференциална защита;

- МТЗ		- Максимално токова защита;

- ЗЗ  		- Земна защита;

- АСДУ		- Автоматизирана система за диспечерско управление;

- к.с. 		- Късо съединение;

- ЗОП  		- Закон за обществени поръчки;

- ППЗОП		- Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки;

- ЗУТ  		- Закон за устройство на територията;

- ПБЗРЕУЕТЦЕМ  	- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по  електрически мрежи;

- НУЕУЕЛ	- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- ЕСО	- Електроенергиен системен оператор ЕАД;

- ДУМ	- Дирекция „Управление на мрежата“;

- ДНСК 	- Дирекция за национален строителен контрол;

- СДЗ	- Специализирано диспечерско звено;

- Ср.Н	- Средно напрежение

- СМР	- Строително-монтажни работи

РАЗДЕЛ А) - СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

- ПС „Георги Димитров“:

ПС “Георги Димитров” работи с една уредба 110 kV и една уредба 10 kV. Закритата разпределителна уредба 110 kV е изпълнена по схема със силови прекъсвачи към силови трансформатори и линейни изводни полета, и със секционен разединител между I-ва и II-ра секция 110 kV. С еднократно свързване на присъединенията към единична шинна система, присъединена към разпределителна мрежа 110 kV посредством две КЕЛ 110 kV “Дондуков” и „Левски“. Силовите прекъсвачи са елегазови с трифазно пружинно задвижване. Разединителите са двуколонкови с въртящи се ножове в хоризонталната равнина и трифазно електродвигателно задвижване. Измервателните трансформатори за ток и напрежение са еднофазни, маслени и подпорни. Шинната система е изпълнена чрез снопови стоманено–алуминиеви проводници тип АСО – 500.

В ПС “Георги Димитров” са монтирани два трифазни силови трансформатори с номинална мощност 31,5 MVA и 50 MVA, с регулиране на напрежението под товар 110/10 kV.

Експлоатацията и обслужването на електрическите уредби 110/10 kV в енергийния обект се извършва от оперативен персонал на денонощен режим на работа.

Б)	ПС „София Център“:

Подстанция “София Център” е въведена в редовна експлоатация от 1980 г. Според своето предназначение същата е разпределителна и захранва голям район с напрежение 10 kV.

ЗРУ 110 kV е изпълнена по “Н” схема, с прекъсвачи към силовите трансформатори и линейни изводни полета, с еднократно свързване на присъединенията към единична несекционирана шинна система, захранвана от две КЕЛ 110 kV „Дондуков“ – от ПС „Георги Димитров” и „Руски” – от ПС „Рила”. Уредба  110 kV е изпълнена чрез елегазов КРУ модул.

В подстанция “София Център” са монтирани два трифазни тринамотъчни силови трансформатори с номинална мощност 40 MVA, с регулиране на напрежението под товар 110/10 kV.

В ПС „София Център“ има изградена система за дистанционно управление.

В)	МАСЛОНАПЪЛНЕНА КЕЛ 110 KV „Дондуков“:

Маслонапълнена КЕЛ 110 KV „Дондуков“ е въведена в редовна експлоатация през 1979 година. Същата осъществява електрическа връзка между шини 110 kV на ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“ и е съставна част от електрически диагонал 110 kV.

Производител на кабела е KWO-Германия, тип на кабела NOHKzY-K, сечение 650 mm2.

Начална ПС „Г. Димитров“, крайна ПС „София Център, обща приблизителна дължина на трасето 1400 метра, с топология както следва:

Начало - ПС „Г. Димитров“

- Излиза от ПС в непроходим колектор откъм халета на силови трансформатори до тротоар на ул. „Козлодуй“ – 48 метра;

- Пресича ул. „Козлодуй“ в метална тръба - 12 метра;

- Минава по южен тротоар на ул. „Козлодуй“ в непроходим колектор – 100 метра;

- Завива надясно по западен тротоар на ул. „Будапеща“ в непроходим колектор – 71,3 метра;

- Пресича ул. „Родопи“ в метална тръба – 5,7 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Будапеща“ в непроходим колектор – 72,8 метра;

- Пресича ул. „Тимок“ в метална тръба – 6 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Будапеща“ в непроходим колектор – 103,6 метра;

- Пресича северно платно на бул. „Сливница“ в метална тръба – 15,6 метра;

- Минава през зелена площ на бул. „Сливница“ в непроходим колектор – 5 метра;

- Минава през пасарелка на реката на бул. „Сливница“ – 25 метра;

- Продължава в зелена площ откъм южната страна на бул. „Сливница“ в непроходим колектор – 101,3 метра;

- Пресича южното платно на бул. „Сливница“ в метална тръба – 22 метра;

- Минава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 105,2 метра;

- Пресича ул. „Поп Богомил“ в метална тръба – 5 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 96,6 метра;

- Пресича ул. „Кирил и Методи“ в метална тръба – 6 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 150,4 метра;

- Пресича ул. „Цар Симеон“ в метална тръба – 5 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 88 метра;

- Пресича ул. „Екзарх Йосиф“ в метална тръба – 6 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 84 метра;

- Пресича ул. „Искър“ в метална тръба – 9 метра;

- Продължава по западен тротоар (островче) на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 14,7 метра;

- Пресича трамвайна линия в метална тръба – 5,4 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в непроходим колектор – 20,1 метра;

- Продължава по западен тротоар на ул. „Веслец“ в метална тръба – 20 метра;

- Пресича ул. „Триадица“ в метална тръба – 6 метра;

- Завива по ул. „Триадица“ пред паркинг на МЕ в метална тръба – 21 метра;

- Влиза в ПС „София Център“ в проходим колектор.

Трасето като процентно съотношение непроходим/проходим колектор/тръби е както следва:

- в проходим колектор – 2,5 %;

- в непроходим колектор – 87,9 %

- в тръбна мрежа – 9.6 %.

КЕЛ 110 кV „Дондуков“ преминава по трасето си в непроходим кабелен колектор с размери в отделните участъци съответно 0,6 х 0,8 метра или 0,6 х 0.6 метра и в тръбна мрежа. В района на ПС “София Център” кабелът е в проходим колектор 2,3 х 2,1 метра. Земното покритие е между 0,3 - 0,5 метра. Под уличните платна и при пресичане с други подземни съоръжения кабелът е изтеглен в стоманена тръба с ø 325/5 mm, в която всяка фаза е изтеглена в самостоятелна РVС тръба с ø 110 mm. За цялото трасе, дължината на кабела в тръби е приблизително 135 метра. Преминаването на коритото на р. Владайска се осъществява по желязна конструкция и желязна тръба с дължина 30 метра, прикрепени към стените на коритото. В каналите трите тоководещи кабелни жила 110 кV са разположени в триъгълник. На места през един метър по дължината на линията трите кабела са стегнати с ютена превръзка, над която е поставена стоманена скоба. Така свързани, трите жила са поставени върху тухли 25/25/12 през 0,5 метра. Муфите са подредени последователно една след друга върху подложки от тухли на пода на колектора.

В двата енергийни обекта (ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“) са въведени релейни защити на КЕЛ 110 кV „Дондуков“ както следва:

- ПС „Георги Димитров”:

- Основна релейна защита:

    - Надлъжно диференциална (тип S103 В)		 - 0 сек изключва;

- Резервна релейна защита:

    - Токова отсечка		 - І зар=4000 А; 1.3 сек изключва, непосочна;

    - Максимално токова защита	 - І зар=  960 А; 4.9 сек изключва, непосочна;

    - Земна защита		 - І зар=  160 А; 1.3 сек изключва, непосочна;

    - Претоварване		 - І зар=  730 А; 6.0 сек сигнал.

- ПС „София-Център”:

- Основна релейна защита:

    - Надлъжно диференциална (тип S103 В)		 - 0 сек изключва;

- Резервна релейна защита:

    - Токова отсечка		 - І зар=3800 А; 0.4 сек изключва, посочна;

    - Максимално токова защита	 - І зар=  420 А; 3.0 сек изключва, посочна;

    - Земна защита		 - І зар=  140 А; 0.4 сек изключва, посочна;

    - Претоварване		 - І зар=  730 А; 6.0 сек сигнал.

Въздействието на релейните защити на КЕЛ 110 кV „Дондуков“ в двата енергийни обекта (ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“) е както следва:

- Въводно поле 110 кV „Дондуков” в ПС „Георги Димитров”:

- Надлъжно-диференциална защита - Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач.

- Резервни МТЗ и ЗЗ - Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач.

- Въводно поле 110 кV „Дондуков” в ПС „София Център”:

- Надлъжно-диференциална защита - Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач.

- Резервни МТЗ и ЗЗ - Действа на трифазно изключване на собствен прекъсвач.

Информацията между отделните елементи на НДЗ към отделните енергийни обекти се предава по сигнален кабел.

РАЗДЕЛ Б) - ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

- ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

  - Доставка от изпълнителя на:

- сух алуминиев кабел 1600 mm2 110 кV, кабелна арматура (глави и муфи) и скоби за закрепването на кабела;

- сух алуминиев кабел 300 mm2 110 кV, кабелна арматура (глави и муфи) и скоби за закрепването на кабела;

- проходни изолатори 110 kV, 1250А;

- цифрови мултифункционални защити (основна и резервна за кабелен извод 110 кV) с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за двата енергийни обекта и локални контролери с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на всички полета 110 кV (поле „Дондуков“ 110 кV, поле „Левски“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 1“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 2“ 110 кV, поле „Секциониране“ 110 кV, Централна сигнализация, Табла за собствени нужди за прав и променлив ток) в ПС „Георги Димитров“;

- оптичен кабел и апаратура за подсигуряване обмена на информация между двата комплекта на надлъжно диференциална цифрова защита между ПС “Георги Димитров” и ПС „София Център“;

- вентилни отводи 110 кV за ПС “Георги Димитров”;

- кабели за вторична комутация;

- строителни материали за частична реконструкция на кабелно трасе на силов кабел 110 кV.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

  - Изготвяне от Изпълнителя на линеен график за изпълнение на поръчката и предаването му на Възложителя за одобрение и съгласуване. Графикът следва да се съобрази с обстоятелството, че изключването на захранването на електрическите съоръжения е възможно в периода от месец май до месец октомври включително на съответната календарна година и  да съдържа:

- Подробно разписване на всички доставки;

- Откриване на работни/строителни площадки за изпълнение на поръчката;

- Подробно разписване на всички СМР за обезпечаване на цялостната реконструкция;

- Пускови изпитания и проверки на отделни системи, както и на цялостната дейност на обектите, протоколи и сертификати от контрол и др. (Подписване на Акт Образец 15);

- Провеждане на 72-часови функционални проби под напрежение и товар за целия обем на реконструкция;

  - Откриване на работна/строителна площадка;

  - Източване на кабелно масло и демонтаж на уредбата за захранването на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ с масло по трасето на линията;

  - Демонтаж на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“;

  - Цялостен ремонт на съществуващото кабелно трасе между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“;

  - Полагане на нов сух силов кабел 110 кV между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София-Център“ по съществуващото кабелно трасе;

  - Монтаж на нови кабелни глави 110 кV на сух кабел Al 1x1600 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV;

  - Монтаж на кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 кV за тип Al 1x1600 RMS, път на утечка 31 mm/kV, комплект с подпорни изолатори;

  - Демонтаж и монтаж на нови проходни изолатори 110 kV, 1250А за поле „Дондуков“ 110 кV;

  - Монтаж на нови вентилни отводи 110 kV за ПС „Георги Димитров“, подмяна на електрически вериги за първична комутация между засегнатите елементи от реконструкцията на поле „Дондуков“ 110 кV в ПС „Георги Димитров“;

  - Полагане на нови сухи кабели Al 1x300 между ЕКРУ и трафо халета в ПС „София Център“;

  - Направа на стойки и нови кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 кV за тип Al 1x300 RMS, път на утечка 31 mm/kV, комплект с подпорни изолатори в трафо халета на ПС „София Център“;

  - Направа на кабелни глави на сух кабел Al 1x300 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV в ПС „София Център“;

  - Направа на хибридна муфа на КЕЛ 110 kV „Руски“ в кабелен подвал на ПС „София Център“;

  - Снемане на технически характеристики на новоположен сух силов кабел 110 кV и арматура между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ;

  - Демонтаж на съществуващи електромеханични релейни защити (РЗ) в релейна/командна зала на ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“ и монтаж на нови цифрови защити (основна и резервна за кабелен извод 110 кV) в двата енергийни обекта;

  - Частична реконструкция на командни табла в ПС „Георги Димитров“ свързана с демонтаж на съществуващи апарати във веригите за управление, сигнализация, контрол и блокировки, и монтаж на нови апарати (контролери) за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на всички полета 110 кV (поле „Дондуков“ 110 кV, поле „Левски“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 1“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 2“ 110 кV, поле „Секциониране“ 110 кV, Централна сигнализация, Табла за собствени нужди за прав и променлив ток), както и визуализиране на мнемо схемата;

  - Организиране издаването на Заповед от „ЕСО“ ЕАД за настройка на новите цифрови защити;

  - Снемане на технически характеристики, настройка (съгласно заповед за настройки) и функционални проби на новомонтираните ЦЗ в ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“;

  - Полагане на нова оптична кабелна линия между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“, както и на територията на двата енергийни обекта;

  - Монтаж на спомагателна апаратура в двата енергийни обекта за осъществяване на връзка между оптичен кабел и портове на НДЗ;

  - Снемане и изпитание на технически характеристики на оптичен кабел (затихване, отразена вълна и др.), гарантиращи нормалната му експлоатация;

  - Пусково - наладъчни дейности за пренос на информация между релейните комплекти на НДЗ в двата енергийни обекта;

  - Извозване и предаване на всички отпадъчни материали след реконструкцията в склад на Възложителя или изкупуването им от работни площадки от оторизирана фирма;

  - Издаване на писмени становища от независим строителен надзор за законосъобразното изпълнение на строително-монтажните дейности и готовността на обектите за въвеждане в експлоатация след окончателно приключване изпълнението на поръчката;

  - Провеждане на 72-часови проби под товар за въвеждане на новоизградената суха КЕЛ 110 кV „Дондуков” и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати в работен режим, включително и всички вериги за управление на компановъчните елементи в схемата на ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“;

  - Окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК), както и подаване на искане за назначаването ѝ.

- ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЯ КАБЕЛ:

Изпълнителят извършва геодезическо заснемане на новоположената КЕЛ 110 кV „Дондуков“ по трасе от ПС „Георги Димитров“ до ПС „София Център“ като спазва следните изисквания:

- Графичните файлове се предават във формат DWG или еквивалентно/и и при осигурена съвместимост с AutoCAD 2007 или еквивалентно/и. Спазва се структурата на данните, зададена в „Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация на енергийни обекти“, посочени в Приложение 4;

- Конкретните изисквания за размери, цветове и слоеве, в които се разполагат обектите в отделните графични файлове, са дефинирани в таблици в Приложение 4:1 и шаблонен dwt файл или еквивалентно/и на „Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация на енергийни обекти“ посочени в Приложение 4;

- В dwg файловете трябва тeкстовите описания да са на български език, да са включени всички слоеве, размерът на изобразяване на блоковете и текстовете да са пригодени за четене при мащаби 1:1000, винаги да се използва одобрения шаблон на файлов формат dwg или еквивалентно/и;

- Геодезическата част на екзекутивната документация се създава в координатна система WGS 84/ UTM 35N и Балтийска височинна система;

- Файлът, съдържащ координатен регистър на заснетите точки на съоръжения във формат *.txt или еквивалентно/и е без управленски знаци на текстовите редактори, структурата му да бъде съгласно Приложение 4:2 от „Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация на енергийни обекти“ посочени в Приложение 4;

- Файлът, съдържащ техническата информация от геодезическото заснемане трябва да е във формат *.doc или еквивалентно/и, шрифт Arial или еквивалентно/и, размер на буквите на нормален текст 11. Структурата на файла да бъде съгласно Приложение 4:3 от „Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация на енергийни обекти“ (Приложение 4). Данните трябва да се предадат на CD или DVD, както и на хартиен носител.

- ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изпълнителят извършва изготвяне на програма, провеждане на обучение (на работната площадка) и издаване на сертификати на четирима специалисти на Възложителя за експлоатация, поддържане, настройки, конфигурация и анализ на цифрови защити, контролери и др.:

- Изготвяне от Изпълнителя на програма за обучение;

- Съгласуване на програмата от Възложителя;

- Провеждане на обучение на работната площадка и сертифициране на петима специалисти на Възложителя;

- Предаване на всички необходими документации и материали, включително софтуер и инструкции за работа с новомонтираните ЦЗ, контролери  на Възложителя. Софтуерът за всички апарати и системи да бъде стандартен, последна версия, с всички необходими лицензионни удостоверения и да е придружен с инструкция за работа на български език.

РАЗДЕЛ В) – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА НА ЦЯЛОСТНОТО ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТИ И ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставката на сух силов кабел 110 кV, оптичен кабел и кабелна арматура, оборудване, помощни материали и друго да се извърши след подписване на документ/и за възлагане за доставка и одобрена заявка за доставка от Възложителя до съответен доставчик/производител.

Изискванията на Възложителя към доставката и съхраняването на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, необходими за изпълнение на поръчката са представени в Приложение 1 към настоящите технически изисквания.

РАЗДЕЛ Г) - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ:

### А) ПОДМЯНА НА МАСЛОНАПЪЛНЕНА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 110 КV „ДОНДУКОВ” МЕЖДУ ПС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И ПС „СОФИЯ ЦЕНТЪР“:

Изпълнението на СМР ще се извърши в зависимост от техническата готовност на Възложителя за възлагане на изпълнението, чрез възлагателен/и протокол/и (документ за възлагане), и разрешителните от Столична община и КАТ за организация на движението по време на ремонта (задължение на Изпълнителя). Работата да се извърши в следната последователност:

- Изключване на напрежението и обезопасяване на КЕЛ 110 кV „Дондуков”;

- Източване на маслото от маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков ”;

- Разкриване на колектора на работни участъци, съобразно техническите възможности на Изпълнителя. Осигуряване охрана на обекта по цялата дължина от Изпълнителя;

- Демонтаж на силовия маслонапълнен кабел 110 кV и предаването му непосредствено на работните площадки на оторизирана фирма за изкупуване на цветни метали, избрана предварително от Възложителя. Всички останали отпадъчни материали да бъдат извозени и предадени в складова база на Възложителя в гр. София, ул. „Гинци“ 32 или до сметище в гр. София;

- Укрепване, почистване и ремонт на съществуващия колектор;

- Направа на нови шахти;

- Подмяна на повредени капаци, корита, носачи и друго;

- Подмяна на всички съществуващи стоманени и PVC тръба с нови;

- Полагане на нов сух кабел 110 kV по цялата дължина на трасето;

- Направа на съединителни муфи и крайни кабелни глави 110 kV;

- Затваряне на колектора и възстановяване на настилки и тротоарни площи;

- Геодезическо заснемане;

- Затваряне на шахтите;

- Снемане на технически характеристики на новия сух кабел 110 kV;

- Провеждане на 72-часови проби;

При организацията на мероприятията по изпълнение на поръчката да се определи оптимален вариант, ограничаващ до минимум възпрепятстването на обществения ред, разход на ресурс и базиран на натрупан опит, капацитет и възможности на Изпълнителя. Демонтажните дейности ще бъдат съпроводени с разкопаване на тротоари и пътни настилки, които след окончателно завършване на дейността следва да се възстановят от Изпълнителя.

- Източване на кабелно масло и демонтаж на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV и уредбата за захранването ú с масло по трасето между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“:

Дейностите по демонтажа на маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ ще стартират след разрешена заявка за изключване, базирана на изготвен, съгласуван и утвърден график за подмяна на силова маслонапълнена КЕЛ 110 кV от страна на Изпълнителя. Източването на кабелното масло от маслонапълнена КЕЛ 110 кV да се организира преди физическото демонтиране на същата. Персонал на Изпълнителя, в присъствие на специалисти на Възложителя, следва да пристъпят към източването на маслото в отделните участъци във варели, предоставени от Възложителя. Броят на варелите трябва да позволява цялостно източване на кабелно масло за даден участък без да се разливат количества в колектор, канализация или друго. След запълване на варел в обем, подходящ за транспортиране, последния се затваря и се предава на специалисти на Възложителя за последваща преработка и бъдещо ползване. Източването на кабелното масло да се извърши на два етапа:

- Първият етап – естествено източване на кабелното масло след отсъединяване на съдовете за поддържане на налягане в двата края на маслонапълнена КЕЛ 110 кV с продължителност най-малко 24 часа.

- Втори етап – изкуствено източване на кабелното масло съобразно естествения наклон на трасето на маслонапълнена КЕЛ 110 кV (от ПС „Георги Димитров“ в посока към ПС „София Център“). В ПС „Георги Димитров“ към тоководещо/и жило/а се присъединява компресор за налягане минимум 3 атмосфери, а в ПС „София Център“ към тоководещо/и жило/а се присъединява вакуумна помпа и съд за събиране на кабелно масло. Налягането на компресора се повишава в процеса на източване през определени интервали от време от 0,5 атмосфери до 3 атмосфери като в ход се следи за евентуални пробиви на изолацията на кабела и поява на течове следствие повишаване на налягането.

Демонтажът на маслонапълнена КЕЛ 110 кV и съпътстващата кабелна арматура следва да стартира след източване на кабелното масло за цялата дължина, без да се позволява разход на масло. Демонтираният кабел да се подготви на отделни дължини, подходящи за транспорт до базата на оторизираната фирма за изкупуване на цветни метали, за която изпълнителят ще бъде уведомен своевременно от възложителя. Дейността по източването, демонтажа, подготовката за транспорт и товарене на кабела да се извърши от изпълнителя в присъствието на представители на Възложителя. При извършването на товарните действия за всеки курс да се изготви актуален протокол в три еднообразни екземпляра, описващи съдържанието на натоварените материали по вид и брой (по един съответно за изпълнителя, възложителя и оторизираната фирма). Всеки протокол се подписва от персонал на Изпълнителя и представители на Възложителя и оторизираната фирма. Всички останали отпадъци от черни метали (тръби, метални конструкции и друго) да бъдат изнесени и извозени до база на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр. София, ул. „Гинци” № 32. Предаването на демонтираните материали се извършва на територията на складовата база, с протокол в два еднообразни екземпляра, съпътстващ превоза и актуалната кантарна бележка (при необходимост). Разтоварване на превоза в складовата база се извършва от Изпълнителя. След приключване на разтоварните дейности, оторизираното лице на Възложителя, подписва съпътстващия протокол в двата еднообразни екземпляра и единия от тях се предава на лицето, представител на Изпълнителя, а вторият се съхранява в складовата база. Едновременно с това оторизираното лице изготвя необходимата приемо-предавателна документация, съгласно утвърдени инструкции в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за заприходяване на материалите към складовите наличности. Всички строителни отпадъци при демонтажните дейности да бъдат изнесени от работните площадки и да бъдат извозени от Изпълнителя до сметище в или в околностите на гр. София, определено от компетентния орган и въз основа на негово разрешение, при спазване на нормативната уредба в страната. Забранява се извозването и изхвърлянето на строителни отпадъци в нерегламентирани сметища.

- Цялостен ремонт на съществуващото кабелно трасе между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“:

Да се извърши реновиране и ремонт на съществуващия кабелен колектор. Дейностите да съответстват на изискванията на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Да се извърши подмазване на коритата и възстановяване на преградни стени. При ремонтни работи да се осигури наклон минимум 0,1 % на дъното на колектора към водосборното място, излизащо през сифон и възвратен клапан към канализацията за естествено отвеждане на дъждовни или подпочвени води. Да се подменят всички счупени или напукани покривни плочи на колектора, корита, капаци, всички стоманени и PVC тръби по трасето. Капаците да бъдат с конструкция, която издържа механични натоварвания, като в частите на преминаване през транспортен път да поемат натоварването на преминаващата техника. Същите да се предвидят с удобно захващане при повдигане, което да не пречи на свободното преминаване през тях. При затварянето на колектора, фугите между две съседни покривни плочи да се запълва с бетонна смес за недопускане пълненето на колектора с пръст, вода или друго. На територията на двете крайни точки да се изгради и боядиса стоманената конструкция за подвеждане на кабелните накрайници към линейните присъединения. Връзката между стоманените конструкции и фундаментите да бъде с анкерни болтове, имащи антикорозионна защита "горещо поцинковане" на частта извън фундамента. Всички дейности по възстановяване на пътни настилки, тротоари и друга инфраструктура, засегната при ремонта се извършват от Изпълнителя.

- Полагане на нов сух силов кабел 110 кV между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“ и монтаж на помощни съоръжения, арматура и носещи конструкции в двете крайни точки и по трасето:

При организацията на мероприятията по подмяна на кабелната линия по съществуващото кабелно трасе да се определи оптимален вариант, ограничаващ до минимум възпрепятстването на обществения ред, разход на ресурс и базиран на натрупан опит, капацитет и възможности на Изпълнителя.

При извършването на строителните работи и изтеглянето на кабел 110 кV да се спазват всички изисквания на законовите разпоредби и подзаконовите нормативни актове, както и предписанията на завода производител под контрола на оторизиран негов представител (супервайзор). Да се реализира промяна във фазовото положение (транспозиция) на сухите кабелни жила с цел ограничаване на несиметриите в електрическите величини между отделните фази.

При полагането на новия силов кабел 110 кV да се спазват следните изисквания:

- Да се изпълни специална външна обвивка и други допълнителни предпазни мерки за защита на кабелите, в участъците изложени на директна слънчева светлина;

- Кабелите да се защитят от блуждаещи токове при доказана необходимост, съгласно наредбата за защита на подземните метални съоръжения от корозия;

- Кабелните съоръжения и носещите конструкции да бъдат изпълнени за натоварвания както от самите кабели, така и от външни сили като земен натиск, транспортни средства и др.;

- Технологичните муфи на трите жила да бъдат на една и съща дължина и там да се изпълнят технологични шахти с достатъчна големина за тяхното поддържане и експлоатация. Шахтите трябва да бъдат по възможност сухи и да не събират вода. Изборът на мястото на муфите в шахтите да се прави от съображения за безопасност като същите да бъде по-високо разположени (на неподвижна стойка), по възможност по-далеч от отвора на шахтите и на място, където е малко вероятно да се повредят механично при неправилно влизане или излизане от шахтите.

- При изтегляне на отделните дължини на всеки кабелен отсек да се предвиди технологичен аванс за направа на новите съединителни/крайни муфи;

- Кабелите да бъдат защитени от пожар чрез покритие от негорима преграда в участъците на проходимия колектор където са в общо трасе с кабели Ср. Н.;

- Кабелите по трасето да се укрепват със специални сглобяеми скоби (Приложение 3) в зависимост от избрания начин на монтаж;

- Полагането да се изпълни с до 5 % резерв допълнителна дължина кабел за компенсиране на деформации от температура или от разместване на терен по цялата дължина.

По цялата дължина на трасето и по стоманените конструкции в двете подстанции силовия кабел да бъде привързан/укрепен чрез специални скоби (Приложение 3). В двата края на КЕЛ да се заземят броните, металните обвивки, екраните, както и металните конструкции, по които ще бъдат положени. Кабелните глави и муфи да се заземят. При необходимост да се изпълни кросбондинг за комутация на екрана.

При полагането на кабелите в съседство с топлопровод, последния да се изолира с допълнителна топлинна изолация, така че температурата на почвата да не се повишава с повече от 50 С, през което и да е време на годината. При преминаване над речни корита да се предвидят допълнителни мероприятия за ограничаване на вредното въздействие на въздушните течения с цел намаляване на линейните деформации на засегнатия кабелен участък. При пресичане на трамвайни линии, при липса на кабелни канали, тунели или колектори, кабела да се положи в неметални тръби.

На територията на ПС „Георги Димитров“ новата КЕЛ да се подведе към поле „Дондуков“ 110 kV чрез крайни муфи към съществуващата стоманена конструкция, като последната се реконструира и боядиса. При необходимост да се изпълнят нови конструкции.

Минимални технически характеристики за сух силов алуминиев кабел 110 кV са представени в Таблица 3.

След полагане на новата КЕЛ 110 кV по цялата дължина да се извърши геодезическото ѝ заснемане (съгласно Приложение 4).

- Снемане и изпитания на технически характеристики на нова суха КЕЛ 110 кV и арматура между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“:

Снемането и изпитания на техническите характеристики на нова суха КЕЛ 110 кV следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (Част 8, раздел 20) и действащата нормативна база.

Изпитванията се разделят в следните категории:

- рутинни изпитвания;

- изпитвания по видове след изграждане на място.

Рутинните изпитвания на кабела включват:

- изпитвания на всяка произведена дължина кабели:

- визуален оглед;

- диелектрично изпитание;

- измервания на съпротивлението на проводника;

- измервания на съпротивлението на изолацията;

- изпитвания на мостри:

- проверка на размерите;

- диелектрично изпитване;

- проба за разтягане при загряване;

- изпитвания за механичните свойства при стареене на изолацията и обвивката.

Всички рутинни изпитвания трябва да бъдат извършени в съответствие с последното издания на прилаганите IEC стандарти или еквивалентно/и и заводски инструкции.

След изграждане на място, трябва да бъдат направени най-малко следните изпитвания:

- визуален оглед;

- проверка на електрическите връзки и заземяване;

- изпитвания за съпротивлението на изолацията;

- изпитване с повишено напрежение.

За всички изпитания Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя актуални протоколи и сертификати от акредитиран орган за контрол - за рутинните изпитвания преди началото на СМР, а изпитвания по видове след изграждане на място преди провеждане на 72-часови проби под товар.

### Б) ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И ПС „СОФИЯ ЦЕНТЪР“:

- Полагане на оптична кабелна линия:

Оптичният кабел да се положи в нови полиетиленови защитни тръби НDРЕ по трасето на силовата КЕЛ 110 кV „Дондуков“. Тръбите да се изпълнят без прекъсване през няколко междушахтия, позволяващо изтеглянето на по-голяма дължина кабел. Допустимият минимален радиус на огъване на тръбата да бъде (10-15) D. Допълнителната дължина на влакното вътре в тръбната мрежа не трябва да бъде по-малка от 0,4 %. При преминаване на улична или друга инфраструктура същия се изтегля в нови стоманени тръби или НDРЕ тръба с продължение от двете страни на улицата минимум 1 m и дълбочина на полагане минимум 1 m.

При кръстосване с газопровод тръбата да бъде защитена с бетонови блокчета. Използваните стоманени тръби да бъдат поцинковани за защита срещу корозия.

Оптичните муфи трябва да осигуряват защита на съединението на два оптични кабела. Същите да изпълняват функциите:

- да възстановява целостта на външната обвивка на оптичния кабел;

- да предпазва оптичните съединения от външни влияния;

- да осигурява електрическо свързване и заземяване на металните части на обвивката и силовите елементи на оптичния кабел (при нужда).

Материалите, които се използват за направа на оптичните муфи трябва да бъдат съвместими един с друг и с материала на външната обвивка на кабела. Конструкцията на муфата да позволява нейното повторно отваряне за ремонт без да се прекъсва работещата линия. Оптичните муфи трябва да бъдат херметично затворени със съответни уплътнители съобразно конструкцията си.

При полагането на оптичната линия да се оставят аванси на кабела в началото и края на проходни колектори и на местата, до които има достъп без да се налага разкопаване или нарушаване на настилки. В двата края на оптичната линия и на подходящи места по трасето да се постави маркировка с наименование на оптичната линия, собственик и технически параметри.

Минимални технически характеристики за оптичен кабел са представени в Таблица 2.

- Полагане на оптични кабелни връзки на територията на двата енергийни обекта:

На територията на двата енергийни обекта оптичния кабел да се изпълни в защитни тръби и в максимална близост до релейни/командни табла, където са разположени цифровите НДЗ и влакната да се изведат в стандартна разпределителна кутия. Връзката между кутията и порта за оптична връзка на защитата да се изпълни през „пач корда“ с подходящ накрайник, съобразно неговия тип. Монтираното оборудване да е последна версия, която е в редовно производство, най-малко от една година към датата на подаване на предложението. Предлаганото оборудване да отговаря на съответните европейски стандарти, отнасящи се до съответния клас устройства.

За защита на оптичния кабел от влиянието на атмосферните пренапрежения да се изпълни:

- металните елементи на кабела да не прекъсват като същите са съединени през муфите по цялата дължина;

- в двата края на кабелната оптична линия металните елементи да се свържат към заземителната шина.

- Снемане и изпитание на технически характеристики на положения оптичен кабел (затихване, отразена вълна и др.), гарантиращи нормалната му експлоатация:

Оптичните измервания да включват:

- общо оптично затихване на регенераторните участъци за всяко от влакната;

- оптично затихване на съединенията в муфите и съединителите;

- загуби от обратно отражение от оптичните съединители.

- рефлектограми на влакната на оптичната линия, направени чрез рефлектомер.

Протоколите се представят от Изпълнителя на Възложителя преди единичните функционални проби на НДЗ на силовия кабел.

- Монтаж на спомагателна апаратура в двата енергийни обекта за осъществяване на връзка между оптичен кабел и портове на НДЗ:

Дейността да се извърши при спазването на всички изисквания на законовите разпоредби и подзаконовите нормативни актове.

- Пусково-наладъчни дейности за пренос на информация между релейните комплекти на НДЗ в двата енергийни обекта.

Дейността да се извърши при спазването на заводските инструкции на инсталираната апаратура.

### В) ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ НА ПОЛЕ „ДОНДУКОВ“ 110 КV В ПС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И ПС „СОФИЯ ЦЕНТЪР“:

Дейността в тази си част обхваща частична реконструкция на поле „Дондуков“ 110 kV, свързана с подмяната на ограничители за пренапрежение 110 kV и първични електрически връзки между засегнатите от реконструкцията съоръжения и включва:

- Да се подменят ограничители на пренапрежение 110 kV на поле „Дондуков“ 110 kV и на електрическите връзки между засегнатите от реконструкцията съоръжения;

- При необходимост да се извърши демонтаж на съществуващи и монтаж на нови фундаменти и метални конструкции за кабелните глави и ограничителите на пренапрежение. Всички масички за съоръженията да бъдат метални, от профилна стомана. Тези конструкции да имат трайна антикорозионна защита клас Н (hiqh) по ISO 12 944-5 или еквивалентно/и за агресивност на атмосферата – степен по ISO 12 944-2 или еквивалентно/и;

- Да се подменят маслонапълнени проходни изолатори 110 kV между първия и втория етаж на ЗРУ 110 кV с нови сухи, доставка на Възложителя, на поле „Дондуков“ 110 kV и на електрическите връзки към засегнатите съоръжения в ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“;

- Да се извърши заземяване на всички нови метални нетоководещи части на съоръженията, металните конструкции, предпазни огради, кабелни носачи и лавици, мълниепроводна инсталация и др. към съществуващата заземителната инсталация, съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и други нормативни документи.

- Защитата от пренапрежения на новата КЕЛ 110 кV да се изпълни с нови вентилни отводи 110 кV по указания на завода производител. Новите вентилни отводи да са металоокисен тип, без искрови междини и да са защитени от разрушаване при претоварване, с устройство за освобождаване на налягането или други конструктивно доказани решения и брояч.

Минималните технически характеристики за ограничители на пренапрежение са представени в Таблица 1.

### Г) НОВИ ЦИФРОВИ ЗАЩИТИ НА СУХА КЕЛ 110 КV „ДОНДУКОВ“ В ДВАТА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТА:

- Общи изисквания:

Релейните защити за поле „Дондуков“ 110 kV да бъдат цифрови, комплексни, мултифункционални, с местна сигнализация, регистър на аварийна информация, регистратор на аварийни процеси, енергонезависима памет, LCD – дисплей за визуализиране на мнемосхема за съответното поле и на моментни стойности на електрически величини“. Същите да изпълняват функциите – контрол, измерване, управление, мониторинг и защита.

При монтажа да се спазват следните принципи:

- ЦЗ да са разделени на две групи: основни и резервни, които да имат отделни оперативни вериги и да са свързани към отделни ядра на токовите трансформатори (при възможност);

- За ПС „София Център“ ЦЗ и контролерите да комуникира с изградената АСДУ по протоколи IEC 61850 или еквивалентно/и.

Да се предвиди демонтаж на съществуващите релейни защити, помощни релета, изпитателни блокове, накладки и др. от релейните панели на поле „Дондуков“ 110 kV в двата енергийни обекта. При демонтажът на електромеханични релейни защити и свързаната с тях вторична комутация всички релета се пазят от повреда, пакетират се в подходяща опаковка и се предават на Възложителя.

Монтажът на новите ЦЗ и вторична комутация, както и актуализиране на общостанционната сигнализация и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) да стартират непосредствено след демонтажа на електромеханичните такива. Релейните/командните табла, върху които ще бъдат монтирани новите ЦЗ се почистват, клеморедите се оборудват и пренареждат и вторичните вериги се комутират. Всички релета и спомагателна апаратура да бъдат монтирани стабилно върху повърхността на таблото без възможност за вибрации. Всички отвори по повърхността на таблата, които не се използват да бъдат затворени по подходящ начин и същите да бъде боядисани в цвят, сходен с останалите табла в релейна/командна зала на двата обекта. Към всички основни и помощни релета, както към накладки и други да бъдат поставени постоянни надписи съобразно номенклатурата.

Общите изисквания за нови цифрови релейни защити за нова КЕЛ 110 kV между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“ е представена в Приложение 2.

- Вид на апаратурата (цифрови защитни модули) за суха КЕЛ 110 kV „Дондуков“:

- основна надлъжно-диференциална защита (НДЗ);

- резервна максимално токови защита (МТЗ);

- резервна земна защита (РЗЗ), вградена в релеен модул на МТЗ.

Изискванията за основна и резервна цифрова защита за нова КЕЛ 110 kV между ПС „Георги Димитров“ и ПС „София Център“ са представени в Таблица 4 – Стандарт за материал за основна надлъжно диференциална защита и резервна максималнотокова защита за КЕЛ 110 кV.

- Организация на изключвателни импулси от ЦЗ в двата обекта:

ПС „Георги Димитров“:

- Надлъжно-диференциална защита на КЕЛ 110 kV:

Действа на трифазно изключване на прекъсвача чрез изключвателна бобина на маслонапълнен прекъсвач на поле 110 кV „Дондуков“.

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на прекъсвача чрез изключвателна бобина на маслонапълнен прекъсвач на поле 110 кV „Дондуков“.

ПС „София Център“:

- Надлъжно-диференциална защита на КЕЛ 110 kV:

Действа на трифазно изключване на прекъсвача чрез изключвателна бобина на елегазов прекъсвач на поле „Дондуков“.

- Резервни МТЗ и ЗЗ:

Действа на трифазно изключване на прекъсвача чрез изключвателна бобина на елегазов прекъсвач на поле „Дондуков“.

В ПС „София Център“ веригите за телеуправление следва да се адаптират за работа към съществуващата автоматизирана система за диспечерско управление (Микродиспечинг на фирма ЕLVAC), експлоатирана в „ЧЕЗ Разпределение България” АД като комуникацията се осъществява съгласно изискванията на Приложение 2. ЦЗ трябва да бъдат конфигурирани и настроени за правилна обработка на постъпващата към тях информация от първичните съоръжения, измервани стойности, аварийни събития по стандартни комуникационни протокол IEC 61850 или еквивалентно/и.

- Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните ЦЗ  в двата обекта:

Снемането и изпитанията на техническите характеристики на новомонтирани ЦЗ и контролер следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (Част 8, раздел 19) и действащата нормативна база.

Изпитванията се разделят в следните категории:

4.1.Фабрични изпитания:

Фабричните изпитания на ЦЗ и контролер трябва да се извършат съгласно приетите стандарти и норми за изпитване на такива съоръжения. Обемът и видът на проведените тестове се удостоверява с протоколи от типови изпитания на предложената апаратура, проведени от сертифицирани лаборатории.

4.2.Изпитания при въвеждане в експлоатация:

Изпълнителят трябва да извърши изпитанията и въвеждането на релейните защити във всеки обект по предварително представена от него програма за обем и съдържание на изпитанията, като задължително, същата се съгласува с Възложителя.

Новомонтираните цифрови защити се настройват съгласно издадената от „ЕСО“ ЕАД Заповед за настройка. Всички данни, необходими за обезпечаване на процеса за изчисления и изготвяне на заповедта се предоставят от Изпълнителя.

### Д) ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕЛЕЙНИ ТАБЛА В ПС„СОФИЯ ЦЕНТЪР“:

- Общи изисквания:

Да се извърши частична реконструкция на релейни табла в ПС „София Център“ свързана с демонтаж на съществуващи релейни защити на поле „Дондуков“ и монтаж на нови релейни защити с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и.

Вторичната комутация, кабелните разводки и оперативното захранване следва да са изпълнят съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.04 г. за УЕУЕЛ, включително и веригите за SCADA.

Минималните технически изисквания към комуникацията на цифрови устройства (ЦЗ и контролери) и RTU с са представени в Таблица 9.

### Е) ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА В ПС„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“:

- Общи изисквания:

Да се извърши частична реконструкция на командни табла в ПС „Георги Димитров“ свързана с демонтаж на съществуващи апарати във веригите за управление, сигнализация, контрол и блокировки, и монтаж на нови апарати (контролери) с комуникационни протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на всички полета 110 кV (поле „Левски“ 110 кV, поле „Дондуков“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 1“ 110 кV, поле „Силов трансформатор № 2“ 110 кV, поле „Секциониране“ 110 кV, Централна сигнализация, Табла за собствени нужди за прав и променлив ток), както и визуализиране на мнемо схемата на Вторичната комутация, кабелните разводки и оперативното захранване, които следва да са изпълнят съгласно изискванията на Наредба № 3/ 09.06.04 г. за УЕУЕЛ, включително и веригите за SCADA.

Да се извърши реновиране на съществуващите командни табла, съгласно проектната документация за всички присъединения 110 кV, за централна сигнализация, собствени нужди прав и променлив ток като се демонтират всички ключове за управление, сигнални релета, бутони, измервателни прибори и друго и се монтират нови лицеви панели и табла, като за таблата на присъединения 110 кV по цялата дължина, а за всички останали съобразно площта на демонтирани апарати. Цялата нова апаратура (контролери и цифрови апарати за измерване) за управление, сигнализация, контрол, блокировки, телеуправление и др. да се изпълни на новите панели като се запази местоположението на обиколни шинки, предпазители, автомати, клемореди и всички останали кабели за вторична комутация, които не са засегнати от реконструкцията.

Минималните технически изисквания към комуникацията на цифрови устройства (ЦЗ и контролери) и RTU с са представени в Таблица 9.

### Ж) ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-ЧАСОВИ ПРОБИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ И ТОВАР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА СУХА КЕЛ 110 КV „ДОНДУКОВ” И СВЪРЗАНИТЕ С НОРМАЛНАТА Ѝ ЕКСПЛОАТАЦИЯ АПАРАТИ В РАБОТЕН РЕЖИМ:

Въвеждането на всички новомонтирани съоръжения и апарати в редовна експлоатация ще се организира след успешно проведени 72-часови проби под напрежение и товар.

Изпълнителят трябва да извърши изпитания и въвеждане на всички елементи, засегнати от реконструкцията и включени в компановъчните схеми на двата енергийни обекта. Приемането на апарати, ползващи софтуер ще се извърши заедно с предоставянето на всички програмни продукти, отнасящи се до настройката, конфигурирането и параметризирането на отделните устройства и изпитвателни протоколи и сертификати.

72-часовите проби ще стартират след цялостното приключване на реконструкцията и подписан Акт Образец 15 (без забележки), в присъствието на специалисти на Възложител, Изпълнител и независимия строителен надзор.

При възникване на несъответствия, дефекти в новомонтираното оборудване в процеса на провеждане на пробите отговорност за тяхното пълно отстраняване е на Изпълнителя за негова сметка, след което пробите продължават по утвърдената програма.

След успешно проведени 72-часовите проби Изпълнителят изготвя протокол, който се разписва и от представител на Възложителя и независимия строителен контрол. Следва изготвяне на доклад от независим строителен надзор за извършени СМР и пригодността на обекта за въвеждане в експлоатация.

### З) ДРУГИ:

- Всички отпадъци от черни метали (табла, метални конструкции и др.) да бъдат изнесени от обекта и извозени до база на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр. София, ул. „Гинци” № 32 и оформен приемо-предавателен протокол (с количествени стойности – брой, килограм, метри);

- Всички отпадъци от цветни метали (силов кабел) се предават на оторизирана фирма на място по работни площадки;

- Всички метални части, включително и тези в канали, колектори и др. да бъдат защитени от корозия;

- Всички стоманени конструкции трябва да бъдат поцинковани или да се прилага следната система за антикорозионна защита:

- Експлоатационна среда - Категория С 2 съгласно ISO–12 944 или еквивалентно/и.

- Експлоатационна дълготрайност - Степен Н съгласно ISO–12 944 или еквивалентно/и с минимален гаранционен срок над 15 /петнадесет/ години.

- Подготовка - Степен Sа 2 ½ съгласно ISO – 8 501 или еквивалентно/и.

Струйно почистване с абразив - Отстраняват се окалината, ръждата, покритията и чуждите вещества. Не се допуска наличие на масла, мазнини замърсявания и външни включвания. Съществуващите следи от замърсяване трябва да изглеждат само като леки петна под формата на точки или следи - стр. 20 от ISO–12 944-4 приложение “А” за първична подготовка на повърхностите и т. 2 от забележката към част 4.1. от ISO 8501 – 2 или еквивалентно/и.

| № | Вид на покритието | Свързващо вещество | Тип на покритието | Брой на слоевете | Дебелина на сухия филм, nm | Система по iso – 12 944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | грунд | Епоксид | съдържание на zn > 95% | 1-2 | 80 | s2.16 |
| 2. | междинно покритие | Епоксид | цвят ral 3009 | 1 | 40 | s2.16 |
| 3. | крайно покритие | Епоксид | цвят ral 6021 | 1 | 40 | s2.16 |

Обща дебелина на защитното покритие - 160 микрона.

Броят на слоевете се определя от производителя на материалите.

Първите две позиции да се нанасят в завода-производител на конструкциите, а крайното покритие - при монтирано положение на метални конструкции на обекта.

Транспортирането, сглобяването и изправянето на отделните елементи от стоманените конструкции да се извършва така, че повредите по антикорозионното покритие да са минимални. Допустимия процент повреди е 1,5 % от общата площ. Евентуалните повреди по междинния слой се възстановяват от участника, избран за Изпълнител, преди нанасянето на крайното покритие. Материалите за репариране на покритието се предвиждат и доставят от производителя на конструкциите.Всеки етап от нанасянето на антикорозионното покритие (включително почистването на повърхностите) ще се приема с протокол от представители на Възложителя, Изпълнител и независимия строителен надзор. Следващ слой може да бъде нанасян само след подписването на такъв протокол.

На Възложителят и на независимия строителен надзор трябва да се представят оригиналите на придружаващите всяка партида грунд и лак анализни свидетелства, сертификати и документ за доставка.

РАЗДЕЛ Д) - ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ, АПАРАТУРАТА, ОБОРУДВАНЕТО И СЪОРЪЖЕНИЯТА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРЪЧКАТА В СКЛАДОВА БАЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Доставката на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, необходими за поръчката се извършва след подписване на договор между Изпълнителя и Възложителя, документ за възлагане за доставка и одобрена от Възложителя заявка до съответен доставчик, по количествено – стойностни сметки към договора.

Изпълнителят трябва да подсигури подходяща опаковка на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията срещу повреда, влошаване на състоянието или разрушаване по време на транспортирането им и съхранението им. Всички опаковки трябва да бъдат поставени така, че да не опират в земята. Материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията трябва да са защитени от корозия, загуба или повреда и трябва да са подходящо опаковани за обработка при транспорта до складовите площадки. Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката и разтоварването на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията от завода производител до складовата площадка на Възложителя, както и от нея до работната площадка при стартиране на строително – монтажните дейности. Разходите по отстраняване на повредите по материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

Приема се транспортиране в контейнери, като всички разходи за това ще се поемат от Изпълнителя. Разходите за повреди на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на Изпълнителя.

Металните повърхности следва да бъдат специално защитени от корозия и достатъчно добре изолирани от контакт с дървените опаковки или закрепители, предвид движението, което се осъществява по време на транспортирането.

Всяка опаковка следва да бъде ясно маркирана с номера на Договора, идентификационния опаковъчен номер, нетно/брутно тегло, размери на опаковката, специални инструкции за повдигане и фабричен печат. Всяка опаковка или сандък следва да съдържа копие от опаковъчния лист, поставен във водонепроницаем плик.

Силовият сух кабел, както и оптичния кабел, необходими за всеки опъвателен участък, трябва да бъдат навити на отделни барабани. Последните следва да бъдат достатъчно здрави за да предпазват кабелите при товарно-разтоварни дейности, транспортиране и съхранение. При дървените барабани пироните трябва да бъдат набити така, че да не нараняват кабела при развиване. Дървените барабани трябва да бъдат обковани изцяло. При използване на метални барабани трябва да бъдат взети допълнителни мерки за цялостно предпазване на кабела от повреди. На двете страни на барабана трябва да има по една здраво закрепена табелка, на която е отразено:

- име на производителя;

- номер на барабана;

- тип и размер на кабела;

- име на електропровода;

- опъвателен участък;

- дължина;

- нето тегло;

- бруто тегло;

- година на производство.

Табелката трябва да бъде направена от устойчива на атмосферни влияния пластмаса или от некорозиращ метал. Данните върху табелката да бъдат нанесени трайно .Върху двете страни на барабана с боя трябва да е указана посоката на въртене на барабана при развиване на кабела.

Доставените от Изпълнителя материали, оборудване, апаратура и съоръжения се заскладяват за отговорно пазене на временни закрити/открити площадки, в складова база на Възложителя след провеждане на входящ контрол от страна на Възложителя, в присъствието на Изпълнителя. Входящият контрол включва:

- Количествено приемане – извършва се от упълномощено лице от Възложителя, чрез преброяване, измерване или претегляне;

- Качествено приемане – извършва се визуално от упълномощено лице от Възложителя и чрез проверка на съпровождащите го документи;

- Попълване на Контролен лист (Checklist), съгласно образеца по-долу.

Всички доставени от Изпълнителя материали, апаратура, оборудване и съоръжения ще бъдат съхранявани без да се разопаковат, преместват или използват от момента на складиране до момента на изземането им от Изпълнителя след стартиране на строително монтажните дейности.

След възлагане изпълнението на строително монтажните дейности по първи или втори подетап Изпълнителят следва да предостави на Възложителя разписание за изземането на необходимите видове и количества материали, апаратура, оборудване и съоръжения от складовата база на Възложителя. Изготвеното разписание за изземането се представя на Възложителя, минимум 10 работни дни, преди първата дата, посочена в графика за изземването им от склада. Съответните видове и количества от материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, необходими за извършване на конкретни строително – монтажни дейности се изземат от складова база на Възложителя след извършен изходящ контрол за състоянието им и подписване на протокол/и между представители на Възложителя и Изпълнителя. Изходящият контрол включва:

- Количествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя, чрез преброяване, измерване или претегляне;

- Качествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя за състояние на опаковки, барабани и др. документи преди иземането на оборудването;

- Подписване на приемо-предавателни протоколи между представител на Възложителя и Изпълнителя за състоянието на иззетите от складова база на Възложителя материали, оборудване, апаратура, съоръжения.

Рискът при транспортиране от складовата база на Възложителя до обекта е за сметка на Изпълнителя.

На работната площадка ще бъде извършена проверка преди монтаж, от страна на Възложителя, на предадените от склада и транспортирани материали, оборудване, апаратура, съоръжения, както следва:

- Количествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя, чрез преброяване, измерване или претегляне;

- Качествен контрол – извършва се от представител на Възложителя в присъствието Изпълнителя за състояние на опаковки, барабани и др.

Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол, който се подписва от представителите на страните по договора.

След старта на строително монтажните дейности по работни площадки всички опаковъчни материали, остават собственост на Изпълнителя и за негова сметка се разчистват от обектите веднага, щом това стане технологично възможно.

КОНТРОЛЕН ЛИСТ (Checklist)

| Договор |  | Доставчик |  | Ръководство № |  | Рег. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППР № |  | РО № |  | Склад № | * | Дата: |
| КОНТРОЛЕН ЛИСТ (CHECKLIST) |
| № | Показатели за проверка | *Статус | *Забележка |
| 1. | Заявеното количество материали (бр.) в ППР отговаря на доставеното |  | Да |  | Не |  |
| 2. | Заявеният тип материал / сух КЕЛ 110 kV, кабелна арматура, ВО 110 kV, оптичен кабел, цифрови защити, и друго/в РО отговаря на доставения |  | Да |  | Не |  |
| 3. | Опаковка |  |
| 3.1. | Вид материал / сух КЕЛ 110 kV, кабелна арматура, ВО 110 kV, оптичен кабел, цифрови защити, и друго /е доставен напълно опакован |  | Да |  | Не |  |
| 3.2. | Вид материал / сух КЕЛ 110 kV, кабелна арматура, ВО 110 kV, оптичен кабел, цифрови защити, и друго / е добре укрепен |  | Да |  | Не |  |
| 3.3. | Вид материал / сух КЕЛ 110 kV, кабелна арматура, ВО 110 kV, оптичен кабел, цифрови защити, е и друго / е опакован в индивидуална транспортна опаковка |  | Да |  | Не |  |
| 3.4. | Всяка опаковка има описателен етикет със следното съдържание: |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.1. | Име на производителя |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.2. | Номер на материал / сух КЕЛ 110 kV, кабелна арматура, ВО 110 kV, оптичен кабел, цифрови защити, и друго / |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.3. | Тип и технически данни |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.4. | Нето тегло |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.5. | Бруто тегло |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.4.6. | Година на производство |  | Да |  | Не |  |
| 3.5 | Опаковъчен лист или списък на стоките на български или английски език |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.1. | Номер на Договор |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.2. | Търговско наименование на Купувача и адрес |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.3. | Идентификационния опаковъчен номер, , , и |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.4. | Брой |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.5. | Нетно/брутно тегло |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.6. | Размери на опаковката |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.7. | Специални инструкции за повдигане |  | Да |  | Не |  |
|  | 3.5.8. | Фабричен печат |  | Да |  | Не |  |
| 4. | Придружаващи доставката документи |  |
| 5. | Приемо-предавателен протокол |  |
|  | 5.1. | Съдържа списък на всички документи, които придружават доставката |  | Да |  | Не |  |
| 6. | Декларация за съответствие |  | Да |  | Не |  |
| 7. | Обща гаранционна карта |  | Да |  | Не |  |
| (име и фамилия на служителя, който е извършил входящия контрол) | *(подпис) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НОВИ ЦИФРОВИ ЗАЩИТИ ЗА НОВА КЕЛ 110 KV МЕЖДУ ПС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И ПС „СОФИЯ ЦЕНТЪР“

- Общи изисквания за цифровите защитите на всички полета:

- Всяка една от защитните функции, които са интегрирани в един модул да е с възможност за извеждане от действие, независимо от другите;

- Всички защити да имат възможност за създаване и поддържане на няколко набора от настройки и конфигурации, които могат да се съхраняват във файлове и да се зареждат в устройството;

- Командите за изключване на прекъсвачите да се препращат чрез помощни релета, които да комутират и “+” и “-“ на изключвателните бобини. Веригите за управление и защити да имат постоянен контрол на захранващото оперативно напрежение;

- Защитните модули да следят и сигнализират за възникване на несиметричен режим;

- Всички защитни модули трябва да притежават свободно програмируеми цифрови входове, изходи и светодиодна индикация, както и възможност за задаване на продължителността на импулса за изключване за всеки цифров изход по отделно;

- Да е осигурена аварийна сигнализация при неизпълнена команда, подаване на неразрешени команди и други;

- ЦЗ трябва да имат нива на достъп, реализирани с пароли и да позволяват настройка, конфигуриране и тестване от място (от бутони и с преносим компютър);

- При отпадане на захранването да се запазват въведените настройки, конфигурации, аварийната и архивната информации;

- Контрол на броя и вида на изключванията на прекъсвачите;

- Всеки запис в регистъра на аварийна информация да съдържа астрономическо време и пълни данни, характеризиращи събитието;

- Регистраторът на аварийна информация да осигурява и осцилографна информация с история и предистория за зададен времеви интервал за регистрирано събитие;

- Всички защитни модули трябва да притежават вграден LCD-дисплей за визуализиране на текущо измерваните ефективни стойности (модул и фаза) на всеки от аналоговите входове на устройството, изчисляване на активна и реактивна мощност, аварийната информация;

- Всеки модул да притежава жичен Ethernet интерфейс с конектор RJ 45 за връзка с RTU, стандартен интерфейс за комуникация с персонален компютър, необходим при осъществяване на функции по настройка, конфигуриране и изчитане на регистрирана от защитата информация и съответно програмно осигуряване;

- ЦЗ трябва да включва система за самоконтрол и самодиагностика, включително и на комуникациите с вътрешни и външни потребители;

- Във веригите на изключвателните импулси от всяка защитна функция да се проектира накладка за „извеждане/въвеждане“ от оперативния персонал на място.

ЦЗ трябва да са снабдени с необходимите табелки, съгласно изискванията по стандартите на IЕС. Всички компоненти на ЦЗ, трябва да имат табелки, които да са свързани с маркировката по чертежите и схемите им. Ако е необходимо, табелки трябва да се поставят и върху подвижните части (ако има такива). За компонентите с труден достъп, табелките да бъдат поставени на места удобни за разпознаване и разчитане. Надписите на всички табелки да са на български език.

ЦЗ да са поместени в метални кутии, приспособени за вграждане. Металната кутия трябва да отговарят на следните изисквания:

- В задната си част трябва да има клеми позволяващи присъединяване на проводници със сечение между 1 и 4 mm2, без използване на специални накрайници или приспособления. Използването на куплунзи не се допуска.

- Да се изчислят всички елементи на защитите така, че отделяната от тях топлина да се отвежда само естествено. Не се допуска принудително охлаждане, включително и на захранващите блокове.

- Органите за настройка, измерване и сигнализацията на защитите да са разположени едностранно. Всеки от модулите, или защитата като цяло, трябва да може да се изважда само откъм лицевата страна на кутията. Всяка от защитите, на лицевия си панел, трябва да има като минимум сигнализация за "Неизправност" и "Задействала ЦЗ".

Външното и вътрешно захранвания на защитите трябва да са галванически разделени и защитени от прониквания на външни смущения.

- Вид на апаратурата (цифрови защитни модули) за КЕЛ 110 kV „Дондуков“:

- основни надлъжно-диференциални защити (НДЗ);

- резервни максимално токови защити (МТЗ) и резервна земна защита (ЗЗ) (вградена в релеен комплект на МТЗ).

І.	Основна НДЗ:

І.1.	Общи изисквания:

- НДЗ трябва да бъде цифрова, многофункционална, изпълнена с два комплекта, проектирани в релейните/командни зали на двата енергийни обекта. Същата да е оборудвана с оптични комуникационни канали. Обменът на данни между отделните релейни комплекта да се проектира с оптично влакно за комуникация между обектите;

- Трифазно измерване в мрежа с директно заземен звезден център – с голям ток на еднофазно късо съединение;

- Свързана към токови измервателни трансформатори, в отделно вторично ядро с номинален вторичен ток 5 А в двата енергийни обекта;

- Допустимо трайно претоварване по ток – най-малко 4.IН;

- Номинално оперативно напрежение за захранване на защитата и за работа на цифровите входове и изходи – 220 V DC ( 20%;

- Да има възможност за свободно конфигуриране на вътрешната логика на защитата и взаимодействието между функциите;

- Да има възможност за свободно конфигуриране на цифровите входове и изходи;

- Да има регистратор на аварийни събития с отчитане на величините на заработване;

- Да има регистратор на аварийни преходни процеси със съответния софтуер за наблюдение и анализ;

- Протокол за обмен на данни IEC 61850 или еквивалентно/и;

- Да има възможност за комуникация с преносим компютър;

- Клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС);

- Да осъществява непрекъснат самоконтрол и да сигнализира при откриване на неизправност;

- Да има възможност за въвеждане на няколко групи настройки;

- Функциите да могат да се блокират през интерфейс, от друга функция или от външно въздействие през цифров вход.

І.2.	Защитни функции:

- Да бъде фазна токова диференциална защита, реагираща на всички видове къси съединения;

- Да сравнява токовете от двете страни на защитаваната електропроводна линия 110 kV по модул и ъгъл, като отчита и компенсира забавянето на обмена на данни по линията за комуникация;

- Да има детектор за насищане на токовите трансформатори и съответно увеличаване на спирачното действие;

- Времето за подаване на изключвателен импулс да не надвишава 30 ms;

- Да има възможност за взаимен обмен на команди и информация между двата комплекта по цифровия оптичен канал за комуникация;

- Да има възможност за комуникация през оптика през съответни интерфейси;

- Да осъществява непрекъснат контрол на линията за комуникация между комплектите и при нейното отпадане функцията да се блокира с визуализиране на сигнал на централна сигнализация;

- При блокиране на функцията да може автоматично да се активира резервна функция;

- Да осъществява непрекъснат контрол на изправността на токовите вериги и при повреда да извежда функцията с визуализиране на сигнал на централна сигнализация.

ІІ.	Резервна МТЗ:

ІІ.1.	Общи изисквания:

- Резервната максималнотокова защита да е предназначена да изпълнява функциите на резервна защита на КЕЛ 110 kV при междуфазни и еднофазни къси съединения в мрежи 110 kV с директно заземен звезден център;

- Изпълнена в отделен хардуер, независим от НДЗ на КЕЛ 110 kV;

- Вградена функция посочна максималнотокова защита за фазни токове с независимо от тока закъснение и най-малко четири стъпала по ток и по време;

- Вградена функция посочна земна защита с най-малко четири стъпала по ток и по време;

- Трифазно измерване в мрежа с директно заземен звезден център – с голям ток на еднофазно късо съединение;

- Свързана към токови измервателни трансформатори, в отделно вторично ядро с номинален вторичен ток 5 А в двата енергийни обекта;

- Допустимо трайно претоварване по ток – най-малко 4.IН;

- Свързана към напреженови измервателни трансформатори, в отделно вторично ядро при номинални вторични напрежения: 100 V междуфазно и  V фазно;

- Допустимо трайно претоварване по напрежение – най-малко 1,2.UН ;

- Номинално оперативно напрежение за захранване на защитата и за работа на цифровите входове и изходи – 220 V DC ( 20 %;

- Грешка на измерването по ток и напрежение – по-малка от 5 %;

- Грешка на измерването по време – по-малка от 5 %;

- Свободно програмируеми цифрови входове и изходи;

- С независими настройки по време и по ток за всяко отделно стъпало;

- Висока чувствителност и стабилност на посочните релета;

- Наличие на вграден регистратор на събития (event recorder);

- Наличие на вграден регистратор на смущения (disturbance recorder);

- Висока сигурност;

- Опростено тестване и настройка;

- Компактност на монтажа;

- Индикация за заработване, изключване и неизправност на лицевата част на защитата;

- Интерфейс за директна комуникация с персонален компютър;

- Интерфейс за синхронизация на вградения часовник;

- Протокол за обмен на данни IEC 61850 или еквивалентно/и;

- Собствен дисплей и клавиатура за директна комуникация със защитата (ако е самостоятелно устройство).

ІІ.2.	Защитни функции:

- Да бъде фазна максималнотокова защита, реагираща на всички видове къси съединения;

- Да има минимум четири стъпала по ток и фиксирано времезакъснение;

- Всяко стъпало да може да бъде посочно или непосочно.

ІІІ.	Резервна ЗЗ (вградени функции в релеен комплект на МТЗ):

- Да бъде максималнотокова защита за токове с нулева последователност;

- Да има минимум четири стъпала по ток и фиксирано времезакъснение;

- Всяко стъпало да може да бъде посочно или непосочно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СКОБИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА СУХ КАБЕЛ 110 KV

ЕДИНИЧНА (примерен образец)

ТРОЙНА (примерен образец)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ЧАСТ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

# Документацията, изготвена по приложението, ще се импортира в ГИС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, поради което при изпълнение на услугата следва да се работи с програмни продукти и файлови формати отговарящи на използваните от възложителя до момента и посочени в настоящия документ, или еквивалентни, съвместими с тях.

# Уводни разпоредби

## Цел

Целта на този документ е дефиниране на правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация от геодезическо заснемане на енергийни обекти .

Документацията, изготвена по приложението ще се импортира в ГИС на ЧЕЗ „Разпределение България”АД.

## Област на приложение

Приложението се прилага задължително в „ЧЕЗРазпределение България”АД към „Процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД” като правилата и изискванията се спазват от чужди организации, извършващи геодезическо заснемане.

## Задължителна сила

Приложението към Процедурата за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ ”Разпределение България” АД” има задължителна сила за изпълнителя, извършващ геодезическо заснемане на енергийни обекти и всички служители на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

# Дефиниция на основни термини и съкращения

| Съкращение | Дефиниция |
| --- | --- |
| Dwg формат | Файлов формат, съвместим с AutoCAD 2007 |
| WGS-84 | Световна геодезическа система 1984 г. |
| UTM 35N | Универсална Трансферзална Меркартова проекция в зона 35 север към 27-ми меридиан |
| AutoCAD 2007 | Софтуерно приложение за двуизмерно проектиране и чертане, версия 2007 |

# Предметно съдържание на документа

Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация /геодезическо заснемане/ на енергийни обекти

### Формат на геодезическата част на екзекутивната документация

Файлов формат

Всички графични файлове се изработват в DWG-формат (двумерна графика) или еквивалентно/и. Спазва се структурата на данните, зададена с настоящата инструкция. Конкретните изисквания за размери, цветове и слоеве, в които се разполагат обектите в отделните графични файлове, са дефинирани в таблици в Приложение 4.1.

Графичните файлове се предават във формат DWG или еквивалентно/и и при осигурена съвместимост с AutoCAD 2007 или еквивалентно/и.

Графични обекти

При създаване на графиките се използват само следните двумерни графични примитиви, при осигурена съвместимост с AutoCAD 2007 или еквивалентно/и

- полилиния

- затворена полилиния;

- блок:

- точка:

- текст.

Всички електронни документи съставна част на екзекутивната документация трябва да бъдат предадени също и на хартиен носител, да имат печат и подпис на изпълнителя, като по този начин се доказва правилността и пълнотата на показаните данни.

### Класификация и наименования на чертежите формат dwg.

Чертежите формат dwg или еквивалентно/и трябва да отговарят на следната класификация.

| Име на чертеж | Структура на чертеж | Съдържание на чертеж |
| --- | --- | --- |
| Съоръжения | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg | Нови елементи |
| Съоръжения | IC-XX-YYxxyyy-1-s-l.dwg | Ликвидирани елементи |
| Координатен регистър | Tochki-IC-XX-YYxxyyy.txt | Измерени координати на съоръжения |

пример: чертеж Съоръжения нови елементи 0.38 кV.

IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg

- Префикс съгласно изграждане по проект - IC

| Префикс | Класификация |
| --- | --- |
| IC | Инвестиционен проект |
| IB | Проект по присъединяване |
| ID | Проект от придобиване |
| RP | Проект по ремонтна програма |

- № на строежа според SAP PS  - XX-YYxxyyy

XX – Информация за район

YY – Информация за година

xx – Информация за подрайон

yyy – Пореден номер

- Символ за напрежение -1

| Символ | Класификация |
| --- | --- |
| 1 | 0.38 kV |
| 2 | 6 kV |
| 3 | 10 kV |
| 4 | 20 kV |
| 5 | 35 kV |
| 6 | 110 kV |

## Общи условия на измерване

Геодезическото заснемане за изготвяне на екзекутивна документация се извършва от правоспособни лица по чл.16, ал.(1) от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Точността на геодезическото заснемане съответства на изискванията по чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър, посочени в чл.18 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Геодезическата част на екзекутивната документация се създава в координатна система WGS – 84/ UTM 35N и Балтийска височинна система.

#### Координатен регистър на заснети точки

Файл съдържащ координатен регистър на заснетите точки на съоръжения във формат *.txt или еквивалентно/и (v ASCII вид) без управленски знаци на текстовите редактори.

Наименование на файла Tochki.txt, като структурата му ще бъде съгласно Приложение 4.2.

Ще съдържа към всяка точка, 4 отделни колони в един ред:

- Идентификатор;

- координата Х;

- координата Y;

- височина H.

Разделителен знак м/у колонките ще е два интервала. Координатите се записват в метри, с три значещи цифри. Използваните точки от изходната геодезическа основа се вписват с техния тип и  номер. Подробните точки се номерират последователно.

#### Teхническа информация от измерване

Файл съдържащ техническата информация от геодезическото заснемане за екзекутивна документация

- формат на файл - *.doc или еквивалентно/и,

- шрифт Arial, размер на буквите на нормален текст 11.

- наименованието на файла Tigz.doc

Tigz – Техническа информация от геодезическо заснемане.

структурата на файла ще бъде съгласно Приложение 4.3.

- Графичен файлов формат

Файлът с графична информация да се изработва, като се ползва Приложение 4.4 - dwt файл или еквивалентно/и и Приложение 4.1

- Условия за предаване на геодезическата част на екзекутивната документация

Данните трябва да се предадат на CD или DVD, както и на хартиен носител. Доставчикът гарантира, че предаваният носител ще е напълно четлив и че под никаква форма няма да съдържа компютърни вируси или троянски коне.

На едно CD/DVD могат да се съдържат данните отнасящи се само за един обект.

Цифровия носител CD/DVD ще се обозначи с описание:

- Името на обекта

- Името на изпълнителя на геодезическата част на екзекутивната документация, адреса и телефон за контакт.

- Номера на поръчката на  геодезическата част на екзекутивната документация.

Примерна структура на папки на цифров носител CD/DVD с геодезическата част на екзекутивна документация.

### Подреждане на dwg чертежи

Във файловете не трябва да се намират никакви грешни елементи.

- Teкстовите описания да са на български език.

- Включени са всички слоеве.

- Размерът на изобразяване на блоковете и текстовете са пригодени за четаемост при мащаби  1:1000.

- Винаги се използва официално одобрения шаблон на файлов формат dwg.

  - Приложения:

  - Приложение 4.1 – таблица 1.1 със съоръжения и библиотека блокове

  - Приложение 4.2 – Координатен регистър

  - Приложение 4.3 -  файл „Техническа информация за геодезическо заснемане”

  - Приложение 4.4 – dwt файл

# Заключителни разпоредби и приложения

Екзекутивната документация от геодезическото заснемане на енергийни обекти по това приложение замества приложението на електронен носител към „Удостоверение от Агенцията по геодезия, кадастър и картография” .

На инвеститор към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се предава от Изпълнителя на CD носител екзекутивната документация „геодезическо заснемане и екзекутивна документация“.

В срок от 5 дни, същата се предава с приемо-предавателен протокол за проверка за съответствие с правилата за изготвяне на екзекутивната документация от геодезическо заснемане на енергийни обекти в отдел „Техническа документация на мрежи”. При установени несъотвествия с настоящето приложение отдел „Техническа документация на мрежи” връща екзекутивната документация на инвеститора с установените забележки за корекция от Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1

| Описание на елемента | Слой | Цвят | Дебелина | Тип на линията | Име на блок | Tип елемент | Чертеж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОМ-РОС | 8_1 | 140 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0045 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Муфа - ВН | 63_1 | 140 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0057_ne_inst | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Муфа СрН | 6_1 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0057_sn_dr | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Муфа НН | 6_2 | 2 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0057_nn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Ресурси | 9_1 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ003B | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Кабелна глава ВН | 67_1 | 140 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0047_vn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Кабелна глава СрН | 9_2 | 140 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0047_sn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Кабелна глава НН | 9_7 | 140 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0047_nn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Табло НН /ГТ/ | 5_1 | 3 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ002В | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Разпределителна касета РК | 5_3 | 3 | 0.30 mm | Continuous | CEZ002В_nn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Станция – всички останали | 1_1 | 140 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0042 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Подстанция СрН/СрН ПС-СН | 1_2 | 8 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0037_sn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Подстанция ВН/СрН ПС -ВН | 1_3 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0037_vn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Разпределителна станция ТП | 1_4 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0035 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Възлова станция ВС | 1_5 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0036 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Заземяване | 9_3 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ003A | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Предохранителна тръба | 54_1 | 7 | 0.30 mm. | Continuous |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Koлектор | 55_1 | 7 | 0.30 mm. | Continuous |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-други | 50_1 | 140 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-0,4kV | 50_2 | 3 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-110kV | 50_3 | 8 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-35kV | 50_4 | 5 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-20kV | 50_5 | 1 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-10kV | 50_6 | 22 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на станция-6kV | 50_7 | 51 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -други | 51_1 | 140 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -0,4kV | 51_2 | 3 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -110kV | 51_3 | 8 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -35kV | 51_4 | 5 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -20kV | 51_5 | 1 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -10kV | 51_6 | 22 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Граници на уредба -6kV | 51_7 | 51 | 0.30 mm. | ACAD_ISO10W100 |  | Затворена полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб-НН всички останали | 61_1 | 8 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0053 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб НН-стоманобетонен | 3_1 | 8 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0049_nn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб НН-дървен | 3_10 | 8 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ004D | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб ВН, носещ | 3_16 | 9 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ00A0_vn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб ВН, стоманен решетъчен,ъглов | 3_17 | 9 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ00A1_vn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб ВН, портал | 3_18 | 9 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ00A6_vn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб ВН –всички останали | 3_22 | 9 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ00A2 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб СрН-всички останали | 28_1 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0054 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб СрН, стоманен решетъчен | 28_3 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ00A1_sn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб СрН, дървен | 28_5 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ004D_sn | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Стълб СрН -стоманобетонен | 3_19 | 7 | 0.30 mm. | Continuous | CEZ0049_sn_2 | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник СрН - други | 21_1 | 200 | 0.30 mm. | Continuous |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник СрН надземна линия | 21_2 | 200 | 0.30 mm. | ACAD_ISO03W100 |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник СрН подземна линия | 21_3 | 200 | 0.30 mm. | Continuous |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник СрН надземна изолирана линия | 21_4 | 200 | 0.30 mm. | ACAD_ISO02W100 |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник ВН-други | 31_1 | 10 | 0.30 mm. | Continuous |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник ВН надземни линии | 31_2 | 10 | 0.30 mm. | ACAD_ISO03W100 |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник ВН подземна линия | 31_3 | 10 | 0.30 mm. | Continuous |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник НН-други | 11_1 | 100 | 0.30 mm. | Continuous |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник НН надземна линия | 11_2 | 100 | 0.30 mm. | ACAD_ISO03W100 |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник НН на подземна линия | 11_3 | 100 | 0.30 mm. | Continuous |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Съедин.проводник НН надземна изолирана линия | 11_4 | 100 | 0.30 mm. | ACAD_ISO02W100 |  | Полилиния | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Текст със забележка – Шрифт - Arial/Regular, Style - Standard, Височина - 2.0, Широчина - 1.0 | 57_1 | 7 | 0.40 mm. | Continuous |  | Текст | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| Описателен текст- Шрифт - Arial/Regular, Style - Standard, Височина - 2.0, Широчина - 1.0 | 57_2 | 6 | 0.40 mm. | Continuous |  | Текст | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |
| ШАХТА | 87 | 7 | 0.30 mm | Continuous | CEZ00S | Точков | IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg |

Библиотека блокове

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

Координатна система WGS – 84/ UTM 35N и Балтийска височинна система

Геодезическо заснемане за екзекутив

Обект: < идентификатор (име и номер) на строителния обект>

Номер                Е              N                 Z

-------------------------------------------------------

т.т.  100    174304.062  4773805.096  618.099

1    174304.062  4773805.096  618.099

2    174304.062  4773805.096  618.099

3    174304.062  4773805.096  618.099

4    174304.062  4773805.096  618.099

5    174304.062  4773805.096  618.099

6    174304.062  4773805.096  618.099

7    174304.062  4773805.096  618.099

8    174304.062  4773805.096  618.099

9    174304.062  4773805.096  618.099

10    174304.062  4773805.096  618.099

11    174304.062  4773805.096  618.099

12    174304.062  4773805.096  618.099

13    174304.062  4773805.096  618.099

14    174304.062  4773805.096  618.099

15    174304.062  4773805.096  618.099

Изготвил: ……………….( име, подпис, печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3

Задължителни части на файл с техническата  информация на геодезическото измерване

------------------------------------------------------------------------

Заглавие: 	Обяснителна записка

Подзаглавие: Геодезическо заснемане за екзекутив

------------------------------------------------------------------------

Обект:					<идентификатор (име и номер) на строителния обект>

Изпълнител на заснемането:	<име и адрес на геодезическата фирма>

Дата на заснемането: 		<дата>

Местоположение на обекта: 	<населено място / землище, община>

Регионален център на ЧЕЗ :	<име >

Строителна фирма-изпълнител:	<име и адрес>

Причина за изготвяне на екзекутивната документация:

<новопостроени елементи, промяна на съществуващи трасета, кратко описание на типа СМР>

Координатна система:		<UTM WGS – 84/UTM 35N>

Височинна система:			<Балтийска>

Изходна геодезическа основа: 	<номера на използваните точки>

Точност на геодезическата основа:

- средна грешка в положение:	<ср. грешка в метри, ако e известна>

- средна грешка във височина:	<ср. грешка в метри, ако e известна>

Точност на заснетите подробни точки:

- средна грешка в положение:			<ср. грешка в метри>

- средна грешка във височина:			<ср. грешка в метри>

Дължина на новото трасе

- подземи кабелни електропроводни линии:	<дължина в метри>

- въздушни електропроводни линии:		<дължина в метри>

Допълнителна информация:	<допълнителна информация, отнасяща се до геодезическото заснемане и изготвянето на геодезическата част от екзекутивната документация>

Служител на строителната фирма-изпълнител на обекта

:		<име, подпис и служебна позиция>

Геодезическата част на екзекутивната документация е изработена съгласно „Инструкция за изготвяне на екзекутивна документация“ версия 1 на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД.

Изработил:	<име и подпис>

Дата:		<дата>

Заверил:	<име и подпис>

Лиценз:	<номер>

Печат:		<печат на фирмата>

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4

Графичните файлове се предават във формат DWG или еквивалентно/и и при осигурена съвместимост с AutoCAD 2007 или еквивалентно/и.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Трасе на КЕЛ „Дондуков“ 110 kV

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КАПАЦИ И КОРИТО ЗА КОЛЕКТОР

РАЗДЕЛ Е) - ТАБЛИЦИ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ, АПАРАТУРАТА, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО

ТАБЛИЦА 1

ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ (ВЕНТИЛЕН ОТВОД) ЗА НОВА КЕЛ 110 KV

1 КОМПЛЕКТ

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Общи изисквания |  |  |
| 1 | Гаранционен срок | месеца | ≥ 36 |
| ІІ | Електрически параметри: |  |  |
| 1 | Номинално издържано напрежение | kV | 96 |
| 2 | Номинална честота | Hz | 50 |
| 3 | Трайно работно напрежение | kV | 77 |
| 4 | Издръжливост на пренапрежение 50 Hz за 10 sec, след натоварване | kV | ( 96 |
| 5 | Номинален разряден ток 8/20 (s | kA | ( 20 |
| 6 | Издръжливост на токов импулс 4/10 (s | kA | ( 100 |
| 7 | Енергопоглъщаща способност | kJ/kVUr | ( 7 |
| 8 | Разряден клас | - | ( 4 |
| 9 | Клас по взривобезопасност при ток на к.с. с продължителност 0,2 s | kA | ( 40 |
| 10 | Ниво на частични разряди съгласно IEC 60270 или еквивалентно/и | pC | ( 10 |
| ІІІ | Механични параметри: |  |  |
| 1 | Допустим статичен огъващ момент | N.m | ( 1 500 |
| 2 | Динамичен момент (MPSL) | N.m | ( 2 500 |
| 3 | Сеизмична устойчивост (с изолационната основа) на нивото на монтажа | g | Изпитан съгласно IEC 61166 или еквивалентно/и |
| ІV | Изолационни данни, размери, тегло: |  |  |
| 1 | Тип |  | металоокисен; едноколонен |
| 2 | Вид и тип на външната изолация |  | Порцелан или полимерна |
| 3 | Минимален път на утечка по повърхността на външната изолация | mm/kV | ( 31 |
| 4 | Вид и тип на присъединителните клеми: |  |  |
| 4.1 | към фаза (проводник до 500 mm2 ) | - | Клема за проводник |
| 4.2 | към земя | - | Клема за проводник (или шина) |
| 5 | Комплект подпорни изолатори за монтаж |  | Да |

ТАБЛИЦА 2

ОПТИЧЕН КАБЕЛ

| № | Технически изисквания | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| І. | Общи изисквания: |  |
| 1 | Обменът на информация между посочените обекти да се извършва по оптични влакна single mode, отговарящо на препоръка G.652 на ITU – T или еквивалентно/и | Да |
| 2 | Предаването на информацията по влакното да се осъществи чрез подходящо модулиране на оптичната мощност, излъчена от съответната надлъжно-диференциална защита | Да |
| 3 | Изисквания за транспортиране | На барабан |
| 4 | Основни изисквания към подземния оптичен кабел: |  |
| 4.1 | да бъде хибриден тип | Да |
| 4.2 | да бъде влагоустойчив | Да |
| 4.3 | да е негорим в собствен пламък | Да |
| 4.4 | обвивката на кабела да не се втвърдява при стареенето му | Да |
| 4.5 | да е осигурен лесен достъп до оптичните влакна | Да |
| 4.6 | да има стандартна цветна маркировка на оптичните влакна | Да |
| 5 | Предложеният оптичен кабел да позволява поддържането на директна връзка между релейните комплекти на надлъжно-диференциалните защити в съответните обекти. | Да |
| 6 | За изграждане на оптичната мрежа в технологичните сгради да се използва станционен оптичен кабел, изработен от материал не поддържащ горенето и не отделящ токсични газове при пожар | Да |
| 7 | Свързването на външния със станционния оптичен кабел да се осъществи чрез крайна муфа в кабелното помещение. | Да |
| 8 | Оптичният разпределител да бъде проектиран и монтиран непосредствено до релейните панели на надлъжно-диференциалната защита. Оптичния кабел към същия да се положи в защитни тръби. | Да |
| ІІ | Технически параметри: |  |
| 1 | Експлоатация при температура на околната среда | от -40°С до +70°С |
| 2 | Гаранционен срок | ≥ 36 месеци |

ТАБЛИЦА 3

СТАНДАРТ НА МАТЕРИАЛ ЗА СУХ СИЛОВ КАБЕЛ 110 KV АL 1600 mm2

Наименование на материала: Кабел 110 kV, XLPE, Al, А2XS(FL)2Y, 1 x 1600 mm2,110 (123) kV

Съкратено наименование на материала: Кабел 110 kV XLPE Al, 1 x 1600

Област на приложение: Е - Кабели ВН 	Категория: 10 - Кабели, проводници, шнурове. Мерна единица: m				Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Едножилен кабел с алуминиево токопроводящо жило със сечение 1600 mm2, с изолация от омрежен полиетилен (XLPE), с екран от медни жила със сечение минимум 110 mm2.Върху токопроводимото жило както и върху изолацията е положен полупроводим слой, за изравняване напрегнатостта на полето. Под и над металния екран са положени водоблокиращи ленти срещу надлъжно и напречно разпространение на влагата. Външната обвивка е изработена от линеарен полиетилен (PE). Под външната обвивка е разположен метален екран, предназначен за предпазване от механични повреди или гризачи.

Използване:

Кабелът се използва за изграждане, ремонтиране и отстраняване на повреди по кабелни линии с номинално напрежение 110 kV, свързващи електрически подстанции/ централи, възлови станции с първите стълбове от въздушните електропроводни линии. Кабелите се полагат в земя, кабелни канални системи, носещи конструкции и т.н., както и на открито при преход от подземна към въздушна електропроводна линия, където не е възможно да бъде нарушена злоумишлено кабелната конструкция.

Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:

Кабелите и съединителната арматура трябва да отговарят на посочените по-долу стандарти или техни еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки - БДС HD 632 S3:2017 „Power Cables with Extruded  Insulation and theirAccessories, For rated Voltages above 30 kV upto 150 kV” или еквивалентно/и.

Технически данни:

## Характеристики на работната среда:

| № | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Максимална температура на околната среда | + 40°С |
|  | Минимална температура на околната среда | Минус 25°С |
|  | Средна стойност на температурата на околната среда, измерена за период от 24 h | + 35°С |
|  | Относителна влажност | До 100 % |
|  | Надморска височина | До 1000 m |

Параметри на електрическата разпределителна мрежа:

| № | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Номинално напрежение | 110 kV |
|  | Максимално работно напрежение | 123 kV |
|  | Номинална честота | 50 Hz |
|  | Брой на фазите | 3 |
|  | Начин на заземяване на звездния център | Директно заземен звезден център |

| № | Технически характеристики | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обявено напрежение | 110 kV |
| 2 | Максимално напрежение | 123 kV |
| 3 | Обявена честота | 50 Hz |
| 4 | Максимална температура на жилата, в режим на к. с. за 5 s | 250 Co |
| 5 | Допустим ток на к.с. на тоководещия проводник, при предшестващ номинален товар | min 17,8 kА За време≥0,97s |
| 6 | Допустим ток на к.с. на екрана при предшестващ номинален товар | min 16,4 kА За време≥0,97s |
| 7 | Допустима сила на опън | ≥ 40 кN |
| 8 | Допустим радиус на огъване | ≥ 15(хD) |
| 9 | Дебелина на основната изолация XLPE | min 15 mm |
| 10 | Дебелина на защитната обвивка | ≥ 3,8÷6,0 mm |
| 11 | Максимално съпротивление на тоководещия проводник при 20°С | ~0,0186 Ω/km |
| 12 | Съпротивление на тоководещия проводник при 90°С | ~0,0240 Ω/km |
| 13 | Номинална индуктивност | ~ 0,52 mH/km |
| 14 | Тангенс делта | ≤ 0,001 |
| 15 | Индикативен номинален капацитет на фаза | ~ 0,338 µF/кm |

Арматура за кабел 110 kV XLPE Al 110 kV 1x1600 110(123)kV:

Наименование на кабел 110 kV, съединителни муфи и крайни муфи:

| № | Наименование | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабел 110 kV, AI-PE, тип A2X(FL)2Y,1x1600mm2,110(123) kV | БДС HD 632 S3:2017или еквивалентно/и |
| 2 | Съединителна кабелна муфа за кабел 110 kV, AI-PE, тип A2X(FL)2Y,1x1600mm2, 110(123) kV | БДС HD 632 S3:2017или еквивалентно/и |
| 3 | Крайна кабелна муфа за кабел 110 kV, AI-PE, тип A2X(FL)2Y,1x1600mm2, 110(123) kV с минимален път на утечка 31 mm/kV, в комплект с подпорни изолатори | БДС HD 632 S3:2017или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 4

ЦИФРОВИ ЗАЩИТИ ЗА ВЪВОДНО ПОЛЕ „ДОНДУКОВ“ 110 KV

ОСНОВНА ЦИФРОВА НАДЛЪЖНА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ЗАЩИТА (комплект от две релета) – 1 брой

РЕЗЕРВА МТЗ – 2 броя

Наименование на материала:  Цифрови защити за въздушни и кабелни електропроводни линии 110 kV

Съкратено наименование на материала: ЦЗ ВКЕЛ 110 kV

Съответствие на предлаганото изделие със стандартизационните документи:

Цифровите защити трябва да отговарят на посочените по долу стандарти или еквиваленти, включително на техните валидни изменения и допълнения:

- БДС EN 60255-22-1:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения Част 22-1: Изпитване на смущаващи въздействия. Изпитване на пакети импулси с честота 1 MHz (IEC 60255-22-1:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-2:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-2: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия - Изпитване на устойчивост на електростатични разряди (IEC 60255-22-2:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-3:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-3: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване на устойчивост на излъчено електромагнитно поле (IEC 60255-22-3:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-4:2008 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-4: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 60255-22-4:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-5:2011 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-5: Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване на устойчивост на импулс (IEC 60255-22-5:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-22-6:2003 Електрически релета. Част 22-6: Изпитвания за електрически смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни съоръжения. Устойчивост на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC 60255-22-6:2001) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-27:2014 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за безопасност на продукта (IEC 60255-27:2013) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-1:2010 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60255-1:2009) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-5:2002 Електрически релета. Част 5: Координация на изолацията за измервателни релета и защитни съоръжения. Изисквания и изпитвания (IEC 60255-5:2000) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-6:2003 Електрически релета. Част 6: Измервателни релета и защитни съоръжения (IEC 60255-6:1988, с промени) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-11:2010 Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 11: Спадания, кратковременни прекъсвания, промени и пулсации на напрежението върху помощни захранващи изводи (IEC 60255-11:2008) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-21-1:2003 Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 1: Изпитвания на вибрации (синусоидални) (IEC 60255-21-1:1988) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-21-2:2003 Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 2: Изпитвания на удари и тръскане (IEC 60255-21-2:1988) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60255-21-3:2003 Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 3: Сеизмични изпитвания (IEC 60255-21-3:1993) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60068-2-1:2007 Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-1: Изпитвания. Изпитване А: Студ (IEC 60068-2-1:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 60068-2-2:2008 Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-2: Изпитвания. Изпитване B: Суха топлина (IEC 60068-2-2:2007) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-3:2006 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:2006) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-4:2006 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:2004) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-5:2014 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-5: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок (IEC 61000-4-5:2014) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-6:2014 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-6: Методи за изпитване и измерване. Устойчивост на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC 61000-4-6:2013) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61000-4-8:2010 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-8: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на магнитно поле, причинено от честоти на захранващите напрежения (IEC 61000-4-8:2009) или еквивалентно/и;

- БДС EN 61850-5:2013 Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и разпределението на енергия. Част 5: Изисквания за връзки за функции и модели на устройства (IEC 61850-5:2013) или еквивалентно/и;

Технически данни

Характеристики на работната среда

| № | Характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Място на монтиране | На закрито |
|  | Максимална температура на околната среда | До + 55°С |
|  | Минимална температура на околната среда | Минус 5°С |
|  | Надморска височина | До 1000 m |
|  | Относителна влажност | До 90( при 20°С |

Параметри на електрическата мрежа високо напрежение

| № | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Номинално напрежение | 110 kV |
|  | Максимално работно напрежение | 123 kV |
|  | Номинална честота | 50 Hz |
|  | Брой на фазите | 3 |
|  | Заземяване на звездния център | Директно заземен звезден център |

НАДЛЪЖНО ДИФЕРЕНЦИАЛНА ЗАЩИТА И РМТЗ НА КЕЛ 110 KV

| № | Параметър/характеристика | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защити и автоматика: | - |
|  | Основна надлъжно-диференциална защита (два комплекта). | Да |
|  | Резервна максимално токова защита (МТЗ) и резервна земна защита (ЗЗ) (вградена в релеен комплект на МТЗ). Резервната МТЗ е изпълнена в отделен хардуер, независим от основната НДЗ на електропроводи 110 kV. | Да |
| 2 | Обща функционалност: | - |
|  | Командите за изключване на прекъсвачите да се препращат чрез помощни релета, които да комутират и “+” и “-“ на изключвателните бобини. Веригите за управление и релейни защити да имат постоянен контрол на захранващото оперативно напрежение. | Да |
|  | Всяка една от защитните функции, които са интегрирани в една защита да е с възможност за извеждане от действие, независимо от другите. | Да |
|  | ЦЗ да има възможност за създаване и поддържане на минимум два набора от настройки и конфигурации, които могат да се избират дистанционно или от мястото на експлоатация. | Да |
|  | Защитите да следят и сигнализират за възникване на несиметричен режим. | Да |
|  | Всички защити трябва да притежават свободно програмируеми цифрови входове, изходи и светодиодна индикация, както и възможност за задаване на продължителността на импулса за изключване за всеки цифров изход по отделно. | Да |
|  | Да е осигурена аварийна сигнализация при неизпълнена команда, подаване на неразрешени команди и други. | Да |
|  | ЦЗ трябва да имат 2 нива на достъп, реализирани с пароли и да позволяват: - потребителска настройка на комуникацията от място(от лицев панел) или дистанционно (от лицев панел, с преносим компютър и дистанционно). - потребителска настройка на защитните функции, конфигуриране и тестване от място (от лицев панел, с преносим компютър и дистанционно). | Да |
|  | При отпадане на захранването да се запазват въведените настройки, конфигурации, аварийната и архивната информации. | Да |
|  | Контрол на броя и вида на изключванията на прекъсвачите. | Да |
|  | Всеки запис в регистъра на аварийна информация, да съдържа астрономическо време и пълни данни, характеризиращи събитието. Регистраторът на аварийна информация да осигурява и осцилографна информация с история и предистория за зададен времеви интервал за регистрирано събитие. | Да |
|  | Всички защити трябва да притежават вграден LCD/LED-дисплей за визуализиране на текущо измерваните ефективни стойности (модул и фаза) на всеки от аналоговите входове на устройството и аварийната информация. | Да |
|  | Всека защита да притежава стандартен интерфейс за комуникация по Ethernet, стандартен интерфейс за комуникация с персонален компютър, необходим при осъществяване на функции по настройка, конфигуриране и изчитане на регистрирана от защитата информация и съответно програмно осигуряване. | Да |
|  | Комуникационния интерфейс за връзка с RTU да се счита като неразделна част от ЦЗ. Комуникационния интерфейс да има светодиодна индикация за режима на работа. | Да |
|  | ЦЗ трябва да включва система за самоконтрол и самодиагностика, включително и на комуникациите с вътрешни и външни потребители. | Да |
|  | Да се осигури възможност за шунтиране на токовите вериги и присъединяване на външна измервателна техника на изградените клемореди. | Да |
|  | Контрол за непълнофазен режим на страна 110 kV (надлъжна несиметрия). | Да |
|  | Във веригите на изключвателните импулси от всяка защитна функция да се проектира накладка за „извеждане/въвеждане“ от оперативния персонал на място. | Да |
| 3 | Клеми на токови и оперативни вериги | Винтови клеми позволяващи присъединяване на медни проводници, клас 1, със сечение между 1,5 mm2 и 4 mm2 (Степен на защита: min IP 20 съгласно IEC 60529 или еквивалентно/и). |
| 4 | Лицев панел: | - |
|  | Наличие на LCD/LED дисплей и светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др. (Дисплеят трябва да бъде ясно четим при всички възможни условия на осветление в помещението, дори при пълен мрак). | Да |
|  | Брой на светодиодните индикатори с възможност за мигаща индикация и наличие на два цвята при промяна на състоянието, зелен-червен (програмируеми). | ≥ 8 |
|  | Заводски програмирани светодиоди за състоянието на ЦЗ. | ≥ 2 |
|  | Визуализиране на дисплея на параметрите за настройка и на текущите и архивирани данни от работата на защитата. | Да |
|  | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация от работата на устройството, за настройка и конфигуриране и за управление на прекъсвача. | Да |
|  | Всяка от защитите, на лицевия си панел, трябва да има като минимум сигнализация за "Неизправност" и "Задействала РЗ". | Да |
|  | Степен на защита на лицев панел | IP 54 съгласно IEC 60529 или еквивалентно/и |
| 5 | Комуникации: | - |
|  | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | IEC 61850 еквивалентно/и |
|  | Достъп от PC и от собствената клавиатура до промяна на настройките и на вградените защитни и комуникационни функции. | Да |
|  | Достъп от PC и от собствената клавиатура до промяна на конфигурацията. | Да |
|  | Наличие на стандартен интерфейс на лицевия панел за връзка с преносим компютър. | Да |
|  | Наличие на сменяема парола за различните нива на достъп до данните за настройките на: - комуникационни функции на ЦЗ. - защитни функции на ЦЗ. | Да |
|  | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 6 | Регистратори: | - |
|  | Наличие на функция "регистратор на събития" (fault recorder). | Да |
|  | Точност на записа при регистриране на събития. | ≥ 1 ms |
|  | Брой и съдържание на регистрираните събития - вид заработилата защита, вид на късото съединение, дата/време. | ≥ 10 |
|  | Наличие на функция „авариен регистратор” (disturbance recorder). | Да |
|  | Скорост на сканиране. | ≥ 1000 Hz |
|  | Обем на буфера за регистриране на аварийни събития. | ≥15 s |
| 7 | Софтуер | а) ) Софтуерът за параметризация да е последна версия и с min 5 (пет) безплатни лицензии). В потребителската си част, напълно документиран и така структуриран, че да може да се променят и добавят бързо нови функции. |
|  |  | б) Надграждането (upgrade) и обновяването (update) на софтуерът (firmware) на ЦЗ се предоставя на възложителя безплатно за срока на експлоатация на ЦЗ. |
|  |  | в) ЦЗ трябва да позволяват тестване и обслужване на отделни локални устройства без да се повлиява работата на останалите. Изпитването на двоичните входове и изходи не трябва да |
|  |  | предизвиква загуба или промяна на данни от входа или към изхода, който се тества. ЦЗ при тези проби не трябва да стартира или рестартира своята вътрешна логика, нито да се отрази на данните, които са архивирани в нея. |
|  |  | г) Софтуерът на ЦЗ трябва да изпълнява основно следните функции: управление и блокировки на команди към комутационните електрически съоръжения тип на защитата; сигнализиране и архивиране на състоянието на високоволтовото оборудване; |
|  |  | измерване на аналогови величини от измервателните трансформатори към съответните присъединения; |
|  |  | изчисляване на аналогови величини; |
|  |  | архивиране, обработка и визуализиране на данни от аварийните регистратори; настройка и конфигуриране на всяка защитна функция; настройка и конфигуриране на комуникационния интерфейс; |
|  |  | съхраняване на събития и измерени аналогови стойности; |
|  |  | поддържане на база данни, възможност за конфигуриране и за |
|  |  | потребителско дефиниране на различни видове справки; самотестване и самодиагностика на ЦЗ; моделиране и симулация; |
| 8 | Монтаж | а) ЦЗ трябва да са изградени като система за вграждане в 19” рамка на шкаф и да притежават пълна независимост от външни електромагнитни влияния. |
|  |  | б) Всички операции трябва да се извършват от лицевата част, като не трябва да е необходим достъп отстрани. |
| 9 | Маркировка | Маркировката трябва да бъде надеждно и трайно нанесена. Типът, номиналните данни, сериен номер, хардуерна и софтуерна версия на ЦЗ трябва да бъдат маркирани в буквено-цифров вид. Всички клемореди, клеми, платки, слотове и т.н. трябва да бъдат ясно маркирани. Обикновени самозалепващи стикери не са допустими. |
| 10 | Опаковка | а) Подходяща опаковка предпазваща от механични повреди и атмосферни влияния при транспорт и съхранение. |
|  |  | б) Върху опаковката трябва да има етикет, съдържащ следната информация: |
|  |  | наименованието и/или логото на производителя; тип на защитата; сериен номер; дата на производство; страна на производство; общо тегло, kg. |

ОСНОВНА ЦИФРОВА НАДЛЪЖНO ДИФЕРЕНЦИАЛНА ЗАЩИТА НА КЕЛ 110 KV

| № | Технически параметър | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативно напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
| 2 | Възможност за работа с капацитивни напреженови трансформатори | Да |
| 3 | Управляващи изходи: | - |
| - | Номинално работно напрежение за изходните контакти | 220 V DC (20 % |
| - | Време на заработване | ≤ 10 ms |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220 V DC (20 %) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC (20 %) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи - изключване от ДЗ и др. | ≥ 4 |
| 4 | Сигнални изходи: | - |
| - | Номинално работно напрежение за изходните контакти | 220 V DC (20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220 V DC (20 %) | ≥ 0.06 А |
| - | Брой сигнални изходи – за заработила защита, готовност на устройството и др. | ≥ 7 |
| 5 | Аналогови входове: | - |
| - | Брой токови входове | 4 |
| - | Номинален ток: | - |
| - | Подстанция 1 | 5 А |
| - | Подстанция 2 | 5 А |
| - | Претоварване в токовите вериги: | - |
| - | Трайно | 4 In |
| - | За 1 s | 100 In |
| 6 | Измервани (изчислени) величини: | - |
| - | Фазни токове, ток 3Io на собствената КЕЛ | 4 |
| 7 | Цифрови входове: | - |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
| - | Брой на цифровите входове | 7 |
| - | Праг на заработване | ( 130 V DC |
| 8 | Функционални изисквания: | - |
| - | НДЗ да е изпълнена с два комплекта свързани чрез оптичен кабел за комуникация, с дължина на вълната на оптичното влакно – 1300 nm и накрайници тип SТ. | Да |
| - | Фазна токова диференциална защита за всички видове к.с. | Да |
| - | Да сравнява токовете от двете страни на защитаваната линия по модул и ъгъл и отчита забавянето на обмена на данни по линията за комуникация. | Да |
| - | Блокировка от намагнитващ ток на трансформатор на празен ход по втори и пети хармоник и форма на синусоидата. | Да |
| - | Наличие на детектор за насищане на токови измервателни трансформатори и логика за увеличаване на спирачното действие. | Да |
| - | Да блокира действието си при отпадане на комуникацията/оптика. | Да |

РЕЗЕРВНА ЦИФРОВА МАКСИМАЛНОТОКОВА ЗАЩИТА НА КЕЛ 110 KV

| № | Технически параметър | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативно напрежение | 220 V DC/АС (20 % |
| 2 | Възможност за работа с капацитивни напреженови трансформатори | Да |
| 3 | Управляващи изходи: | - |
| - | Номинално работно напрежение за изходните контакти | 220 V DC (20 % |
| - | Време на заработване | ≤ 10 ms |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220 V DC (20 %) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC (20 %) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи - изключване от MTЗ, ТО, ЗЗ | ≥ 4 |
| 4 | Сигнални изходи: | - |
| - | Номинално работно напрежение за изходните контакти | 220 V DC (20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220 V DC (20 %) | ≥ 0.06 А |
| - | Брой сигнални изходи – за заработила защита, готовност на устройството и др. | ≥ 6 |
| 5 | Аналогови входове: | - |
| - | Брой токови входове | 4 |
| - | Номинален ток: | - |
| - | Подстанция 1 | 5 А |
| - | Подстанция 2 | 5 А |
| - | Претоварване в токовите вериги: | - |
| - | Трайно | 4 In |
| - | За 1 s | 100 In |
| - | Диапазон на точна работа | 0.1÷30 In |
| - | Напреженови входове: | - |
| - | Брой напреженови входове | 4 |
| - | Номинално фазно напрежение | 100/√3 V |
| - | Допустимо трайно пренапрежение на напреженов вход | 1.2 Un |
| - | Диапазон на точна работа | 0.5÷100 % Un |
| 6 | Измервани (изчислени) величини: | - |
| - | Токове 3Io, IA, IB, IC | 4 |
| - | Напрежения 3.Uo, UA, UB, UC, UAB, UBC, UCA | 7 |
| 7 | Цифрови входове: | - |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC (20 % |
| - | Брой на цифровите входове – ръчно включване и др. | 6 |
| - | Праг на заработване | ( 130 V DC |
| 8 | Функционални изисквания: | - |
| - | Вградена функция на посочна земна защита с брой стъпала с независимо от тока закъснение. | ≥ 2 |
| - | Вградена функция на посочна МТЗ с брой стъпала с независимо от тока закъснение. | ≥ 3 |
| - | Независим избор на посоката за всяко стъпало на земна защита и МТЗ. | Да |
| - | Независима настройка по време за всяко стъпало. | Да |
| - | Бързодействие на защитата с включено време на изходното реле | ≥ 35 ms |
| - | Диапазон на настройка по време | 0÷10 s |
| - | Минимална стъпка на настройката по време | 0.1 s |
| - | Допустима грешка на таймерите | 1% от настройката или 10 ms |
| - | Възможност за ускоряване на изключването от избрано стъпало след получаване на външна команда | Да |
| - | Ускорено изключване след включване върху к.с. | Да |
| - | Гарантирана точност на измерването при промяна на честотата на мрежата в диапазона от 46 до 51 Hz; | Да |

ТАБЛИЦА 5

ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЛИНЕЙНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 KV

| № | Технически характеристики | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания |
| 1 | Начин на монтаж | в кутия удобна за монтаж в 19" касета или самостоятелно |
| 2 | Работен температурен диапазон | от -5 до +55C |
| 3 | Степен на защита на кутията | IP 41 съгласно IEC 60529 или еквивалентно/и |
| 4 | Оперативно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| 2. | Двоични изходи |
| 2.1. | Управляващи изходи |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40ms (при 220 V DC) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи | ≥ 26 |
| - | Възможност за регулиране продължителността на командата | Да |
| 2.2. | Сигнални изходи | - |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой сигнални изходи | ≥ 3 |
| 3. | Аналогови входове |
| 3.1. | Токови входове |
| - | Брой токови входове | ≥ 3 |
| - | Номинален ток (А) | 5 |
| 3.2. | Напреженови входове |
| - | Брой напреженови входове | ≥ 4 |
| - | Номинално междуфазно напрежение | 100 V |
| - | Номинално фазно напрежение | 100/(3 V |
| 4. | Изчислени величини |
| - | Линейни напрежения | Да |
| - | Активна мощност и енергия с посока | Да |
| - | Реактивна мощност и енергия с посока | Да |
| - | Пълна мощност и енергия | Да |
| - | Cos φ капацитивен, индуктивен | Да |
| - | Честота | Да |
| 5. | Двоични входове |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой на двоичните входове | ≥ 20 |
| 6. | Функции на лицевия панел |
| - | Наличие на свободно програмируеми светодиодни индикатори | Да |
| - | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | ≥ 10 |
| - | Наличие на графичен дисплей с мнемосхема на полето и възможност за визуализиране на екрани с пълната информация за текущото състояние на двоичните входове, за измерените и изчислени величини, за настъпили събития, за параметрите на контролера и др. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране, и за управление на съоръженията. | Да |
| 7. | Комуникации |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникация с РС за настройка и конфигуриране, и за архивиране на данни от контролера | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникации с други контролери и/или с РЗ | Да |
| - | Вид на протокола за комуникация с RTU по жична мрежа | IEC 61850 или еквивалентно/и |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 8. | Тестове и стандарти или еквивалентно/и |
| 8.1. | Изолация |
| - | Диелектрична якост 2.5kV 50Hz | IEC 60255-5 или еквивалентно/и |
| - | Импулсно напрежение | IEC 60255-5, class 3 или еквивалентно/и |
| 8.2. | Електромагнитна съвместимост | - |
| - | Високочестотни смущения | IEC 255-22-1, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Електростатичен разряд | IEC 255-22-2, class 3 или еквивалентно/и / IEC 61000-4-2, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Бързи преходни смущения | IEC 255-22-4, class 4 или еквивалентно/и / EN 61000-4-4 class 4 или еквивалентно/и |
| - | Смущения от пренапрежения (Surge immunity) | IEC 61000-4-5 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80MHz амплитудно модулирани 80% 1kHz | IEC61000-4-6 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Eлектромагнитни смущения до 1000 MHz, амплитудно модулирани | IEC61000-4-3, class 3 или еквивалентно/и / IEEE/ANSI C37.90.2 или еквивалентно/и |
| - | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани | IEC61000-4-3 или еквивалентно/и / ЕNV50204 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Пулсиращи магнитни полета | IEC 61000-4-8 или еквивалентно/и / IEC 60255-6 или еквивалентно/и |
| - | Излъчване на високочестотни смущения | ЕN 50081 или еквивалентно/и /IEC-CISPR22 или еквивалентно/и |
| 8.3. | Електрически условия |
| - | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването | IEC60255-11 или еквивалентно/и |
| 8.4. | Климатични условия |
| - | Температурни влияния | IEC 60255-6 или еквивалентно/и / IEC60068-2-1 или еквивалентно/и IEC600682-2 или еквивалентно/и |
| - | Влажност | IEC 60068-2-3 или еквивалентно/и |
| 8.5. | Механични условия |
| - | Вибрации | IEC 255-21-1 или еквивалентно/и |
| - | Удар | IEC 255-21-2 или еквивалентно/и |
| - | Сеизмични влияния | IEC 255-21-3 или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 6

ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ТРАНСФОРМАТОРНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 КV

| № | Технически характеристики | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания |
| 1 | Начин на монтаж | в кутия удобна за монтаж в 19" касета или самостоятелно |
| 2 | Работен температурен диапазон | от -5 до +55C |
| 3 | Степен на защита на кутията | IP 41 съгласно IEC 60529 или еквивалентно/и |
| 4 | Оперативно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| 2. | Двоични изходи |
| 2.1. | Управляващи изходи |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40ms (при 220 V DC) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи | ≥ 26 |
| - | Възможност за регулиране продължителността на командата | Да |
| 2.2. | Сигнални изходи | - |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой сигнални изходи | ≥ 3 |
| 3. | Аналогови входове |
| 3.1. | Токови входове |
| - | Брой токови входове | ≥ 3 |
| - | Номинален ток (А) | 5 |
| 4. | Изчислени величини |
| - | Фазни токове | Да |
| 5. | Двоични входове |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой на двоичните входове | ≥ 20 |
| 6. | Функции на лицевия панел |
| - | Наличие на свободно програмируеми светодиодни индикатори | Да |
| - | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | ≥ 10 |
| - | Наличие на графичен дисплей с мнемосхема на полето и възможност за визуализиране на екрани с пълната информация за текущото състояние на двоичните входове, за измерените и изчислени величини, за настъпили събития, за параметрите на контролера и др. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране, и за управление на съоръженията. | Да |
| 7. | Комуникации |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 или еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникация с РС за настройка и конфигуриране, и за архивиране на данни от контролера | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникации с други контролери и/или с РЗ | Да |
| - | Вид на протокола за комуникация с RTU по жична мрежа | IEC 61850 или еквивалентно/и |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 8. | Тестове и стандарти или еквивалентно/и |
| 8.1. | Изолация |
| - | Диелектрична якост 2.5 kV 50 Hz | IEC 60255-5 или еквивалентно/и |
| - | Импулсно напрежение | IEC 60255-5, class 3 или еквивалентно/и |
| 8.2. | Електромагнитна съвместимост | - |
| - | Високочестотни смущения | IEC 255-22-1, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Електростатичен разряд | IEC 255-22-2, class 3 или еквивалентно/и / IEC 61000-4-2, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Бързи преходни смущения | IEC 255-22-4, class 4 или еквивалентно/и / EN 61000-4-4 class 4 или еквивалентно/и |
| - | Смущения от пренапрежения (Surge immunity) | IEC 61000-4-5 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80 MHz амплитудно модулирани 80% 1 kHz | IEC61000-4-6 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Eлектромагнитни смущения до 1000 MHz, амплитудно модулирани | IEC61000-4-3, class 3 или еквивалентно/и / IEEE/ANSI C37.90.2 или еквивалентно/и |
| - | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани | IEC61000-4-3 или еквивалентно/и / ЕNV50204 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Пулсиращи магнитни полета | IEC 61000-4-8 или еквивалентно/и / IEC 60255-6 или еквивалентно/и |
| - | Излъчване на високочестотни смущения | ЕN 50081 или еквивалентно/и /IEC-CISPR22 или еквивалентно/и |
| 8.3. | Електрически условия |
| - | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването | IEC60255-11 или еквивалентно/и |
| 8.4. | Климатични условия |
| - | Температурни влияния | IEC 60255-6 или еквивалентно/и / IEC60068-2-1 или еквивалентно/и IEC600682-2 или еквивалентно/и |
| - | Влажност | IEC 60068-2-3 или еквивалентно/и |
| 8.5. | Механични условия |
| - | Вибрации | IEC 255-21-1 или еквивалентно/и |
| - | Удар | IEC 255-21-2 или еквивалентно/и |
| - | Сеизмични влияния | IEC 255-21-3 или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 7

ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПОЛЕ „СЕКЦИОНИРАНЕ“ 110 КV

| № | Технически характеристики | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания |
| 1 | Начин на монтаж | в кутия удобна за монтаж в 19" касета или самостоятелно |
| 2 | Работен температурен диапазон | от -5 до +55C |
| 3 | Степен на защита на кутията | IP 41 съгласно IEC 60529 или еквивалентно/и |
| 4 | Оперативно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| 2. | Двоични изходи |
| 2.1. | Управляващи изходи |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40ms (при 220 V DC) | ≥ 0.1 А |
| - | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220 V DC) | ≥ 5 А |
| - | Брой на управляващите изходи | ≥ 18 |
| - | Възможност за регулиране продължителността на командата | Да |
| 2.2. | Сигнални изходи | - |
| - | Номинално работно напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой сигнални изходи | ≥ 3 |
| 3. | Аналогови входове |
| 3.1. | Токови входове / опция |
| - | Брой токови входове | ≥ 3 |
| - | Номинален ток (А) | 5 |
| 4. | Изчислени величини |
| - | Фазни токове | Да |
| 5. | Двоични входове |
| - | Номинално захранващо напрежение | 220 V DC ± 20 % |
| - | Брой на двоичните входове | ≥ 20 |
| 6. | Функции на лицевия панел |
| - | Наличие на свободно програмируеми светодиодни индикатори | Да |
| - | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | ≥ 10 |
| - | Наличие на графичен дисплей с мнемосхема на полето и възможност за визуализиране на екрани с пълната информация за текущото състояние на двоичните входове, за измерените и изчислени величини, за настъпили събития, за параметрите на контролера и др. | Да |
| - | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране, и за управление на съоръженията. | Да |
| 7. | Комуникации |
| - | Наличие на стандартен интерфейс и протокол съгласно IEC 61850 еквивалентно/и за жична връзка с локална мрежа за предаване на информация от дневника на събития и от аварийния регистратор и за управление на силовото комутиращо устройство. | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникация с РС за настройка и конфигуриране, и за архивиране на данни от контролера | Да |
| - | Наличие на интерфейс за комуникации с други контролери и/или с РЗ | Да |
| - | Вид на протокола за комуникация с RTU по жична мрежа | IEC 61850 или еквивалентно/и |
| - | Буфериране на информацията при повреда в комуникациите. | Да |
| 8. | Тестове и стандарти или еквивалентно/и |
| 8.1. | Изолация |
| - | Диелектрична якост 2.5kV 50Hz | IEC 60255-5 или еквивалентно/и |
| - | Импулсно напрежение | IEC 60255-5, class 3 или еквивалентно/и |
| 8.2. | Електромагнитна съвместимост | - |
| - | Високочестотни смущения | IEC 255-22-1, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Електростатичен разряд | IEC 255-22-2, class 3 или еквивалентно/и / IEC 61000-4-2, class 3 или еквивалентно/и |
| - | Бързи преходни смущения | IEC 255-22-4, class 4 или еквивалентно/и / EN 61000-4-4 class 4 или еквивалентно/и |
| - | Смущения от пренапрежения (Surge immunity) | IEC 61000-4-5 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80 MHz амплитудно модулирани 80% 1 kHz | IEC61000-4-6 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Eлектромагнитни смущения до 1000 MHz, амплитудно модулирани | IEC61000-4-3, class 3 или еквивалентно/и / IEEE/ANSI C37.90.2 или еквивалентно/и |
| - | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10 V/m импулсно модулирани | IEC61000-4-3 или еквивалентно/и / ЕNV50204 class 3 или еквивалентно/и |
| - | Пулсиращи магнитни полета | IEC 61000-4-8 или еквивалентно/и / IEC 60255-6 или еквивалентно/и |
| - | Излъчване на високочестотни смущения | ЕN 50081 или еквивалентно/и /IEC-CISPR22 или еквивалентно/и |
| 8.3. | Електрически условия |
| - | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването | IEC60255-11 или еквивалентно/и |
| 8.4. | Климатични условия |
| - | Температурни влияния | IEC 60255-6 или еквивалентно/и / IEC60068-2-1 или еквивалентно/и IEC600682-2 или еквивалентно/и |
| - | Влажност | IEC 60068-2-3 или еквивалентно/и |
| 8.5. | Механични условия |
| - | Вибрации | IEC 255-21-1 или еквивалентно/и |
| - | Удар | IEC 255-21-2 или еквивалентно/и |
| - | Сеизмични влияния | IEC 255-21-3 или еквивалентно/и |

ТАБЛИЦА 8

Стандарт на материала за сухи проходни изолатори 110 kV, за монтаж на открито

Характеристика на материала:

Изолатори от проходен тип, предназначени за монтиране на открито (вън-вън) при най-неблагоприятни условия на околната среда, със сложносъставна конструкция с твърда вътрешна и външна изолация и монтажен фланец, осигуряващи еднакво изолационно ниво от двете страни на изолатора, като в тялото му под вътрешната изолация е поставена тоководеща част за определен ток, оформена като шпилка/стержен или проводник/шина с кръгло сечение и в двата края на изолатора тоководещата част се укрепва към накрайници и завършва с проходни изводи.

Проходните изолатори дават възможност за преминаване на неизолирани токопроводи през стени и проходни плочи на разпределителни уредби в електроенергийни обекти.

Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

Проходните изолатори трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквивалентно/и и нормативно-технически документи, включително на посочените по-долу и на техните валидни изменения и поправки:

- БДС EN 60137:2008 „Проходни изолатори за променливи напрежения над 1 000 V (IEC 60137:2008)” или еквивалент/и;

- НАРЕДБА № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ).

Използване:

Проходните изолатори се използват за преминаване на неизолирани токопроводи през плътни прегради (стени/покриви) на разпределителни уредби, осигурявайки сигурното изолиране на тоководещите проводници, както един от друг, така и от земя.

Параметри на електрическата разпределителна мрежа

| № | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Обявено напрежение | 110 000 V |
|  | Максимално работно напрежение | 123 000 V |
|  | Най-високо напрежение между фаза-земя при нормални условия | 71 kV |
|  | Обявена честота | 50 Hz |
|  | Заземяване на звездния център | Директно заземен |

Характеристики на работната среда и място на монтиране

| № | Характеристика /място на монтиране | Стойност/описание |
| --- | --- | --- |
|  | Максимална околна температура | + 40°C |
|  | Минимална околна температура | Минус 25°С |
|  | Относителна влажност | До 95 % |
|  | Замърсяване с прах, пушек, агресивни газове и пари | Умерено |
|  | Надморска височина | До 1 000 m |
|  | Място на монтиране | В открити разпределителни уредби 110 kV |

| № | Параметър/характеристика | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
|  | Едноминутно издържано изпитателно напрежение с промишлена честота 50 Hz - (ефективна стойност) | 230 kV |
|  | Импулсно изпитателно напрежение при пълна (стандартна) вълна ±1,2/50 µs - (върхова стойност) | 550 kV |
|  | Номинален ток, Ir | ≥ 1250 А |
|  | Минимален път на пропълзяване | ≥ 3100 mm |
|  | Натоварване при изпитване на огъване | ≥ 1600 N |
|  | Път на пропълзяване по повърхността на изолатора | ≥ 31 mm/kV |
|  | Материали: |
| - | външно изолационно тяло | Електротехнически силиконов каучук |
| - | основна вътрешна изолация | RIP или еквивалентно/и |
|  | Изводи: |
| - | Материал на проходните изводи | мед |
| - | Клемни адаптери (накрайници) за клемните съединения на проходните изводи на изолатора | Клемни накрайници за присъединяване на неизолирани проводници АСО 400 (500) |
| - | Извод за измерване на tgδ | Да |
| - | Изводи за заземяване на металния корпус | Да, двустранно |
|  | Монтаж: |
| - | Ъгъл на монтаж спрямо хоризонта | от 0 до 90° |
| - | Стандартни дебелини на стените позволяващи монтаж на проходните изолатори | ≥ 300 mm |
|  | Маркиране на обявените стойности | Фирмена табела с обявените данни. Маркировката трябва да бъде нанесена трайно и четливо по начин, по който да не може да бъде заличена. |
|  | Опаковка | а) Подходяща опаковка предпазваща от механични повреди и атмосферни влияния при транспорт и съхранение. |
|  |  | б) Върху опаковката трябва да има етикет, поставен във водозащитен прозрачен плик, със следната информация: наименованието и/или логото на производителя; страна на производство; година на производство; наименование на изделието; брой; брутно тегло, kg. |
|  | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 30 години |

ТАБЛИЦА 9

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМУНИКАЦИЯ НА ЦЗ С RTU (ПС „София Център“)

| № по ред | Параметър/характеристика | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всяка защита и контролера да притежава стандартен интерфейс за комуникация по Ethernet, RS-485 или оптичен интерфейс, стандартен интерфейс за комуникация с персонален компютър и съответно програмно осигуряване. | Да |
| 1.1 | Комуникацията между RTU и ЦЗ и контролера, чрез оптичен интерфейс се осъществява с HFBR-4516Z connector . | Да |
| 1.2 | Комуникацията между RTU и ЦЗ и контролера, чрез четирипроводна или двупроводна мрежа RS-485 се осъществява с RJ-45. | Да |
| 1.3 | Комуникацията между ЦЗ и контролера и персонален компютър се осъществява с USB порт. | Да |
| 1.4 | Комуникационния интерфейс за връзка с RTU да се счита като неразделна част от ЦЗ и контролер. Комуникационния интерфейс да има светодиодна индикация за режима на работа. | Да |
| 2 | ЦЗ и контролер трябва да включва система за самоконтрол и самодиагностика, на комуникациите с вътрешни и външни потребители. | Да |
| 3 | Наличие на сменяема парола за достъп до данните за настройките на комуникационните функции. | Да |
| 4 | Наличие на стандартен интерфейс и протоколи съгласно комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за оптична или жична връзка с локална мрежа за предаване на информацията . | Да |
| 5 | Потребителска настройка на комуникацията по комуникационен протокол: IEC 61850 или еквивалентно/и | - |
| 5.1 | При осъществяване на комуникацията по комуникационен протокол съгласно , комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и | Потребителска настройка на server адрес на ЦЗ |
| 6 | Предаване на данни : | Адресите на всички цифрови входове, цифрови изходи, аналогови входове и изчислени аналогови величини по съответният комуникационен протокол |

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите указания определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), както и съобразно изискванията на възложителя.

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата, при осъществяване на съответните правни и фактически действия в производството по провеждане на процедурата от Възложителя и неговия консултативен орган (оценителната комисия), следва да се представлява от лицето, което го представлява по закон или от надлежно упълномощено от него лице. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника във връзка с провеждането на процедурата от страна на представител по пълномощие се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат) или заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала“ копие.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. (Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.).

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 /десет/ дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Всички участници са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката и референтния ѝ номер.

1.12. Опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

1.12.1. Информация относно личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор – съгласно Част III.2, т. 2.2 от настоящата документация;

1.12.2. Опис на представените документи;

1.12.3. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.13. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.14. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.13.

1.17. В случаите по т. 1.16. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.18. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.19. Комуникация между възложителя и участниците:

1.19.1. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.19.2. Обменът на информация във връзка с провеждането на процедурата може да се извърши единствено в писмена форма.

1.19.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.20. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Република България.

2. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

2.1. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, получени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на възложителя, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията извършва действията, посочени в чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по чл. 54, ал. 3–5 от ППЗОП.

2.2. Комисията разглежда документите, посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

2.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Цитираната по-горе възможност за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2.4. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

2.5. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.6. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. След отваряне и оповестяване на ценовите предложения приключва публичната част от заседанието на комисията.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях количествено-стойностни сметки. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

2.7. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не представи в срок писмената обосновка или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

2.8. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

3.1. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 -7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

3.2. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП;

3.3 За участника  е налице някое от обстоятелствата, посочени в  чл. 107, т. 1 – т. 4 от ЗОП.

3.4. По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Други лица са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – документ за извършено изцяло плащане на дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

4. Други

4.1.Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

4.2. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

4.3. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението. Когато участникът е посочил че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

4.4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

5. Класиране

5.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”.

5.2. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

5.2.1. по-ниска предложена цена;

5.2.2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

5.2.3. по-изгодно предложение по показатели, извън посочените в т.5.2.1 и т. 5.2.2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

5.3. Ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т. 5.2, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.4. Комисията съставя доклад за резултатите от работата си, който отговаря на изискванията на чл. 60 от ППЗОП, като същият се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по компетентност и в съответствие със закона, заедно с цялата документация, изготвена в хода на работата на комисията.

5.5. При наличие на обосновани предположения, че срокът на валидност на представените оферти ще изтече преди комисията да е приключила своята работа или преди подписването на договора, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие, поради липсата на валидна оферта.

6. Договор и документи, които трябва да се представят преди подписване на договора

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за Изпълнител.

Договор се сключва по реда на ЗОП и при субсидиарно прилагане на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Република България.

Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При подписване на договора за обществена поръчка, в случай че не е приложим чл. 58, ал. 6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

А) На основание чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основания за отстраняване - оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП,  а именно:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите по чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Забележка:

- Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от т. 2 до т. 4 вкл., следва да бъдат издадени не по-рано от един месец от датата на изходящия номер на поканата за сключване на договор, а документите по т. 1 – не по-рано от пет месеца от същата дата.

- Горепосочените документи не се представят в случаите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Б) Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец към документацията за участие) – в оригинал.

В) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (по образец към документацията за участие) – в оригинал.

Г) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал.

При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността, формирана като сума от стойностите, посочени в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.4 и т. 3.1.5 от договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 – 013.

или

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 27 (двадесет и седем) месеца от датата на издаването й. Датата на издаването не може да предхожда датата на поканата за сключване на договора.

или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на следните условия:

- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;

- Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5% от стойността, формирана като сума от стойностите, посочени в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.4 и т. 3.1.5 от договора;

- По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;

- Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;

- В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера й, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;

- Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

- Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие най-рано датата на поканата за сключване на договора и най-късно датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена услуга по договора, заявена преди изтичане на срока / прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока / прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;

- При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условияи/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;

- За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала”. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция, тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Достъп до документацията за участие

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

на датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз и до нея имат неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства всички заинтересовани лица.

III.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката и референтният ѝ номер.

2. Опаковката включва следните документи:

а) Опис на представените документи;

б) Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

в) Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Посочените в т. 2 документи се изготвят по следния начин:

2.1. Опис на представените документите (на хартиен носител, оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. Информацията относно личното състояние на участниците и критериите за подбор следва да включва:

2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ЕЕДОП е стандартен образец, утвърден с Регламент на Европейската комисия, чрез който участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП) по един от следните начини:

1) Цифрово подписан с електронен подпис от съответните лица и приложен на подходящ оптичен носител (например CD или DVD) към пакета документи за участие в процедурата в запечатаната непрозрачна опаковка. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. При необходимост от предоставяне на повече от един еЕЕДОП всеки един от тях се поставя на оптичния носител.

Възможните начини за изготвяне на еЕЕДОП са, както следва:

- Като се използва осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, която може да се достъпи директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg, както и чрез Портала за обществени поръчки, секция Регистър на обществените поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия.

В профила на купувача към настоящата документация са предоставени два файлови формата на espd-request - PDF за преглед и XML за компютърна обработка. При изготвяне на ЕЕДОП в електронен вид, в система за еЕЕДОП се зарежда XML файла, след което се попълват необходимите данни съгласно изискванията на ЗОП и условията на възложителя. След приключване на попълването се изтегля файлът с оригинално име от системата espd-response в PDF и XML формати. С електронен подпис се подписва само версията в PDF формат.

Информация за използването на ситемата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242.

Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя и той не носи отговорност за нейното функциониране.

- Освен информационната система за еЕЕДОП, лицата могат да използват приложения в документацията образец на ЕЕДОП или публикувания в Портала за обществени поръчки от АОП на адрес: http://www.aop.bg/, като го попълнят с общодостъпна програма за текстообработка в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, запишат попълнения еЕЕДОП във формат непозволяващ редактирането му и го подпишат цифрово с електронен подпис.

2) Друга възможност за представяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай вместо ЕЕДОП към пакета документи за участие в процедурата в запечатаната непрозрачна опаковка се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

ЕЕДОП се представя от участника (икономическия оператор) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В случай че участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, следва да посочи на съответните места в ЕЕДОП, отнасящи се до подизпълнителите и третите лица /другите субекти/, освен останалата изискуема съгласно образеца на ЕЕДОП информация, и имената на подизпълнителите и/или третите лица, ако предвижда такива.

Участникът (икономическият оператор), респективно подизпълнителите и третите лица следва да попълнят в ЕЕДОП всички относими към тях и към процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка полета.

Указания за попълване на ЕЕДОП:

1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП – в тази част се попълва информацията, посочена в приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП относно възложител, предмет и референтен номер на поръчката.

2. Част II: Информация за икономическия оператор – в тази част се попълва изисканата в съответните раздели на тази част информация за участника (идентификация, лица за контакт, обща информация, форма на участие, представителство и др.)

3. Част III: Основания за изключване – в тази част се попълва информацията, свързана с основанията за отстраняване, включително и със специфичните национални основания за отстраняване, които се декларират в Част III – Основания за изключване, раздел Г, Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП.

Специфичните национални основания за отстраняване съгласно ЗОП са:

- обстоятелствата относно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс;

- обстоятелствата относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

- обстоятелствата относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

- обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл. 3, т. 8 и чл . 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

- обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП относно наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата.

4. Част IV: „Критерии за подбор“ – в тази част се попълва конкретната информация, необходима за доказване съответствието на участника с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.

5. Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – неприложима за настоящата обществена поръчка.

6. Част VI: Заключителни положения – попълва се исканата информация в последния абзац.

Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник, и документите, с които се доказва съответствието:

I. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за трета група - строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) – за строежи минимум втора категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, както следва:

- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му, а в случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да представи копие на документ, доказващ вписването му в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен;

- В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът, определен за изпълнител, представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му.

II. Технически и професионални способности

  - Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с тези на поръчката.

* Под дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата поръчка, следва да се разбира:

Изграждане и/или подмяна и/или реконструкция на кабелна линия с ниво на напрежение 110 kV или по-високо с дължина на трасето минимум 1000 метра И доставка и монтаж на муфа за кабел с ниво на напрежение 110 кV или по-високо.

или

Изграждане и/или подмяна и/или реконструкция на линейно присъединение с ниво на напрежение 110 kV или по-високо в площадков енергиен обект И изграждане и/или подмяна и/или реконструкция на кабелна/и линия/и с ниво на напрежение 110 kV или по-високо с обща дължина на трасето/трасетата минимум 500 метра И доставка и монтаж на муфа за кабел с ниво на напрежение 110 кV или по-високо.

Минимално изискване: За посочения период участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1а на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочване на дейностите, изпълнени от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични и/или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на обема (дължина на трасето/ата и напрежение на кабела, вид на доставената/доставените и монтирана/и муфа/и за кабел с напрежение … (посочва се напрежението на кабела), вида и напрежението на линейното присъединение от площадковия енергиен обект и др.), стойностите, датите и получателите.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване:

Участникът следва да разполага минимум с 15 (петнадесет) лица, от които:

- минимум 5 (пет) лица, притежаващи V (пета) квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- минимум 10 (десет) лица, притежаващи IV (четвърта) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 6 на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочват се последователно лицата (име, презиме и фамилия), квалификационната им група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, датата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, срокът му на валидност и издателят му.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена квалификационната им група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, датата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и/или срокът му на валидност и издателят му.

В случай че участникът е чуждестранно лице се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001: 2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в дясната колона на поле 2 на част IV, раздел Г) Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като задължително се посочва номерът на сертификата,  издателят,  срокът на валидност и обхвата/сферата на дейност.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството EN ISO 9001: 2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

2.2.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие).

Документът, следва да съдържа и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- представляващият обединението и неговата представителна власт.

В случай че описаната по-горе информация не се съдържа в документа за създаване на обединението, то същата може да бъде представена на отделен документ, подписан от участниците в обединението.

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (нотариално заверени копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - документ че изцяло е платено дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.3. Оферта, която включва:

2.3.1. Техническо предложение (на хартиен носител), съдържащо:

2.3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (на хартиен носител, оригинал или нотариално заверено копие).

2.3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (на хартиен носител, оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (на хартиен носител, оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (на хартиен носител, оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.1.5. Декларация за извършен оглед на обекта, предмет на поръчката (на хартиен носител, оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.2. Ценово предложение (на хартиен носител, оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, предмета на поръчката и наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано ценово предложение и приложенията към него.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.4. Когато участникът се позовава на капацитета (ресурса) на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи (доказателства) за поетите от третите лица задължения. За третите лица следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

В случай че участникът се позовава на капацитета (ресурса) на трети лица и при условие, че от него е поискано да докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за третото/ите лице/а, той трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третото лице за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства), че ще разполага с чуждия ресурс за срока на изпълнение на поръчката. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от третите лица задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответното трето лице; рамково споразумение или договор между участника и съответното трето лице и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че третото лице е изразило валидно своята правна воля да предостави своя ресурс за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на предоставения ресурс и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и трето лице. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

2.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2.4.

2.6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, независимо от правната връзка между тях, освен представянето на ЕЕДОП за подизпълнителя/ите, той трябва да докаже, че ще разполага с ресурсите на подизпълнителите за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства) за поетите от подизпълнителите задължения. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от подизпълнителите задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответния подизпълнител; рамково споразумение или договор между участника и съответния подизпълнител и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че подизпълнителят е изразил валидно своята правна воля да изпълнява определени задължения за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на поетите задължения и ресурсът, който ще се използва за изпълнението им и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и подизпълнител. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

2.8. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо, или юридическо лице, или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език. Лицето, извършило превода изписва имената си и се подписва на документа.

2.9. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

ОБРАЗЕЦ

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 – 013

| Наименование | Страница № (да се попълни) |
| --- | --- |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

...................................................................................................................

ОБРАЗЕЦ

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: OВEС S брой 43, дата 01.03.2019 г., Номер на обявлението в ОВ S: 2019 / S 043 – 099086

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  […]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | ЧЕЗ Разпределение България АД |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции” |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | PPС 19 - 013 |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

...................................................................................................................”

V. техническо предложение

поставя се в комплекта на техническото предложение

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: .......................................................................................................

(участник)

адрес: гр............................. ул. .........................., №. …

тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............; e-mail: …………………….

Единен идентификационен код: ............................,

Представлявано от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Лице за контакти: ..............................................., тел.: ..................., факс: ......................, e-mail: ……………

Уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

Предоставяме на Вашето внимание предложението ни за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 – 013.

В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че:

- Ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с работния проект и изискванията на Възложителя, като се задължаваме да спазваме изискванията на нормативната уредба на Република България - Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии /НУЕУЕЛ/, Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/ и Правилника за противопожарна охрана /ППО/, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, нормативната уредба за опазване на околната среда и водите и всички други, имащи отношение към предмета на поръчката.

- Всички материали, апаратура, оборудване и съоръжения, които ще доставим и ще влагаме при изпълнение на обекта на поръчката ще са нови, неупотребявани, придружени от декларации и/или сертификати/декларации за съответствие, съгласно изискванията на българското законодателство.

- Задължаваме се всяка доставка на материал и/или апаратура и/или оборудване и/или съоръжение да бъде придружавана от изискуемите съгласно техническите изисквания на възложителя и договора заводски партиден сертификат, протоколи от заводски и/или типови изпитания и др.

- Съгласни сме, че освен посочените в Приложение 1.1. към Ценовото предложение материали, апаратура, оборудване и съоръжения, наше задължение за доставка са и всички останали материали, необходими за изпълнение на поръчката.

- Задължаваме се да доставим потребителски софтуер за цифровите устройства (цифрови защити и контролер) - стандартен, последна версия, на български или английски език в потребителската си част, съпроводен с подробна инструкция на български език за конфигурация и настройка, придружен от съответните лицензионни удостоверения за съответната апаратура и да осигурим лиценза за ползването му.

- Запознати сме с изискването на Възложителя, че връзката за предаване на електрическите величини, командни функции и др. със SCADA система на Възложителя следва да се осъществява по протокол IEC 61850 или еквивалентно/и. В случай, че даден предлаган от нас протокол е еквивалентен на посочения от Възложителя протокол IEC 61850, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността и съвместимостта им, заедно с настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

- Предлаганите от нас срокове са както следва:

  - Изготвяне и представяне на Възложителя на линеен график за изпълнение на поръчката за одобрение и съгласуване – до 20 (двадесет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане;

  - Доставка на сух силов алуминиев кабел 110 kV 1600 mm2 – до ………….. дни /предложеният срок следва да е по-голям или равен на 70 дни и по-малък или равен на 100 дни/, считано от датата на съответния възлагателен документ от Възложителя към Изпълнителя до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за заскладяването му в склад на Възложителя;

  - Доставката на всички останали, непосочени в т. 7.2, материали, апаратура, оборудване и съоръжения, (посочени в Приложение 1.1. към Ценовото предложение – т.2÷т.55) и необходими за изпълнение на договора – до 100 (сто) дни, считано от датата на съответния възлагателен документ от Възложителя към Изпълнителя до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за заскладяването им в склад на Възложителя;

  - Изпълнение на строително-монтажните работи – до 75 (седемдесет и пет) дни, считано от датата на документа за възлагане изпълнението им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  - Организиране издаването от „ЕСО“ ЕАД на Заповед за настройка на новите цифрови защити и представянето ѝ на Възложителя - до 30 (тридесет) дни, считано от датата на документа за възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи;

  - Геодезическо заснемане на новоположената КЕЛ 110 кV „Дондуков“ по трасето от ПС „Георги Димитров“ до ПС “София-Център“ и представяне на Възложителя на електронен носител на съответната информация от заснемането - до 5 (пет) дни, считано от датата на възлагане на изпълнението му.

  - Провеждане на 72-часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новоизградената суха КЕЛ 110 кV „Дондуков” и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати и съоръжения в работен режим – до 10 (десет) дни, считано от датата на подписване на Акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  - Изготвяне на програма за обучение на 4 / четири/ служители на Възложителя за работа и поддръжка на новоизградените цифрови защити, контролер и оптични връзки и предаването й на Възложителя за одобрение – до 10 (десет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи;

  - Провеждане на обучение на работната площадка и издаване на сертификати на 4 / четири/ служители на Възложителя за работа и поддръжка на новоизградените цифрови защити, контролер и оптични връзки – до 10 (десет) дни, считано от датата на одобряване на програмата за обучение от Възложителя;

  - Окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК) както и подаването на искане за назначаването ѝ – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на Протокола (Образец 17 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), удостоверяващ успешното провеждане на 72-часовите проби под товар;

- Предлаганите от нас гаранционни срокове са както следва:

  - за сух силов алуминиев кабел 110 kV 1600 mm2, описан в т. 11.3. от настоящото предложение за изпълнение на поръчката, гаранционният срок е  ………. месеца /по-голям или равен на 36 месеца и по-малък или равен на 120 месеца/, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация;

  - за всички останали материали, апаратура, оборудване и съоръжения, с изключение на посочения в т. 9.1 по-горе сух силов алуминиев кабел 110 kV 1600 mm2, гаранционнте срокове са съгласно гаранционнте срокове определени от съответния производител, но не по-малко от 36 месеца, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация;

  - Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е 8 (осем) години, считано от датата на разрешението за ползване.

- Задължаваме се в рамките на гаранционните срокове всички разходи по отстраняване на дефекти или замяна на дефектни материали, апаратура, оборудване и съоръжения с нови, да са за наша сметка.

- Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигурим минимум 1 (едно) лице, притежаващо Сертификат или Удостоверение за извършване на монтаж на кабелни глави и кабелни муфи 110 кV.

- Предоставяме следната изискуема от възложителя информация за предлаганите от нас материали, апаратура, оборудване и съоръжения, а именно:

11.1. ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ (ВЕНТИЛЕН ОТВОД) ЗА НОВА КЕЛ 110 KV:

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 3 | Тип/референтен номер | Да се посочи |  |
| 4 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 25 години |  |

11.2. ОПТИЧЕН КАБЕЛ

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 3 | Тип/референтен номер | Да се посочи |  |
| 4 | Брой на влакната | ≥ 48 |  |
| 5 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 25 години |  |

11.3. СУХ СИЛОВ КАБЕЛ 110 KV - АL 1600 mm2

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 3 | Тип/референтен номер | Да се посочи |  |
| 4 | Допустима преносна мощност при разположение на трите фази в триъгълник | ≥182 MVA |  |
| 5 | Обявен ток при разположение на трите фази в триъгълник | ≥ 950 А |  |
| 6 | Външен диаметър в mm | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 30 години |  |
| 8 | Тегло на линеен метър | kg/m Да се посочи |  |

11.4. ЦИФРОВИ ЗАЩИТИ ЗА ВЪВОДНО ПОЛЕ „ДОНДУКОВ“ 110 КV

11.4.1. Основна цифрова надлъжна диференциална защита (комплект от две релета)

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 20 години |  |

11.4.2. Резервна цифрова максималнотокова защита

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 20 години |  |

11.5. ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЛИНЕЙНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 KV

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 20 години |  |

11.6. ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ТРАНСФОРМАТОРНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ 110 KV

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 20 години |  |

11.7. ЦИФРОВ ЛОКАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ПОЛЕ „СЕКЦИОНИРАНЕ“ 110 КV

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 20 години |  |

11.8. СУХИ ПРОХОДНИ ИЗОЛАТОРИ 110 KV  ЗА МОНТАЖ НА ОТКРИТО

| № | Технически параметър | Изискване на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производител | Да се посочи |  |
| 2 | Марка | Да се посочи |  |
| 7 | Експлоатационна дълготрайност | ≥ 20 години |  |

- Потвърждаваме, че доставяните от нас материали, апаратура, оборудване и съоръжения отговарят на посочените от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие стандарти или на еквивалентни. В случай, че даден материал, апаратура, оборудване и съоръжение отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения от Възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта заедно с настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:       _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

поставя се в комплекта на техническото предложение

ОБРАЗЕЦ

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ .................................................................................................................. в качеството ми на представляващ ....................................................................................................... (името на участника) участник в обществена поръчка с реф. № PPС 19 - 013 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център“ и частична реконструкция на двете подстанции”,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.

2. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето ................................................................................

(име и фамилия)

Тел. ............................ ; GSM ..................................... ...

Информиран/а съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата ______________ г.					Декларатор: _____________________

/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

поставя се в комплекта на техническото предложение

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ -ата................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството ми на.......................................................................................................................

(посочва се длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център“ и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 – 013

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението.

Информиран/а съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата ______________ г.					Декларатор: _____________________

/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Поставя се в комплекта на техническото предложение

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обекта, предмет на поръчката

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................................................

в качеството ми на представляващ  .........................................................................................., участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка с реф. № PPС 19 - 013 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център“ и частична реконструкция на двете подстанции”,

Д Е К Л А Р И Р А М :

  - Огледът на подстанция „Георги Димитров”, подстанция „София-Център“ и трасето на маслонапълнена кабелна линия 110 kV „Дондуков“ свързваща двете подстанции се извърши от лицето/ата ......................................................................................................................................................

(име и фамилия на лицето или лицата извършили огледа)

………………...……………………………………………………………………………...…………………………..

(име и фамилия на лицето или лицата извършили огледа)

  - Запознати сме с особеностите на трасето на съществуващата маслонапълнена кабелна линия 110 kV „Дондуков“ и на действащите към момента съоръжения в подстанция „Георги Димитров” и подстанция „София-Център“.

Информиран/а съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата ______________ г.                                                                  Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

VІ. ОБРАЗЕЦ на ценово предложение

Поставя се в плик

„Предлагани ценови параметри“

ОБРАЗЕЦ

Ценово предложение

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за обществена поръчка с реф. № PPС 19 - 013 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център“ и частична реконструкция на двете подстанции”.

1. Общата цена на нашата оферта възлиза на: .......................................................  лева без ДДС, словом:  .................................................................................... лева без ДДС и е формирана като сума от общите цени за изпълнение на дейностите, описани в приложената стойностна сметка (СС), Приложение №1 към ценовото ни предложение;

2. Единичните цени на доставяните от нас материали, апаратура, съоръжения и оборудване, посочени в Приложение 1.1 са изготвени при условие на доставка франко склад на възложителя, и включват всички разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка и др., а при внос от страни извън Европейския съюз - и митнически сборове и такси. В единичните цени по предходното изречение са включени и всички транспортни и организационни разходи по доставката на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията от склада на Възложителя до обекта на поръчката, в това число разходите за натоварването и разтоварването им.

3. Единичните цени за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, посочени в Приложение 1.2 включват всички наши разходи, необходими за изпълнение на съответния вид работа, включително цената на съответните материали, които не са изрично посочени в Приложение 1.1, но са необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, така че да бъдат постигнати изискванията на ПИПСМР и спазени общите технически изисквания, посочени в документацията, както и допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно складови разходи, печалба, разходи за извозването на демонтираните материали, почистване на строителната площадка и извозване на отпадъците до сметище и други.

4. Приемамe плащането да се извършва в лева, по банков път при условията, посочени в проекта на договор.

5. Изразяваме съгласие при наличие на аритметични грешки в предственото от нас ценово предложение и приложените към него стойностна сметка и количествено стойностни сметки, същите да бъдат отстранени от комисията по реда, посочен в Раздел ІІІ, част ІІІ.1 на документацията за участие

Приложения /всички приложения да се изготвят по приложените образци/:

Приложение № 1 – Стойностна сметка;

Приложение № 1.1 – Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения;

Приложение № 1.2 - Количествено-стойностна сметка – Строително-монтажни работи;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение 1

към ценовото предложение

СТОЙНОСТНA СМЕТКA

За подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции

| № | ДЕЙНОСТИ | ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЛВ. БЕЗ ДДС |
| --- | --- | --- |
|  | Доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения, (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.1) |  |
|  | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.2) |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (15 % от общата стойност на цените по т. 1 и т. 2 от настоящата стойностна сметка) |  |
|  | ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА НОВОПОЛОЖЕНА КЕЛ 110 КV „ДОНДУКОВ“ ПО ТРАСЕ ОТ ПС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ ДО ПС „СОФИЯ ЦЕНТЪР“ |  |
|  | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ НА ЧЕТИРИМА СЛУЖИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА РАБОТА И ПОДДРЪЖКА НА НОВОИЗГРАДЕНИТЕ ЦИФРОВИ ЗАЩИТИ, КОНТРОЛЕР И ОПТИЧНИ ВРЪЗКИ |  |
| ВСИЧКО ∑(т. 1 ÷ т. 5): |  |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка:

Участникът задължително следва да предложи цени за всички позиции от стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая, при спазване на указанията на възложителя за тяхното образуване.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 1.1

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

Доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения

За подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции

| № | Наименование | Ед. мярка | Количе ство | Единична цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка на сух алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 с технически характеристики съгласно Таблица 3 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя и БДС HD 632 S3:2017 или еквивалентно/и | m | 4 200 |  |  |
|  | Доставка на сух алуминиев кабел 110 кV 300 mm2 с технически характеристики отговарящи на стандарт БДС HD 632 S3:2017 или еквивалентно/и | m | 200 |  |  |
|  | Доставка на монтажни скоби (тройни) за сух алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 с технически характеристики, съгласно Приложение 7 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 635 |  |  |
|  | Доставка на монтажни скоби (единични) за сух алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 с технически характеристики съгласно Приложение 7 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 30 |  |  |
|  | Доставка на монтажни скоби (единични) за сух алуминиев кабел 110 кV 300 mm2 с технически характеристики съгласно Приложение 7 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 30 |  |  |
|  | Доставка на съединителни муфи 110 кV 1600 mm2 с технически характеристики съгласно Таблица 3 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 9 |  |  |
|  | Доставка на хибридна муфа преход между маслонапълнен кабел 110 kV тип KWO-650-Cu и сух алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 кV за тип Al 1x1600 RMS, път на утечка 31 mm/kV, комплект с подпорни изолатори и с технически характеристики съгласно Таблица 3 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя и отговарящи на стандарт БДС HD 632 S3:2017 или еквивалентно/и | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 кV за кабел тип Al 1x300 RMS, път на утечка 31 mm/kV, комплект с подпорни изолатори и отговарящи на стандарт БДС HD 632 S3:2017 или еквивалентно/и | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка на кабелни глави (щепселни) 110 кV на сух кабел Al 1x1600 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV и отговарящи на стандарт БДС HD 632 S3:2017 или еквивалентно/и | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка на кабелни глави (щепселни) 110 кV на сух кабел Al 1x300 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV и отговарящи на стандарт БДС HD 632 S3:2017или еквивалентно/и | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка на кутия за кросбондинг на екрани на сух кабел 110 kV | ком- плект | 2 |  |  |
|  | Доставка на кутия за заземяване на екран на кабел 110 kV, през вентилни отводи в края на КЕЛ 110 кV за фаза | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка на оптичен кабел с минимум 48 оптични влакна за осигуряване на нормална експлоатация и обмен на данни между двата елемента на надлъжно-диференциалната защита на нова КЕЛ 110 кV в двата енергийни обекти и друга оперативна информация съгласно Таблица 2 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | m | 1400 |  |  |
|  | Доставка на HDPE тръба за изграждане на нова оптична връзка (ø 40 mm) | m | 1400 |  |  |
|  | Доставка на апаратура (ODF разпределители за 48 оптични влакна и др.) за изграждане на комуникационните връзки за осигуряване обмен на данни между НДЗ в двата енергийни обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на 19” телекумоникационен шкаф 15 U за изграждане на комуникационните връзки в двата енергийни обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на скоба за закрепване на HDPE тръба за изграждане на нова оптична връзка (ø 40 mm) в колектор | бр. | 560 |  |  |
|  | Доставка на крайна муфа за HDPE тръба за изграждане на нова оптична връзка (ø 40 mm). | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на „Пачкорда“ с дължина 10 m за две оптични влакна | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на стойка за аванс на оптичен кабел OPUG в двата енергийни обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на вентилни отводи за открит монтаж - път на утечка 31mm/kV, за номинално напрежение 96 kV, ZnO, четвърти клас на разряда, с разряден ток 20 кА и технически характеристики съгласно Таблица 1 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на стоманени тръби Ø 400 mm и L 10 m | бр. | 17 |  |  |
|  | Доставка на PVC тръба Ø 140 mm и L 10 m | бр. | 40 |  |  |
|  | Доставка на корита с L 3 метра, съгласно проекта за кабел 110 кV за ремонт на 10 % от непроходим колектор (трасе 1230 м) или за ремонт около 123 m | бр. | 41 |  |  |
|  | Доставка на капаци 0,6/1,0 метра съгласно проекта (при подмяна на 50 %) | бр. | 615 |  |  |
|  | Доставка на тротоарни плочи за възстановяване | m2 | 220 |  |  |
|  | Доставка на асфалт за възстановяване | m2 | 800 |  |  |
|  | Доставка на надлъжно диференциална цифрова защита (комплект) с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за нова КЕЛ 110 кV съгласно Таблица 4 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с цифрови защити, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | ком-плект | 1 |  |  |
|  | Доставка на резервна максималнотокова защита с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за поле 110 кV „Дондуков“ в двата енергийни обекта съгласно Таблица 4 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с цифрови защити, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за линейни присъединения 110 кV съгласно Таблица 5 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за трансформаторни присъединения 110 кV съгласно Таблица 6 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за поле „Секциониране“ 110 кV съгласно Таблица 7 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на общостанционен локален контролер с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за табло „Централна сигнализация“, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 1 кабела за осъществяване на връзка с устройствата | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка на локален контролер с комуникационен протокол IEC 61850 или еквивалентно/и за контрол и управление на стъпалния превключвател на силов трансформатор | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на сухи проходни изолатори 110 kV с технически характеристики съгласно Таблица 8 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на комбиниран цифров измервателен прибор за табла собствени нужди прав и променлив ток | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалент | m | 500 |  |  |
|  | Доставка на метални панели с размер 2200х800 и минимална дебелина 4 mm за реновиране на табла в командна зала | бр. | 8 |  |  |
|  | Доставка на клема биметална, Cu-стержен ∅ 30/ въже АСО 400 ∅ 27.2 mm Г образна | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на клема биметална Al-стержен ∅ 50/ въже АСО 400 ∅ 27.2 mm Т образна | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на клема биметална Al-стержен ∅ 50/ въже АСО 400 ∅ 27.2 mm Г образна | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка на проводник, многожичен, стоманено-алуминиев, със сечение 400 mm2 и диаметър ∅ 27,2 mm | m | 30 |  |  |
|  | Доставка на болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, с диаметър на резбата 16 mm, якост 8.8, DIN 933 (за закрепване на кабелна глава 110 kV) M 16 x 50 | бр. | 24 |  |  |
|  | Доставка на федер шайба М 16, DIN 127 (за закрепване на кабелна глава 110 kV) | бр. | 24 |  |  |
|  | Доставка на шепингована шайба М 16, DIN 434, наклон 8 % (за закрепване на кабелна глава 110 kV) | бр. | 24 |  |  |
|  | Доставка на гайка, стоманена, с нормална шестостенна глава, с диаметър на резбата 12 mm, якост 8.8, DIN 934 (за закрепване на вентилни отводи 110 kV) M 12 | бр. | 18 |  |  |
|  | Доставка на шайба M 12, DIN 125 (за закрепване на вентилни отводи 110 kV) | бр. | 36 |  |  |
|  | Доставка на федер шайба М 12, DIN 127 (за закрепване на вентилни отводи 110 kV) | бр. | 18 |  |  |
|  | Доставка на горещо поцинкована стоманена шина с размери 40/4 mm, със сечение 160 mm2, с дебелина на покритието 80 µm | m | 40 |  |  |
|  | Доставка на гъвкав меден, жълто-зелен проводник със сечение 95 mm2, за направа на заземителни връзки | m | 10 |  |  |
|  | Доставка на кабелна обувка, медна, калайдисана, пресова, за меден проводник 95 mm2, с отвор за М 12, за направа на заземителни връзки | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, с диаметър на резбата 12 mm, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба (M 12/40) | бр. | 20 |  |  |
|  | Доставка на заземителен кол – стоманен прът, изработен от профилна стомана, с размер L 65/65/6 mm, с дебелина на покритието 80 µm, дължина 3 m | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка на стоманени профили за преработка на съществуваща метална конструкция | kg | 210 |  |  |
| ВСИЧКО ∑ (т.1÷т.55): |  |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка:

Участникът задължително следва да предложи цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 1.2

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

Строително-монтажни работи

За подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции

| № | Наименование | Ед. мярка | Коли чество | Единична цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Източване на кабелно масло от маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ – количество за трите фази по цялото трасе с обща дължина 1400 метра (за цялото количество) | бр. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж на уредбата за захранването на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Дондуков“ в двата енергийни обекта | бр. | 2 |  |  |
|  | Демонтаж на съществуващ маслонапълнен кабел 110 кV | m | 4200 |  |  |
|  | Ремонт (отводняване, подзиждане, подмазване и укрепване на корита, подмяна на счупени или негодни елементи) на съществуващото кабелно трасе от 1400 m, състоящо се от: |
| Съществуващ проходим колектор (35 m) |
| 4.1 | Ремонт – подзиждане и подмазване | m2 | 50 |  |  |
| Съществуващ непроходим колектор (1230 m) |
| 4.2 | Разкриване на трасе | m | 1230 |  |  |
| 4.3 | Подмяна на корита | бр. | 41 |  |  |
| 4.4 | Подмяна на капаци | бр. | 615 |  |  |
| 4.5 | Направа на шахти 6 х1,2 | бр. | 3 |  |  |
| 4.6 | Ремонт – подзиждане и подмазване на фуги между корита и капаци | m | 1230 |  |  |
| 4.7 | Възстановяване на зелени площи по трасе | m2 | 200 |  |  |
| 4.8 | Възстановяване на асфалт по трасе | m2 | 800 |  |  |
| 4.9 | Възстановяване на тротоарни плочки и бордюри по трасе | m2 | 220 |  |  |
| Тръбна мрежа (135 m) и пасарелка |
| 4.10 | Разкриване на трасе | m | 135 |  |  |
| 4.11 | Подмяна на съществуващи стоманени тръби Ø 400 mm с L 10 m | бр. | 17 |  |  |
| 4.12 | Подмяна на съществуващи PVC тръби Ø 140 mm с L 10 m | бр. | 210 |  |  |
| 4.13 | Възстановяване на зелени площи по трасе | m2 | 35 |  |  |
| 4.14 | Възстановяване на асфалт по трасе | m2 | 620 |  |  |
| 4.15 | Възстановяване на тротоарни плочки и бордюри по трасе | m2 | 35 |  |  |
| Всичко по т.4= ∑ (4.1÷4.15) |  |
|  | Полагане на нов сух силов кабел 110 кV по трасе: (приблизителна дължина на трасето от 1400 метра): |
| 5.1 | Съществуващ проходим колектор | m | 35 |  |  |
| 5.2 | Съществуващ непроходим колектор | m | 1230 |  |  |
| 5.3 | Нови стоманени и PVC тръби | m | 135 |  |  |
| 5.4 | Направа на съединителни муфи 110 кV 1600 mm2 по трасето | бр. | 9 |  |  |
| 5.5 | Монтаж на кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 кV за тип Al 1x1600 RMS, път на утечка 31 mm/kV, комплект с подпорни изолатори | бр. | 3 |  |  |
| 5.6 | Монтаж на кабелни глави 110 кV на сух кабел Al 1x1600 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV | бр. | 3 |  |  |
| 5.7 | Монтаж на тройна полимерна скоба за закрепване на кабел 110 kV | бр. | 635 |  |  |
| 5.8 | Монтаж на единични полимерна скоба за закрепване на кабел 110 kV | бр. | 22 |  |  |
| 5.9 | Монтаж на кутия за кросбондинг на екрани на сух кабел 110 kV | ком плект | 2 |  |  |
| 5.10 | Набиване на заземителен кол – стоманен прът, изработен от профилна стомана, с размери L65/65/6 mm, дебелина на покритието 80 m, с дължина 3 m | бр. | 2 |  |  |
| 5.11 | Монтаж на кутия за заземяване на екран на кабел 110 kV, през вентилни отводи в края на КЕЛ 110 кV | бр. | 6 |  |  |
| Всичко по т.5= ∑ (5.1÷5.11) |  |
|  | Полагане на HDPE тръбна мрежа за нов оптичен кабел: (приблизителна дължина на трасето от 1400 метра) |
| 6.1 | Съществуващ проходим колектор | m | 35 |  |  |
| 6.2 | Съществуващ непроходим колектор | m | 1230 |  |  |
| 6.3 | Съществуващи стоманени тръби | m | 135 |  |  |
| 6.4 | Територия на енергиен обект и сграда | m | 200 |  |  |
| 6.5 | Монтаж на скоба за закрепване на HDPE тръба Ø 40 mm в колектори | бр. | 560 |  |  |
| 6.6 | Монтаж на крайна муфа за HDPE тръба | бр. | 2 |  |  |
| Всичко по т.6= ∑ (6.1÷6.6) |  |
|  | Полагане на нов оптичен кабел 48 жила OPUG (в HDPE тръбна мрежа): (приблизителна дължина от 1400 метра) |
| 7.1 | Издухване на нов оптичен кабел 48 жила (в HDPE тръбна мрежа) | m | 1400 |  |  |
| 7.2 | Монтаж на ODF панел за 48 оптични влакна в двата енергийни обекта | бр. | 2 |  |  |
| 7.3 | Монтаж на стойка за аванс на оптичен кабел OPUG | бр. | 2 |  |  |
| 7.4 | Монтаж на 19” телекомуникационен шкаф 15 U за изграждане на комуникационните връзки в двата енергийни обекта | бр. | 2 |  |  |
| 7.5 | Монтаж и наладка на „Пачкорда“ за две оптични влакна в двата енергийни обекта | m | 20 |  |  |
| Всичко по т.7=∑ (7.1÷7.5) |  |
|  | Ремонтни дейности в ПС „София Център“: |
| 8.1 | Демонтаж на съществуваща кабелна глава 110 kV от ЕКРУ 110 kV | бр. | 6 |  |  |
| 8.2 | Демонтаж на скоба за закрепване на кабел 110 kV | бр. | 6 |  |  |
| 8.3 | Демонтаж на електромеханични релейни защити и помощно оборудване от релеен панел на КЕЛ Дондуков | бр. | 1 |  |  |
| 8.4 | Монтаж и наладка на нови цифрови защити и помощно оборудване на релеен панел | бр. | 1 |  |  |
| 8.5 | Монтаж на сух алуминиев кабел 110 кV 300 mm2 с технически характеристики съгласно Таблица 3 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя (между КРУ модул и трафохалета) | m | 200 |  |  |
| 8.6 | Монтаж на монтажни скоби (единични) за сух алуминиев кабел 110 кV 300 mm2 с технически характеристики съгласно Приложение 7 от Техническите спецификации и изисквания на Възложителя | бр. | 30 |  |  |
| 8.7 | Монтаж на хибридна муфа преход между маслонапълнен кабел 110 kV тип KWO-650-Cu и сух алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 (за КЕЛ Руски 110 kV) | бр. | 3 |  |  |
| 8.8 | Монтаж на кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 кV за кабел тип Al 1x300 RMS, път на утечка 31 mm/kV, комплект с подпорни изолатори (в трафохалета) | бр. | 6 |  |  |
| 8.9 | Монтаж на кабелни глави (щепселни) 110 кV на сух кабел Al 1x300 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV | бр. | 6 |  |  |
| 8.10 | Монтаж на кабелни глави 110 кV на сух кабел Al 1x1600 към ЕКРУ 110 кV Un =110 kV | бр. | 3 |  |  |
| Всичко по т.8=∑ (8.1÷8.10) |  |
|  | Ремонтни дейности в ПС „Георги Димитров“: |
| 9.1 | Демонтаж на съществуваща кабелна глава 110 kV | бр. | 3 |  |  |
| 9.2 | Демонтаж на скоба за закрепване на кабел 110 kV | бр. | 6 |  |  |
| 9.3 | Демонтаж на апаратна клема 110 кV | бр. | 6 |  |  |
| 9.4 | Демонтаж на проводник АСО 400 110 кV | m | 9 |  |  |
| 9.5 | Демонтаж на маслонапълнени проходни изолатори между първи и втори етаж на ЗРУ 110 кV на поле 110 кV „Дондуков“ | бр. | 3 |  |  |
| 9.6 | Преработка, грундиране, боядисване и адаптиране на съществуваща метална конструкция за кабелни глави 110 кV по фази | бр. | 3 |  |  |
| 9.7 | Направа и монтаж на нова метална конструкция за вентилни отводи 110 кV по фази | бр. | 3 |  |  |
| 9.8 | Монтаж на вентилен отводител, за открит монтаж, път на утечка 31 mm/kV, за номинално напрежение 96 kV, ZnO, четвърти клас на разряда, с разряден ток 20 кА | бр. | 3 |  |  |
| 9.9 | Монтаж на клема биметална, Cu-стержен ∅ 30/ въже АСО 400 ∅ 27.2 mm Г – образна | бр. | 3 |  |  |
| 9.10 | Монтаж на клема биметална Al-стержен ∅ 50/ въже АСО 400 ∅ 27.2 mm Т – образна | бр. | 3 |  |  |
| 9.11 | Монтаж на клема биметална Al-стержен ∅ 50/ въже АСО 400 ∅ 27.2 mm Г образна | бр. | 3 |  |  |
| 9.12 | Монтаж на проводник, многожичен, стоманено-алуминиев, със сечение 400 mm2 и диаметър ∅ 27,2 mm | m | 15 |  |  |
| 9.13 | Монтаж на горещо поцинкована стоманена шина с размери 40/4 mm, със сечение 160 mm2, с дебелина на покритието 80 m | m | 20 |  |  |
| 9.14 | Направа на оземки от гъвкав меден, жълто-зелен проводник със сечение 95 mm2, за направа на заземителни връзки | m | 10 |  |  |
| 9.15 | Монтаж на сухи проходни изолатори RIP технология между първи и втори етаж на ЗРУ 110 кV на поле 110 кV „Дондуков“ | бр. | 3 |  |  |
| 9.16 | Демонтаж на електромеханични релейни защити и помощно оборудване от релеен панел | бр. | 1 |  |  |
| 9.17 | Монтаж и наладка на нови цифрови защити и помощно оборудване на релеен панел | бр. | 1 |  |  |
| 9.18 | Демонтаж на помощно оборудване от командни табла | бр. | 8 |  |  |
| 9.19 | Строително ремонтни работи по реновиране на съществуващи командни табла в командна зала с нови панели 2200х800 | бр. | 8 |  |  |
| 9.20 | Монтаж, настройка и наладка на контролери и помощно оборудване за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на линейни присъединения 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на дисплея. | бр. | 2 |  |  |
| 9.21 | Монтаж, настройка и наладка на контролери и помощно оборудване за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на трансформаторни присъединения 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на дисплея | бр. | 2 |  |  |
| 9.22 | Монтаж, настройка и наладка на контролер и помощно оборудване за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на поле „Секциониране“ 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на дисплея | бр. | 1 |  |  |
| 9.23 | Монтаж, настройка и наладка на контролер и помощно оборудване в командна зала за табло централна сигнализация, както и актуализиране на общостанционната сигнализация в обекта | бр. | 1 |  |  |
| 9.24 | Монтаж, настройка и наладка на локален контролер и помощно оборудване за контрол и управление на стъпален превключвател на силов трансформатор в командна зала, както и актуализиране на общостанционната сигнализация в обекта | бр. | 2 |  |  |
| 9.25 | Монтаж, настройка и наладка на комбиниран цифров измервателен прибор и помощно оборудване за табла собствени нужди прав и променлив ток | бр. | 2 |  |  |
| 9.26 | Изграждане и наладка на нова жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5Е или еквивалент за комуникация между цифрови устройства (цифрови защити и контролери) и съществуващо RTU | m | 500 |  |  |
| Всичко по т.9= ∑ (9.1÷9.26) |  |
|  | Снемане на технически характеристики, пусково-наладъчни работи и изпитания, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ или завод производител и издаване на протоколи и сертификати и функционални проби: |
| 10.1 | Сух силов кабел 110 кV и арматура | бр. | 1 |  |  |
| 10.2 | Оптична мрежа и арматура | бр. | 1 |  |  |
| 10.3 | Проходни изолатори 110 kV, 1250А, съгласно Таблица №8 | бр. | 3 |  |  |
| 10.4 | Вентилни отводи 110 кV | бр. | 3 |  |  |
| 10.5 | Настройка и функционални проби на цифрова надлъжно диференциална защита КЕЛ 110 кV „Дондуков“ (1 комплекта) | ком плект | 1 |  |  |
| 10.6 | Настройка и функционални проби на цифрова РМТЗ за КЕЛ 110 кV „Дондуков“ | бр. | 2 |  |  |
| 10.7 | Функционални проби на новомонтираните цифрови релейни защити за поле „Дондуков“ в ПС „София Център“ и вериги за телемеханика | бр. | 1 |  |  |
| 10.8 | Функционални проби на новомонтираните цифрови контролери в ПС „Георги Димитров“ | бр. | 10 |  |  |
| Всичко по т.10= ∑ (10.1÷10.8) |  |
|  | Организиране издаването от „ЕСО“ ЕАД на Заповед за настройка на новите цифрови защити | бр. | 1 |  |  |
| ВСИЧКО ∑ (т.1÷ т.11): |  |

В предложените единични цени е включена и цената на съответните материали, които не са изрично посочени в Приложение 1.1, но са необходими за изпълнение на строително-монтажните работи от количествено-стойностната сметка, така че да бъдат постигнати изискванията на ПИПСМР и спазени общите технически изисквания, посочени в настоящата документация, както и допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка:

Участникът задължително следва да предложи цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 2

към ценовото предложение

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени работи

За подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции

- средна часова ставка - ...лв. ч/час;

- допълнителни разходи за труд - ...%;

- допълнителни разходи за механизация - ...%;

- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - ...%;

- печалба - ...%;

Разходни норми за труд, материали  и механизация – съгласно ………………… (Билдинг мениджър, УСН, СЕК или др.)

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение № 3

към ценовото предложение

СПИСЪК

на инструменти, механизация, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи

За подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции

| № | Вид инструменти, механизация, съоръжения или оборудване | Стойност на машиносмяна /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- |
|  | Кран - 30-50 тона |  |
|  | Багер |  |
|  | Машина за теглене на кабел |  |
|  | Камион |  |
|  | Вакуум помпа |  |
|  | Компресор за налягане минимум 3 атмосфери |  |
|  | Валяк |  |
|  | …….… (Други по преценка на участника) |  |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

VIІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ __________________ / ___________________ година

Днес, _______________20_____ година, в град София, България, между:

(1) „ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД,

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, представлявано от ..................................... – ............................. ,наричано за краткост “Възложител”, от една страна,

и

(2) „ .........................................................................................” ,

седалище и адрес на управление: гр. ......................., ул. ........................, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ................................, представлявано от ......................................... ................................. – ..............................., адрес за кореспонденция: гр. ......................., ул........................., тел. .......................... факс: ........................, ел.адрес/ел.поща: ……………… наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № PPС 19 - 013 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции”, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки към АОП - …………………………, и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на  ............................ лева (попълва се при сключване на договора), се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с работния проект и Техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Приложение № 3, на свой риск, със свои сили и технически средства, всички необходими дейности за подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център, както и частична реконструкция на двете подстанции, в това число организация и изпълнение на строителството, доставка и монтаж на материали, съоръжения, апаратура и оборудване, обучение на специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, геодезическо заснемане на положения кабел и подготовка за въвеждане в експлоатация на обекта в неговата цялост.

  - Основните дейности, включени в предмета на договора, са посочени в Приложение № 1. Всички  работи, включени в предмета на договора, се изпълняват в пълно съответствие с работния проект, Техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3, Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и действащото в Република България законодателство, при стриктно спазване на следните нормативни актове: Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Правила за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии /НУЕУЕЛ/, Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/ и Правилника за противопожарна охрана /ППО/, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и всички други, имащи отношение към изпълнението на договора.

  - (1) На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), авторските права върху програмните продукти и лицензии, свързани с настройката, конфигурирането и експлоатацията на цифровите защити във връзка с изпълнението на настоящия договор, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица не притежават права върху цитираните документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) Правото по предходната алинея влиза в сила след заплащане на дължимото възнаграждение за предоставянето им, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделно възнаграждение, освен уговореното по настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнаването им. В случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на цитираните по-горе документи или други материали или продукти, съставени, доставени и инсталирани при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им по някой от следните начини:

1. чрез промяна на съответния документ или материал или продукт с аналогичен и напълно съвместим; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица и не променя техническите характеристики или функционално предназначение на продукта; или

3. като получи за своя сметка и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато (с влязло в сила решение на компетентнен орган, което има задължителна сила за страните) нарушение на авторски права на трети лица и отстраняването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или въвеждане на забраната за ползване на съответния продукт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без допълнително възнаграждение в полза на неговият автор и собственик на правата на интелектуалната собственост..

- РЕД ЗА РАБОТА

  - (1) Възлагането на изпълнението на предмета на договора се осъществява чрез един или повече документи за възлагане на изпълнението, в зависимост от техническата готовност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно предвижданията на работния проект, технологията на изпълнение и договорените срокове за изпълнение, посочени в Раздел 4 от настоящия договор и/или в съответния документ за възлагане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя документ за възлагане на изпълнението, съдържащ най-малко следната информация: номера на договора, номера на документа за възлагане и дата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, който следва да е съобразен с вида, количеството и обема на възлаганата работа, както и със сроковете, посочени в Раздел 4 от договора, линейния график, общата стойност на възложените работи, определена на база единични цени от съответната количествено-стойностна сметка (КСС) и/или формирани по реда на т. 3.2.3 и друга информация, необходима за изпълнение на видовете работи. Документът за възлагане се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал. 4 по-долу.

(3) Възлагане на изпълнението на каквито и да било непредвидени видове и/или количества работи и/или доставки се осъществява с отделен документ за възлагане на изпълнението и е възможно само след получаване на писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от извършването им.

(4) Документът за възлагане се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се изпраща подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в настоящия договор. Документът за възлагане, изпратен по факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за редовно връчен, ако е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) работни дни да го потвърди като го върне подписан по същия ред.

  - (1) Приемането на изпълнението на всички работи/доставки се осъществява посредством двустранно подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателни протоколи, отразяващи действително извършените и приети видове и количества работи/доставки по съответен документ за възлагане на изпълнението.

(2) Протоколът по ал. 1 следва да съдържа най-малко следната информация: номера на договора, номера и дата на документа за възлагане, дали работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта, съответните нормативни разпоредби и настоящия договор, информация дали материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, вложени в обекта, при доставката им са били придружени с необходимите документи, подробно описани в т. 6.14 на настоящия договор, както и общата стойност на действително извършените и приети видове и количества работи/доставки, стойността на първото плащане, ако е имало такова, а в случаите по т. 6.33, ал. 1 по-долу, се посочват видовете и стойността на извършените от подизпълнителите работи и др.

(3) Когато частта от договора, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(4) Разплащанията по ал. 3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(5) Към искането по ал. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане е оспорено по реда на ал. 5, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(7) Алинея 3 не се прилага в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата не е възложена на подизпълнителя.

  - (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя в срока, посочен в т. 4.2 по-долу, линеен график, съдържащ информацията, посочена в Техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Приложение № 3, за изпълнение предмета на договора, за съгласуване и одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при изготвяне на линейния график по ал. 1, следва да се съобрази с обстоятелството, че изключване на захранването на електрическите съоръжения е възможно в периода от месец май до месец октомври на съответната календарна година.

  - (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, необходими за цялостното изпълнение на предмета на договора, при съблюдаване изискванията на ал. 2 и в сроковете по Раздел 4;

- След получаване на документ за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя заявка до съответния доставчик/производител на материали, апаратура, оборудване и съоръжения, която представя за писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След одобрението на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я изпраща на доставчика/производителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на доставки, които не са предварително одобрени от него.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички строително-монтажни работи в сроковете, посочени в Раздел 4, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставения му работен проект и при спазване на съответната нормативна уредба, действаща в Република България.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва геодезическо заснемане на положените кабели (сух и оптичен) по трасето на КЕЛ 110 кV „Дондуков“ от ПС „Георги Димитров” до ПС „София-Център“ и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Приложение № 3, на електронен и хартиен носител съответната информация в срока посочен в т.4.7

  - (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя програма за обучение на работната площадка на 4 (четири) служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа и поддръжка на новоизградените съоръжения, цифрови защити, контролер и оптични връзки.

- Изготвената в съответствие с ал. 1 програма за провеждане на обучението се представя за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока, посочен в т. 4.10, ал.1.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда обучение на лицата по ал.1 по одобрената програма, което следва да приключи в срока по т. 4.10, ал. 3. Приключване на обучението се удостоверява чрез поименен документ – сертификат на всеки служител, участвал в курса на обучение, удостоверяващ че обучението е преминало успешно.

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  - (1) При надлежното изпълнение на предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети видове и количества работи и доставки по цени от Приложение № 1 и приложенията към него от настоящия договор и/или формирани по реда на т.3.2.3, но общо за цялостното изпълнение на предмета на договора не повече от ..................................... (попълва се при сключване на договора) лева без ДДС, в това число:

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на обекта на настоящия договор, в съответствие с Приложение № 1, т. 1;

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за изпълнение на строително-монтажни работи, в съответствие с Приложение № 1, т. 2;

    - до ………………. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за непредвидени видове и количества материали, апаратура, оборудване, съоръжения и строително монтажни работи, по смисъла на т. 16.5.2, в съответствие с Приложение № 1, т. 3;

    - до ............................. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за извършване на геодезическо заснемане на новоположената КЕЛ 110kV „Дондуков“ по трасе от ПС „Георги Димитров” до ПС „София-Център”, в съответствие с Приложение № 1, т. 4;

    - до .............. (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за изготвяне на програма, провеждане на обучение на работната площадка и издаване на сертификати на 4 (четири) служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа и поддръжка на новоизградените цифрови защити, контролер и оптични връзки, в съответствие с Приложение № 1, т. 5;

(2) В посочените цени по предходната алинея са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване предмета на договора. Цените са окончателни и няма да бъдат променяни по време на действие на договора.

(3) Единичните цени на доставяните материали, апаратура, съоръжения и оборудване, посочени в Приложение 1.1 са изготвени при условие на доставка франко склад на възложителя, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка и др., а при внос от страни извън Европейския съюз - и митнически сборове и такси. В единичните цени по предходното изречение са включени и всички транспортни и организационни разходи по доставката на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията от склада на Възложителя до обекта на поръчката, в това число разходите за натоварването и разтоварването им.

(4) Единичните цени за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, посочени в Приложение 1.2 включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на съответния вид работа, включително цената на съответните материали, които не са изрично посочени в Приложение 1.1, но са необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, така че да бъдат постигнати изискванията на Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи (ПИПСМР) и спазени общите технически изисквания, посочени в документацията, както и допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно складови разходи, печалба, разходи за извозването на демонтираните материали, почистване на строителната площадка и извозване на отпадъците до сметище и други.

  - Заплащането на извършените и приети дейности по предмета на договора се осъществява в 60- /шестдесет/ дневен срок по банков път, по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на издадена от него фактура, чиято дата не може да предхожда датата на съответния приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на съответните доставки или дейности по предмета на договора. Фактурата следва да е придружена с двустранно подписания между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за действително извършените и приети видове и количества работи/доставки. Плащането се извършва, както следва:

    - Плащането на цената по т. 3.1.1 се извършва след доставката на съответните материали в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при изпълнение на условията на Раздел 7, т. 7.2, ал. 2 по отношение на извършването на входящ контрол;

    - Плащането на цената по т. 3.1.2 се извършва както следва:

а) 50% от цената на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи - след подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) 50% от цената на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи - след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Разрешение за ползване за обекта по договора.

    - Заплащането на непредвидени видове и количества материали, апаратура, оборудване, съоръжения и строително монтажни работи по т. 3.1.3 се извършва както следва:

1. За доставка на непредвидени количества от видовете материали, апаратура, оборудване и съоръжения упоменати в КСС от Приложение № 1.1 -  по съответните единични цени от КСС;

2. За доставка на непредвидени видове и количества от материали, апаратура, оборудване и съоръжения, които не са упоменати в КСС от Приложение № 1.1 - само въз основа на предварително представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единични цени. Единичните цени не трябва да надвишават с повече от 10% единичната цена на производителя или дистрибутора на съответния материал, апаратура, оборудване и съоръжение, което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ чрез представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на копие на фактурата, с която е закупил съответния материал, апаратура, оборудване и съоръжение.

3. За непредвидени количества строително-монтажни работи, упоменати като видове работи в КСС от Приложение № 1.2, се извършва по съответните единични цени от КСС;

4. За непредвидени видове и количества строително-монтажни работи, неупоменати в КСС от Приложение № 1.2, се извършва по предварително изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи на съответните единични цени. Анализите се изготвят на база следните ценообразуващи показатели: средна часова ставка - .......лв./ч/час; допълнителни разходи за труд - .....%; допълнителни разходи за транспорт и механизация - …..%; доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%; печалба - ...%;  и цени на машиносмените: ……… (попълват се при сключване на договора). Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно …. (попълва се при сключване на договора), като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответният източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, включени в анализите.

Цената на материалите не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

5. Сумарната обща стойност на непредвидените видове и количества материали, апаратура, оборудване, съоръжения и строително-монтажни работи по т. 3.2.3., т..1, т.2, т.3 и т.4 не може да надвишава стойността, определена в т. 3.1.3.

    - Плащането на цената по т. 3.1.4 за геодезическото заснемане, изпълнено по реда и при условията на т. 2.6 се извършва след предаването на съответните документи от геодезическото заснемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно тяхното приемане без възражения от страна на последния..

    - Плащането на цената по т. 3.1.5 за изготвяне на програма, провеждане на обучение на работната площадка и издаване на сертификати на 4 (четири) служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа и поддръжка на новоизградените цифрови защити, контролер и оптични връзки се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите по т. 2.7, ал. 3.

  - Заплащане на изпълнението на каквито и да било непредвидени видове и/или количества работи и/или доставки е възможно само след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документ, доказващ писменото им одобрение и възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането им.

  - Заплащането на изпълнените и приети по реда на т. 2.2 видове и количества работи/доставки се извършва по единичните цени от съответните КСС, приложени към настоящия договор, освен ако изпълнените видове и количества работи/доставки не се явяват непредвидени видове по смисъла на т. 16.5.2, ал.2. Непредвидените видове работи/ доставки по т. 16.5.2, ал. 2 се заплащат по реда на т.3.2 и по цени формирани в съответствие с изискванията на т. 3.2.3, т. 2 и т. 4.

  - Евентуални претенции от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат и заплащат допълнително  от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същите следва да са включени в съответната цена от настоящия договор.

  - Всички плащания ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

- СРОКОВЕ

  - Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписването му от двете страни.

  - Срокът за изготвяне и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на линеен график за изпълнение на поръчката за одобрение и съгласуване – до 20 (двадесет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане.

  - Срокът за доставка на сух силов алуминиев кабел 110 kV 1600 mm2 е до ….. /попълва се при сключване на договора, в зависимост от офертата на участника/ дни, считано от датата на съответния възлагателен документ от Възложителя към Изпълнителя до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за заскладяването му в склад на Възложителя.

  - Срокът за доставка на всички материали, апаратура, оборудване и съоръжения, посочени в Приложение 1.1, освен посочения в т. 4.3 материал, е до 100 (сто) дни, считано от датата на съответния възлагателен документ от Възложителя към Изпълнителя до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за заскладяването им в склад на Възложителя.

  - Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 75 (седемдесет и пет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане изпълнението им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до датата на подписване на констативен Акт Образец 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  - Срокът за организиране издаването от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД на Заповед за настройка на новите цифрови защити и представянето ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на документа за възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи

  - Срокът за извършване на геодезическо заснемане на новоположената КЕЛ 110 кV „Дондуков“ по трасето от ПС „Георги Димитров“ до ПС “София-Център“ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен носител на съответната информация от заснемането е до 5 (пет) дни, считано от датата на възлагане на изпълнението му;

  - Срокът за провеждане на 72-часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новоизградената суха КЕЛ 110 кV „Дондуков” и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати и съоръжения в работен режим е до 10 (десет) дни, считано от датата на подписване на Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3 от 3 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  - Срокът за окомплектоване и представяне в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за работата на държавната приемателна комисия (ДПК) както и подаването на искане за назначаването ѝ е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на Протокола (Образец 17 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), удостоверяващ успешното провеждане на 72-часовите проби под товар.

  - (1) Срокът за изготвяне на програма за обучение на 4 /четири/ служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа и поддръжка на новоизградените цифрови защити, контролер и оптични връзки и предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение е до 10 (десет) дни, считано от датата на първия документ за възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи.

(2) Срокът за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на програма за обучение по ал.1 е до 5 (пет) дни, считано от датата на представянето ѝ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за провеждане на обучението на работната площадка и сертифицирането на 4 /четири/ служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа и поддръжка на новоизградените цифрови защити, контролер и оптични връзки, съгласно програмата по ал. 1, е до 10 (десет) дни, считано от датата на одобряване на програмата за обучение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - (1) Крайният срок за изпълнение на описаните в даден документ за възлагане на изпълнението на видове работи/доставки, може да бъде удължен по взаимно писмено съгласие на страните, при наличие на непредвидени обстоятелства и/или основателни причини, непозволяващи работа на обекта, които се описват в съответния Акт Образец 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ.

- В случай че изпълнението на работи и/или доставки по някой документ за възлагане на изпълнението се забави по причини, зависещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то съответният срок за изпълнение се удължава със срока на забавата.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената съгласно този договор работа.

- При определяне на сроковете за изпълнение в отделните документи за възлагане на изпълнението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да се съобразява със сроковете, посочени в Раздел 4, Приложение № 2 на договора и линейния график.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 3 (три) дни след сключване на договора всички налични при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, необходими за извършване на дейностите по договора. Предаването на документите по тази точка се удостоверява с протокол, подписан от страните, съответно от надлежно упълномощени техни представители.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на договора, предоставя писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ името и координатите на лицата, които ще осъществяват инвеститорски контрол и името и координатите на консултанта, който ще осъществява строителен надзор при изпълнение на строителството, съгласно чл.166 от ЗУТ.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда предоставения му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график, като в срок до 10 (десет) дни от датата на предоставянето му писмено го съгласува или връща за корекция, съответно определя срок за повторното му представяне.

- (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка до съответния доставчик/производител на необходимите за доставка материали, апаратура, съоръжения и оборудване и в срок до 5 (пет) дни от датата на предоставянето ѝ я съгласува или връща за корекция, като определя срок за повторното ѝ представяне.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали, апаратура, оборудване и съоръжения, както и да извършва входящ контрол на материали, апаратура, оборудване и съоръжения при заскладяването им и при влагането им на обекта.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема доставки на електротехническото оборудване, в случай на констатиран дефект или несъответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за електротехническо оборудване и/или работния проект, които се отразяват в протокол.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда предоставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Програма за обучение, описана в чл. 2.7, ал. 1, като в срок до 5 (пет) дни от датата на предоставянето й писмено я съгласува или връща за корекция, съответно определя срок за повторното й представяне.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за реално извършената и приета работа съобразно реда, сроковете и условията на този договор.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол по изпълнението на този договор и да осигури на обекта постоянно присъствие на лицата, упражняващи инвеститорски контрол.

- Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на закони, правила и нормативи или водят до съществено отклонение от работния проект за изпълнение на обекта на договора и уговореното в договора.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва постоянен контрол и проверки във всеки момент от изпълнение на договора относно качеството и количеството на всички СМР, влаганите материали, апаратура, оборудване и съоръжения и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- При констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени или нестандартни материали, апаратура, оборудване и съоръжения или отклонения от работния проект за изпълнение на обекта на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на работите до отстраняване на нарушението. Спирането се оформя писмено в констативен протокол, като се посочва конкретната причина за това.

- След получаване на писмено уведомление по реда на т.6.21, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни от датата на получаването му да изготви заявка за изключване на съответното съоръжение към специализирано диспечерско звено (СДЗ) „София“, Дирекция „Управление на мрежата“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимия брой варели за източване на кабелното масло на масленонапълнената кабелна линия 110 кV „Дондуков” от ЛНР на ПС „Георги Димитров” до ЛНР на ПС „София-Център“ и писмено указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мястото за предаването на напълнените с източеното масло варели.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за името и координатите на оторизираната фирма за изкупуване на цветните метали.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, включени в предмета на договора, в съответствие с предоставения му работен проект за изпълнение на обекта на договора, спазвайки посочените в договора изисквания и изискванията на действащата нормативна уредба в страната.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подписва документите за възлагане и да изпълнява качествено и в срок посоченото в тях.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и представя за подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите участници в строителството всички необходими актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително и приемо предавателните протоколи по т. 2.2 от настоящия договор.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява и доставя възложеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определените срокове в Раздел  4 и в съответствие със сроковете, посочени в съответния документ за възлагане на изпълнението.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за поставянето и поддържането на сигнализацията в съответствие с част временна организация и безопасност на движението (ВОБД) от работния проект, както и за премахването й след отпадане на необходимостта от нея.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започва да извършва строително-монтажните работи, за които е необходимо изключване на засегнатите електрически елементи само и единствено след получаване на изрично писмено разрешение за това от СДЗ София на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да източи маслото от масленонапълнената кабелна линия в предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ варели, без да допуска разлив от същото. Напълнените варели се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан приемо предавателен протокол с описание броя на варели и количеството масло, съдържащо се във всеки един от тях.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката, разтоварването, съхранението и охраната на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, от съответния доставчик/производител до склад, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от него до обекта/ите или съответните работни площадки, необходими за извършване на работите по предмета на договора. Рискът от погиване и увреждане, както и разходите по отстраняване на евентуалните повредите по материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията при транспортирането им и съхранението им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заявява за доставка необходимите за изпълнението на предмета на поръчката материали, апаратура, оборудване и съоръжения само след предварително писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение строително-монтажните работи да влага само нови материали, съоръжения, апаратура и оборудване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по т. 4.3. да достави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение посочения в Приложение № 1.1, т.1 на договора сух алуминиев кабел 110 кV, придружен от съответните документи, посочени в т. 6.14 и техническите изисквания (Приложение 3 към договора)

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по т. 4.4. да достави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение посочените в Приложение № 1.1, т.2-55 на договора материали, апаратура, оборудване и съоръжения, придружени от съответните документи, посочени в т. 6.14, инструкция за съхраняването им и техническите изисквания (Приложение 3 към договора)

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна регистрацията си в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за: трета група, строежи минимум втора категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, през целия срок на действие на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложените към договора Етични правила – Приложение № 4, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители (евентуално подизпълнители) и осигури/следи за изпълнението им.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички договорени дейности качествено, при спазване на необходимата технологична последователност и нормативните правила за безопасност и здраве.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури за изпълнение на предмета на договора достатъчен брой ръководители и персонал с необходимия опит и квалификация, включително, но не само: 5 /пет/ лица, притежаващи пета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, 10 /десет/ лица, притежаващи минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и 1 /едно/ лице, притежаващо Сертификат или Удостоверение за извършване на монтаж на кабелни глави и кабелни муфи 110 кV.

- Преди започване на работа на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поименен списък на лицата съгласно предходната т. 6.11., които ще работят на обекта на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително техническия ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ. Към списъка за всяко едно лице се представя съответния документ, удостоверяващ правото му да извършва съответния вид работа, включително, но не само: удостоверение за придобитата група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ; сертификат или удостоверение за монтаж на кабелни муфи 110 кV и др.

- От датата на първия документ за възлагане на изпълнението до датата на приемане на обекта с подписването на констативен Акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за всички работи, материали, апаратура, оборудване и съоръжения на обекта.

- При доставка на необходимите материали и оборудване (апарати, защити, софтуер и др.), необходими за изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи:

- окомплектована техническа и експлоатационна документация на български език;

- копие от сертификат за произход, данни за производителя (държава, град);

- документ, издаден от производителя, относно определения от него гаранционен срок (гаранционна карта);

- декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали или за начина на тяхното ликвидиране;

- описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.

- инструкции в съответствие с изискванията на чл.162 от Наредба № 9/09.06.2004г. за Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, а именно:

- Кратка характеристика за предназначението на устройството и действието;

- Параметри за нормална експлоатация и допустими отклонения за безопасна работа;

- Ред за пускане, спиране и обслужване през време на нормалната експлоатация;

- Действие на персонала при нарушение на нормалната експлоатация;

- Ред за извършване на прегледи, ремонти и изпитания;

- Специфични изисквания за безопасност при работа.

- указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;

- инструкция за работа с предлаганото оборудване;

- инструкция за работа със стъндартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго;

- предаване на стандартен софтуер на предлаганото оборудване.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да монтира всички материали, съоръжения и апарати в енергийните обекти по предмета на договора, спазвайки инструкциите на производителя и разработените схеми за първична и вторична комутация и да изпълни строително-монтажните работи от одобрения работен проект, при спазване на изискванията по т.1.2.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави потребителски софтуер за цифровите устройства (защити и контролер) - стандартен, последна версия, на български или английски език в потребителската си част, съпроводен с подробна инструкция на български език за конфигурация и настройка, придружен от съответните лицензионни удостоверения за съответната апаратура и да осигури лиценза за ползването му.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обновява софтуера по ал. 1 за негова сметка до изтичане на гаранционния срок на монтираната от него апаратура.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и подменя всички дефектирали части и апаратури, необходими за безаварийната работа на новомонтираните съоръжения по време на гаранционния период за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да снеме и изпита техническите характеристики на новомонтирани релейни защити, силовата кабелна линия, оптичната кабелна линия и друго в съответствие с изискванията на Наредба № 3/ 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и действащата нормативна база.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира издаването на Заповед от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД за извършване на настройките на новите цифрови защити.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да настрои новомонтираните цифрови защити в съответствие с изискванията на заповедта, издадена от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

- (1) За всички дейности, за които се изисква присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го уведомява предварително в срок не по-малък от 3 (три) дни, включително за приключване на работи, подлежащи на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по–късно, за което се подписва двустранен Акт Образец 12 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от изключване на съоръжения в обекта в срок не по-малък от 7 (седем) работни дни, преди исканата дата за изключване.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно изцяло за своя сметка всички нанесени повреди и/или щети на водопроводите, каналните, електропроводните и телефонни съоръжения, когато информация за същите му е била представена по надлежния ред, съгласно предоставения му план за подземните и надземни комуникации на работната площадка. Произтичащите глоби и санкции са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР да не допуска замърсяване на площадката на обекта.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички СМР така, че да не се създават излишни и  необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на които и да били други лица. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични задължения, произтичащи от това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всички СМР, които са съпроводени с разкопаване на тротоари и пътни настилки, след окончателно завършване на дейността следва да се възстановят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Преди започване работа на обекта работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително следва да преминат инструктаж по безопасност на труда.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготви демонтирания кабел от маслонапълнената КЕЛ 110 kV нарязан на отделни дължини, подходящи за транспорт и да го предаде на оторизираната фирма, посочена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за изкупуване на цветни метали. Дейността по демонтажа, нарязването, подготовката за транспорт и товарене на кабела да се извърши в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оторизираната фирма за изкупуване на цветни метали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде всички останали демонтирани материали, апаратура, оборудване и съоръжения, в това число и всички отпадъци от черни метали (табла, тръби, метални конструкции и др.) с изключение на посочения в т.6.27, ал.1, в база на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, находяща се на адрес гр. София, ул. „Гинци” № 32.

(3) Предаването на всички демонтирани материали, апаратура, оборудване и съоръжения и отпадъци от черни и цветни метали се извършва с приемо-предавателен протокол.

(4) Натоварването, разтоварването и извозването на демонтираните материали, апаратура, оборудване и съоръжения и отпадъци от черни и цветни метали са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- При откриване на недостатъци в изпълнението на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани или изцяло да преработи работите според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всички допълнителни разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- При подписване на протокола за завършване на работите и предаване на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, апаратура, оборудване и съоръжения, отпадъци и други.

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работните площадки по всяко време и да изпълнява негови нареждания по отношение технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност и здраве.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме за своя сметка и да плати всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения или от работници и съоръжения на негови подизпълнители (ако ползва такива) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица.

- При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

    - Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.

    - Не допуска смяна на техническия ръководител на обекта, без да информира предварително и писмено  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

    - Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

    - Съгласува писмено всички налагащи се промени в строителната си програма по време на изпълнение на обекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - Осигурява всички необходими площи за временни площадки, като поддържа по тях нормални условия за движение, свързано със строителните нужди. Почиства и възстановява тези площи след окончателното изпълнение на дейностите по предмета на договора и тяхното приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен винаги, когато бъде поискано от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя подробни данни за мерките по безопасност; организационните и технологични решения, които ще предприема; материали, апаратура, оборудване и съоръжения, които ще влага в строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да прави промени в тези мерки и в други уточнени решения без да съгласува предварително и писмено тези промени с упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши геодезическо заснемане на положените кабели и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническите спецификации и изисквания от Приложение № 3 на електронен и хартиен носител съответната информация.

    - При незадоволителна оценка от проведени 72–часови проби ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява недостатъците в съоръженията, появили се при 72-часовите проби, изцяло за своя сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително заплащане на 72-часовите проби в случаите на необходимост от провеждане на повече от една 72-часова проба.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след подписване на Акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да окомплектова всички документи, необходими за организиране на държавна приемателна комисия (ДПК) и да ги входира в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) в съответствие със срока по т. 4.9.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на посочените от него в този договор адрес, телефон, факс и други координати за връзка да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на промяната.

- (1) За извършване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и ................................ (попълва се при сключване на договора, ако изпълнителят е декларирал в ЕЕДОП, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на …………..(посочват се видовете работи от предмета).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата му.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на договора, на лица, които не са подизпълнители, както и да сключва договор за подизпълнение с лице, за което не е налице някое от условията съгласно чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.

(5) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени или да включи подизпълнител/и по време на изпълнение на договора по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако се установи, че подизпълнителят превъзлага една или повече дейности, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(8) В случаите по ал. 6 и ал. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение и изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до три дни от датата на сключване, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи за подизпълнителя/ите, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(9) Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията и бездействията на подизпълнителя/ите като за свои действия, съответно бездействия.

(10) Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите и третите лица, чиито капацитет той ще използва за изпълнение на поръчката (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заявил ползването на такива лица).

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията във връзка с обработването и защитата на лични данни, уговорени в т. 18.1 по-долу от подизпълнителя/ите. В случай на нерегламентирано обработване на лични данни или нарушаване на нормативните изисквания относно тяхната защита от страна на подизпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди и за всички наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени санкции/глоби.

- (1) Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия” за територията посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи опазването на конфиденциалната информация по настоящия договор и от своите подизпълнители (когато е наел такива), като при разпространяване или допускане на разпространението на такава информация от подизпълнител/и, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на материали, апаратура, оборудване,програмни продукти и съоръжения, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на видовете работи по предмета на договора.

- ДОСТАВКА, ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

- Доставката на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията, необходими за изпълнение предмета на настоящия договор, се извършва само след писмено одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за доставката им, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адресирана до съответния доставчик/производител.

- (1) Доставката и съхранението на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията по предходната точка се извършва в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Преди заскладяване на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва входящ контрол, съгласно Приложение 1 от Приложение № 3 от настоящия договор. За извършения входящ контрол се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол между присъстващите представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към протокола се прилагат, всички необходими, съпътстващи доставката документи посочени в т.6.14.

- (1) Материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без да се разопаковат, преместват или използват от момента на складиране в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на предаването им на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за монтаж на обекта.

(2) При предаването на необходимите количества от съответните материали, апаратура, оборудване и съоръжения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за монтаж се извършва изходящ контрол, при спазване на изискванията, посочени в Приложение 1 от Приложение № 3 към настоящия договор. За извършения изходящ контрол се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол между присъстващите представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С подписването на протокола за изходящ контрол по настоящата точка рискът от погиването и повреждането на предадените материали, апаратура, оборудване и съоръжения се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Преди влагането на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията на обекта, същите подлежат на входящ контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Входящият контрол се провежда от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване на изискванията, посочени в Приложение 1 от Приложение № 3 към настоящия договор.

- За проведения входящ контрол се изготвя протокол, който се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към протокола се прилагат всички необходими, съпътстващи доставката документи, посочени в т. 6.14.

- (1) При установяване на недостатъци по време на входящия контрол по т. 7.2 или т. 7.4, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци (в случай че има такива), начинът и срокът за тяхното отстраняване, който започва да тече от датата на подписване на протокола.

(2) При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да привлече като свидетел трето лице, което да потвърди констатираните недостатъци и да подпише протокола.

- (1) При установяване на недостатъци по време на изходящия контрол по т. 7.3, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци (в случай че има такива).

(2) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише протокола по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да привлече като свидетел трето лице, което да потвърди констатираните недостатъци и да подпише протокола.

- (1) При доставка на дефектни материали, апаратура, оборудване и съоръжения или такива, които не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано в съответствие с т. 7.6, по време на изпълнение на обекта, предмет на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме действия за отстраняване на недостатъците лично или от трето лице за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка по т. 12.12, ал. 1.

(2) По време на гаранционните срокове, посочени в Раздел 8, и в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците установени и отразени в констативен протокол, респективно не замени дефектната стока в срока, посочен в съответния констативен протокол, то той дължи неустойка по т. 12.14.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

  - Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи по предмета на договора е 8 (осем) години, считано от датата на разрешението за ползване на обекта.

  - Гаранционният срок на сухия силов алуминиев кабел 110 kV 1600 mm2 е ..... /попълва се при сключване на договора, в зависимост от офертата на участника/ месеца, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

  - Гаранционните срокове на всички останали материали, оборудване, съоръжения и апаратура, непосочени в т. 8.2. са съгласно гаранционните срокове, определени от съответния производител, но не по-малко от 36 месеца, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

  - Гаранционните срокове и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - (1) За появил се в гаранционните срокове недостатък/дефект на монтиран материал, оборудване, съоръжение и апаратура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да се явят не по-късно от 3 (три) дни, считано от датата на писменото уведомяване по ал.1.

- При явяването на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва оглед и се съставя двустранен констативен протокол, в който се описва недостатъкът/дефектиралото оборудване, материал, съоръжение и апаратура, начинът за отстраняване на дефекта и срокът, в който той следва да се отстрани и друга необходима информация.

- Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 30 (тридесет) дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този срок може да бъде удължен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след мотивирано писмено предложение от специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложено към протокола по  предходната ал. 3.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи по отстраняване на всички възникнали в гаранционния срок по т. 8.2 и т. 8.3 недостатъци/дефекти, включително подмяната на дефектиралите изделията или части от тях само с нови такива.

  - (1) В случай че в рамките на гаранционния срок по т. 8.1 се констатират недостатъци или некачествено изпълнени строително-монтажни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният следва да се яви за съставяне на двустранен констативен протокол не по-късно от 3 (три) дни, считано от датата на писменото му уведомяване.

- В рамките на гаранционния срок по т. 8.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка и всички констатирани недостатъци или некачествено изпълнени работи в определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове.

(3) В срок до 5 (пет) работни дни след уведомлението по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите и да ги отстрани в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в констативния протокол по ал. 1.

  - Гаранционните срокове по т. 8.1, т. 8.2 и т. 8.3 се удължават с времето от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното отстраняване на дефекта.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1 (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 5% от стойността, формирана като сума от стойностите, посочени в т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.4 и т. 3.1.5 от договора, а именно ............................. лв. (попълва се при сключване на договора).

(2) Сумата по предходната алинея се внася по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а банковата гаранция или застраховката се предава в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди сключване на настоящия договор.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, разходите по откриването и поддържането на гаранцията или застраховката, за определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок на нейната валидност до настъпване на уговорените условия за освобождаването и връщането ѝ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение е усвоима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови подизпълнители (ако ползва такива) по договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа от гаранцията за изпълнение всякакви неустойки, дължими му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предмета на договора, както и за всякакви платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от общински или държавни органи или трети лица вследствие на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови подизпълнители (ако ползва такива) или нарушения на правила и нормативи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови подизпълнители (ако ползва такива).

(6) Удържането на суми от гаранцията за изпълнение ще става въз основа на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в настоящия договор размер, в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислената/ите неустойка/и от дължимо плащане и да прекрати договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай че гаранцията за изпълнение не е достатъчна за покриване на вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови подизпълнители (ако ползва такива) по време на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси правата си по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Търговския закон /ТЗ/ и съгласно общите процесуални правила, съдържащи се в Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/.

(8) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки по общия съдебен ред.

9.2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на части, след постъпило писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 60-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство за освобождаването, както следва:

      - След подписване на  Акт Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството се освобождава процент от стойността на гаранцията по т. 9.1, ал. 1 по-горе  в размер, съответстващ на дела в проценти на подлежащата на плащане сума, формирана от сумите посочени в т. 3.2.1 и 3.2.2, буква „а“, отнесена към общата сума, посочена в т. 3.1, ал.1, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отправял писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено или некачествено изпълнение или ако такива са били предявени те са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за тях, гаранцията е била възстановена до остатъчния размер (разликата от стойността по т. 9.1, ал. 1 по-горе и освободената сума, в резултат на прилагането на ал. 1).

      - Останалата част от сумата по т. 9.1, ал.1 по-горе - след получаване на разрешение за ползване, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

    - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички гаранции, предоставени в негова полза по силата на този договор, в срок до 60 дни след прекратяване на действието на договора, независимо от основанието за това и до размера на разликата, след удовлетворяване на всички имуществени претенции произтичащи от неустойки, забава или неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови подизпълнители (ако ползва такива), ако такива са налице.

    - В случай че представената гаранция е банкова или под формата на застраховка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможността да му бъде върнат оригиналът на банковата гаранция или застрахователната полица. Оригиналът на банковата гаранция или застрахователната полица се освобождава само при условие, че преди връщането на старата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи нова банкова гаранция или застрахователна полица (за остатъчната стойност след освобождаването на съответната част) или документ, удостоверяващ внасянето на съответната остатъчна сума от гаранцията за изпълнение по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок за представяне на съответния документ по предходното изречение, който не може да бъде по-кратък от 14 (четиринадесет) дни от получаване на уведомлението по настоящата алинея.

    - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за невърната/неосвободена банкова гаранция или застраховка за изпълнение, ако в 60-дневния срок по ал. 2 надлежно е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на предходната алинея за възможността гаранцията да му бъде върната, но същият не се е възползвал от нея.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение, законно е престояла у него. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията, независимо от нейната форма, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ЗАСТРАХОВКА И РИСК

- (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност в строителството за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 от ЗУТ през целия срок на договора и застрахователен лимит, съответстващ на категорията  на обекта на договора.

(2) Застраховката следва да бъде сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/ или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.

- (1) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 10.1, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на уведомяването, е длъжен да сключи и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка, съгласно чл. 171 от ЗУТ.

- В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срока по ал. 2 не представи валидна застраховка за професионалната отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре всички плащания, които му дължи.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия или бездействия на трети лица съобразно уговореното на съответното място в договора.

- Всички вещи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като риска от тяхното погиване или повреждане е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - от момента на предаването им до тяхното връщане, респективно обратно приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Отговорността по опазването на обекта като цяло, в това число на всички материали, аппаратура, оборудване и съоръжения, както и рискът от погиването и повреждането им, са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на откриване на строителната площадка и предаване на строителната документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на подписването на констативен Акт Образец 15, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително. След тази дата отговорността става задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  - Ако по време на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се натъкне на обективни и независещи от него обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причината(ите), които са го породили. При получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - С изключение на случаите, описани в Раздел 13 на договора, закъснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение изпълнение на задълженията му води до отговорност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и налагането на неустойки в съответствие с Раздел 12 на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с т. 4.11 на договора.

  - Забава, вследствие спиране на работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски, некачествени работи или влагане на несъответстващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали, не е основание за удължаване срока на договора и освобождаване от договорна отговорност. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи уговорената неустойка за забава, съгласно Раздел 12 от договора.

- НЕУСТОЙКИ

  - Освен в случаите на Раздел 13 и т. 4.11 на договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото си за други претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от дължимо плащане по договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

  - Размерът на неустойката се определя, както следва:

1. За извършване на непредвидени видове и количества работи/доставки, които не са предварително одобрени и възложени по реда на т. 2.1, ал. 3, освен, че не дължи заплащането им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 15% от стойността им, формирана по реда на т. 3.2.3 и посочена в съответния протокол за приемане на работата/доставката;

2. За доставка на материали, апаратура, оборудване или съоръжения, за които при извършването на входящ контрол по реда на т. 7.2 и т. 7.4 е установено, че не са придружени от необходимите документи, посочени в т. 6.14, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността им, посочена в Приложение № 1.1, или формирана по реда на т. 3.2.3, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и да откаже приемането, респективно заплащането им.

3. За забава изпълнението на която и да било работа/доставка неустойката се определя като сума, възлизаща на 1% на ден върху стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1, за периода на забава, до действителното изпълнение.

4. За некачествено извършване на работите, освен задължението за отстраняване на дефектите за своя сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% от стойността на договора, посочена в т. 3.1, ал. 1, за всеки ден до пълното им отстраняване. Независимо от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се възползва и от разпоредбите на чл.265 от ЗЗД.

5. За забавено или некачествено изпълнение на работи и/или доставка по време на гаранционните срокове по Раздел 8 на договора, неустойката се определя като сума, възлизаща на 1 % на ден стойността на договора, посочена в т. 3.1, ал. 1, за периода до действителното им изпълнение.

6. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не окомплектова и не входира всички документи в ДНСК в срока по т. 4.9, поради извършени или неизвършени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на неговите подизпълнители (ако ползва такива) работи, довели до съществена промяна на работния проект за изпълнение на обекта на договора по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от общата стойност на договора, посочена в т. 3.1, ал. 1 за всеки ден закъснение, до представянето на въпросното разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. В случай на прекратяване на договора по т. 14.4, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер равен на размера на гаранцията за изпълнение посочен т.9.1, ал.1.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи неустойка в размер на 2000 лв. в случай, че не изпълни някое от задълженията си по т. 6.33, ал. 2 или ал. 3 от настоящия договор за всеки конкретен случай на неизпълнение.

  - При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП) плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

  - Упражняването на право на задържане на дължимата сума от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатиране на недостатъци в извършеното СМР не се счита за забава и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за забавено плащане.

  - Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този Договор.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката.

  - В случай че в резултат на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от неговите подизпълнители (ако ползва такива) работа и/или при и по повод извършването й, бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 10% от наложените глоби и/или имуществени санкции.

  - При нанасяне щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от неговите подизпълнители (ако ползва такива), то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността им и неустойка в размер на 25% върху стойността на тези щети.

  - При неизпълнение на задължението по т. 6.27 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен размер на стойността на непредаденото.

  - При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците на регламентирано за целта сметище, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1.

  - (1) В случай на отказ да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1. При втори отказ за подписване на документ за възлагане на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвоява в пълен размер гаранцията за изпълнение на договора, като неустойка за предсрочното му прекратяване вследствие виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

          - При непотвърждение (неподписване) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и в срока посочени в т. 2.1, ал. 4 по-горе на документа за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността му. Ако въпросното потвърждение не е получено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 дни, то се приема за отказ от подписване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документа за възлагане на изпълнението и се прилага разпоредбата на предходната ал.1.

  - (1) В случаите по т. 6.9 и т.7.8, ал.1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15% от стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1, при наличие на обстоятелствата, посочени в т. 10.2, ал. 1.

  - В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по т. 6.34 от настоящия договор, то той дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността на договора посочена в т.3.1, ал. 1.

  - В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по т. 7.8, ал. 2,  т. 8.5, ал. 2 и ал. 4 и/или т. 8.6, ал. 1 и ал. 3 от настоящия договор, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани недостатъците сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен стойността на тези дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% от разноските, направени по отстраняването, доказани със съответните разходооправдателни документи.

  - При неуспешно провеждане на 72-часови проби, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява причините за това за своя сметка, като дължи неустойка в размер на 1% на ден от стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1. от датата, на която изтичат 10-те дни, посочени в т. 4.8 до датата на успешното им провеждане.

  - Страната, която е нарушила своите задължения за обработване и защита на лични данни по т. 18.1 по-долу, които е получила от другата страна или от трето лице или по друг начин, във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, е длъжна от една страна да обезщети всички вреди (включително наложени имуществени санкции/глоби), които ответната страна или трето лице е претърпяло вследствие неправомерното обработване и/или съхранение и/или разпространяване и/или допускане на разпространяване на лични данни или вследствие неосъществяване на необходимата и следващата се от нормативните правила защита на лични данни или вследствие неуведомяване на собственика на данни, насрещната страна или надзорния орган за опасност или кражба или неправомерно разпространение на лични данни, а от друга страна да заплати на насрещната страна по договора неустойка в размер на 100% от гаранцията за изпълнение по т. 9.1, ал. 1, в случай на развалянето на договора, съгласно т. 14.6 по-долу. Всички имуществени вреди и санкции, които подлежат на възстановяване съгласно настоящата точка се доказват по размер единствено с валидни писмени документи.

  - В случай че неустойките не покриват напълно вредите претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може  да потърси правата си и да предяви претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  - Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

  - Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди. В 14-дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със съответните документи от БТПП.

  - Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

  - Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Действието на този договор се прекратява по взаимно писмено съгласие между страните– по всяко време на неговото действие, като страните уреждат писмено отношенията си до момента на прекратяването.

- Действието на договора се прекратява и с реалното изпълнение на всички възложени дейности и постигането на целта на договора, освен за текстовете, касаещи гаранционното поддържане на обекта, за който се отнася договора.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може с 30-дневно писмено предизвестие да прекрати действието на договора. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените и приети до момента работи, като отношенията се уреждат с подписване на двустранен споразумителен протокол.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора без предизвестие, в следните случаи:

      - Наличие на някое от обстоятелствата посочени в т. 9.1, ал. 6, изречение второ и т. 12.11;

      - Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията посочени в т. 6.9, т. 6.11 и т. 6.34;

      - Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи или неизвърши доставки и/или СМР по уговорения начин и с нужното качество;

      - В случай че претендираните неустойки по договора достигнат общ размер - 30% от стойността на договора посочена в т. 3.1, ал. 1 по-горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие. Настоящата клауза не се прилага в случай че неустойките са наложени по повод гаранционното обслужване на обекта.

- В случаите по т. 14.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни, освен ако гаранцията за изпълнение е недостатъчна да покрие размера на съответната неустойка, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подобни случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и приети работи, които са полезни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до размера на остатъка, след удовлетворяването за всички дължими санкции и неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да инкасира суми от внесената гаранция за изпълнение, а ако вредите са в по – голям размер може да ги търси по общия гражданско правен ред.

- Всяка от Страните има право да развали едностранно настоящият договор за възлагане на обществена поръчка без предизвестие до другата Страна, ако тя е нарушила своите задължения във връзка с обработването и защитата на лични данни, станали и известни във връзка със сключването и изпълнението на договора, както и да претендира и получи обезщетенията за претърпените щети (включително стойността на наложените имуществени санкции/глоби) и неустойката по т. 12.16 по-горе.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

  - Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения – предмет на договора.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да инструктира персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за  условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

  - Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно нормативните документи.

  - Отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите  дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

    - При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

    - Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

  - При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал. В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т. 15.9.1, т. 15.9.2 и т. 15.9.3 не се прилагат.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

  - При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората. Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

  - Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

  - В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от  персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата  уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

  - Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - Всички щети нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на неговите клиенти, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - Упълномощено лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността е ....................................................................................., Тел. ............................ ; GSM ..................................... (попълва се при сключване на договор)

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Всички регистрирани спирания на изпълнението на СМР по причина на непреодолима сила или забрана за работа не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са основание за промяна сроковете по Раздел 4. За целта се подписва двустранен Констативен протокол от упълномощени лица, представители на двете страни по договора.

  - Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да било трудови или синдикални спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от една страна и неговите работници или служители от друга страна, свързани с изпълнението на договора.

  - Всички съобщения между станите по договора се извършват в писмена форма, подписана от съответната страна и ще се считат за връчени на насрещната страна при автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането им.

За дата на получаване на съобщението се счита датата на автоматично генерираното съобщение.

Факс ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................................

Факс ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………..

  - За целите на този договор:

16.5.1 „Конфиденциална информация” означава категориите „Поверителна” и „Фирмена” информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите  дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

а) “Поверителна”: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ  обмена на информация между ЕРД и останалите лица  и др.)

б) “Фирмена”: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

16.5.2 (1) „Под непредвидени допълнителни количества работи/доставки” следва да се разбират упоменати в КСС от Приложения №№ 1.1 и 1.2  видове работи/доставки, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, посочен по-горе в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени по-големи от предвидените в КСС количества;

(2) Под „непредвидени видове и количества работи/доставки” следва да се разбират неупоменати в КСС от Приложения №№ 1.1 и 1.2  видове и количества работи/доставки, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, посочен по-горе в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И КООРДИНИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШАТ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА „НАТУРА“ 2000.

  - При изпълнение предмета на настоящия договор, страните по договора се задължават да спазват:

- Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.);

- Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.);

- Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.);

- Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.).

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

17.2.1. Изцяло да спазва законовите и подзаконовите нормативни документи в областта на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и управлението на отпадъците.

17.2.2. Да не допуска замърсяване на компонентите на околната среда.

17.2.3. Да не допуска увреждане на биологичното разнообразие.

17.2.4. В случай на замърсяване на околната среда да организира неговото отстраняване изцяло за своя сметка.

17.2.5. При допускане на замърсяване на компонентите на околната среда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в еднодневен срок да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.2.6. Да минимизира негативното влияние върху околната среда, предизвикано от своята дейност.

17.2.7. Да управлява генерираните отпадъци от своята дейност съобразно законовите изисквания и подзаконовите нормативни документи.

17.2.8. Да опазва биологичното разнообразие на територията, на която се извършват конкретните дейности.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени процедури, инструкции и методики относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, приложими при изпълнение на дейностите, предмет на договора.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва планирани и непланирани проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време изпълнението на възложените дейности. При констатирани нарушения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предпише дейности с цел изпълнение на нормативните изисквания.

  - Сектор „Екология и пожарна безопасност“ (по-нататък за краткост „ЕиПБ”) е упълномощеното звено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контролна дейност по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - При констатиране на нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, служителите на сектор „ЕиПБ“ са задължени да предписват мерки за отстраняване на нарушенията, както и да следят за изпълнение на дадените предписания.

  - Загубите, причинени от забавяне на изпълнението на дейностите по договора, поради отстраняването на нарушенията и изпълнение на предписаните мерки по т. 17.5 и т. 17.6, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  - (1) Всяка от Страните се съгласява, че ще обработва личните данни („Лични данни“), посочени в настоящия договор на служителите-контактни лица на другата Страна, само и единствено за целите на обмен на данни и информация по договора, като никоя от Страните няма право да обработва Лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Европейския съюз. Не се допуска използването на каквото и да е оборудване за обработване на Личните данни, разположено извън определената Територия за обработване.

(2) Всяка от Страните се задължава да уведоми другата в случай:

а) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на личните данни по отношение на дейността ѝ по обработване на Лични данни за целите на изпълнение на Договора;

б) че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно обработването и защита на личните данни на другата Страна;

в) че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно към другата Страна (но не по-късно от 3 (три) часа от установяването му) и следва да съдържа минимум следната информация:

•	описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

•	описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

•	описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

(3) В случай че е обективно невъзможно да осигури в посочения в ал. 2, б. „в“ срок цялата необходима за уведомлението информация, съответната Страна уведомява в този срок другата като ѝ предоставя наличната към този момент информация и след съгласуване с нея допълва уведомлението.

(4) Всяка от Страните е задължена да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

  - Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването прекратяването, изпълнението или неизпълнението на  настоящият договор, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за окончателно и задължително за страните разрешение пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

  - Ако някоя от страните промени посочените в този договор адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

  - Договорът е съставен в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Стойностна сметка;

Приложение № 1.1 – Количествено-стойностна сметка за доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения;

Приложение № 1.2 - Количествено-стойностна сметка – Строително монтажни работи;

Приложение № 2 -  Предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;

Приложение № 3 – Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката;

Приложение №  4 – Етични правила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /_______________/                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: /________________/

Забележка: Приложенията се оформят при подписване на договора в съответствие с офертата.

Приложение № 4

към Договор за обществена поръчка

№ ………... / ……………….. г.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес ..................... /…………….. г., в гр. София, Република България,

..........................................................., представлявано от .......................................................... - ....................... наричано за краткост “Изпълнител” или „Дружество – изпълнител“, подписа настоящите Етични правила, които са неразделна част от договор № ……………../ …………………. с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 – 013, сключен между „ЧЕЗ Разпределение България” АД, от една страна, като „Възложител“, и ..........................., от друга страна, като „Изпълнител“.

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-изпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Дружество - възложител“.
(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-изпълнители, в техния професионализъм и морал.

(3) С подписването на настоящите „етични правила“, дружеството – изпълнител по Договор за обществена поръчка № …….…../ …………..… г., се съгласява и задължава да обезпечи стриктното им спазване от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок, за който тя е възложена.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на дружествата - изпълнители на Дружеството - възложител се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – изпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

Глава втора

Взаимоотношения на служителите на дружеството – изпълнител с клиентите на дружеството – възложител и с трети лица

Чл. 3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на Дружеството – възложител при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са  длъжни да се произнасят по исканията на клиентите или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център на дружеството - възложител, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

Глава трета

Професионално поведение и квалификация на служителите на дружеството - изпълнител

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-изпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – изпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител  могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

Глава четвърта

Конфликт на интереси за служители на дружеството - изпълнител

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-изпълнител, нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

Лично поведение на служителите на дружеството - изпълнител

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл. 14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител или от настоящите правила.

Чл. 15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

Чл. 16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл. 17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл. 18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл. 19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл. 20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството - възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова  нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл. 22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

Глава шеста

Допълнителни разпоредби

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството –изпълнител. Дружеството-изпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-изпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-изпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-изпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-изпълнител” се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с Дружеството - възложител за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 27. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества - изпълнители на Дружеството - възложител.

Настоящите етични правила се подписват от Дружеството - Изпълнител в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях се прилага, като приложение – неделима част от екземпляра на договор за обществена поръчка, който се полага на всяка от страните – възложител и изпълнител. С подписването на тези етични правила, дружеството – изпълнител изразява безрезервното си съгласие с тях и поема задължение да обезпечи стриктното им спазване и прилагане от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок на възлагането й.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................

VІІІ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Представя се преди сключване на договора

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата: ........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .....................................................................................................................................................,

дата на раждане: .................................................................................................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................................,

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

- законен представител

- пълномощник

на ...........................................................................................................................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ..........................................................................,

вписано в регистъра при .....................................................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...............................................,. дата на раждане ...............................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....................................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ................................................................................................;

- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

- друго (посочва се)........................................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ...............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................................., дата на раждане: ................................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................................

постоянен адрес: .................................................................................................................................................

или адрес: ............................................................................................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ................................................................................................;

- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

- друго (посочва се) ......................................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

................................................................................................................................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ............................................................................................................................................................,

(държава, град, община)

адрес: ...................................................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ......................................................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..................................................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................................,

постоянен адрес: ..................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................................................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....................................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..................................................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

................................................................................................................................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ............................................................................................................................................................,

(държава, град, община)

адрес: ...................................................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …………………………..................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................................................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ............................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................................................... , дата на раждане: .......................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....................................................................................................................................................,

постоянен адрес: ..................................................................................................................................................,

или адрес: ..............................................................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...................................................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

................................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

...............................................................................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ...........................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Информиран/а съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

ДАТА: .......................                                                                 ДЕКЛАРАТОР: .................................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ __________________________________________________________________,

в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на  _______________________________________________________________________________________,

(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)

със седалище и адрес на управление: _______________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, по повод участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Дондуков” от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Георги Димитров” до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС „София-Център и частична реконструкция на двете подстанции”, реф. № PPС 19 – 013.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с											(невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: _________________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество се контролира / не се контролира от лице, регистрирано в							             (невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _____________________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Информиран/а съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът/кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника/кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът/кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът/кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ Разпределение българия” АД

Известени сме, че нашият Клиент,

[име/фирма и адрес на участника]

наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Решение № 			/			г.

[посочва се № и дата на Решението за класиране]

на 						, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител

[фирма на възложителя]

в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № 			 с обект:

, с което е определен

[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава]

за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на

[посочва се размера от поканата за процедурата]

(словом: 									),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК 				, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 				),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____________________________________, до която

[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 5 работни дни от получаване на запитването.

дата: _________  година 			Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________

Подпис и печат: _____________

Забележка: Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 27 (двадесет и седем) месеца от датата на издаването й.

IX.	МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Офертите ще бъдат оценявани въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно следната методика:

- Показатели и относителната им тежест.

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база икономически най-изгодното предложение по следните показатели и техните коефициенти на тежест (к.т):

| № | Наименование | Коефициент на тежест (к.т) |
| --- | --- | --- |
| Показател 1 | Обща цена за изпълнение предмета на поръчката (П1) | 70 |
| Показател 2 | Гаранционен срок за сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 (П2) | 10 |
| Показател 3 | Срок за доставка на сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 (П3) | 20 |

- Методика за определяне на комплексна оценка.

Комплексната оценка (КО) се определя  като сума от оценките на отделните показатели, а именно:

КО = ОП1 + ОП 2  + ОП 3, където:

  - ОП1 - Оценка на Общата цена за изпълнение предмета на поръчката, определена чрез формулата:

ОП1,i = (П1 min / П1 i) х 70, където:

- П 1,min – най-ниската обща цена за изпълнение предмета на поръчката, предложена от участниците;

- П 1,i – общата цена за изпълнение предмета на поръчката, предложена от i-тия участник;

  - ОП2 - Оценка на Гаранционния срок за сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2, определена чрез формулата:

ОП2,i = (П2, I / П2,max ) х 10, където:

- П2,max - най-дълъгият гаранционен срок за сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2, предложен от участниците;

- П2, i - гаранционен срок за сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2, предложен от i-тия участник.

Предлаганият от участниците гаранционен срок за сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 следва да е по-голям или равен на 36 месеца и по-малък или равен на 120 месеца. В случай че участник предложи гаранционен срок, който не попада в посочения обхват, определен от Възложителя, то той няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

  - ОП3 - Оценка на срока за доставка на сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2, определена чрез формулата:

ОП3,i = (П3 min / П3 i) х 20, където:

- П 3,min  - най-краткият срок за доставка на сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2, предложен от участниците;

- П3, i – срок за доставка на сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2, предложен от i-тия участник.

Предлаганият от участниците срок за доставка на сух силов алуминиев кабел 110 кV 1600 mm2 следва да е по-голям или равен на 70 дни и по-малък или равен на 100 дни. В случай че участник предложи срок за доставка, който не попада в посочения обхват, определен от Възложителя, то той няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

Отделните оценки и комплексната оценка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният общ брой точки, който може да получи една оферта е 100.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (най-много точки).

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС