Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОФИЛАКТИКА, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПАКТНИ СЕПАРАТОРИ /ДЕНСИМЕТРИЧНИ МАСИ/, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ФИРМА „Algaer Mogensen S.A.U.” - Испания И МОНТИРАНИ В ЗАВОДА ЗА МБТ  НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗВОДСТВО НА  RDF-ГОРИВО - с. ЯНА, МЕСТНОСТ „САДИНАТА“

- ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ:

Настоящото техническо задание е изработено поради необходимостта от сключване на договор за доставка на резервни части, следгаранционно сервизно и абонаментно обслужване на компактни сепаратори /денсиметрични маси/, разположени в Сграда за механично сепариране и Сграда за производство на RDF-гориво, произведени от ”Algaer Mogensen S.A.U. - Испания„ и монтирани в Завод за МБТ.

Целта на заданието е изпълнение на заложените дейности  по осигуряването на доставка на резервни части, сервиз,  поддръжка и профилактика на:

Компактен сепаратор /денсиметрична маса/ с номер 02M 1241 AF001  един брой, разположен в Сграда за механично сепариране.

Компактен сепаратор /денсиметрична маса/ с номера 04M 2241 AF001 и 04M 2242 AF001 два броя, разположени в Сграда за производство на RDF-гориво.

.

За подробности относно функционирането и операциите по поддръжката, фирмата трябва да е запозната с ръководствата (Приложение „Ръководство“), предоставени от производителя, в случая  на фирма ”Algaer Mogensen S.A.U. -Испания„.

Технически дани за компактен сепаратор /денсиметрична маса/ и разположен Сграда за механично сепариране.

| информационен лист No.: / Data Sheet No.: | MS 15 |
| --- | --- |
| No. |  | Проект / Project: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЗАВОД ЗА МЕХАНИЧНО - БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ (МБТ) ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ И ПРОИЗВОДСТВО НА RDF - ГОРИВО / INTEGRATED SYSTEM OF SOLID WASTE TREATMENT FACILITIES OF SOFIA MUNICIPALITY -DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MECHANICAL - BIOLOGICAL TREATMENT (MBT) PLANT FOR PROCESSING WASTE AND PRODUCTION OF REFUSE DERIVED FUEL | количество / Quantity | 1 |  |
| информационен лист: Компактни сепаратори / Data sheet: Densimetric table |
|  |  | Pos. No. DT.6.05.1 | AKS No 02M 1241 AF001 |
| 1 | описание / Description | Компактни сепаратори / Densimetric separator |
| 2 | доставчик / Supplier | Algaer Mogensen S.A.U. |
| 3 | вид / Type | FM 70 X 130 |
| 4 | употреба / Use | Compost рафиниране / Compost refining |
| 5 | среда / Medium | въздушен / Air |
| 6 | Работа информация / Working data |  |
| 7 | зърнометрия на Материала / Material gainsize | 0-12mm |
| 8 | скорост на подаване / Feed rate | Прибл. / Approx 3 T/h |
| 9 | влажност / Humidity | Прибл. 30% / Approx 30% |
| 10 | Обемна плътност / Bulk density | 0,2 - 0,3 T/m3 |
| 11 | Характерни размери за Компактни сепаратори / Charactaristic Dimensions for the Densimetric separator - Overall |  |
| 12 |  | дължина / Length | Прибл. / Approx 5,5m |
| 13 |  | широчина / Widht | Прибл. / Approx 5,4m |
| 14 |  | височина / Height | Прибл. / Approx 6,4m |
| 15 | Размер - транспорт Dimensions - transport: |  |
| 16 | Размер / Dimensions Box: |  |
| 17 |  | дължина / Length | ~1,3m |
| 18 |  | широчина / Widht | ~0,7m |
| 19 |  | височина / Height |  |
| 20 | Размер / Dimensions Cyclone: |  |
| 21 |  | диаметър / Diameter | ~0,71m |
| 22 |  | широчина / Widht |  |
| 23 |  | височина / Height | ~3,78m |
| 24 | Размер / Dimensions duct: |  |
| 25 |  | дължина / Length |  |
| 26 |  | диаметър / Diameter | ~0,5m |
| 27 |  | височина / Height |  |
| 28 | Размер / Dimensions Platform screen: |  |
| 29 |  | дължина / Length | ~1,6m |
| 30 |  | широчина / Widht | ~2,72m |
| 31 |  | височина / Height |  |
| 32 | Размер / Dimensions Platform cyclone: |  |
| 33 |  | дължина / Length | ~ 2,26m |
| 34 |  | широчина / Widht | ~ 2,18m |
| 36 | Технически данни / Technical data: |  |
|  | Номинален капацитет / Rated capacity | 2,2 t/h |
|  | Максимален капацитет / Max capacity | 3 t/h |
| 37 | мощност на двигателя / Engine power fluidisation fan | 2,2kW |
| 38 | мощност на двигателя / Engine power vidrating screen | 1,1kW |
| 39 | мощност на двигателя / Engine power extraction fan | 11kW |
| 40 | Ротари клапан / Alveolar (rotary) valve | 0,75 kW |
| 41 | волтаж / Voltage | 380V /3 phase / 50Hz |

| MODEL= FM 70 X 130 |
| --- |
| РАБОТНИ УСЛОВИЯ | WORKING CONDITIONS |
| ВИД НА РАБОТАТА: | TYPE OF WORK: |
| РАБОТНА СРЕДА: замърсена | WORKING ENVIRONMENT: dirty |
| НАПРЕЖЕНИЕ/ФАЗИ/ЧЕСТОТА: 380 V / III / 50 Hz | VOLTAGE/PHASES/FRECUENCY: 380 V / III / 50 Hz |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСАТА | TECHNICAL CARACTERISTICS OF THE TABLE |
| ТИП НА РАЗДЕЛЯНЕТО: система за регулиране във флуидизиран слой | TYPE OF SEPARATION: fluidized bed regulation system |
| ДЪЛЖИНА НА КУТИЯТА (мм): 1300 | LENGTH OF BOX (mm): 1300 |
| ШИРИНА НА КУТИЯТА (мм): 700 | WIDTH OF BOX (mm): 700 |
| ВЪЗДУШЕН ОБЕМ (м3/s) 1,8 | AIR VOLUME (m3/s): 1,8 |
| ВИБРИРАЩ КОМПЛЕКТ ЗАДВИЖКИ: включен | VIBRATING SET OF DRIVERS: included |
| МОЩНОСТ/СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ (Квт /обороти за минута) 1,1 / 1000 | POWER/ROTATION SPEED (Kw/r.p.m.): 1,1 / 1000 |
| ДЪНО ЗА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛА: включено | BOTTOM OF TRATMENT OF MATERIAL: included |
| МОНТАЖ НА СЛОЯ: включен | FITTING OF BED: included |
| РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗДУХА: включено | REGULATION OF AIR DISTRIBUTION: included |
| ФЛУИДИЗИРАЩИ КАНАЛИ: включени | FLUIDIZING CONDUCTS: included |
| РЕВИЗИОННИ ВРАТИ: включени | INSPECTION DOORS: included |
| КУТИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА СИТНЕЖ: включена | BOX OF RECOVERY OF FINES: included |
| РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЕМА НА ВЪЗДУХА: включено | AIR VOLUME REGULATION: included |
| ПРАХОУЛАВЯЩ ВЕНТИЛАТОР: включен | FAN OF DUST EXTRACTION: included |
| ИЗРАБОТКА: заварена стоманена плоча и ламинатни профили. МАТЕРИАЛ: въглеродна стомана, с изключение на дъното за обработка на материала (неръждаема стомана AISI 304) | FABRICATION: welded steel plate and laminated profiles MATERIAL: in carbon steel, excepting bottom of treatment of material (inox. steel. AISI 304) |
| ФЛУИДИЗИРАЩ ВЕНТИЛАТОР ТИП: L 38/330/9 A0 | FLUIDIZING FAN TYPE: L 38/330/9 A0 |
| Брой на оборотите за минута ВЕНТИЛАТОР: 1850 | Nº R.P.M. FAN: 1850 |
| РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ШПИНДЕЛА: Хоризонтално | SPINDLE DISPOSITION: Horizontal |
| ТРАНСМИСИЯ: шайби и ремъци | TRANSMISSION: pulleys and belts |
| МОЩНОСТ/СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ (киловата/обороти за минута) 2,2/1500 | POWER/ROTATION SPEED (Kw/r.p.m.): 2,2/1500 |
| ИЗРАБОТКА: Заварена стоманена плоча и ламинатни профили МАТЕРИАЛ: Въглеродна стомана | FABRICATION: Welded steel plate and laminated profiles MATERIAL: In carbon steel |
| ОБЩА ПРОЦЕДУРА ЗА БОЯДИСВАНЕ | GENERAL PAINTURE PROCESS |
| ПЯСЪКОСТРУЙНА ОБРАБОТКА SA 2 1/2 включена | SANDBLASTING SA 2 ½ included |
| 1 ГРУНДИРАЩО ПОКРИТИЕ включено | 1 COVER OF PRIMING included |
| 1 ДОВЪРШВАЩО ПОКРИТИЕ включено | 1 COVER OF MADE-UP included |
| ПРАХОУЛАВЯЩА СИСТЕМА С ЦИКЛОН | DUST EXTRACTION SYSTEM WITH CYCLONE |
| Φ НА ЦИКЛОНА (MM) 710 | Φ CYCLONE (mm): 710 |
| АЛВЕОЛАРЕН КЛАПАН: включен | ALVEOLAR VALVE: included |
| МОЩНОСТ (Квт) 0,75/1500 | POWER (Kw): 0.75/1500 |
| НОСЕЩА ЧАСТ: включена | SUPPORT: included |
| МОСТОВА ПЛОСКОСТ И ПАРАПЕТ: включени | BRIDGING BOARD AND HANDRAIL: included |
| ВЕРТИКАЛНИ СТЪЛБИ: включени | VERTICAL STAIRS: included |
| КАНАЛИ С МУФИ И КОЖУХ: включено | UNION CONDUCTS WITH HOOD: included |
| КАНАЛИ С МУФИ ИСМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР: включено | UNION CONDUCTS WITH FAN EXTRACTOR: included |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКА КУТИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ: включено | ELECTRIC BOX FOR BLOWING CONTROL: included |
| ФИЛТЪРЕН КОМПЛЕКТ: включени | FILTER SET: included |
| СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР | EXTRACTION FAN |
| ТИП: M 55-30 A 90º | TYPE: M 55-30 A 90º |
| Брой на оборотите за минута ВЕНТИЛАТОР: 2350 | Nº R.P.M. FAN: 2350 |
| РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ШПИНДЕЛА: Хоризонтално | SPINDLE DISPOSITION: Horizontal |
| ТРАНСМИСИЯ: шайби и ремъци | TRANSMISSION: pulleys and belts |
| МОЩНОСТ (Квт) 11 | POWER (Kw): 11 |
| ИЗРАБОТКА: Заварена стоманена плоча и ламинатни профили МАТЕРИАЛ: Въглеродна стомана | FABRICATION: welded steel plate and laminated profiles MATERIAL: In carbon steel |

Технически дани за компактен сепаратор /денсиметрична маса/ два броя и разположени Сграда за производство на RDF-гориво.

| информационен лист No.: / Data Sheet No.: | RD 43 |
| --- | --- |
| No. | Com.-No.: | Проект / Project: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЗАВОД ЗА МЕХАНИЧНО - БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ (МБТ) ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ И ПРОИЗВОДСТВО НА RDF - ГОРИВО / INTEGRATED SYSTEM OF SOLID WASTE TREATMENT FACILITIES OF SOFIA MUNICIPALITY -DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MECHANICAL - BIOLOGICAL TREATMENT (MBT) PLANT FOR PROCESSING WASTE AND PRODUCTION OF REFUSE DERIVED FUEL | количество / Quantity | 2 |  |
| информационен лист: Компактни сепаратори / Data sheet: Densimetric table |
|  |  | Pos. No. AS.4.83.1-2 | AKS No 04M 2241 AF001 04M 2242 AF001 |
| 1 | описание / Description | Компактни сепаратори / Densimetric separator |
| 2 | доставчик / Supplier | Algaer Mogensen S.A.U. |
| 3 | вид / Type | FM 150 X 130 + RV -45 |
| 4 | употреба / Use | RDF рафиниране / RDF refining |
| 5 | среда / Medium | въздушен / Air |
| 6 | Работа информация / Working data |  |
| 7 | зърнометрия на Материала / Material gainsize | 10-30mm |
| 8 | скорост на подаване / Feed rate | Прибл. / Approx 25 T/h |
| 9 | влажност / Humidity | Прибл. / Approx 15 - 20% |
| 10 | Обемна плътност / Bulk density | 0,2 - 0,35 T/m3 |
| 11 | Характерни размери за Компактни сепаратори / Charactaristic Dimensions for the Densimetric separator - Overall |  |
| 12 |  | дължина / Length | Прибл. / Approx 10m |
| 13 |  | широчина / Widht | Прибл. / Approx 6m |
| 14 |  | височина / Height | Прибл. / Approx 9m |
| 15 | Размер - транспорт Dimensions - transport: |  |
| 16 | Размер Компактни сепаратори/ Dimensions Densimetric table: |  |
| 17 |  | дължина / Length | Прибл. / Approx 1,2m |
| 18 |  | широчина / Widht | Прибл. / Approx 1,7m |
| 19 |  | височина / Height |  |
| 20 | Размер / Dimensions Cyclone: |  |
| 21 |  | диаметър / Diameter | Прибл. / Approx 1,25m |
| 22 |  | широчина / Widht |  |
| 23 |  | височина / Height | Прибл. / Approx 5,5m |
| 24 | Размер / Dimensions duct: |  |
| 25 |  | дължина / Length |  |
| 26 |  | диаметър / Diameter | Прибл. / Approx 0,5m |
| 27 |  | височина / Height |  |
| 28 | Размер / Dimensions Platform screen: |  |
| 29 |  | дължина / Length | Прибл. / Approx 1,5m |
| 30 |  | широчина / Widht | Прибл. / Approx 0,68m |
| 31 |  | височина / Height |  |
| 32 | Размер / Dimensions Platform cyclone: |  |
| 33 |  | дължина / Length | Прибл. / Approx 2,6m |
| 34 |  | широчина / Widht | Прибл. / Approx 2,6m |
| 35 |  | височина / Height |  |
| 36 | Размер / Dimensions Filter: |  |
| 37 |  | дължина / Length | Прибл. / Approx 3,2m |
| 38 |  | широчина / Widht | Прибл. / Approx 1,26m |
| 39 |  | височина / Height | Прибл. / Approx 4,13m |
| 40 | Технически данни / Technical data: |  |
| 41 | Номинална мощност / Rated capacity | 20,5 t/h |
| 42 | Максимален капацитет / Maximum capacity | 25 t/h |
| 43 | Мощност на двигателя флудизиращия фен (на машина)/ Engine power fluidisation fan (per machine) | 9,2kW |
| 44 | Мощност на двигателя вибриращо канал (на машина)/ Engine power oscillating channel (per machine) | 1,1kW |
| 45 | Мощност на двигателя вибриращи захранващото общ за двете машини/ Engine power vibrating feeder (common for both machines) | 2x 1,8kW |
| 46 | Мощност на двигателя алвеоларен клапан (на машина)/ Engine power alveolar valve (per machine) | 1,1kW |
| 47 | Екстракция мощност на двигателя на вентилатора (на машина)/ Engine power extraction fan (per machine) | 73kW |
| 48 | Мощност на двигателя алвеоларен клапан (на машина)/ Engine power alveolar valve (per machine) | 0,5kW |
| 49 | Мощност на двигателя шнек (на машина)/ Engine power screw conveyor (per machine) | 1,1kW |
| 50 | Мощност на двигателя със сгъстен въздух (на машина) / Engine power compressed air (per machine) | 4 kW |
| 51 | Обща мощност клапан (на машина) / Total power (per machine) | 91,8 kW |
| 52 | Обща мощност (за две машини) / Total power (for two machines) | 183,6 kW |

| MODEL= FM 150 X 130 |
| --- |
| РАБОТНА СРЕДА: замърсена | WORKING ENVIRONMENT: dirty |
| НАПРЕЖЕНИЕ/ФАЗИ/ЧЕСТОТА: 380 V / III / 50 Hz | VOLTAGE/PHASES/FRECUENCY: 380 V / III / 50 Hz |
| РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ШПИНДЕЛА: Хоризонтално | SPINDLE DISPOSITION: Horizontal |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСАТА | TECHNICAL CARACTERISTICS OF THE TABLE |
| ТИП НА РАЗДЕЛЯНЕТО: система за регулиране във флуидизиран слой | TYPE OF SEPARATION: fluidized bad regulation system |
| ДЪЛЖИНА НА КУТИЯТА (мм): 1300 | LENGTH OF BOX (mm): 1300 |
| ШИРИНА НА КУТИЯТА (мм): 1500 | WIDTH OF BOX (mm): 1500 |
| ВЪЗДУШЕН ОБЕМ (м3/сег) 6,2 | AIR VOLUME (m3/seg): 6.2 |
| ВИБРИРАЩ КОМПЛЕКТ ЗАДВИЖКИ: включен | VIBRATING SET OF DRIVERS: included |
| МОЩНОСТ/СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ (киловата/обороти за минута) 1,1 / 1000 | POWER/ROTATION SPEED (Kw/r.p.m.): 1,1 / 1000 |
| ДЪНО ЗА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛА: включено | BOTTOM OF TRATMENT OF MATERIAL: included |
| МОНТАЖ НА СЛОЯ: включен | FITTNES OF BED: included |
| РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗДУХА: включено | REGULATION OF AIR DISTRIBUTION: included |
| ФЛУИДИЗИРАЩИ КАНАЛИ: включени | FLUIDIZING CONDUCTS: included |
| РЕВИЗИОННИ ВРАТИ: включени | INSPECTION DOORS: included |
| КУТИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА СИТНЕЖ: включена | BOX OF RECOVERY OF FINES: included |
| РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЕМА НА ВЪЗДУХА: включено | AIR VOLUME REGULATION: included |
| ПРАХОУЛАВЯЩ ВЕНТИЛАТОР: включен | FAN OF DUST EXTRACTION: included |
| ИЗРАБОТКА: заварена стоманена плоча и ламинатни профили. МАТЕРИАЛ: въглеродна стомана, с изключение на дъното за обработка на материала (неръждаема стомана AISI 304) | FABRICATION: welded steel plate and laminated profiles MATERIAL: in carbon steel, excepting bottom of treatment of material (inox. steel. AISI 304) |
| ПОДАВАНЕ КЪМ ДВЕ МАСИ | FEEDING OF TWO TABLES |
| ПОДАВАЩ МЕХАНИЗЪМ необходим | FEEDER necessary |
| ТИП: RV-45 | TYPE: RV-45 |
| ШИРИНА НА ИЗХОДНИЯ ОТВОР (мм): 1200 | OUTLET WIDTH (mm): 1200 |
| ВИБРОСЪОРЪЖЕНИЯ: 2 вибратора | VIBRATION EQUIPMENT: 2 vibrators |
| МОЩНОСТ/СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ (киловата/обороти за минута) 2 x 1.8/1500 | POWER/ROTATION SPEED (Kw/r.p.m.): 2 x 1.8/1500 |
| ФЛУИДИЗИРАЩ ВЕНТИЛАТОР | FLUIDIZING FAN |
| ТИП: L 38/540 /9 A0 | TYPE: L 38/540 /9 A0 |
| Брой на оборотите за минута ВЕНТИЛАТОР: 1350 | Nº R.P.M. FAN: 1350 |
| ИЗХОД (%): | OUTPUT (%): |
| ТРАНСМИСИЯ: шайби и ремъци | TRANSMISSION: pulleys and belts |
| МОЩНОСТ/СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ (киловата/обороти за минута) 9,2/1500 | POWER/ROTATION SPEED (Kw/r.p.m.): 9.2/1500 |
| ИЗРАБОТКА: Заварена стоманена плоча и ламинатни профили МАТЕРИАЛ: Въглеродна стомана | FABRICATION: Welded steel plate and laminated profiles MATERIAL: In carbon steel |
| ОБЩА ПРОЦЕДУРА ЗА БОЯДИСВАНЕ | GENERAL PAINTURE PROCESS |
| ПЯСЪКОСТРУЙНА ОБРАБОТКА SA 2 1/2 включена | SANDBLASTING SA 2 ½ included |
| 1 ГРУНДИРАЩО ПОКРИТИЕ включено | 1 COVER OF PRIMING included |
| 1 ДОВЪРШВАЩО ПОКРИТИЕ включено | 1 COVER OF MADE-UP included |
| ПРАХОУЛАВЯЩА СИСТЕМА | DUST EXTRACTION SYSTEM |
| С ЦИКЛОН | WITH CYCLONE |
| Φ НА ЦИКЛОНА (MM) 1250 | Φ CYCLONE (mm): 1250 |
| АЛВЕОЛАРЕН КЛАПАН: включена | ALVEOLAR VALVE: Included |
| МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ (Квт/оборота за минута) 1,1 | MOTOR POWER (Kw/r.p.m.): 1.1 |
| НОСЕЩА ЧАСТ: включена | SUPPORT: Included |
| КАНАЛИ С МУФИ И КОЖУХ: включено | UNION CONDUCTS WITH HOOD included |
| С ФИЛТЪР | WITH FILTER |
| КАНАЛИ С МУФИ ИСМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР: вътрешно | UNION CONDUCTS WITH FAN EXTRACTOR: internal |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКА КУТИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ: включено | ELECTRIC BOX FOR BLOWING CONTROL: included |
| ФИЛТЪРЕН КОМПЛЕКТ: включени | FILTER SET: included |
| ФИЛТРАЦИОННА ПОВЪРХНОСТ (m2) 140 (ориентировъчно) | FILTERING SURFACE (m2) 140 (Orientative) |
| АЛВЕОЛАРЕН КЛАПАН И ЧЕРВЯК (Квт) 0.5 | ALVEOLAR VALVE AND WORM (Kw): 0.5 |
| ОПОРА, ДРОБИЛЕН БУНКЕР И РЕВИЗИОННИ ВРАТИ: включени | SUPPORT, MILLHOPPER AND INSPECTION DOORS.: included |
| МОСТОВА ПЛОСКОСТ И ПАРАПЕТ: включени | BRIDGING BOARD AND HANDRAIL: included |
| ВЕРТИКАЛНИ СТЪЛБИ: включени | VERTICAL STAIRS: included |
| КАНАЛИ С ЦИКЛОН: включено | UNION CONDUCTS WITH CYCLONE included |
| СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР | EXTRACTION FAN |
| Брой на оборотите за минута ВЕНТИЛАТОР: 1500 оборота за минута | Nº R.P.M. FAN: 1500 r.p.m |
| РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ШПИНДЕЛА: Хоризонтално | SPINDLE DISPOSITION: Horizontal |
| ТРАНСМИСИЯ: шайба-ремък | TRANSMISSION: Pulley - belt |
| МОЩНОСТ/СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ (киловата/обороти за минута) 73/3000 | POWER/ROTATION SPEED (Kw/r.p.m.)): 73/3000 |
| КОМПРЕСОР+ФИЛТЪР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА+СУШИТЕЛ | COMPRESSOR + PREFILTER + DRIER |
| ОБЕМ (литра/минута) 300 | VOLUME (l/min): 300 |
| НАЛЯГАНЕ (бара) 7 | PRESSION (bars): 7 |
| МОЩНОСТ (Квт) 4 | POWER(Kw): 4 |
| ИЗРАБОТКА: Заварена стоманена плоча и ламинатни профили МАТЕРИАЛ: Въглеродна стомана | FABRICATION: Welded steel plate and laminated profiles MATERIAL: In carbon steel |

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Фирмата, с която ще се сключва договора, да е оторизирана от ”Algaer Mogensen S.A.U. – Испания“ да извършва ремонтни и други дейности. Машините са предназначени за предвидените в проекта технологични операции за обработка на смесени битови отпадъци. Средата, предвидена за експлоатация на машината, е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМАТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извършва проверка на състоянието на посочените машини на всеки три месеца без заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обхват на дейностите, определени в договора, като отразява резултатите от извършените дейности писмено. Да може да доставя резервни части по каталог на фирмата производител.

III.1. Аварийни и текущи ремонтни дейности

III.1.1. Аварийни ремонти – когато в процеса на експлоатация на съоръжението, същото е аварирало и е наложително в най-кратък срок да се отстрани повредата. Изпълнителят е длъжен до 48 /четиридесет и осем/ часа, след като го уведомят да започне ремонта.

Изпълнителят да се отзовава на повикване на Възложителя при спешна необходимост от въстановяване на работа на дадена машина.

III.1.2. Tекущи ремонти – това са всички останали ремонти. Нуждата от текущи ремонти се открива от Възложителя или Изпълнителя по време на профилактика, сервиз или поддръжка.

Изпълнителят извършва ремонта, който включва отстраняване на възникнали повреди от всякакъв характер, констатирани при техническото поддържане или по сигнал на Възложителя, като вложените за това резервни части, материали и консумативи ще става за сметка на Възложителя. Изборът на резервни части, материали и консумативи да става след съгласуване с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството им. Влаганите резервни части и материали да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България.

За всеки извършен ремонт да се дава минимален гаранционен срок от 3 месеца. При повторна повреда от същия характер или на същия елемент от съоръжението, в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани повредата за своя сметка, ако  същата не е по вина на Възложителя.

Времето за доставка на критичните резервни части (съгласно приложение № 2 „Списък резервни части") в завод за МБТ е 2 месеца.

Времето за доставка на допълнителни части, извън посочените в списъка с критични резервни части и/или допълнителни части от списъка с критични резервни части се договаря между страните, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка с възлагане на необходимите части, като в двудневен срок от получаване на заявката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено посочва времето, необходимо за изпълнението ѝ. Посоченият срок не може да надвишава 2 месеца.