СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

КОД: 45259200

София

2019г.

# Общи условия

## Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Заместник-Кмета на Столична Община Йоана Христова упълномощена съгласно заповед №СОА18-РД09-1409/06.12.2018г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП.

## Описание на предмета на поръчката:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Инженеринг проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

## Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка:

Предмета на настоящата обществена поръчка е реализиране на проекта за реконструкция и пускане в експлоатация на обновената ПСОВ, обучението на персонала, контрол и управление на работата на ПСОВ.

# Обхватът на работа на Изпълнителят трябва да включва всички необходими елементи, така че да осигури правилното реализиране на проекта за оптимизация и пускане в експлоатация на обновената ПСОВ, обучението на персонала за контрол и управление на работата на ПСОВ. В обхвата на Дейностите, предмет на поръчката, се включва:

# Изготвяне на Работен проект за всички необходими проекти по всички части: технологична, архитектурна, конструктивна, електро силнотокова, КиП и Автоматизация (SCADA), отопление и вентилация, водоснабдяване и канализация, геодезия и вертикална планировка, пътища и т.н. в обхват и съдържание съгласно действуващото в момента българско законодателство (Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти), както и всички нестроителни предварителни дейности;

# Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж;

# Строителство и монтаж на всички съоръжения на пречиствателната станция осигуряващи предлаганата схема на пречистване на водите за достигане параметрите фиксирани в разрешителното за заустване и тръжните документи; Съоръженията трябва да са с капацитет над 2000 еквивалент жители.

# Строителство на всички други съпътстващи сгради и съоръжения осигуряващо правилното функциониране на пречиствателната станция; Ремонтно-възстановителни работи; Изпитания и документация за предаване на обекта съгласно действащото в момента българско законодателство; Обучение на персонала, надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ; Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16; Осъществяване на авторски надзор - технически решения, доработки на проекта, контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

Основна цел на проекта е оптимизиране на пречиствателния процес и недопускане на заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника, както и в по-общ план - постигане на изискванията, заложени в комплексното разрешително.

## Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката по обекти е както следва:

Обща прогнозна стойност на поръчката е 1 097 040 (един милион деветдесет и седем хиляди и четиридесет) лева без ДДС, съответно 1 316 448 (един милион триста и шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем) лева с ДДС, формирана както следва:

  - за изработване на работен проект в размер на 50 000лв (петдесет хиляди) лева без ДДС.

  - за изграждане на ПСОВ (основна инфраструктура) в т.ч. резервираност на ключови съоръжения 1 037 140,00 (един милион тридесет и седем хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС.

  - за авторски надзор в размер на 9 900лв. (девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС.

- Финансиране и начин на плащане:

  - Процедурата е с осигурено финансиране и плащанията ще се извършват от бюджета на Столична община съгласно проекта на договор, приложение към документацията за участие.

  - Таксите за съгласуване на проекта се заплащат от Възложителя извън предложената в ценовото предложение на Изпълнителя цена - след представяне на фактури от Изпълнителя на името на Възложителя.

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- Обособени позиции.

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

- Място за изпълнение

Столична община, с. Яна, местност Садината, площадка на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“.

- Срок за изпълнение на обществената поръчка.

9.1. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Възложителя.

9.2. Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е съгласно предложението на участника, и е формиран както следва:

- Срокът за проектиране не може да надвишава 60/шестдесет/ календарни дни считано от дата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни с копие от документите, необходими за изработването на проект, до предаване и приемане на проекта без забележки от комисия на Възложителя. В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения инвестиционен проект.

- Срок за изпълнение на строителство – 240/двеста и четиридесет/ календарни дни считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – Приложение 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. В общия срок за изпълнение не се включва периода, от датата на предаване на изработения инвестиционен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – Приложение 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003

*Забележка: При изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително да се съобразят с така посочените максимални срокове за изпълнение на поръчката

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”, с конкретен хиперлинк, посочен в обявлението.

- Разяснения и изменение по условията на процедурата.

  - Разяснения по условията на процедурата се извършват съгласно чл. 33 от ЗОП.

  - Изменение в условията на процедурата се извършват съгласно чл. 100 от ЗОП.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Общи изисквания към участниците в процедурата.

  - В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

  - За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

*Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/ лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му (чл. 54, ал.2 от ЗОП);

б) когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице (чл. 54, ал. 3 от ЗОП).

*Забележка: Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

  - Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по т. 12.2.

  - Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Обединение:

  - Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

  - Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя копие на документ за създаване на обединението (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка.

    - правата и задълженията на участниците в обединението;

    - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

    - уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

  - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

  - Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

  - В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

  - В случай, че Участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица преди сключването на договора, Участникът следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършено класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

- Подизпълнители.

  - Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

  - Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване.

  - Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

  - Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по т. 14.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

  - Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

  - Разплащанията по т. 14.5. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

  - Към искането по т. 14.6, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

  - Възложителят има право да откаже плащане по т.14.5., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

  - Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

  - Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

  - След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

  - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

  - Не е нарушение на забраната по т. 14. 12 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

  - Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия.

    - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

    - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

  - При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.14., заедно с копие на договора с новия подизпълнител в тридневен срок от неговото сключване.

- Използване на капацитета на трети лица.

  - Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите и професионални способности.

  - По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опита за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

  - Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

  - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

  - Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 15.4. поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

  - Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 15.2 –15.4.

  - Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност относно изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чиито капацитет се използва за доказване на съоветствието с критериите, свързани с икономическото и финансово състояние на участниците.

- Използването капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и на подизпълнители при изпълнението на поръчката са регламентирани в чл. 65 и чл. 66 от ЗОП.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

- Икономическо и финансово състояние на участниците.

  - Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева.

  - Всеки участник трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ (съгласно чл.171 или чл.171а от ЗУТ), като лице, изпълняващо проектантска и строителна дейност, отговаряща категорията на строежа, предмет на настоящата поръчка (втора категория, съгласно чл.137 от ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им или еквивалент на застраховка „Професионална отговорност“ за чуждестранните лица, съгласно чл. чл.171а от ЗУТ.

  - Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:

Съответствието с изискванията Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, като посочва съответната информация за обстоятелствата.

За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:

19.3.1. Удостоверения от банки;

19.3.2. Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“за посочената категория;

19.3.3. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

19.3.4. Справка за общия оборот.

Информацията по т. 19.3.4 и 19.3.5. обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

- Технически и професионални изисквания към участниците.

  - Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум едно строителство,идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.

  - Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум едно проектиране идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.

  - Съответствието с изискванията по т. 20.1 и 20.2 - Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение на строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на оферта и опита в изпълнение на проектиране последните три години, считано от датата на подаване на оферта.

Доказателства се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП:

1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2. списък на проектирането идентично или сходно с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности.

*Забележка: Сходни с предмета и обема на поръчката:

1) Изпълнение на строителство по изграждане, рехабилитация или ремонт на ПСОВ с капацитет над 2 000 еквивалент жители. (е.ж.)

2) Изпълнение на проектиране във връзка с изграждане, рехабилитация или ремонт на ПСОВ с капацитет над 2 000 еквивалент жители. (е.ж.)

  - Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва.

20.4.1. За изпълнение на проектирането:

а) Ръководител на обекта: висше образование със степен магистър, със специалност в областта на водоснабдяване и канализация или еквивалентна специалност, с общ професионален опит по специалността не по-малко от 5 г. и специфичен професионален опит – опит като ръководител проект при проектиране и авторски надзор на минимум една ПСОВ;

б) Инженер „ВиК“: висше образование със степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна специалност, с общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността и специфичен професионален опит – проектант в екип по проектиране и авторски надзор по част „ВиК“ на минимум 1 обект за ПСОВ;

в) Инженер „Електро“: висше образование със степен магистър в направление „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентна специалност, с общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността и специфичен професионален опит – проектант в екип по проектиране и авторски надзор по част „Електро“ на минимум 1 обект за ПСОВ

г) Инженер „КИПиА“: висше образование със степен магистър, в направление „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентна специалност, с общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността и специфичен професионален опит – проектант в екип по проектиране и авторски надзор по част „КИПиА“ на минимум 1 обект за ПСОВ;

д) Строителен инженер промишлено и гражданско или строителство на сгради и съоръжения: висше образование със степен магистър, Специалност „Промишлено и гражданско строителство или Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентно, с общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността и специфичен професионален опит – проектант в екип по проектиране и авторски надзор по част „Конструктивна“ на минимум 1 обект за ПСОВ;

е) Проектант по част "Пожарна безопасност

*Забележка: Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), или в Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите или съответен регистър на държавата в която са установени. Проектантите следва да са осъществили проектиране и авторски надзор по съответните части.

*Забележка: Под „еквивалентна специалност” в настоящата процедура следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименувана по друг начин или обхваща същата област на знанието. Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица е достатъчно да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на ЗППК (Закон за признаване на професионалната квалификация). Преди сключването на договора по отношение на същите следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

20.4.2. Съответствието с изискванията по т. 20.4.1. - Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал, в който посочва: лицата, позицията, образователната и професионална квалификация, опит на лицата, валидно удостоверени за пълна проектанска правоспособност.

Документът, с който се доказва изискването по т. 20.4.1 е Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете а ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

20.4.3. За изпълнение на строителството:

а) Ръководител на екипа: висше образование със степен магистър в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно, с общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността и специфичен опит като ръководител проект на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ;

б) Инженер „ВиК“: висше образование със степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“, или еквивалентно и общ професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността и специфичен опит като специалист по ВиК на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ;

в) Инженер „Електро и КИПиА“: висше образование със степен магистър в направление на висше образование „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентно, с общ професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността и специфичен опит като специалист по електро и/или КИПиА на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ;

20.4.4. Съответствието с изискванията по т. 20.4.3, Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на експертите, в който посочва образователната и професионална квалификация, № на диплома за завършено висше образование, № на удостоверение/валидно удостоверение и опит на лицата.

Документът, с който се доказва изискването по т. 20.4.3. е Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи които доказват професионалната компетентност на лицата. Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

*Забележка: Един експерт не може да съвместява две експертни позиции

V. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;

- Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи от четвърта група, втора категория съгласно чл. 5, ал. 6, т.4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя , във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2  от ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

  - За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства по т.21, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

  - Документът, с който се доказва изискването по т.21 е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай,че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение,издадени от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз,или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл.67,ал.5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението,които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението,са ангажирани с изпълнението на строителството.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката,които са им възложени,ще изпълняват строителство.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

- Технически спецификации съгласно Приложения №№1, 2, 3, 4, 5 и 6.

VII. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

- Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, съгласно Приложение №7 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

## Съдържание на офертите и изисквания:

  - С подаване на офертите се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор, съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП.

  - Опис на представените документи.

  - Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

  - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

  - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

  - Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

  - В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

*Забелжка: Към документацията е представен ЕЕДОП в „.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

  - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

  - Документ съгласно т. 13.2 от документацията, за участник обединение.

  - Техническо предложение, съдържащо:

a) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно Образец №1;

б) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

в) Декларация за запознаване с мястото и условията за изпълнение на поръчката. (ОГЛЕД НА ОБЕКТА). Декларацията е Образец и всеки участик я получава при извършване на оглед

- Всеки участник задължително извършва оглед на място и се запознава с всички условия, които биха повлияли на предложението.

- В Профила на купувача към досието на поръчката са публикувани, техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, огледи на обекта ще бъдат организирани всеки ден до крайния срок за подаване на оферти в часовете от 13,00 до 16,00 часа след предварително заявяване на следния електронен адрес procurement@spto.bg, телефон за контакт 0885597862 – Евгения Захариева.

- Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която желае да посети обекта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител със заверено пълномощно. (не е необходима нотариална заверка). Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Лицата които ще посещават обекта следва да носят със себе си лична карта.

*Забележка: В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените в методиката за оценка елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.

  - „Ценово предложение“ – Образец №2 и Образец №2.1 КСС;

    - В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услуги/строителство в описания вид и обхват.

## *Забележка: Цените следва да са представени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.При несъответствие между изписаните цифром и словом цени, за валидни ще се приемат изписаните с думи стойности.

*Забележка: Количествено-стойностна сметка се представя на хартиен и на електронен носител, във формат EXCEL или еквивалент. При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от тях, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. При разминаване на стойностите, посочени на хартиен и на електронен носител, за достоверни ще се приемат тези, посочени на хартиен носител. Информацията, посочена на електронен носител служи само и единствено за проверка на извършените калкулации и няма да се приема като волеизявление на участника, освен в случаите, когато същата е представена по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

*Забележка: Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, при който бъдат установени аритметични грешки, непълноти и/или несъответствия в ценовото предложение.

*Забележка: При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за участие, обявлението за обществената поръчка, а при необходимост могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, достъпни на електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007

- Подаване на оферта:

  - Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис.

  - Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката;

  - Опаковката включва документите посочени в т.24 от настоящата документация и техният опис, оптичен носител с ЦИФРОВО ПОДПИСАН ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец.

  - Участниците групират/обособяват и подвързват в отделна/и папка/и документите за подбор и техническото предложение;

  - Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка;

  - Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

## Разглеждане и оценка на офертите:

  - Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

  - Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 3, зала № 109. Посочената дата, час или място могат да бъдат променени от Възложителя, като участниците ще бъдат уведомени за промяната чрез „Профила на купувача“ най-малко 48 часа преди новоопределения час, съгласно чл. 53 от ППЗОП.

  - Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“, най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

- Гаранция за авансово плащане за изпълнение на строителството в размер на 100% от стойността на аванса (до 20%). Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя съгласно проекта на договор.

- Гаранция за изпълнение на договора(проектиране, строителство и авторски надзор) – условия, размер и начин на плащане:

  - Гаранцията за изпълнение се освобождава по начин, указан в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.

  - Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

  - Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане се представят в една от следните форми:

28.3.1. парична сума;

28.3.2. банкова гаранция;

28.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

  - Гаранциите по т. 28.3.1 или т. 28.3.2 може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

  - Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства и гаранцията за изпълнение.

  - Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

  - Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

  - При представяне на гаранциите във вид на платежно нареждане – паричните суми се внасят по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси“.

  - Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

28.9.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение на Договора и да бъде със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

  - Когато участникът избере Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на представената застраховка се удължава или се издава нова.

28.10.1. Застрохователната премия следва да е платима еднократно.

28.10.2. Застраховката се сключва от Изпълнителя, след одобрението й от страна на Възложителя.

  - Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора изпълнителят е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП, както и Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, Декларация по чл. 66, ал. 2 и Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), по образец.

## Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

X. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

- Техническо предложение, съгласно Образец №1;

- Ценово предложение на участника, съгласно Образец№2 и Образец №2.1;

- Проект на договор – Образец

- Приложение ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Приложение – Методика за оценка

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец

- Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец

- Декларация по по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец

OБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг /проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и приложен ПИП.

- Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с:

Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство;

Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Ще изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ).

Задължаваме се да поддържаме по време на проектирането и изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност“, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

- Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности по видове работи, както следва: …………………………………………

*Забележка: Гаранционните срокове за строежа са съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

- След като проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок на изпълнение на обществената поръчка, като гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката, както следва:

1. За изпълнение на проектирането - .................................. календарни дни (не повече от 60/шестдесет/ календарни дни за проектиране, считано от дата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проект, до неговото входиране в деловодната система на Столична община.

2. За изпълнение на СМР и оптимизация на ПСОВ - .................................. календарни дни (не повече от 240/двеста и четиридесет/ календарни дни след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура), в това число:

3. Приемаме да изпълняваме аворски надзор до издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

4. Ще извършим обучение на персонала преди приемането на обекта.

*Забележка: Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

- Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

- „Технологичен процес”

…………………………………………………………………………………………............

………..………………………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………………..

- „Експлоатационни разходи” консумация на ел. енергия в киловатчаса/година при максимално натоварване на съоръжението.

…………………………………………………………………………………………............

………..………………………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………………..

- „Организация на проектантската задача“

…………………………………………………………………………………………............

………..………………………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………………..

- „Организация на строителството и доставките на оборудване и съоръжения за ПСОВ“

…………………………………………………………………………………………............

………..………………………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………………..

- Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали и оборудване:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на оборудването, което ще достави и материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/оборудване/материал | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

- Декларирам,че:

  - При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

  - Ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

- В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената поръчка, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

*Забележка: При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

*Забележка: В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените в методиката за оценка елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.

Приложения неразделна част от предложението:

1. Декларация за запознаване с мястото и условията за изпълнение на поръчката. (ОГЛЕД НА ОБЕКТА).

2. Линеен график за изпълнение на СМР.

3. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

4. ……………………………………. (Други по преценка на участника)

| Дата | ............................/ ............................/ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .................................................................................................................... |
| Подпис (и печат) | .................................................................................................................... |

OБРАЗЕЦ

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

за посещение на  ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ

# Долуподписаните:

# …………………………………………………………………………..………………...,

# 2. ……………………………………………………………………………………………...,

# (данните се попълват в зависимост от броя на лицата, извършили огледа)

# Представители на участника ………………………………………,с ЕИК ………..………

Декларирам/е, че във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг /проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“,

сме посетили обект …………………………………………………………………….. и сме се запознали със спецификата му и с всички условия за изпълнение предмета на поръчката.

Декларирам/е, че няма да предоставям/е на трети лица данни и информация станали ми/ни известни по време на извършения оглед.

Представител/и на Възложителя,				Декларатори:

присъствали на огледа:

- ................................ (подпис)			1. ................................ (подпис)

…………………….………….				…………………………………

(име, фамилия, длъжност)				(име, фамилия, длъжност)

2................................... (подпис)			2. ................................ (подпис)

…………………………					……………………………….…

(име, фамилия, длъжност)				(име, фамилия, длъжност)

Дата: ....................... г.

гр. София

OБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

Инженеринг /проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг /проектиране и строителство/ за „Оптимизация на  ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“, както следва:

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация за:

I. Проектиране:

| 1 | Цена за изпълнение на проектиране без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цена за изпълнение на проектиране с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |

II. Строителство:

| 3 | Цена за изпълнение на СМР в. т.ч. резервираност на основни съоръжения и обучение на персонала без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 4 | 10 % за непредвидени разходи без ДДС Забележка: 10% от цената по т.3 | ………………………………. /….словом/ лева |
| 5 | Цена за изпълнение на СМР, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС (т.3 + т.4) | ………………………………. /….словом/ лева |
| 6 | Цена за изпълнение на СМР, в това число 10% за непредвидени разходи, в т.ч. резервираност на основни съоръжения и обучение на персонала, с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |

III. Авторски надзор

| 5 | Цена за изпълнение на авторски надзор на час без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 6 | Обща цена за изпълнение на авторски надзор без ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |
| 7 | Обща цена за изпълнение на авторски надзор, с ДДС | ………………………………. /….словом/ лева |

2. Елементи на ценообразуване за разплащане на 10-те процента на непредвидените, надвишените и/или допълнително възникнали видове СМР , включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ цени:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията	.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

Цените на материалите ще се доказват с фактури и няма да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

6. ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, в това число проектиране, авторски надзор и строителство и 10% за непредвидени разходи, в т.ч. резервираност на основни съоръжения и обучение на персонала, ………………..(словом) без ДДС или ………………..(словом) с ДДС.

7. След изработването на работния проект, ще изготвим подробно КСС отразяващо нашето ценово предложение, съобразно ценовите листи.

8. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,  ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

9. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в предложението за изпълнение на поръчката и договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вклщчително външни за страната органи.

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност и изискванията на Документацията за участие, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Цените са посочени в български лева. Участник, който предложи елемент на ценообразуване, несъответстващ на изискванията на националното законодателство и настоящата документация ще бъде отстранен от настоящата обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение: обобщена количествено-стойностна сметка за видовете СМР по уедрени показатели, съгласно Образец №2.1.

| Дата | ............................/ ............................/ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ...................................................................................... |
| Подпис (и печат) | .................................................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ

Д О Г О В О Р

Днес, ______ 2019 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от заместник-кмета на Столична община Йоана Христова, Възложител, съгласно Заповед  № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и от друга страна:

…………………, ЕИК …………, представлявано от ……………………............., със седалище и адрес на управление …............................................…………, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал.1 и 6 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение за класиране № СОА19-....………../ ……………2019г., за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Инженеринг /проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“.

(2) Изпълнението на договора включва:

1. Проектиране - след сключване на договора, получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на работен инвестиционен проект;

2. Дейности по СМР и авторски надзор, след откриване на строителната площадка.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или ............................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора, в това число:

(2) Цена за изпълнение на проектирането ............................. без ДДС или ……………… /….словом/ лева с ДДС.

(3) Цена за изпълнение на строителството .............................. без ДДС или ……………… /….словом/ лева с ДДС, в това число:

(4) Цена на час за авторски надзор - ……… /….словом/ без ДДС или ……… /….словом/ лева с ДДС,

(5) Обща цена за изпълнение на авторски надзор без ДДС ……… /….словом/ или с ДДС ……… /….словом/. При достигане на сумата предложена от Изпълнителят, то той се задължава да продължи да осъществява авторски надзор до издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа без допълнително заплащане.

(6) Таксите за съгласуване на проекта се заплащат след представяне на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за проектиране в размер на до 20 % от стойността на договорената сума по чл.2, ал.2 с ДДС, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни с копие от документите, необходими за изработването на проект и представяне на оригинална фактура за авансово плащане.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 60% от цената на договорените проектни работи по чл. 2, ал.2, в 30-дневен срок от получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол и приемане на проекта от експертен технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2, ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол, издаване на разрешение за строеж и представяне на оригинална фактура.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за изпълнението на СМР в размер на до 20%/двадесет процента от стойността на съответната сума по чл.2, ал.3 в срок до 30/тридесет/календарни дни, след откриване на строителната площадка и представяне на оригинална фактура, придружена с гаранция за стойността на аванса.

(6) Разплащането на извършените СМР се извършва по единични цени, съгласно изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подробни КСС, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с КОНСУЛТАНТА (строителния надзор) по чл. 166 от ЗУТ, сметка 22 и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания, които не могат да надвишават 70% от стойността на съответната сума по чл.2, ал.3, при условията на ал. 6, като първото междинно плащане се извършва при достигане на изпълнен обем от дейности, равняващи се на минимум 30 % от стойността на СМР, като се приспада преведения аванс и се освобождава представената гаранция по ал. 5.

(8) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.6 в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

(9) Авторския надзор се заплаща, на база действително вложено време за авторски надзор, съгласно чл. 2, ал.4, което включва времето за работа, в 30-дневен срок от получаване на съставен и подписан протокол за вложените часове авторски надзор и фактура.

(10) За установяване на действително вложеното време упражняващият авторски надзор попълва протокол при всяко посещаване на обекта, в който задължително нанася времето /по часове/ на своя престой.

Чл. 4. (1) Всички плащания по настоящия договор ще се извършват от бюджета на СО  по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: ……………………………

Банкова сметка: ……………………………….

Банков код: ……………………………………..

В случай на промяна в банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛ,. Ако в определения срок не е получено уведомление за промяната, то плащането се счита за надлежно извършено.

(2) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

(3). Непредвидените, надвишените и/или допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТ по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка 							................лв./час

- допълнителни разходи  върху труда				........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията			........................ %

- доставно-складови разходи					........................ %

- печалба								........................ %

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

(4) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(6) Разплащанията по ал.5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв 15-дневен срок от получаването му*

(7) Към искането по ал.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III.	СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Договорът влиза в сила от регистрационния индекс в деловодната система на Столична община.

Чл. 6. (1) Сроковете за изпълнение на дейностите по договора са съответно:

- За изпълнение на проектирането - ................... /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проект и се счита за приключен, на датата на входиране в деловодната система на Столична община.

В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения инвестиционен проект.

- За изпълнение на СМР и оптимизация на ПСОВ, в срок от ............. /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

- Срокът на Авторският надзор е за срока на изпълнение на СМР до подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на обекта;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график.

(3) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, или от страна на друг общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.6, ал.1, т.2.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез ОП СПТО се задължава:

1. Да върне с приемателно – предавателен протокол инвестиционния проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него.

2. Да осигури КОНСУЛТАНТ по чл. 166 от ЗУТ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни, съгласно чл.3 от настоящия договор.

4. Да не заплаща некачествено извършените СМР.

5. Да иска повторно да бъдат изпълнени СМР, които са извършени некачествено. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, в съответния констативен Акт и се вписва в заповедната книга.

6. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да получи пълно, точно и качествено изпълнение на предмета на договора.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез ОП СПТО и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез ОП СПТО и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши проектирането във фаза работен проект и да изготви подробни Количествено стойностни сметки.

2. Да предаде изготвения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез входирането му в деловодството на Столична община.

3. Да изпълни възложената задача качествено и в договорените срокове по чл. 6, ал.1, като организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в съответствие с:

•	поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

•	действащата нормативна уредба в Република България.

4. Да изготви и съгласува работния инвестиционен проект.

5. Да предаде изготвения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и на Консултанта по чл. 166 от ЗУТ за проверка.

6. Да коригира инвестиционния проект в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на връщането му с приемно-предавателен протокол, при условие, че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него. След отстраняване на забележките да го предаде, чрез входиране в деловодната система на Столична община.

7. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ необходимите сертификати и декларации за съответствие.

8. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на технически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

9. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

10. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

11. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ.

12. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на обекта, КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и приемателната комисия.

13. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ ще даде писмено разрешение за закриването им.

14. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изпълнение на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.

15. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

16. Да извърши обучение на персонала за контрол и управление на работата на ПСОВ.

17. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

18. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

19. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 4, ал.3.

20. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на някои от сроковете по чл.6, ал.1.

21. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

22. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

23. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

24. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

25. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа надлежно по време на проектирането и изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора, както и да не допуска замърсяване на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките, както и да намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети от подобно естество, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(4) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на договор за замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 ЗОП. (ако е приложимо)

(5). След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*

(6). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.*

(7). Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(8). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава възнаграждението за извършената доставка в размера и сроковете, определени с настоящия договор

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.13.(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:............... съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 13.ал.1 остават.

(6) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за гаранционно поддържане не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 дни от настъпване на невъзможността;

3. При прекратяване на юридическо лице – ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. При условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

Чл.15. Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати без предизвестие договора и при  забавяне:

1. на срока на проектирането с повече от 10 (десет) календарни дни;

2. на строителството с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Чл.17. При прекратяване на договора при условията на чл.16, т.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

Чл.18. При прекратяване на договора при условията на чл. 14, т.2 и т.3, чл. 15, т.2, чл.16, т.1 и т.2, както и при прекратяване на договора при условията на чл.118, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс за съответната възложена, но неизпълнена дейност, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяване на договора.

Чл.19. Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116, ал.1 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22 При неспазване на срокa по чл.6, ал.1, т.1 за проектиране по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2., ал.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност.

Чл.23. При неспазване на сроковете по чл.6, ал.1, т.2 за СМР по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2, ал.3 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност.

Чл.24. (1) При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер до 5% от стойността на договора по чл. 2, ал.1 без ДДС, както и отстраняване на всички некачествено извършени работи. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ, който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Независино от правата по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на неустойка в размер на 20% от стойността по чл.2, ал.1, когато извършените работи са обременени с недостатъци които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.27. В случаите на неизпълнение на някои от сроковете по чл. 6, ал. 1 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените вреди.

Чл.29. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

VIII. ГАРАНЦИИ

Чл.30. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор в размер на.............. (................................лева), представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС е представена под формата на ………………… (парична сума или банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).

Чл.31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.4.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

Чл.32. Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

(1) сумата от ......................., съставляваща 75 % от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок от 30 дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

(2) сумата от ....................., съставляваща останалите 25 % от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, представляваща гаранция за гаранционно поддръжане, се освобождава в срок от 30 дни след след изтичане на гаранционния срок по чл.13, ал.1.

Чл.33. (1) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(2) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговотезадължения по Договора, като в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задъжение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпъление, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(4) В случаите по чл.16, т.1 и т.2, гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди, щети и пропуснати ползи.

(5) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови гаранцията до пълния й размер, или до съответния размер по чл.30 в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора с 7-дневно предизвестие.

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в настоящия договор.

ІХ. Непреодолима сила

Чл. 35. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 36. „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 37. Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 38. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 39. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 40. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

Чл. 41. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 42. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 44 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: …………, тел.: ………, факс: ……, e-mail: …………………, лице отговорно по изпълнение на договора: …………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: …………………., тел.: ……………, факс: ……………, e-mail: …………………, лице за контакт: ………………………………………….

(2)	При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

(3) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на дейностите по договора, следва да бъдат задължително регистрирани в административната информационна система на Столична община. Регистрирането на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема датата на неговото съставяне.

Чл. 45. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

Чл. 46. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

Чл. 47 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез ОП СПТО уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

Чл. 48 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Чл. 49. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/”.

Чл. 50. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 51. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение, Ценово предложение на Изпълнителя, Списък на технически лица, ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, Гаранция за изпълнение на договора банкова/застраховка.

Забележка:Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА					……………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА						/…………………………/

/Йоана Христова/

Възложител съгласно Заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г.

на Кмета на Столична община

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА СО

/Савелина Гекова/

OБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

(подава се преди подписване на договора от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ата: ...............................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .............................................................................................,

постоянен адрес: ......................................................................................................................,

гражданство/а: ..........................................................................................................................,

документ за самоличност /вид и номер/: ...............................................................................,

Във връзка с участието ми в обществена поръчка, провеждана по реда на ЗОП с предмет: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ:

󠄀 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

󠄀 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

󠄀 членове на парламенти или на други законодателни органи;

󠄀 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

󠄀 членове на сметна палата;

󠄀 членове на управителни органи на централни банки;

󠄀 посланици и управляващи дипломатически мисии;

󠄀 висши офицери от въоръжените сили;

󠄀 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;

󠄀 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

󠄀 членове на управителните органи на политически партии;

󠄀 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

󠄀 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

󠄀 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................

󠄀 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.( Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

󠄀 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

󠄀 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

󠄀 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

󠄀 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

󠄀 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

󠄀 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

󠄀 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

󠄀 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.................................................................................

󠄀 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:.................................................... /ако е приложимо/

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:                              			Декларатор:

...........................               					(подпис)

OБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

(подава се преди подписване на договора от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ата:

1. ...................................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ......................................., дата на раждане: ........................., гражданство/а: ......................................., постоянен адрес: ...................................................., или адрес: ..........................................................,

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

󠄀 законен представител

󠄀 пълномощник на ...................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ....................................................., или адрес: ...........................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

󠄀 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

󠄀 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ...............................................................................;

󠄀 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

󠄀 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

󠄀 друго (посочва се)..................................................описание на притежаваните права: .......................................

2. .....................................................................

(име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане: .................., гражданство/а: ............................. (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................ постоянен адрес: ....................................................... или адрес: ............................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

󠄀 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ..............................................................................;

󠄀 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

󠄀 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

󠄀 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

󠄀 друго (посочва се) ............................ Описание на притежаваните права: .............................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на

юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ............................................................,

(държава, град, община)

адрес: ..............................................................., вписано в регистър ...................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .......................................................................................

Представители:

1. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ..............., гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,

или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................

2. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ..................,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ....................................................., или адрес: ............................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..............................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на

юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ............................................................,

(държава, град, община)

адрес: ..............................................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................

Представители:

1. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ....................................................., или адрес: ............................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ..........., гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................,постоянен адрес: .....................................................,или адрес: ............................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..............................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: .......................................................,постоянен адрес на територията на Република България:

.......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2

от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране

на неверни данни.

ДАТА: 						 ДЕКЛАРАТОР: ...................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:“§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъченпроцент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземанена решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“

OБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

(подава се преди подписване на договора от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................., (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .............................................................................................,

постоянен адрес: ......................................................................................................................,

гражданство/а: ..........................................................................................................................,

документ за самоличност /вид и номер/: ...............................................................................,

Във връзка с участието ми в обществена поръчка, провеждана по реда на ЗОП с предмет: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  .........................................................., или предмет на следната операция или сделка .............................., в размер ..................................................................,

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: .................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други

документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите. При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: 						 ДЕКЛАРАТОР: ...................

(име и подпис)

# Footnotes

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.