ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Апарат за пасивно раздвижване на колянна и тазобедрена става

- Минимален диапазон на ъгъла на раздвижване за коляно: от -10° до 120°

- Минимален диапазон на ъгъла на раздвижване за тазобедрена става: от 0° до 115°

- Наличие на вградена програма и модул за синхронизирана електростимулация.

- Наличие на програма „Стречинг“ която плавно увеличава зададените лимити във флексия и екстензия

- Наличие на програма „Загрявка“ която плавно увеличава ъгъла на флексия и екстензия до зададените лимити

- Наличие на програма, „Лимити на движение“, която изпълнява по няколко повторения в края на флексия и екстензия

- Възможност за работа с индивидуални пациентски карти

- Наличие на функция за автоматично позициониране на апарата в транспортно положение

- Графичен LCD дисплей, с възможност за показване на графични трендове

Апарат за пасивно  раздвижване на глезен

- Раздвижване в две равнини

- Минимален диапазон за Плантарна флексия/дорсална екстензия:  50°/ 0 / 40°

- Минимален диапазон за Инверсия / еверсия: 40°/ 0 / 20°

- Наличие на програма „Стречинг“ която плавно увеличава зададените лимити във флексия и екстензия

- Наличие на програма „Загрявка“ която плавно увеличава ъгъла на флексия и екстензия до зададените лимити

- Възможност за работа с индивидуални пациентски карти

- Наличие на функция за автоматично позициониране на апарата в транспортно положение

- Графичен LCD дисплей, с възможност за показване на графични трендове

Апарат за пасивно раздвижване на раменна става

- Позволява раздвижване в четири равнини

- Минимален диапазон при Адукция/абдукция:  0°/ 30º / 175°

- Минимален диапазон при Вътрешна ротация/Външна ротация:  90°/ 0º / 90°

- Минимален диапазон при Елевация:  0°/ 30º / 175°

- Минимален диапазон при Хоризонтална адукция / абдукция:  0°/ 0º / 120°

- Наличие на програма „Стречинг“ която плавно увеличава зададените лимити във флексия и екстензия

- Наличие на програма „Загрявка“ която плавно увеличава ъгъла на флексия и екстензия до зададените лимити

- Наличие на програма, „Лимити на движение“, която изпълнява по няколко повторения в края на флексия и екстензия

- Възможност за работа с индивидуални пациентски карти

- Графичен LCD дисплей, с възможност за показване на графични трендове

Апарат за пасивно раздвижване на лакътна става

- Възможност за раздвижване в две равнини

- Минимален диапазон на Адукция/абдукция:  130°/ 0º / 130°

- Минимален диапазон на Вътрешна ротация/Външна ротация:  90°/ 0º / 90°

- Наличие на програма „Стречинг“ която плавно увеличава зададените лимити във флексия и екстензия

- Наличие на програма „Загрявка“ която плавно увеличава ъгъла на флексия и екстензия до зададените лимити

- Наличие на програма, „Лимити на движение“, която изпълнява по няколко повторения в края на флексия и екстензия

- Възможност за работа с индивидуални пациентски карти

- Графичен LCD дисплей, с възможност за показване на графични трендове

Апарат за пасивно раздвижване на пръсти

- Възможност за третиране на лява или дясна ръка

- Възможност за раздвижване на палец

- Минимален диапазон на Флексия/екстензия наставата на китката:  0º / 90°

- Минимален диапазон на  Флексия/екстензия на проксимална интерфалангеална става PIJ:  0º / 110°

- Минимален диапазон на  Флексия/екстензия на дисталнаинтерфалангеална ставаDIJ:  0º / 70°

- Възможност за контрол на скоростта на флексия/екстензия

- Програма Warm-up за плавно достигане на зададените параметри

- Работа с батерийно и мрежово захранване

- Портативен размер с тегло не повече от 1 кг

Апарат за пасивно раздвижване на китка

- Позволява раздвижване в две равнини

- Минимален диапазон на Флексия/екстензия:  0º / 90°

- Минимален диапазон на Улнарно/радиално отклонение:  90°/ 0º / 90°

- Автоматично реверсиране на посоката при съпротивление на пациентас настройка на нивото

- батерийно захранване с минимум  100 часа работа с едно зареждане

- Портативен размер с тегло на апарата без контролера – не повече от 1 кг

Система за тракционна терапия на лумбален и шиен дял

- Наличие на специализирана тракционна маса със следните минимални изисквания:

- Електрически контрол на височината

- Наличие на регулируема секция за ръцете

- Наличие на регулируема секция за главата

- Наличие на регулируема секция за краката

- Наличие на регулируема секция за таза позволяваща прецизно повдиганe с индикация на ъгъла

- Възможност за отключено и заключено положение на движението по хоризонталата

- Наличие на регулируемиръкохватки за захващане на пациента при тракция в пронална позиция

- Наличие на опори за подмишниците

- Наличие на стойка за поставяне на тракционния апарат

- Възможност за регулиране на хоризонталния ъгъл на тракция

- Наличие на тракционен апарат със следните минимални изисквания:

- Наличие на четири обособени фази на тракцията: предварителна фаза, прогресивна, тракционна фаза и регресивна фаза.

- Наличие на импулсна и константна тракция

- Автоматично изчисление на тракционната сила на база теглото на пациента

- Наличие на ЕМГ обратна връзка

- Възможност за избор на скорост на тракция

- Наличие на цветен дисплей със сензорно управление

- Вградени анатомични атласи с патологични състояния

- Вградени протоколи с подробна информация със снимки за подготовката на пациента

- Наличие на вграден четец за работа с индивидуални пациентски карти

- Наличие на скала показваща ъгъла на тракционното въже

- Наличие на „Сондърс“ тип цервикален инструмент за тракция на шийния дялили еквивалентен със захват в оксипиталната част на главата.

Апарат за ударно-вълнова терапия

- Диапазон на изходното налягане от 1,5 до 5 бара

- Диапазон на честотата от 1 до 20 Hz

- Наличие на два канала за едновременно свързване на два излъчвателя

- Наличие на програма “Рамп” за автоматично плавно увеличение на мощността до предварително зададената

- Вградени цветни анатомични атласи

- Вграден цветен LCD дисплей и сензорно /touch-screen/ управление, въртящ се на 360 °

- Възможност за работа с индивидуални пациентски смарт карти, за запаметяване на данните на пациента и назначените му процедури

- Вградени клинични протоколи

- Наличие на вибрационен излъчвател с максимална честота минимум 35 Hz и два накрайника – малък и голям

Апарат за ТЕКАР терапия

- Наличие на две излъчващи честоти:  500 kHz и 1 MHz

- Наличие на капацитивен и резистивен режим на работа

- Наличие на импулсен и постоянен режим на работа

- Наличие на цветен сензорен екран с минимален размер на диагонала – 7 инча

- Наличие на ръкохватка с възможност за промяна на ъгъла на монтаж на накрайниците

Електрогалваничнатангенторна вана

- Максимален обем на ваната минимум 600 литра

- Наличие на ръчен тангентор с регулиране на наляганетос максимално налягане на тангентора минимум 5.5 бара

- Наличие на индикатор за налягането на тангентора

- Наличие на вграден термометър за температурата на подаваната вода

- Наличие на вграден модул за елктрогалванична терапия с цифрово микропроцесорно управление сдисплей от течни кристали (LCD)

- Наличие на минимум 8 електрода с възможност за индивидуално определяне на поляритета.

- Възможност за активиране само на определени електроди.

- Наличие на галваничен ток

- Наличие на вградена душ батерия

- Наличие на кранове за топла, студена вода, душа и тангентора

- Електрическо захранване на ваната – трифазно 400V