ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЕДИНИЧНО ИЗНАСЯНЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА НА ИМОТНА ГРАНИЦА НА РИСКОВИ КЛИЕНТИ, С РЕКОНСТРУКЦИЯ И НОВО ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД – ГРАД СОФИЯ И СОФИЯ ОБЛАСТ“

РЕФ. № РРС 19 - 031

Съдържание

- Описание на предмета на поръчката

- Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката

- Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие

- Образци на документи от офертата

- Техническо предложение

- Ценово предложение

- Проект на договор

- Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031.

Предметът на поръчката е разделен на 5 (пет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение“ на територията на ОЦ „Север – Изток“

ОЦ „Север – Изток“ обхваща следните райони на Столична община - Сердика, Подуяне, Слатина, Кремиковци, Оборище, Надежда, Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Самоков (в.з. Ярема и м.Стената) и Студентски град.

Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение“ на територията на ОЦ „Юг – Запад“

ОЦ „Юг - Запад“ обхваща следните райони на Столична община - Лозенец, Красно село, Триадица, Витоша, Овча купел, Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Красна поляна и Илинден.

Обособена позиция № 3: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение“ на територията на ОЦ „Пирдоп – Ботевград“

ОЦ „Пирдоп - Ботевград“ обхваща следните общини: Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривщица, Елин Пелин, Горна Малина, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково, Антон.

Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Самоков – Костенец“

ОЦ „Самоков - Костенец“ обхваща следните общини: Костенец, Долна Баня, Ихтиман, Самоков.

Обособена позиция № 5: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Сливница – Своге“

ОЦ „Сливница - Своге“ обхваща следните общини: Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч, Своге.

Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. Възложителят не ограничава броя обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един изпълнител.

Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”.

Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.

Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо по време. Договорът ще се счита за прекратен с настъпване на първото по време от посочените събития в предходното изречение, а именно изтичане на уговорения срок или изчерпване на максималната стойност на договора, преди изтичането на срока му на действие. Прекратяването настъпва без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна.

Видовете работи, които ще се извършват за съответната обособена позиция, са посочени в съответните количествено-стойностни сметки (КСС) от Приложение № 1 към ценовото предложение, раздел VІ от настоящата документация.

Изпълнението на договора за всяка обособена позиция ще се извършва в зависимост от техническата готовност на Възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срок за изпълнение, цената на база единичните цени от договора и др. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Приемането на изпълнената работа по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

При изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е възможно да се наложи експресно да бъдат извършени една или повече дейности, необходими за изпълнението му. В посочените в предходното изречение случаи възлагането, изпълнението и заплащането на извършените експресно и приети работи ще става по ред и начин, посочени в проекта на договор от настоящата документация. Максималният срок за извършване на работите при възлагане на експресно изпълнение е до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на връчване на документа за възлагане на изпълнението.

Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е за единично изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на рискови клиенти, срокът за изпълнение на работите, възложени с документ за възлагане на обикновено изпълнение също ще бъде кратък – от 6 /шест/ до 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на връчване на документа за възлагане на изпълнението.

Всички транспортни разходи за доставката на материали при изпълнението, за извозване на демонтираните материали, включително до склад на възложителя, както и почистването на строителната площадка, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника и други, следва да са включени в предложените от участника цени.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от настоящата документация и представляват приложение към договора.

II.	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящите технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката са обособени и публикувани на Профила на купувача и като отделен файл, съгласно Методическо указание рег. № МУ-1/04.01.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки.

А) ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

- Строително-монтажните работи трябва да се извършат в съответствие с изискванията на документацията, спазвайки Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба към него, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически мрежи и централи; Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Наредба № I3-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Материалите, доставка на Изпълнителя, трябва да отговарят на посочените в Приложение 2 от раздел Б.2. Технически спецификации на материалите стандарти или еквивалентни на тях.

- Всеки участник е необходимо да предвиди възможност за наемане на охрана или използването на съдействие от органите на МВР или други правоохранителни органи във връзка с изпълнението на дейностите по предмета на поръчката (ако е необходимо). Всички тези разходи са за сметка на определения Изпълнител и следва да бъдат включени в цените за изпълнение на поръчката, като Възложителят няма да ги заплаща отделно.

- При изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят е възможно да бъде възпрепятстван при изнасяне на средствата за търговско измерване за обекти, които се намират във вилните зони и др. В тази връзка, някои от тези обекти/адреси може да се наложи да бъдат посещавани неколкократно от служители на Изпълнителя, за да бъде довършено възложеното му от страна на Възложителя изнасяне .

- Част от обектите ще са разположени на трудно достъпни места. За обекти, намиращи се в труднодостъпни и/или отдалечени райони Изпълнителят ще трябва да осигури специализирана и/или високопроходима техника, необходима за изпълнение на необходимите строително-монтажни работи.

- За част от обектите на Изпълнителя ще му бъде необходимо използването на външна мобилна лаборатория за установяване на съществуващите кабелни трасета и връзки.

- При определяне на единичните цени в КСС всеки участник следва да има предвид, да отчете и калкулира в предложените от него цени, всички допълнителни разходи за осигуряване на външна мобилна лаборатория, специализирана и/или високопроходима техника, наемане на охрана или използване съдействие от органи на реда. Възложителят няма да заплаща отделно от уговорените цени за изпълнение на поръчката претенции за подобни разходи от страна на определения Изпълнител.

Б) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Б.1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

2. Монтаж на нови стълбове (стоманобетонни и стомано-тръбни)

2.1. Монтаж

При разширение или реконструкция на съществуващата мрежа, новият участък се изгражда съгласно изготвения проект. Стълбовете се монтират на тротоарите така, че да не затрудняват транспорта и движението на пешеходците: на разстояние до 0.5 м от бордюрната линия, съгласно Наредба № 8 „За правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места”.

При подмяна на съществуващ стълб новият се вгражда в линията на съществуващата мрежа НН – непосредствено до отпадащия стълб. Стомано-тръбните стълбове се допуска да се монтират и непосредствено до границата на имота.

Размерите на отвора на фундаментите, както и дълбочината на полагане на стълбовете са посочени в долната таблица:

| Тип на стълба | Размери на отвора на фундамента, (mm) | Дълбочина, (mm) |
| --- | --- | --- |
| НЦ – 250/9.5 | 1000/600 | 1600 |
| КЦ – 590/9.5 | 1000/700 | 1700 |
| ЪЦ – 835/9.5 | 1050/1050 | 1700 |
| Стомано-тръбен 7.5/5 | Ø 500 | 1200 |
| Стомано-тръбен 3.5/5 | Ø 500 | 1200 |

След изправяне и отвесиране на стълба в отвора на фундамента, последният се залива с бетон до ниво 10 см под кота терен. Над фундамента се прави обратна засипка и се трамбова, а ако стълба е разположен на съществуващ тротоар, се възстановява тротоарната настилка около стълба.

След монтаж грундираните стомано-тръбни стълбове се боядисват със сребърен феролит.

При монтаж на стомано-тръбни стълбове с отвор за кабели, да се обърне внимание на разположението на отвора предназначен за входящите и изходящите линии към електромерното табло така, че отвора да не се закрива. Отвора трябва да е разположен отпред под таблото.

2.2. Заземяване

2.2.1. Заземяване на стълб:

Всички стълбове, на които са монтирани електромерни табла, и всички стоманотръбни стълбове подлежат на повторно заземяване. Заземлението се извършва чрез вертикален стоманен заземител, представляващ горещо поцинкован равнораменен профил 63/63/6 mm с дължина 1500 mm. Заземителят се набива вертикално в земята на разстояние минимум 200 mm от края на бетонния фундамент на стълба така, че горният му край да бъде на 0.2 m под повърхността на земята. След набиване на заземителя изкопът се зарива и трамбова.

Свързването на стълбовете със заземителя се извършва посредством горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm, с дължина 2000 mm, свързана чрез заваръчно съединение към заземителния кол. За присъединяването ú към заземителната планка на стълба се използва болтово съединение с поцинкован болт М 12. Контактната повърхност на заземителната планка трябва да е предварително почистена до метален блясък и намазана с технически вазелин.

Съпротивлението на повторния заземител не трябва да бъде по-голямо от 30 Ω, удостоверено с протокол.

При необходимост от монтаж на допълнителен заземителен кол, разстоянието между двата трябва да бъде минимум 1.5 m. При съединяване на заземителни устройства чрез заварка, мястото на заварката се покрива с асфалтов лак.

За заземяване на реконструираната въздушна мрежа е необходимо да се монтира  заземителна клема и изтегли заземителен алуминиев проводник със сечение минимум 25 мм² до заземителя или заземителната планка на съответния стълб. Местата на заземяване се указват в работния проект.

2.2.2. Заземяване на неутралния проводник на въздушната мрежа:

На стоманобетонните стълбове, съгласно проекта, трябва да има повторно заземяване на неутралният проводник на въздушната мрежа. Заземяването трябва да се извършва посредством алуминиев изолиран проводник със сечение 25 mm², като единият му край, чрез перфорираща отклонителна клема, се свързва към неутралният проводник на ВКЛ, а другият му край чрез алуминиева кабелна обувка 25х12 и болт М12 се свързва към горната поцинкована заземителна планка на стоманобетонния стълб.

При липса на горна стоманена планка се изтегля проводник от заземителния кол до неутралния проводник, защитен със стоманена тръба ø 2.5' на 2 m от кота терен.

3. Изходящи линии до вътрешната ел. инсталация на потребителите

3.1. Въздушни изходящи линии

За изграждане на въздушни изходящи линии от електромерното табло се използват усукани изолирани проводници (ВКЛ) или кабел СВТ със сечение съгласно работния проект.

Изходящите линии, съгласно работният проект се монтират на различните видове стълбове следвайки изискванията в т. 4.2.1. и 4.2.2. В горната част на стълб усуканите проводници се окачват на носещи клеми (опъвач) за сградни отклонения. Носещите клеми се закачат за ухо в горната част на стомано-тръбните стълбове. При стоманобетонни стълбове клемите се закачат на предварително монтирани шпилки с ухо или конзола за опъвач. В имота на потребителя, на стената на сградата опъвачът се поставя на съществуващата кука с изолатор. Ако куката е в лошо състояние или липсва в стената допълнително се монтира шпилка с ухо на което се окачва опъвача.

Носещата клема (опъвач) от страна на сградата трябва да е нерегулируем тип, а опъвача на стълба трябва да е регулируем.

Разстоянието от снопа усукани проводници (отклонението към сградата) при най-голям провес до земята трябва да бъде най-малко 3.5 m. Монтажния провес на фасадно опънатия усукан проводник да е приблизително 0.1 m.

По фасадата на сградата усуканите проводници се полагат чрез носещи приспособления (дюбел с PVC лента), осигуряващи разстояние от 0.01 до 0.06 m между снопа и фасадата. Разстоянието между точките на окачване трябва да бъде не по-голямо от 0.5 m. Полагането се изпълнява само хоризонтално, като преминаването от едно на друго ниво се извършва с вертикален преход по границата на сградите, вертикални колони или успоредно на водосточните тръби.

Когато старото електромерното табло е разположено вътре в сградата при въвеждане на усукания проводник в стената за подход към таблото се пробива отвор или се разширява съществуващия с необходимият диаметър или ширина. При прехода през стената проводника се защитава от механични наранявания чрез поставяне в пластмасов шлаух.  Ако височината на пробития отвор е по-малка от 2 m спрямо кота терен, другият край на шлауха (горния) се оставя на височина минимум 2 m, като се предпазва против проникване на вода чрез запушване на горния отвор с полиуретанова пяна или силикон.

След приключване на всички видове дейности по изнасяне на електромерното табло, пробитият отвор в стената на сградата се запушва чрез циментов или гипсов разтвор и стената се боядисва.

При изграждане на въздушната мрежа НН с усукани проводници се използва само арматура за ВКЛ.

При изнасяне само на един електромер на потребител от сграда и при захранваща линия вградена в стената на сградата се допуска изходящата линия да се изтегли само до съществуващата кука на сградата. Свързването към съществуващата захранваща линия се осъществява посредством изолиран пресов кабелен съединител за необходимите сечения.

3.2. Кабелни изходящи линии

За изграждане на изходящите кабелни линии от електромерното табло се използват съществуващият кабел, или новоположен кабел с  изолация от поливинилхлорид със сечение съгласно работният проект.

Изходящите кабелни линии се изграждат съгласно изискванията в т. 4.3.1. Ако при въвеждане на кабела вътре в сградата за подход към старото електромерното табло се налага да се пробие отвор или да се разшири съществуващ, то след приключване на всички видове дейности той се запушва чрез циментов или гипсов разтвор.

Ако се налага кабела да се положи вертикално от външната страна на стената на сградата, то той се защитава от механични увреждания чрез поставяне в стоманена тръба с необходимият диаметър. Стоманените тръби се поставят на дълбочина 0.3 m от кота терен и се прикрепват към стената на сградата по подходящ начин. Краищата на всяка тръба се обработват така, че да не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на минаващите през тях кабели. Стоманените тръби трябва да бъдат заземени, грундирани и боядисани със сребърен феролит. Горните отвори на тръбите се предпазват против проникване на вода чрез запушване с полиуретанова пяна.

4. Монтаж на електромерно табло на стоманобетонен, стомано-тръбен стълб или стена и захранване

4.1. Общи условия за монтаж

Електромерните табла трябва да се монтират така, че горният им край да е на височина от 1.70 м от кота терен. Закрепването към всички видове стълбове се осъществява посредством 2 бр. универсални крепежни елементи (планка и стоманена лента или скоба). Към стени и огради електромерните табла се закрепват чрез подходящи дюбели. След монтажа таблата трябва да бъдат нивелирани. За табла с размер над 95/100/22,5 см за повече от 12 бр. електромери, при необходимост таблото да се монтира на допълнителна  метална конструкция. Металната конструкция се заземява, грундира и боядисва.

4.2. Захранване на електромерно табло с въздушни линии с усукани изолирани проводници (ВКЛ) или СВТ.

4.2.1. При стоманобетонни стълбове:

Входящите захранващи и изходящите линии на електромерното табло се полагат по дължината на стоманобетонните стълбове. Входящата линия се захранва от главната електропроводна линия чрез изолирана отклонителна клема за ВКЛ или токови биметални клеми за кабел СВТ, с определения размер съгласно използваните сечения на проводниците. За избягване на механически напрежения задължително се оставя определен запас от проводника (във форма на разтеглена буква „Ω”) след отклонителната клема.

От върха на стълба до ел. таблото се монтират към стълба скоби с PVC ленти на разстояние между точките на монтаж - 1.0 м. Скобите се привързват към стълба чрез стоманена неръждаема лента. Положеният усукан проводник или кабел СВТ се привързва към монтираните скоби с PVC лентите.

Не се допуска привързване на усукания проводник или кабел СВТ към стълба посредством стоманена неръждаема лента.

За предпазване на входящите кабели от механични въздействия се полагат в метална тръба до Ф50, като височината й е от ЕТ до гръбнака на мрежата. Металната тръба се привързва към стълба посредством скоби и стоманени ленти по начина описан по-горе. Металната тръба се привързва към заземителния контур на таблото.

За предпазване на изходящите кабели от механични въздействия всеки кабел, поотделно се полага в предпазен пластмасов гофриран шлаух, като височината на края му да е 2.5 m от кота терен. Предпазният шлаух се привързва към стълба посредством скоби с PVC ленти по начина описан по-горе. Горните отвори на пластмасовите шлаухи се предпазват против проникване на вода чрез запушване с полиуретанова пяна или силикон. Предпазният гофриран шлаух трябва да е предназначен за външен монтаж и устойчив на атмосферни и ултравиолетови влияния. Цветът му трябва да е черен или сив.

4.2.2. При стомано-тръбни стълбове:

Входящите захранващи линии на електромерното табло се полагат в метална тръба до Ф50, като височината на края й да е от ЕТ до гръбнака на мрежата. Металната тръба се привързва към стълба посредством скоби с стоманени ленти по начина описан по-горе. Металната тръба се привързва към заземителния контур на таблото.

Входящата линия се захранва от главната електропроводна линия чрез изолирана отклонителна клема за ВКЛ или токова биметална клема за кабел СВТ, с определения размер съгласно използваните сечения на проводниците. За избягване на механически напрежения задължително се оставя определен запас от проводника (във форма на разтеглена буква „Ω”) след отклонителната клема преди влизането на усукания проводник в горния отвор на стомано-тръбния стълб.

Изходящите линии на електромерното табло се полагат през вътрешността на стомано-тръбните стълбове.

Преди вкарването на усукания проводник или кабел СВТ в горния и страничния отвор на стомано-тръбния стълб се убедете, че по вътрешните ръбовете на отворите няма режещи метални остатъци, които могат да наранят изолацията на проводника. При необходимост ръбовете се обработват с подходящи инструменти.

Горният отвор на стомано-тръбния стълб се предпазва против проникване на вода чрез запушване с полиуретанова пяна.

Проводниците в разстоянието между правоъгълния отвор в долната част на стомано-тръбния стълб до електромерното табло се защитават от механични въздействия чрез полагане в предпазен пластмасов гофриран шлаух. За защита на проводника от нараняване на изолацията при прехода, края на шлауха трябва да влиза частично в страничният отвор на стомано-тръбния стълб.

4.3. Захранване на електромерно табло с подземни кабелни линии

4.3.1. При захранване на един или повече потребители с подземни кабелни линии:

При входящи и изходящи подземни кабелни линии НН електромерните табла се монтират на стомано-тръбен стълб 3.5m/5mm или на фасадата на сградата.

- Ако съществуващият захранващ кабел е с изолация от поливинилхлорид, след разкъсване на кабела се правят 2 бр. съединителни муфи (за входящият захранващ кабел и за изходящия кабел). Съединителните муфи се изпълняват по начин защитаващ кабелите от проникването на влага и предпазващ ги от въздействието на вредни вещества от околната среда. За съединяване на жилата на кабелите се използват единствено пресови съединители и термосвиваеми муфи НН.

- Ако съществуващият захранващ кабел е с хартиено-маслена изолация, се подменя целия кабел до разпределителния шкаф (касетка) и изходящия кабел от новото до старото електромерно табло с кабел с изолация от поливинилхлорид.

При захранване на няколко потребителя с подземна кабелна линия, към всеки отделен потребител се изтеглят отделни изходящи кабели. В случай че съществуващата линия е с кабел с  изолация от поливинилхлорид,  той може да се използва за захранване на един от потребителите, а останалите изходящи кабелни линии се положат в трасето на съществуващата линия.

Входящите захранващи и изходящите линии на електромерното табло се полагат през вътрешността на стомано-тръбните стълбове. Допуска се и използването на стоманени тръби с подходящ диаметър или PVC предпазни капаци с форма на буквата „Ω” и доказани ударо-устойчиви качества.

При електромерно табло, поставено на стена на сграда, стоманените тръби или PVC предпазни капаци се поставят отвесно под таблото, и се привързват към стената чрез подходящ дюбел за конкретният вид стена и PVC или стоманена лента.

Краищата на всяка тръба се обработват така, че да не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на минаващите през тях кабели. Стоманените тръби трябва да бъдат грундирани, боядисани със сребърен феролит и заземени. Горните отвори на тръбите се предпазват против проникване на вода чрез запушване с полиуретанова пяна.

Силовите кабели НН се полагат на дълбочина от 0.7 m в изкоп. Ако на дъното на изкопа има камъни или други предмети, които могат да наранят кабела преди полагане се разстила подложка от  пясък или пресята пръст с дебелина 0.10 m. Върху кабелите се полага пясък или пресята пръст с дебелина 0.35 m, поставя се сигнална предупредителна лента, след което изкопът се дозасипва с пръст, трамбова се и се възстановява настилката върху изкопа.

4.3.2. При захранване на един или повече потребители с въздушни линии с усукан проводник:

При наличие на подземни кабелни линии НН електромерните табла се монтират на стомано-тръбен стълб 7.5m/5mm.

4.4. Заземяване на неутралната клема на електромерно табло

На дъното на електромерното табло се изрязва правоъгълен отвор с размери 40/4 mm, в който да има възможност да се вкара стоманена поцинкована шина с размери 40/4 mm. Електрическата връзка от шината към неутралната клема се осъществява посредством изолиран алуминиев проводник със сечение 25 mm² и пресована в единия му край алуминиева кабелна обувка 25х10 mm, която се свързва към вътрешния край на шината чрез поцинкована гайка, болт и шайби. На другия край на проводника се поставя галванично покалаен кабелен накрайник и се свързва към неутралната клема на таблото.

Стоманената поцинкована шина с размери 40/4 mm се спуска плътно по стълба и се присъединява към шината на заземителния кол в основата му, преди свързването на шината със заземителната планка на стълба. Присъединяването на допълнителната шина се осъществява посредством заварка. Мястото на всички заварки и шината по цялата ú дължина до таблото трябва допълнително да се обработи против корозия. Когато електромерното табло се монтира на стена се поставя заземителен кол само за заземяване на неутралната клема на таблото. Краят на шината на заземителният кол може да се вкара в изрязаният правоъгълен отвор на дъното на електромерното таблото. При недостатъчна дължина на заземителната шина, тя може да се удължи с допълнителна, чрез заваряване. На металните електромерни табла не е необходимо да се прави отвор, като те се заземяват към планка на таблото.

5. Вътрешно опроводяване на електомерните табла

5.1. Общи положения

Вътрешното опроводяване на таблата трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1:2002 или еквивалентно/и. ”Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства”.

Електромерите, тарифните превключватели, спомагателните елементи (монтажна „евро”-шина 35 mm, клемореди) и комутационните апарати трябва да бъдат закрепени с винтове, които се поставят и свалят от лицевата страна. Всички апарати в таблото трябва да имат възможност да се демонтират и заменят свободно откъм лицевата страна.

На всички отвори в конструктивните части през които преминават проводници или кабели, трябва да се монтират накрайници от електроизолационен материал, включени в комплектацията на електромерното табло.

5.2. Защитни неутрални проводници

Всички защитни неутрални проводници се присъединяват към шината (клеморедът) за неутрални проводници.

Ако има допълнителна клема за изходящите защитни неутрални проводници на потребителите,  проводника свързващ двете шини трябва да е с гъвкави жила и PVC изолация (еквивалентно на ПВ-А2) – 50 mm².

Защитния неутрален проводник за тарифния превключвател да е едножилен с плътно Cu жило и PVC изолация (еквивалентно на ПВ-А1) - 1,5 mm².

Защитния неутрален проводник за електромера се допуска да бъде със сечение 2,5 mm².

Защитния неутрален проводник на изходящата линия на потребителите се свързва директно към електромера.

Цветът на защитните неутрални проводници трябва да бъде светлосин, с изключение на неутралният проводник на ВКЛ.

5.3. Главни и помощни вериги

При електромерни табла типоразмер 0, 1-П и 2-П и монтаж на повече от един електромер в табло, входящият фазов проводник се свързва към разклонителен клеморед (R,S,T).

При електромерни табла типоразмер 3-П на входа има монтиран трифазен хоризонтален предпазител-разединител с едновременно изключване на трите фази, с предпазители със стопяема вложка и номинален ток 160А. Входящите фазови проводници се присъединяват на горните клеми на предпазител-разединителя.

Проводниците на главните вериги на електромерите и предпазителите трябва да бъдат с гъвкави Cu жила и PCV изолация (еквивалентно на ПВ-А2).

При свързване на проводниците към и от електромера се оставя резерв от около 120 mm.

Не се допускат снаждания на присъединителните проводници на електромерите.

Минимално допустимото сечение на медните проводници се определят съгласно обявеният работен ток на автоматичния предпазител:

за обявен ток до 63 А – мин.  6 mm²

за обявен ток 80 А – мин. 10 mm²

за обявен ток 100 А – мин. 16 mm²

Цветът на проводници на главните вериги трябва да бъде черен.

Проводниците на помощните вериги трябва да бъдат едножилни с плътно Cu жило и PVC изолация (еквивалентно на ПВ-А1), със сечение 1,5 mm².

Цветът на проводници на помощните вериги трябва да бъде кафяв.

При използване на проводници с гъвкави Cu жила и PVC изолация (еквивалентно на ПВ-А2) за главните вериги, на краищата им за свързване към клеми се използват кабелни накрайници, галванично покалаени, а към шини - кабелни обувки, галванично покалаени. Съединяването на кабелните накрайници и кабелните обувки към проводниците се изпълнява чрез пресоване.

Дължината на кабелните накрайници е:

при свързване към клемите на електромер – 15 ÷ 18 mm;

при свързване към клемите на автоматичните и товарови прекъсвачи – 10 ÷ 12 mm.

5.4. Защита срещу токове на къси съединения и претоварване

Входът на всеки електромер трябва да бъде защитен чрез:

за еднофазен електромер - еднополюсен товаров прекъсвач

за трифазен електромер - триполюсен товаров прекъсвач

Товаровите прекъсвачи се монтират на монтажна “евро”- шина 35 mm. Товаровите прекъсвачи се монтират така, че органите им за управление да бъдат недостъпни за потребителите (зад вътрешната врата).

Автоматичните прекъсвачи се монтират също на монтажна “евро”- шина 35 mm .На всеки изход след електромер се монтират прекъсвач (автоматичен прекъсвач) с вграден изключвател. Автоматичните прекъсвачи трябва да са монтирани така, че потребителите да имат достъп до органите им за управление. Номиналният ток на автоматичния прекъсвач за всеки потребител (електромер) е съгласно разрешената за него мощност.

На всеки прекъсвач входящите фазови проводници трябва да бъдат присъединени към клемите му от долната страна. Изходящите фазови проводници към потребителите се свързват към клемите на автоматичните прекъсвачи от горната им страна.

6.Полагане на силови кабели НН в изкоп или изтегляне в кабелни канални системи с РVС тръби

6.1. Технически изисквания за изтегляне на кабел в кабелни канални системи с РVС тръби

Кабелни канални системи с PVC тръби се използват при пресичане на пътни и улични платна, други проводи и съоръжения, при необходимост от механична защита и при полагане на кабели през площи с ценна настилка или в стеснени участъци с по-голям брой кабелни линии. Тръбите, използвани за кабелна канална система, се избират от типоразмерите:

за кабели НН - ø 110 mm с дебелина на стените 3,2 mm;

Тръбите се полагат директно върху дъното на изкопа, ако е чисто от камъни и строителни отпадъци, или върху пласт пясък или чиста пръст с дебелина 0,1 m. При необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез хоризонтално сондиране на терена. Тръбите се свързват помежду си със застъпване или със съединителни муфи. Краищата на всяка тръба, самостоятелна или елемент от съставна тръба, се обработват така, че не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на изтегляния кабел.

Всяка РVС тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой бетон с дебелина, равна на половината от диаметъра на тръбите. Минималното земно покритие върху положена кабелна канална система е 0,6 m. Допуска се огъване на тръби от РVС при спазване на предписанията на производителя и с радиус на огъване най-малко 0,9 m.

Върху залепените и подредени тръби от първия ред на тръбната система се поставят дистанционни гребени. Тръбите от втория ред на тръбната мрежа се спускат и подреждат в горните /свободни/ вдлъбнатини на гребените. С оглед предотвратяването на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите трябва да се завързват с мека тел със сечение минимум 2,5 mm2, в близост до местата на залепването им и на разстояние 3 m от тях. Заливането на тръбната мрежа се извършва с бетон марка В 15, направен от пясък и филц с едрина 5-20 mm.

Шахтите и капаците се оразмеряват на очакваните механични натоварвания и въздействия на околната среда с възможност за полагане на кабелите при спазване на допустимите радиуси на огъване и удобното им обслужване. Във всяка шахта към всеки кабел се прикрепва маркировъчна табелка. Допуска се под тротоари с широчина до 3 m изграждането на допрени подземни канални системи за силнотокови и съобщителни кабелни линии при спазване на нормираните отстояния.

Не се допуска поотделно изтегляне на едножилни кабели в стоманена тръба или през затворен контур от магнитен материал.

6.2. Технически изисквания за полагане на кабел в изкоп

При изпълнение на кабелни линии непосредствено в земята кабелите се полагат на дъното на изкопа, ако по него няма камъни или строителни отпадъци, които може да ги наранят. Едножилните силови кабели СрН, които образуват трифазна линия, се полагат като сноп с форма на равностранен триъгълник, пристегнат през всеки 3 m. При опасност от нараняване се разстила подложка с дебелина 0,10 m от пясък или пресята пръст. Върху кабелите се насипва пласт от пясък или пресята пръст (която се трамбова) с дебелина 0,35 m и върху насипа се поставя предупредителна лента от подходяща синтетична материя. Кабелният изкоп се дозасипва с чиста пръст, която се трамбова на пластове по 15-20 cm, след което се възстановява съответното външно покритие.

В населени места под тротоари или терени, където не се движат превозни средства, кабелите се полагат на дълбочина:

6.2.1. за напрежение до 1000 V - 0,7 m;

6.2.2. за напрежение над 1000 V до 35 kV - 0,8 m;

Ако пръстта е рохка и няма твърди примеси, тя може да се използва за обратна засипка. Изкопните работи върху съществуващи кабели се правят ръчно, в присъствие на представител на дружеството. Към кабелните глави се монтират марки указващи типа, сечението и посоката на кабела.

При полагане на кабели в градската част трасетата минават в тротоарните ивици на улиците и на отстояние 0,6-1,4 m от регулационните линии в съответствие с изискванията на Правилата и нормите за полагане на надземни и подземни проводи и съоръжения.

Под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства, кабелите се полагат на дълбочина най-малко 1,0 m. Допуска се при необходимост кабелите да се положат на по-малка дълбочина, като се осигури механичната им защита.

Извън населени места кабелите се полагат на дълбочина 1,3 m, ако минават през земеделски земи или на дълбочина 1,0 m - в останалите случаи.

При полагане на силови и съобщителни кабели под общ тротоар поясът на силовите кабели се разполага най-близко до регулационната линия.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:

- силови кабели с напрежение до 35 kV от съобщителни кабели - до 0,10 m при условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;

- силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С за кабели с напрежение до 10kV и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;

- силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.

При недостатъчно място се допуска намаляване на вертикалните отстояния, както следва:

- на силови кабели от топлопровод - до 0,25 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С - за кабели с напрежение до 10 kV, и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;

- на силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба с широчина, равна на широчината на пресичането и по два метра от всяка страна;

- на силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - без отстояние,  при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.

Когато се полагат успоредно няколко кабела с напрежение не по-високо от 20 kV, светлото разстояние между тях е най-малко 0,10 m. Кабелите, полагани успоредно на Ж.П. линия, отстоят извън охранителната й зона освен ако няма друго предписание от службите на ЖП транспорт. Кабелите, полагани успоредно на трамвайна линия, отстоят от най-близката релса на разстояние най-малко 2 m или се полагат в неметални тръби. Кабелите, полагани успоредно на пътища, отстоят на разстояние най-малко 1 m от външната страна на канавката, освен ако няма друго предписание на пътните служби.

6.3. Изграждане на кабелна шахта:

Кабелните шахти се изграждат по протежение на кабелната канална система и се използват за отклонения към разпределителни уредби, кабелни разпределителни шкафове, направа на кабелни муфи и изтегляне на кабели.

Рамката и капакът за кабелната шахта са доставка на Възложителя.

Кабелните шахти се изграждат винаги с четири стени. В случаите, когато шахтата се използва за отклонение към кабелен разпределителен шкаф стената към шкафа (касетката) се изгражда по следният примерен начин. В долната част на стената, перпендикулярно на нея, между тухлите се поставят 3-4 бр. PVC тръби 110 х 3.2 mm, с дължина колкото широчината на стената, които се използват за изтегляне на кабелите от шахтата към вътрешността на кабелният разпределителен шкаф. Над PVC тръбите стената се доизгражда с тухли до необходимото ниво.

7. Монтаж на пластмасов разпределителен шкаф (касетка).

За да се укрепи механически кабелният разпределителен шкаф се поставя върху стабилизираща плоча. Кабелният разпределителен шкаф се закрепва към стабилизиращата плоча с болтове с диаметър не по-малък от 12 mm. Вътрешното пространство на основата на кабелния шкаф се запълва с изкопаната пръст на височина около 300 mm по-ниско от земната повърхност (терена).

За да се намали влажността във вътрешното пространство на кабелния разпределителен шкаф в основата на шкафа (касетката)  върху пръста трябва да се насипе фин дребнозърнест пясък. Насипаният слой дребнозърнест пясък представлява преграда срещу проникването на почвена влага във вътрешността на кабелния разпределителен шкаф.

8.Технически изисквания за извършване на строителни работи за възстановяване  на пътни настилки

8.1 Конструкция на асфалтобетоновата настилка

Пътните настилки се състоят от следните основни пластове: покритие, основа на настилката и земна основа.

Покритието на настилката, в случая, е от асфалтови пластове с висока механична якост, мразоустойчивост, с максимален коефициент на износване и сцепление.

Основата на настилката поема и разпределя натоварването, поглъща динамичните импулси,защитава настилката от замръзване и водно проникване.

Земната основа е долната част на пътната конструкция в която се разпределят на по-голямата повърхнина и дълбочина на естествения терен и изцяло затихват напреженията и деформациите от подвижните товари

Практическо изискване: В различните случаи на възстановяване на настилката  ще се възстановяват съответно всички или само разрушените пластове.

  - Оразмеряване на асфалтобетоновата настилка

Съобразно категорията на движение, за покритие на настилката се предлагат два пласта-износващ пласт от плътен асфалтобетон с Е=1200МРа и биндер от неплътен асфалтобетон с Е=1000МРа по 6см.

Асфалтовите пластове трябва да отговарят на БДС EN 13108-1/NA:2009 или еквивалентно/и, а технологията на полагане - на ПИПСМР.

Основните пластове са от битуминизиран трошен камък с Е=800МРа 20см.и несортиран трошен камък с Е=250МРа.

Многопластовата конструкция се оразмерява с номограма за определяне на еквивалентните еластични модули между пластовете.

а/ Плътен асфалтобетон с Е =1200МРа - 4 см.

б/ Неплътен асфалтобетон с Е = 1000 МРа - 6 см.

в/ Битуминизирана баластра с Е = 800 МРа - 15 см.

г/Дебелина на трошения камък - 1,37 х 32,6 = 44.66

Приема се 45 см.

Така оразмерена настилката е следната:

4см. Плътен асфалтобетон Е=1200МРа БДС EN 13108-1/NA:2009 или еквивалентно/и

6см. Неплътен асфалтобетон Е=1000МРа БДС EN 13108-1/NA:2009 или еквивалентно/и

15см. Баластра с Е=800МРа БДС ЕN 13242:2002+А1:2007 или еквивалентно/и

9. Технически изисквания относно полагане на бетонови бордюри:

Етапи на полагане на бетонови бордюри

Подготвителен:

Подготовка на основата

Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде подготвена чрез насип или изкоп.

Изчисляване дълбочината на изкопа:

Долна уплътнителна носеща основа от трошен камък – фракция 0/63мм. – 20 – 30см.

+ Горна уплътнена носеща основа от трошен камък – фракция 0/18мм. – 20 – 30см.

+ Пясъчна възглавница – фракция 2/5 мм. Или 4/7мм. – 3 – 5см.

+ Височина на настилката – 5 -14 см.

- 1см. (слягане при вибриране)

= Височина на готовата повърхност 47 – 79 см.

Изкопът трябва да бъде 30 см. По-широк от предвидената за настилане повърхност.

Бетоново легло

Препоръчваме използването на сухи готови строителни смеси, за по-голяма устойчивост срещу замръзване.

Основен:

Повърхността на вече оформеното легло трябва да се натоварва равномерно.

Повърхността на бордюрите, която ще бъде в контакт се навлажнява

Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земновлажен дренажен бетон. Приблизително 1/3 от височината на бордюрното блокче, трябва да се закрепи в дренажния бетон.

Трябва да се предвиди поява на фуги, вследствие разширение между съседни блокове. За целта при полагането на бордюрите те трябва да бъдат фугирани. Преди запълване, фугите трябва да бъдат поне 5 мм., а след запълване могат да стигнат до 10 мм.

Нивелиране и отвесиране

След полагането на бордюра страничната бетонна опора трябва да бъде възстановена, за постигане на добра връзка с основата на леглото. След полагането му, бетонът следва да бъде уплътнен.

10. Технически изисквания относно полагане на паважна настилка:

Паважните настилки се строят от каменни павета върху основа от нова или стара трошено каменна настилка, баластрена настилка,бетон или пясъчен слой.

Старата трошено каменна настилка може да служи за основа на паважната настилка.Между основата и паважа се полага пясъчен слой с дебелина в зависимост от типа на основата и вида на паважа съгласно таблицата:

По отношение на големината паветата биват едри , средни и дребни. Паважните настилки в зависимост от вида на паветата биват – едър паваж, среден паваж и дребен паваж.

Едрите павета имат форма на паралелепипед или приблизително такава с размери :дължина 18 ~ 20 см.,ширина 12 ~ 14 см. и височина 12 ~ 14 см. Всички повърхнини трябва да са равни ,прави , без ущърбвания. При поставяне на две павета едно върху друго между плоскостите им не трябва да има празнина по-голяма от 6 мм.

Средните павета имат приблизително кубична форма с размери над 9 см. до 12 см.включително, горната повърхност трябва да бъде равна , но грапава и да има приблизително квадратна форма с прави и пълни ръбове,пресичащи се под прав ъгъл с толеранс +/- 5%.

Дребните павета имат приблизително кубична форма с размери от 7 до 9 см.включително и трябва да отговарят на условията като средните павета.

Петоъгълните павета имат форма на петоъгълна призма с височина 14 ~ 15 см.

Скритите каменни бордюри имат призматична форма и размери:дължина най-малко 50 см,височина 15 ~ 35 см.и ширина 15 см. с толеранс +/- 1 см.Дължината на бордюрите с височина 15 см трябва да бъде най-малко 30 см.Фугите между бордюрите не трябва да бъдат по-големи от 10 мм.

1.Едрите павета се нареждат в редове, перпендикулярни на пътната ос или диагонално под ъгъл 450 спрямо пътната ос.При нареждането под ъгъл,редовете от двете половини на настилката се срещат в оста на пътя под прав ъгъл.Паветата се нареждат едно до друго с междини /фуги/ най-много 1 см.

2.Средните павета се нареждат на правилни редове, перпендикулярно на пътната ос и сегментно/ мозаично /Нареждането на редове се извършва както при едрите павета. Сегментното нареждане на средните павета става в ивици от дъги , центровете на които се намират на линии, успоредни на пътната ос. Дъгите имат радиуси от 0,80 до 1,50 м , хорди от 1,00 до 1,60 м и стрелка 0,20 – 0,35 м.

Нареждането на паветата във форма на сегмент в дъждовно време и мраз е забранено.Броят на дъгите се избира така, че в краищата на настилката до бордюрите да се получат полудъги, на които тангентите в средата да бъдат перпендикулярни на бордюрите, а тангентите преминаващи в точките на пресичането на две съседни дъги, да образуват прав /90◦/ или малко по-голям от прав ъгъл.

Фугите между два съседни реда не трябва да бъдат по-големи от 10 мм, а тези между паветата от един и същи ред – не по-големи от 8 мм. Не се допуска да съвпадат фугите на по-вече от три съседни реда. Когато сегментното нареждане се прави в наклони, дъгите трябва да бъдат обърнати с изпъкналостта си по посока на качването.

След нареждане на паважа, върху него се настила пясък с дебелина 2 – 3 см, който с помощта на метли и при поливане на вода се вкарва във фугите между паветата, след което се извършва трамбоването на всяко паве поотделно с механична или ръчна трамбовка /с тежест 20 – 25 кг. при височина на падането най-малко 40 см/ и при изобилно поливане с вода, докато паважът стане напълно устойчив и получи предписаната форма и височина с равна и здрава повърхност и напълно запълнени с пясък междини. Повредените при трамбоването павета се заменят с нови. Уплътняването на паважа може да се извърши с вибриращи валяци.

Напречният наклон на паважните настилки от едри павета е 2 %, от средни и дребни – 2,5 %. Напречният наклон на основата на паважната настилка е същият като на настилката. Едрият паваж се допуска при максимален надлъжен наклон 3,5 %. При по-големи наклони се прави среден или дребен паваж.

В двата края на паважната настилка се поставят скрити каменни или каменно- бетонни бордюри , направо върху земното легло със или без пясъчна възглавница.

Добре нареденият паваж трябва да има равна повърхност без видими издутини или вдлъбнатини, в надлъжно направление при полагане на три метрова летва не трябва да има просвет по-голям от 1 /един/ сантиметър.

# 11. Задължения и отговорности на Изпълнителя

След завършване на строителните и монтажните работи на работните площадки, същите трябва да се почистят от отпадъци, като изпълнителят се ангажира за тяхното извозване. Почистването и извозването на строителните отпадъци е за сметка на Изпълнителя и следва да е включено в цената на изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, като Възложителят няма да приема и заплаща отделно от уговорените цени за почистване и извозване на строителните отпадъци.

Персоналът, който ще изпълнява строителните и монтажните работи, трябва да е преминал успешно обучение за изпълняваните задачи и по „Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически уредби” от 04.03.2005 г. Особено важно е персоналът да познава добре процедурите и документацията, свързани с получаването на разрешение и осигуряването на достъп за работа до електроразпределителната мрежа.

# 12. Допълнителни изисквания

12.1. Използваните материали да са със сертификат за качество и да отговарят на актуални стандартизационни норми (БДС, БДС EN, ОН, ТС или други Международни стандарти одобрени от ДАСМ). Металните тръби, доставка на изпълнителя трябва да бъдат двукратно боядисани от и за сметка на Изпълнителя. В най-ниската част на огъвката на тръбата изпълнителя да направи отвор за изтичане на събраната вода.

12.2.  Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които са възникнали в следствие на изпълнение предмета на поръчката:

- злополука на което и да е физическо лице;

- загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

12.3. Изпълнителят ще получава материалите, доставка на Възложителя, за изпълнение на обект по предмета на поръчката от централния склад на Дружеството в гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10, а ще връща демонтираните материали в складовата база на Възложителя на адрес: гр. София, ул. „Гинци“ № 32. Демонтираните негодни желязобетонни (ЖБ) стълбове ще се извозват от и за сметка на Изпълнителя до най-близкото до обекта на изпълнение депо за строителни отпадъци. Извозването и депонирането на отпадъци, генерирани в резултат от изпълнението на поръчката, следва да е на места, допустими от българското законодателство. При извозване и изхвърляне на места, които не са разрешени според българското законодателство, отговорността се носи изцяло от Изпълнителя.

12.4. След приключване на СМР Възложителят ще изиска представянето на:

- Сертификат за произход на всички използвани материали.

- Протоколи от лабораторните изпитвания.

- Необходимите протоколи по Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Протоколи с действително извършените и подлежащи на заплащане СМР, с количество на вложените материали – Бланката и вида се предоставя на Изпълнителя при подписване на Възлагателния документ.

12.5. Възложителят си запазва правото да определя количеството на възложената работа, като ще го определя във всеки конкретен възлагателен документ.

Материалите от Приложение № 2, нужни за извършване на поръчката са задължение за доставка на Изпълнителя. Изпълнителят следва да калкулирани стойността на тези материали в единичните цени на отделните видове СМР от КСС. Възложителят няма да заплаща доставката на необходимите материали отделно от уговорената цена за изпълнение на съответната строителна или монтажна дейност по предмета на поръчката, в която те са включени.

12.6. Тези технически изисквания са приложими за повечето от случаите на територията на Дружеството. Възможни са обаче специфични ситуации и условия, при които се налага да се използват специални и различни практики за изпълнение.

Ако Изпълнителят прецени, че някои от изискванията са двусмислени или се нуждаят от тълкуване, трябва да се обърне писмено към Възложителя за разяснение. Разясненията по отправените въпроси се представят в писмена форма. Те са окончателни и обвързващи за Възложителя.

Възложителят няма да поеме никакви отговорности за работите, които не са извършени в съответствие с указанията на тези технически изисквания, одобрените и съгласувани проекти (ако има такива и те са предадени на изпълнителя в изпълнение на договора) и може да откаже приемането на извършените работи.

Б.2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Приложение 1

МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Материали, които Изпълнителят ще получи от складовата база на Възложителя в гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛА | Мярка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоманотръбен стълб H=3,5 м. | бр. |
| 2 | Стоманотръбен стълб H=7,5 м. | бр. |
| 3 | Стоманобетонов стълб 250/9,5 | бр. |
| 4 | Стоманобетонов стълб 590/9,5 | бр. |
| 5 | Стоманобетонов стълб 835/9,5 | бр. |
| 6 | Усукан проводник 2х16 мм2 | м |
| 7 | Усукан проводник 4х16 мм2 | м |
| 8 | Усукан проводник 4х25 мм2 | м |
| 9 | Усукан проводник 3х35+54,6 мм2 | м |
| 10 | Усукан проводник 3х70+54,6 мм2 | м |
| 11 | Усукан проводник 3х95+70 мм2 | м |
| 12 | Усукан проводник 3х150+95 мм2 | м |
| 13 | Проводник АС-35 мм2 | кг. |
| 14 | Проводник АС-50мм2 | кг. |
| 15 | Проводник АС-70 мм2 | кг. |
| 16 | Кабел СВТ 2х6 или 4х6 мм2 | м. |
| 17 | Товаров трифазен прекъсвач | бр. |
| 18 | Товаров еднофазен прекъсвач | бр. |
| 19 | Автоматичен прекъсвач трифазен | бр. |
| 20 | Автоматичен прекъсвач еднофазен | бр. |
| 21 | Заземителен кол | бр. |
| 22 | Електромер еднофазен | бр. |
| 23 | Електромер трифазен | бр. |
| 24 | Часовник | бр. |
| 25 | Електромерно табло 0-П,1-П, за стълб/стена | бр. |
| 26 | Електромерно табло 2-П за стълб/стена | бр. |
| 27 | Електромерно табло 3-П за стълб/стена | бр. |
| 28 | Електромерно табло до 3-П за монтаж на фундамент | бр. |
| 29 | Ел.табло за индиректно измерване или за над 6 бр. електромера | бр. |
| 30 | Ел.табло 4М, 9М и 12М – бронирано | Бр. |
| 31 | Тръби РVС ф110Х 3,2 мм | м |
| 32 | Кабел СAВТ до 4х185 мм² | м. |
| 33 | Прекъсвач трифазен от 63А до 630А | бр. |
| 34 | Кабелна разпределителна касета-КРШ | бр. |
| 35 | Рамка за шахта – единична | бр. |
| 36 | Рамка за шахта – двойна | бр. |
| 37 | Капак за шахта с лого | бр. |
| 38 | Брава-комплект | бр. |
| 39 | Пластмасов разпределителен шкаф (касетка) ШКД | бр. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Материалите трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти и нормативно-технически документи или еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки, както следва:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛА | Стандарт | М-ка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт кадмиран 10/35 с гайка и 2 бр. шайби | DIN 555 или еквивалентно/и | бр. |
| 2 | Боя лакова /цвят жълт/ | БДС-EN ISO 4618:2015 или еквивалентно/и | кг. |
| 3 | Боя лакова /цвят черен/ | БДС-EN ISO 4618:2015 или еквивалентно/и | кг. |
| 4 | Проводник ПВ-А1 1,5 мм2 ('черен, кафяв и син) | БДС EN 50525-2-31:2011 или еквивалентно/и | м. |
| 5 | Сребърен феролит | БДС EN ISO 12944-1:2018 или еквивалентно/и | кг. |
| 6 | Минимум /грунд/ | БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентно/и | кг |
| 7 | Изолирани кабелни обувки Al CPTA до 150 ММ2 | NFC 33-021 или еквивалентно/и | бр. |
| 8 | Бетон марка В-15 | БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалентно/и | м3 |
| 9 | Цимент | БДС EN 14216:2015/NA:2017 БДС 12017:1974 или еквивалентно/и | кг. |
| 10 | Пясък | БДС EN 12620:2002+A1:2008/ NA:2017 или еквивалентно/и | м3 |
| 11 | Дюбел с PVC лента BRPF 1 за закрепване на ВКЛ по стени | NFC 33-040 или еквивалентно/и | бр. |
| 12 | Кабелни обувки Аl-покалаени до 185 мм2 | БДС EN 61238-1:2006; DIN 46 329 или еквивалентно/и | бр. |
| 13 | Пенополиуретанова пяна или силикон ( устойчив на UV лъчи).Предназначени за външни атмосферни условия, незадържаща и непоемаща влага | БДС EN 60836:2015 или еквивалентно/и | кг. |
| 14 | РVС-КАНАЛИ ДО 120х80 mm | БДС EN 50085-1:2006 или еквивалентно/и | м. |
| 16 | Асфалтова смес плътна и неплътна | БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентно/и | кг |
| 17 | Битум пътен БВ-40 | БДС 3942:83; БДС–8450:90 или еквивалентно/и | кг |
| 18 | Тротоарни плочки циментови | БДС EN 1339:2005/AC:2006 или еквивалентно/и | м2 |
| 19 | Сигнална PVC лента. От синтетична материя, жълта, шир. 20 см, със знак „Опасност от електрически ток” и надпис „Внимание електрически кабел”, редуващи се по дължина на лентата | БДС13698:1990;БДСEN 12613:2009 или еквивалентно/и | м. |
| 20 | Кука ф12 свинска опашка | БДС 4629:91 или еквивалентно/и | бр. |
| 21 | Трошен камък | БДСEN 13043:2005+AC:2005/NA:2017 или еквивалентно/и | м3 |
| 22 | Кабелни марки | БДС 5763:1989 или еквивалентно/и | бр. |
| 23 | Кабелни обувки до 185 мм2, тръбен тип, за силови кабели НН с алуминиеви жила | DIN 46 329; БДС EN 61238-1:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 24 | Кабелни обувки до 185 мм2, тръбен тип, за силови кабели НН с медни жила | DIN 46 329; БДС EN 61238-1:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 25 | Кабелни накрайници без изолация, за кабели НН с медни жила | DIN 46 329; БДС EN 61238-1:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 26 | Кабелни обувки, херметичен тип, за силови кабели НН с алуминиеви жила | DIN 46 329; БДС EN 61238-1:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 27 | Кабелни съединители, тръбен тип, за силови кабели НН с алуминиеви жила | DIN 46 329; БДС EN 61238-1:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 28 | Кабелни съединители, тръбен тип, за силови кабели НН с медни жила | DIN 46 329; БДС EN 61238-1:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 29 | Табелка с диспечерско наименование и номер на трафопост | Метална с керамично покритие | бр. |
| 30 | Анкери (дюбели) с превръзка за закрепване на кабел по стена. Метални, разтварящи се, с шпилка и гайка М 10, за стена | БДСEN 845-1:2013+A1:2016 или еквивалентно/и | бр. |
| 31 | Г-образен винкел с размери 40/40/4мм | БДСEN10056-1:2017или еквивалентно/и | кг |
| 32 | Проводник ПВ-А2 10 мм2 черен | БДСEN50525-1:2011или еквивалентно/и | м. |
| 33 | Проводник ПВ-А2 10 мм2 син | БДСEN50525-1:2011или еквивалентно/и | м. |
| 34 | Тръба стоманена Ø 130 или ф 2,5 '' | БДСEN10220:2004или еквивалентно/и | м |
| 35 | Бордюр тротоарен | БДС EN 1339:2005/NA:2013 или еквивалентно/и | м |
| 36 | Баластра | БДСEN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 или еквивалентно/и | м3 |
| 37 | Варова мазилка | БДС EN 1015-1:2001/A1:2007 или еквивалентно/и | кг |
| 38 | Кабелна муфа НН | БДС EN 50393:2015; DIN 46 267 или еквивалентно/и | комплект за 3 фази |
| 39 | Кабелни превръзки | БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 40 | Реперни плочи-бетонови | БДС EN 1339:2005/AC:2006 или еквивалентно/и | бр. |
| 41 | Циментова замазка | БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалентно/и | м3 |
| 42 | Тухли бетонови | БДС EN 771-3:2011+A1:2015 или еквивалентно/и | бр. |
| 42 | Шина медна до 100/10 мм | БДС 5063:1973 или еквивалентно/и | м |
| 43 | Шина алуминиева до 100/10 мм | БДС12440:1974или еквивалентно/и | м |
| 44 | Съединители за алуминиеви или медни шини | DIN 48 217 или еквивалентно/и | бр |
| 45 | PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А | БДС EN 61439-1:2011 или еквивалентно/и | бр |
| 46 | Заземителна шина, 40/4 mm, от горещовалцована и горещо поцинкована стомана | БДС EN 62561-2:2012; БДС EN 10048:2000 или еквивалентно/и | м. |
| 47 | Каменно брашно | БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2015 или еквивалентно/и | кг. |
| 48 | Тръба стоманена Ø 40 с дебелина минимум 2 мм. – двукратно боядисана | БДС EN 10255:2005+A1:2007 или еквивалентно/и | м. |
| 49 | Тръба стоманена Ø 50 с дебелина минимум 2 мм. - двукратно боядисана | БДС EN 10255:2005+A1:2007 или еквивалентно/и | м. |
| 50 | Поликарбонатно стъкло – удароустойчово, прозрачно, UV защита 4 мм | БДС EN 16153:2013+A1:2015 или еквивалентно/и | бр. |
| 51 | Клема за отклонение от гола мрежа Al или УИП към изолирана RDP/CAN abc 6-35/ Al 7-95 | NFC 33 – 020; DIN 46 329 или еквивалентно/и | бр. |
| 52 | Клема CBS/CT 150 обхват (16-150) мм2 отклонение (6-25)или(25-95)или(35-150) мм2 - в зависимост от съществуващата мрежа | NFC 33 – 020; DIN 46 329 или еквивалентно/и | бр. |
| 53 | Опъвач за рекордоман РАСВ 25 регулируем | NFC 33 – 042; или еквивалентно/и | бр. |
| 54 | Опъвач за рекордоман РА 25 нерегулируем | NFC 33 – 042; или еквивалентно/и | бр. |
| 55 | Маншон,16/6M (16/10; 16/16) изолиран съединител биметален за ВЛУП | NFC 33-021; БДС 6194-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 56 | Опъвач ВЛУП с носеща нула РА 1500 | NFC 33 – 041 ; БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 57 | Конзола за опъвач СА 1500 | NFC 33 – 041 ; БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 58 | Носач с конзола за ВЛУП с носеща нула ES 1500 | NFC 33 – 041 ; БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 59 | Тръба гофрирана от ф25 до ф50 мм неметал, гъвкава | БДС EN 61386-1:2008; БДС EN 61386-23:2006; БДС 6195-76 или еквивалентно/и | м. |
| 60 | Шпилка Ф 16/320 мм (компл. 2 гайки и 2 шайби) | БДС EN 10025-1:2005/NA:2013; БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 61 | Скоба с PVC лента BIC 15/30 мм | БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 62 | Скоба за стоманена лента 10 мм - А 100 | БДС EN 10088-2:2015; БДС 6195-76 или еквивалентно/и | бр. |
| 63 | Стоманена лента неръждаема 10х0,7 мм | БДС EN 10088-2:2015 или еквивалентно/и | м. |
| 64 | Изолатор Н 95 комплект с втулка | БДС 1905:1979 или еквивалентно/и | бр. |
| 65 | Кука Ф 18/220 мм | БДС 4629:1991 или еквивалентно/и | бр. |
| 66 | Кука Ф 18/280 мм | БДС 4629:1991 или еквивалентно/и | бр. |
| 67 | Кука с ухо за ВКЛ, М16x300mm | БДС 4629:1991 или еквивалентно/и | бр. |
| 68 | Кука с ухо за ВКЛ, М16x340mm | БДС 4629:1991 или еквивалентно/и | бр. |

Забележка:

1. Изпълнителят следва да достави и всички останали спомагателни материали, които не са описани в таблиците от Приложение 1 „Mатериалите, доставка от възложителя“ и т. 2 „Изисквания към основните материалите, доставка на изпълнителя“, но са необходими за изпълнение на съответните строително-монтажни работи от количествено-стойностната сметка, така че да бъдат постигнати изискванията на ПИПСМР и спазени общите технически изисквания, посочени в настоящата документация.

2. Техническите изиквания за изпълнение на поръчката се отнасят за всички обособени позиции.

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите указания определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и съобразно изискванията на възложителя.

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата, при осъществяване на съответните правни и фактически действия в производството по провеждане на процедурата от Възложителя и неговия консултативен орган (оценителната комисия), следва да се представлява от лицето, което го представлява по закон или от надлежно упълномощено от него лице. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника във връзка с провеждането на процедурата от страна на представител по пълномощие се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат) или заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала“ копие.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. (Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.).

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Варианти не се допускат.

Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по т. 1.4.-1.7. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

Разясненията се предоставят чрез профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Всички участници са длъжни да се съобразят с тези разяснения. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на Възложителя не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, референтният й номер и обособената/ите позиция/и, за която/които се подават документите.

1.12. Опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

1.12.1. Информация относно личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор – съгласно Част III. 2, т. 2.2 от настоящата документация;

1.12.2. Опис на представените документи;

1.12.3. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.13. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.14. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.13.

1.17. В случаите по т. 1.16. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.18. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.19. Комуникация между възложителя и участниците:

1.19.1. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.19.2. Обменът на информация във връзка с провеждането на процедурата може да се извърши единствено в писмена форма.

1.19.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.20. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Република България.

2. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

2.1. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия при условията и по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, получени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на възложителя, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на комисията оповестява съдържанието на офертите, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Комисията извършва действията посочени в чл. 54, ал. 4 – 5 от ППЗОП. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по чл. 54, ал. 3–5 от ППЗОП.

2.2. Комисията разглежда и оценява документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

2.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Цитираната по-горе възможност за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2.4. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

2.5. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.6. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. След отваряне и оповестяване на ценовите предложения приключва публичната част от заседанието на комисията.

След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях количествено-стойностни сметки. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от комисията стойности.

2.7. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не представи в срок писмената обосновка или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

2.8. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация и допълнителни доказателства от други органи и лица.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

3.1. За участника e налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 - т. 7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

3.2. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

3.3. За участника  е налице някое от обстоятелствата, посочени в  чл. 107, т. 1 - т. 5 от ЗОП.

3.4. По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

3.5. За участника е налице обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконнопридобитото имущество.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и забраната за участие в обществени поръчки, съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.

Участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – документ за извършено изцяло плащане на дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

4. Други

4.1. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

4.2. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

4.3. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

4.4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4.5. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

5. Класиране

5.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

5.2. В случай, че цените в две или повече оферти, класирани на първо място, са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между тях.

5.3. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който отговаря на изискванията на чл. 60 от ППЗОП, като същият се подписва от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, изготвена в хода на работата на комисията, за утвърждаване и вземане на решение по компетентност и в съответствие със закона.

6. Договор и документи, които трябва да се представят преди подписване на договора

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за Изпълнител.

Договор се сключва по реда на ЗОП и при субсидиарно прилагане на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Република България.

Участникът, избран за изпълнител, преди или най-късно при подписване на договора представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. При подписване на договора за обществена поръчка, в случай че не е приложим чл.112, ал. 9 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

А) На основание чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основания за отстраняване - оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, а именно:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите по чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Забележки:

- Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от т. 2 до т. 4 вкл., следва да бъдат издадени не по-рано от един месец от датата на изходящия номер на поканата за сключване на договора, а документите по т. 1 – не по-рано от пет месеца от същата дата.

- Горепосочените документи не се представят в случаите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията, или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път или когато съответния документ може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Б) Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец към настоящата документация) – в оригинал.

В) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – (по образец към настоящата документация) в оригинал.

Г) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал.

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на КСС за съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № РРС 19-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, обособена позиция № ……………………………………

или

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 39 (тридесет и девет месеца) от датата на издаването й. Датата на издаването не може да предхожда датата на поканата за сключване на договора.

или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и която отговаря на следните условия:

- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;

- Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5 % от стойността на КСС за съответната обособена позиция;

- По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;

- Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;

- В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера й, както и обособената позиция, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;

- Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

- Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие най-рано датата на поканата за сключване на договора и най-късно датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена работа по договора, заявена преди изтичане на срока /прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока/ прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;

- При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условияи/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;

- За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала”. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Достъп до документацията за участие

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

на датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз и до нея имат неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства всички заинтересовани лица.

III.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя на български език. С подаването на оферта се счита, че участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договора.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, референтният й номер и обособените позиции, за които се подават документите.

2. Опаковката включва следните документи:

а) Опис на представените документи;

б) Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

в) Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Посочените в т. 2 документи се изготвят по следния начин:

2.1. Опис на представените документи (на хартиен носител, в оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. Информацията относно личното състояние на участниците и критериите за подбор следва да включва:

2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ЕЕДОП е стандартен образец, утвърден с Регламент на Европейската комисия, чрез който участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

ЕЕДОП се представя в електронен вид (еЕЕДОП), по един от следните начини:

1) Цифрово подписан с електронен подпис от съответните лица и приложен на подходящ оптичен носител (например CD или DVD) към пакета документи за участие в процедурата в запечатаната непрозрачна опаковка. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. При необходимост от предоставяне на повече от един еЕЕДОП всеки един от тях се поставя /записва/ на оптичния носител.

Възможните начини за изготвяне на еЕЕДОП са, както следва:

    - Като се използва осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, която може да се достъпи директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg, както и чрез Портала за обществени поръчки, секция Регистър на обществените поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия.

или

- чрез използване на предоставения от Агенцията по обществени поръчки (АОП) български вариант на услугата, който е достъпен директно на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация.

В профила на купувача към настоящата документация са предоставени два файлови формата на espd-request - PDF за преглед и XML за компютърна обработка. При изготвяне на ЕЕДОП в електронен вид, в система за еЕЕДОП се зарежда XML файла, след което се попълват необходимите данни съгласно изискванията на ЗОП и условията на възложителя. След приключване на попълването се изтегля файлът с оригинално име от системата espd-response в PDF и XML формати. С електронен подпис се подписва само версията в PDF формат.

Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя и той не носи отговорност за нейното функциониране.

- Освен информационната система за еЕЕДОП, лицата могат да използват приложения в документацията образец на ЕЕДОП или публикувания в Портала за обществени поръчки от АОП на адрес: http://www.aop.bg/, като го попълнят с общодостъпна програма за текстообработка в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, запишат попълнения еЕЕДОП във формат непозволяващ редактирането му и го подпишат цифрово с електронен подпис.

2) Друга възможност за представяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай вместо ЕЕДОП към пакета документи за участие в процедурата в запечатаната непрозрачна опаковка се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

ЕЕДОП се представя от участника (икономическия оператор) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. ЕЕДОП се подава и за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В случай че участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, следва да посочи на съответните места в ЕЕДОП, отнасящи се до подизпълнителите и третите лица /другите субекти/, освен останалата изискуема съгласно образеца на ЕЕДОП информация, и имената на подизпълнителите и/или третите лица, ако предвижда такива.

Участникът (икономическият оператор), респективно подизпълнителите и третите лица следва да попълнят в ЕЕДОП всички относими към тях и към процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка полета.

Указания за попълване на ЕЕДОП:

1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП – в тази част се попълва информацията, посочена в приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП относно номер на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, възложител, предмет и референтен номер на поръчката.

2. Част II: Информация за икономическия оператор – в тази част се попълва изисканата в съответните раздели на тази част информация за участника (идентификация, лица за контакт, обща информация, форма на участие, представителство и др.).

3. Част III: Основания за изключване – в тази част се попълва информацията, свързана с основанията за отстраняване.

Специфичните национални основания за отстраняване съгласно ЗОП са:

- обстоятелствата относно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс;

- обстоятелствата относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

- обстоятелствата относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

- обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП относно наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата;

- обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Част IV: „Критерии за подбор“ – в тази част се попълва конкретната информация, необходима за доказване съответствието на участника с критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.

5. Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – неприложима за настоящата обществена поръчка.

6. Част VI: Заключителни положения – попълва се исканата информация в последния абзац (маркираните полета от приложения към настоящата документация образец на ЕЕДОП).

Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:

I. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за трета група - строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) – за строежи минимум трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка*, в която е установен.

*Съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП "Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел А) Годност и се представя по следния начин: номер на удостоверението, група, категория строежи и срок на валидност на талона към удостоверението и/или уеб адрес (URL), от който да е видна въпросната информация, когато е приложимо.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:

- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му, а в случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да представи копие на документ, доказващ вписването му в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен;

- В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът, определен за Изпълнител представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му.

II.  Технически и професионални способности

  - Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с тези на поръчката.

*Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и/или ремонтиране и/или реконструиране и/или възстановяване на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа по смисъла на т. 20 и т. 22 от § 1. на Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Минимално изискване на възложителя: През посочения референтен период от пет години, участникът да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична и/или сходна с тази по предмета на поръчката. Обемът на извършените дейности е без значение.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в т. 1б) на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочват се изпълнените от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, идентични и/или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, както следва: посочване на обекта, вида и обема на извършените дейности, стойността, датата на приключване на изпълнението и получателя/ите.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване за обособени позиции 1, 2, 3 и 4:

Участникът следва да разполага с минимум 13 (тринадесет) лица, от които:

- минимум 3 (три) лица ръководен инженерно – технически персонал, притежаващи средно или висше електротехническо образование и минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ПБЗРЕН до 1000 V);

- минимум 10 (десет) лица изпълнителски персонал, притежаващи минимум трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V.

Минимално изискване за обособена позиция 5:

Участникът следва да разполага с минимум 14 (четиринадесет) лица, от които:

- минимум 3 (три) лица ръководен инженерно – технически персонал, притежаващи средно или висше електротехническо образование и минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи,  съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V;

- минимум 11 (единадесет) лица изпълнителски персонал, притежаващи минимум трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V.

В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка една от тях поотделно – т.е. броят на лицата- ръководен инженерно-технически персонал и броят на лицата – изпълнителски персонал, с които трябва да разполага, се получава като аритметичен сбор (сума) от съответният необходим минимален брой за всяка една обособена позиция, за които участникът е заявил, че желае да участва.

Не се допуска едни и същи лица да се използват за покриване на минималното изискване на Възложителя в повече от една обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то лицата, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 6 на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочва се номерът на съответната обособена позиция, лицата от ръководния инженерно-технически състав (техните имена), образованието им (средно или висше, както и специалността), квалификационната им група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група, срокът му на валидност и издателят му, след което и лицата от изпълнителския персонал (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група, срокът му на валидност и издателят му.

В случай че участникът е чуждестранно лице се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката заедно с документи, които доказват професионална компетентност на лицата, като дипломи за завършено образование на ръководния инженерно – технически персонал и удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност и здраве, издадени в съответствие със съответния правилник, за ръководния инженерно – технически персонал и за изпълнителския персонал.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:

- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя списък на персонала, в който списък за всяка обособена позиция, за която участникът участва първо се посочват лицата от ръководния инженерно-технически състав (техните имена), образованието им (средно или висше, както и специалността), квалификационната им група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група, срокът му на валидност и издателят му, след което се посочват лицата от изпълнителския персонал (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група, срокът му на валидност и издателят му, както и описание на съответните документи, които доказват професионалната компетентност на посочените лица. Към списъка на персонала се представят и копия от съответните документи, които доказват професионалната компетентност на описаните в списъка лица, като дипломи за завършено образование на ръководния инженерно – технически персонал и удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност и здраве, издадени в съответствие със съответния правилник, за ръководния инженерно – технически персонал и за изпълнителския персонал. В случай че участникът е чуждестранно лице, същият представя списък на персонала, придържайки се към начина на представяне, посочен в предходното изречение, и в който списък се посочват съответните еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен, както и съответните документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, издадени в съответствие със законодателствата на държавата, в която участникът е установен.

- В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът, определен за Изпълнител представя списък на персонала, в който списък за обособената позиция, за която участникът е определен за изпълнител първо се посочват лицата от ръководния инженерно-технически състав (техните имена), образованието им (средно или висше, както и специалността), а за чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено, като задължително се посочва приравняване с образователните изисквания в Република България, съгласно Закона за признаване на професионалната квалификация, квалификационната им група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група, срокът му на валидност и издателят му, след което лицата от изпълнителския персонал (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група, срокът му на валидност и издателят му. Определеният изпълнител представя към списъка на персонала и съответните документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, като дипломи за завършено образование на ръководния инженерно – технически персонал и удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност и здраве, издадени в съответствие със съответния правилник, за ръководния инженерно – технически персонал и за изпълнителския персонал. В случай че участникът, определен за Изпълнител е чуждестранно лице, същият представя списък на персонала, придържайки се към начина на представяне, посочен в предходното изречение, и в който списък се посочват съответните еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен, както и съответните документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, издадени в съответствие със законодателствата на държавата, в която участникът е установен.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване за една обособена позиция:

Участникът трябва да разполага минимум с: 1 (един) брой автобагер, 1 (един) брой автокран, 1 (един) брой автовишка, 1 (един) брой камион.

В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка една от тях поотделно – т.е. броят на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с които участникът трябва да разполага, се получава, като се умножи съответният необходим минимален брой за една обособена позиция по броя на обособените позиции, за които участникът е заявил, че желае да участва.

Не се допуска едни и същи инструменти, съоръжения и техническо оборудване да се използват за покриване на минималното изискване на Възложителя в повече от една обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 9 на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: за всяка обособена позиция се посочват последователно наименованието, регистрационен или друг идентификационен номер на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с които ще разполага участникът.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, като информацията се представя по следния начин: за всяка обособена позиция се посочват последователно наименованието, регистрационен или друг идентификационен номер на инструментите, съоръженията и техническото оборудване.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в част IV, раздел Г) от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочва се номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхват/сферата на дейност и/или уеб адрес (URL), от който да е видна въпросната информация, когато е приложимо.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2.2.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ за създаване на обединението (заверено от участника копие).

Документът, следва да съдържа и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- представляващият обединението.

В случай че описаната по-горе информация не се съдържа в документа за създаване на обединението, то същата може да бъде представена на отделен документ, подписан от участниците в обединението.

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (нотариално заверени копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - документ че изцяло е платено дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.3. Оферта на хартиен носител, която включва:

2.3.1. Техническо предложение (на хартиен носител, в оригинал), съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (в оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представя отделно „Техническо предложение“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

2.3.2. Ценово предложение (на хартиен носител, в оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, обособената позиция, за която се отнася и наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано за съответната обособена позиция ценово предложение и приложенията към него.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят и наименованието на участника.

2.4. Участниците могат да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи (доказателства) за поетите от третите лица задължения. За третите лица следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица и при условие, че от него е поискано да докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за третото/ите лице/а, той трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третото лице за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства), че ще разполага с чуждия ресурс за срока на изпълнение на поръчката. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от третите лица задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответното трето лице; рамково споразумение или договор между участника и съответното трето лице и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че третото лице е изразило валидно своята правна воля да предостави своя ресурс за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на предоставения ресурс и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и трето лице. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

2.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2.4.

2.6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, независимо от правната връзка между тях, освен представянето на ЕЕДОП за подизпълнителя/ите, той трябва да докаже, че ще разполага с ресурсите на подизпълнителите за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства) за поетите от подизпълнителите задължения. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от подизпълнителите задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответния подизпълнител; рамково споразумение или договор между участника и съответния подизпълнител и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че подизпълнителят е изразил валидно своята правна воля да изпълнява определени задължения за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на поетите задължения и ресурсът, който ще се използва за изпълнението им и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и подизпълнител. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.

2.8. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо, или юридическо лице, или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език. Лицето, извършило превода, изписва имената си и се подписва на документа.

2.9. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

ОБРАЗЕЦ

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031

| Наименование | Страница № (да се попълни) |
| --- | --- |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

____________________

(длъжност на представляващия участника)

ОБРАЗЕЦ

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: OВEС S брой  91, дата 13.05.2019, стр.[]Номер на обявлението в ОВ S: 2019/ S 091- 220531

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | ЧЕЗ Разпределение България АД |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“ |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | РРС 19-031 |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____________________

(име и фамилия)

_________________________                                                                                             (длъжност на представляващия участника)

Забележка: Оцветените в жълто полета се попълват в съответствие с указанията, дадени в скобите.

V. техническо предложение

поставя се в комплекта на техническото предложение

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД

От: .......................................................................................................

(участник)

Адрес на управление: гр............................. ул. .........................., №. …

Единен идентификационен код: ............................,

Представлявано от ........................................................................... – ............................. (длъжност)

Адрес за кореспонденция: гр............................. ул. .........................., №. …

тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............; e-mail: …………………….

Лице за контакти: ..............................................., тел.: ..................., факс: ......................, e-mail: ……………

Уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

Предоставяме на Вашето внимание предложението ни за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Oбособена позиция………………………………..….……………………….………………………………………

(записва се обособената позиция, за която се участва)

1. Декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в съответствие с техническите изисквания на Възложителя от раздел ІІ на документацията за участие, изискванията описани в договора,  приложенията към него и при спазване на действащото законодателство.

2. При изпълнение на строително-монтажните работи ще спазваме Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба към него, Закона за енергетиката (ЗЕ), правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба № 9 от 9 юни 2004 г.за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи; Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Наредба №I3-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и всички останали нормативни документи, имащи отношение към изпълнението на предмета на поръчката.

3. Всички доставени от нас материали, които ще влагаме при изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, ще са нови и неупотребявани и към тях ще бъдат приложени сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. При поискване от страна на Възложителя при доставката на материалите и елементите за изпълнение на обекта ще представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания, сертификати на фирмите-производители по система за качество, проспектни и други материали, доказващи добра производствена практика и позиция на пазара.

4. Потвърждаваме, че основните материали, чиято доставка е наше задължение, ще отговарят на посочените от Възложителя в Техническите изисквания за изпълнение на настоящата поръчка стандарти или еквивалентни. В случай, че даден материал отговаря на стандарт еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта заедно с настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

5. Съгласни сме да доставяме и всички останали спомагателни материали, които са необходими за качественото извършване на строително-монтажните работи съгласно ПИПСМР и не са посочени като задължение на възложителя, като се задължаваме същите да бъдат с необходимото качество и да отговарят на действащите в Република България стандарти или еквивалентни.

6. Запознати сме и изразяваме съгласие с кратките срокове за изпълнение, а именно: срок за експресно изпълнение - до 5 /пет/ календарни дни, и срок за обикновено изпълнение – от 6 /шест/ до 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на връчване на документа за възлагане на изпълнението им. Заявяваме, че ще изпълним стротелно-монтажните работи в сроковете, посочени в документите за възлагане на изпълнението и при съблюдаване на реда и начина, посочени в договора.

7. Предлаганият от нас гаранционен срок за изпълнените строителни-монтажни работи е 8 (осем) години.

8. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето .......................................................................... (име и фамилия), тел. ............................ ; GSM .......................................

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящото предложение за изпълнение на поръчката, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:       _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

- Настоящият образец на предложение за изпълнение на поръчката е един и същ за всички обособени позиции.

- В случай че участник участва за повече от една обособена позиция, то настоящото предложение за изпълнение на поръчката се попълва поотделно за всяка една от тях.

VІ. ОБРАЗЕЦ на ценово предложение

Поставя се в плик

„Предлагани ценови параметри“

ОБРАЗЕЦ

Ценово предложение

ДО: „ЧЕЗ разпределение БЪЛГАРИЯ” АД,

От: .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031, обособена позиция ……………………………………………………….…………………… (посочва се № и наименованието на обособената позиция).

1. Общата стойност на нашата оферта възлиза на: .......................................................  лева без ДДС, словом:  .................................................................................... лева без ДДС, в това число:

1.1. до ............................. лева без ДДС, словом:  ............................................................, представляващи стойността по приложената количествено – стойностна сметка (КСС), Приложение № 1;

1.2. до ............................. лева без ДДС, словом: ......................................................... за непредвидени видове и количества работи и/или за експресно изпълнени работи, представляващи 30 % от стойността на КСС от Приложение № 1.

2. Стойността по т. 1.1. съответства на общата стойност на работите по приложената КСС за обособената позиция - Приложение № 1 и е определена при пълно съответствие с условията за образуването й от документацията за участие.

3. Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС за обособената позиция, включват всички наши разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, вкл. на тези, които се получават от склад на възложителя, извозването на демонтираните материали и съоръжения до място, определено от възложителя, почистване на строителната площадка, вкл. извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, транспортиране на работници и всички други разходи, свързани с изпълнението.

4. Стойността по т. 1.2. е за непредвидени видове и количества работи, които не са упоменати в количествено-стойностната сметка и за които в процеса на работата се установи по надлежния ред, посочен в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени, и/или за експресно изпълнени роботи, възложени по надлежния ред, описан в договора.

5. Приемамe плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение и приемане на работите, при условията, посочени в проекта на договор.

6. Изразяваме съгласие при наличие на аритметични грешки в предственото от нас ценово предложение и приложената към него количествено-стойностна сметка, същите да бъдат отстранени от комисията по реда, посочен в Раздел ІІІ, част ІІІ.1 на документацията за участие.

Приложения:

Приложение №1 	– Количествено-стойностна сметка;

Приложение №2 	– Ценообразуващи показатели за формиране на единични цени за непредвидени видове работи (по приложен в документацията образец);

Приложение №3 	– Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени за непредвидени видове работи (по приложен в документацията образец).

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка: В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то настоящото ценово предложение се попълва поотделно за всяка една от тях и се поставя заедно със съответните приложения към него в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан за съответната обособена позиция.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №1

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA

За

обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Север – Изток“

| № | Вид строително-монтажна работа | Мярка | Количество | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 7.5 м | бр | 400 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Изправяне на стълб. |  |  |  |  |
|  | 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 7. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 8. Запълване с полиуретанова пяна на горния отвор на стълба. |  |  |  |  |
|  | 9. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 10. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж на стоманобетонен стълб 250, 590, 835 или НЦГ | бр | 40 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите. |  |  |  |  |
|  | 4. Изправяне на стълб с автокран. |  |  |  |  |
|  | 5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 7. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 8. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж на ВКЛ НН до 3х150+70 мм2 с подходяща арматура за междустълбие | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за монтаж на опъвачи или шпилка за монтаж на носачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носачи и опъвачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 4. Окачване на ВКЛ на монтираната по стълбовете арматура (опъвачи, носачи). |  |  |  |  |
|  | 5. Превързване на снопа от двете страни на всеки стълб със самозатягаща се РVС лента |  |  |  |  |
| 4 | Изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура | бр | 850 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Направа на суха разделка на проводника. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към съоръжение. |  |  |  |  |
|  | 6. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
| 5 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 1950 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носеща арматура за стена за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към товаров прекъсвач и нулев клеморед. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на проводника към съществуваща захранваща линия посредством изолиран пресов кабелен съединител (при единично отклонение). |  |  |  |  |
|  | 7. Пробиване и подмазване на стени и мазилки с гипс/варов разтвор вкл. шпакловане и боядисване (при необходимост). |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващо сградно отклонение | бр | 1950 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на рекордоман. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани рекордомани до склад. |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващ ЖБ стълб, транспортиране, възстановяване на повредена настилка и почистване от отпадъци | бр | 20 |  |  |
|  | 1. Демонтаж на съществуващ стълб с автокран |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на демонтираните стълбове, включително товарене и разтоварване |  |  |  |  |
|  | 3. Възстановяване на терена |  |  |  |  |
|  | 4. Почистване на площадката, извозване на отпадъци |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на неизолиран или усукан проводник за междустълбие до 5 проводника и предоставянето му в склад | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на проводници. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на носещи куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани проводници до склад. |  |  |  |  |
| 9 | Направа на заземление | бр | 1000 |  |  |
|  | 1. Набиване на заземителен кол. |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината с черна боя |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и Монтаж на заземителна шина 40/4 мм по стени и колони със заварка и двукратно боядисване на заземителна шина | м | 200 |  |  |
| 11 | Измерване на заземление и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр | 1000 |  |  |
| 12 | Удължаване на заземителна шина | м | 900 |  |  |
|  | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на електромерно табло на стоманобетонен стълб | бр | 400 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на гъвкавите гофрирани тръби с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на гофрирани тръби към стълба посредством скоби с PVC ленти |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на електромерно табло на стоманотръбен стълб | бр | 400 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Изрязване и механична обработка на правоъгълен страничен отвор за подвеждане на захранващите и изходящите кабели към таблото |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите кабели при преминаване от вътрешността на стълба до електромерното табло |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж на електромерно табло на стена на сграда | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло с дюбели подходящи за конкретния вид стена |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на стоманена тръба или предпазен PVC капак чрез подходящи дюбели, за механична защита на захранващия и изходящите кабели |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на тръбата с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло и транспортиране на демонтираните материали до склад | бр | 30 |  |  |
| 17 | Монтаж на електромерно табло върху фундамент | бр | 100 |  |  |
| 18 | Монтаж на патрон на външната врата | бр | 10 |  |  |
| 19 | Монтаж на еднофазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 3315 |  |  |
| 20 | Монтаж на трифазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 585 |  |  |
| 21 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 1658 |  |  |
| 22 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 292 |  |  |
| 23 | Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки | м2 | 500 |  |  |
|  | 1. Рязане ако е необходимо между плочите |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на плочите |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на пясък |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на пясъчната подложка |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на плочи |  |  |  |  |
|  | 7. Заливане на фугите с циментов разтвор |  |  |  |  |
|  | 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 24 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка /по улици/. Задължително заливане по контура с разтопен битум. Предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 400 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 25 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка /по улици/ | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на бетонова настилка. |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас Б-20. |  |  |  |  |
|  | 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 26 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от бетон. | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на асфалт. |  |  |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 4. Заливане с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 5. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане на контурите с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 27 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от асфалт. Задължително заливане по контура с разтопен битум, предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 800 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Натоварване, транспортиране и разтоварване на строителните отпадъци |  |  |  |  |
| 28 | Разкъртване и възстановяване на паваж | м2 | 50 |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък. |  |  |  |  |
|  | 3. Уплътняване на основата. |  |  |  |  |
|  | 4. Възстановяване на паваж. |  |  |  |  |
|  | 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 29 | Възстановяване на тротоарни бордюри | м | 50 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и монтаж на бордюр. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на подложен бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 30 | Направа изкоп за полагане на кабели или PVC тръби и зариване на изкоп след полагане на кабел | м³ | 1600 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък за подложка. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване на подложка. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на сигнална лента. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 31 | Полагане на PVC тръби Ф 110/3.2 в бетонов кожух | м | 900 |  |  |
|  | 1. Транспортиране на тръбите. |  |  |  |  |
|  | 2. Полагане на тръбите в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 10. |  |  |  |  |
| 32 | Направа на кабелна шахта единична | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 1 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 33 | Направа на кабелна шахта двойна | бр | 30 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 2 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 34 | Опроводяване на електромерно табло ( за един монофазен електромер) | бр | 35 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 35 | Опроводяване на електромерно табло ( за един трифазен електромер) | бр | 15 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на пластмасова основа. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 5. Монтаж на халф-патрон. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 7. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 8. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 9. Засипване на основата с фин дребнозърнест пясък. |  |  |  |  |
|  | 10. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф | бр | 6 |  |  |
|  | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 38 | Изтегляне на кабел НН в тръбна мрежа | м | 1000 |  |  |
|  | 1. Отваряне и затваряне на капаци. |  |  |  |  |
|  | 2. Почистване на шахти. |  |  |  |  |
|  | 3. Прогонване на тръбна мрежа. |  |  |  |  |
|  | 4. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. |  |  |  |  |
| 39 | Полагане на кабел НН в изкоп | м | 600 |  |  |
|  | 1. Полагане на кабел НН в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. |  |  |  |  |
| 40 | Полагане на кабел НН по стена със скоби и превръзки | м | 700 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. |  |  |  |  |
|  | 2. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 3. Прикрепване на кабела към скобите. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. |  |  |  |  |
| 41 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х25 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 42 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х185 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 43 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на кабелна муфа НН. |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж на метална излазна тръба 2,5'', 2 метра с доставка на всички необходими материали. | бр | 300 |  |  |
|  | 1. Направа на заземление на металната тръба. |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване с подходяща арматура. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 4. Уплътняване на крайните отвори на тръбите |  |  |  |  |
| 45 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 46 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 47 | Монтаж на трифазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 292 |  |  |
| 48 | Монтаж на еднофазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 1658 |  |  |
| 49 | Монтаж на автоматичен прекъсвач (АП) за разпределително табло НН | бр | 30 |  |  |
| 50 | Изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция | кг | 200 |  |  |
| 51 | Номериране на бетонови стълбове | бр | 40 |  |  |
| 52 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло, монтирано на стълб тип НЦГ /с вишка/ до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 10 |  |  |
| 53 | Отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб | бр | 1 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб. |  |  |  |  |
|  | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 5. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж на брава за ЕТ | бр | 4 |  |  |
| 55 | Монтаж на брава за ЕТ с прорязване на отвор | бр | 4 |  |  |
| 56 | Прорязване отвор във врата на ЕТ и монтаж на поликарбонатно стъкло с дебелина 4 мм - удароустойчиво за визоализация на електромер | бр | 4 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасова основа за монтаж на автоматичен прекъсвач - /ТАП 1 за външен монтаж/ | бр | 40 |  |  |
| 58 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 59 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 60 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 20 |  |  |
| 61 | Монтаж на нов часовник | бр. | 20 |  |  |
| 62 | Монтаж на Електромерно табло - бронирано | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |
|  | 2. Монтаж на метална тръби Ø 40, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |
|  | 4. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |
| 63 | Доставка и монтаж на удължаваща метална тръба до Ø 50 с вътрешна цолова резба в единия край | м | 6 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на метална тръба до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм с дължина до 8м, измерена от долния край на огъвката, с външна цолова резба на неогънатия край. | бр | 2 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръби до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 3. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |  |  |  |
| 65 | Нарязване на външна цолова резба на тръби с диаметър Ø 40/ Ø 50 мм. | бр | 2 |  |  |
| 66 | Доставка на нипел или муфа със заваряване към стоманена тръба Ø 40 Ø 50 мм. | бр | 2 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф130мм, с доставка на всички необходими материали | м. | 120 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон |  |  |  |  |
| 68 | Демонтаж и монтаж на осветително тяло на улично осветление | бр. | 1 |  |  |
| 69 | Свързване на осветително тяло на улично осветление с новоизтеглен ВЛУП 2х16мм2 | бр. | 1 |  |  |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: |  |
| 2. Стойност за непредвидени видове и количества работи и/или експресно изпълнени роботи, представляваща 30% от стойността на КСС: |  |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): |  |

Посочените в КСС единични цени, включват всички наши разходи по изпълнение на видовете работи от предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, вкл. на тези, които се получават от склад на възложителя, извозването на демонтираните материали и съоръжения до място, определено от възложителя, почистване на строителната площадка, вкл. извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, транспортиране на работници и всички други разходи, свързани с изпълнението.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

- Настоящата количествено-стойностна сметка се попълва като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

- Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (Х,ХХ).

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №1

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA

За

обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Юг – Запад“

| № | Вид строително-монтажна работа | Мярка | Количество | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 7.5 м | бр | 600 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Изправяне на стълб. |  |  |  |  |
|  | 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 7. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 8. Запълване с полиуретанова пяна на горния отвор на стълба. |  |  |  |  |
|  | 9. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 10. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж на стоманобетонен стълб 250, 590, 835 или НЦГ | бр | 20 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите. |  |  |  |  |
|  | 4. Изправяне на стълб с автокран. |  |  |  |  |
|  | 5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 7. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 8. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж на ВКЛ НН до 3х150+70 мм2 с подходяща арматура за междустълбие | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за монтаж на опъвачи или шпилка за монтаж на носачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носачи и опъвачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 4. Окачване на ВКЛ на монтираната по стълбовете арматура (опъвачи, носачи). |  |  |  |  |
|  | 5. Превързване на снопа от двете страни на всеки стълб със самозатягаща се РVС лента |  |  |  |  |
| 4 | Изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура | бр | 1050 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Направа на суха разделка на проводника. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към съоръжение. |  |  |  |  |
|  | 6. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
| 5 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 3150 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носеща арматура за стена за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към товаров прекъсвач и нулев клеморед. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на проводника към съществуваща захранваща линия посредством изолиран пресов кабелен съединител (при единично отклонение). |  |  |  |  |
|  | 7. Пробиване и подмазване на стени и мазилки с гипс/варов разтвор вкл. шпакловане и боядисване (при необходимост). |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващо сградно отклонение | бр | 3150 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на рекордоман. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани рекордомани до склад. |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващ ЖБ стълб, транспортиране, възстановяване на повредена настилка и почистване от отпадъци | бр | 20 |  |  |
|  | 1. Демонтаж на съществуващ стълб с автокран |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на демонтираните стълбове, включително товарене и разтоварване |  |  |  |  |
|  | 3. Възстановяване на терена |  |  |  |  |
|  | 4. Почистване на площадката, извозване на отпадъци |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на неизолиран или усукан проводник за междустълбие до 5 проводника и предоставянето му в склад | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на проводници. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на носещи куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани проводници до склад. |  |  |  |  |
| 9 | Направа на заземление | бр | 1250 |  |  |
|  | 1. Набиване на заземителен кол. |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината с черна боя |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и Монтаж на заземителна шина 40/4 мм по стени и колони със заварка и двукратно боядисване на заземителна шина | м | 200 |  |  |
| 11 | Измерване на заземление и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр | 1250 |  |  |
| 12 | Удължаване на заземителна шина | м | 700 |  |  |
|  | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на електромерно табло на стоманобетонен стълб | бр | 700 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на гъвкавите гофрирани тръби с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на гофрирани тръби към стълба посредством скоби с PVC ленти |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на електромерно табло на стоманотръбен стълб | бр | 300 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Изрязване и механична обработка на правоъгълен страничен отвор за подвеждане на захранващите и изходящите кабели към таблото |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите кабели при преминаване от вътрешността на стълба до електромерното табло |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж на електромерно табло на стена на сграда | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло с дюбели подходящи за конкретния вид стена |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на стоманена тръба или предпазен PVC капак чрез подходящи дюбели, за механична защита на захранващия и изходящите кабели |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на тръбата с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло и транспортиране на демонтираните материали до склад | бр | 30 |  |  |
| 17 | Монтаж на електромерно табло върху фундамент | бр | 100 |  |  |
| 18 | Монтаж на патрон на външната врата | бр | 10 |  |  |
| 19 | Монтаж на еднофазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 5356 |  |  |
| 20 | Монтаж на трифазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 944 |  |  |
| 21 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 2678 |  |  |
| 22 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 472 |  |  |
| 23 | Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки | м2 | 500 |  |  |
|  | 1. Рязане ако е необходимо между плочите |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на плочите |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на пясък |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на пясъчната подложка |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на плочи |  |  |  |  |
|  | 7. Заливане на фугите с циментов разтвор |  |  |  |  |
|  | 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 24 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка /по улици/. Задължително заливане по контура с разтопен битум. Предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 400 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 25 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка /по улици/ | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на бетонова настилка. |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас Б-20. |  |  |  |  |
|  | 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 26 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от бетон. | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на асфалт. |  |  |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 4. Заливане с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 5. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане на контурите с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 27 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от асфалт. Задължително заливане по контура с разтопен битум, предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 800 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Натоварване, транспортиране и разтоварване на строителните отпадъци |  |  |  |  |
| 28 | Разкъртване и възстановяване на паваж | м2 | 50 |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък. |  |  |  |  |
|  | 3. Уплътняване на основата. |  |  |  |  |
|  | 4. Възстановяване на паваж. |  |  |  |  |
|  | 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 29 | Възстановяване на тротоарни бордюри | м | 50 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и монтаж на бордюр. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на подложен бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 30 | Направа изкоп за полагане на кабели или PVC тръби и зариване на изкоп след полагане на кабел | м³ | 1600 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък за подложка. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване на подложка. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на сигнална лента. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 31 | Полагане на PVC тръби Ф 110/3.2 в бетонов кожух | м | 900 |  |  |
|  | 1. Транспортиране на тръбите. |  |  |  |  |
|  | 2. Полагане на тръбите в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 10. |  |  |  |  |
| 32 | Направа на кабелна шахта единична | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 1 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 33 | Направа на кабелна шахта двойна | бр | 30 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 2 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 34 | Опроводяване на електромерно табло ( за един монофазен електромер) | бр | 35 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 35 | Опроводяване на електромерно табло ( за един трифазен електромер) | бр | 15 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на пластмасова основа. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 5. Монтаж на халф-патрон. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 7. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 8. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 9. Засипване на основата с фин дребнозърнест пясък. |  |  |  |  |
|  | 10. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф | бр | 6 |  |  |
|  | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 38 | Изтегляне на кабел НН в тръбна мрежа | м | 1000 |  |  |
|  | 1. Отваряне и затваряне на капаци. |  |  |  |  |
|  | 2. Почистване на шахти. |  |  |  |  |
|  | 3. Прогонване на тръбна мрежа. |  |  |  |  |
|  | 4. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. |  |  |  |  |
| 39 | Полагане на кабел НН в изкоп | м | 600 |  |  |
|  | 1. Полагане на кабел НН в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. |  |  |  |  |
| 40 | Полагане на кабел НН по стена със скоби и превръзки | м | 700 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. |  |  |  |  |
|  | 2. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 3. Прикрепване на кабела към скобите. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. |  |  |  |  |
| 41 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х25 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 42 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х185 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 43 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на кабелна муфа НН. |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж на метална излазна тръба 2,5'', 2 метра с доставка на всички необходими материали. | бр | 300 |  |  |
|  | 1. Направа на заземление на металната тръба. |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване с подходяща арматура. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 4. Уплътняване на крайните отвори на тръбите |  |  |  |  |
| 45 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 46 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 47 | Монтаж на трифазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 472 |  |  |
| 48 | Монтаж на еднофазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 2678 |  |  |
| 49 | Монтаж на автоматичен прекъсвач (АП) за разпределително табло НН | бр | 30 |  |  |
| 50 | Изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция | кг | 200 |  |  |
| 51 | Номериране на бетонови стълбове | бр | 40 |  |  |
| 52 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло, монтирано на стълб тип НЦГ /с вишка/ до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 10 |  |  |
| 53 | Отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб | бр | 1 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб. |  |  |  |  |
|  | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 5. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж на брава за ЕТ | бр | 4 |  |  |
| 55 | Монтаж на брава за ЕТ с прорязване на отвор | бр | 4 |  |  |
| 56 | Прорязване отвор във врата на ЕТ и монтаж на поликарбонатно стъкло с дебелина 4 мм - удароустойчиво за визоализация на електромер | бр | 4 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасова основа за монтаж на автоматичен прекъсвач - /ТАП 1 за външен монтаж/ | бр | 40 |  |  |
| 58 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 59 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 60 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 20 |  |  |
| 61 | Монтаж на нов часовник | бр. | 20 |  |  |
| 62 | Монтаж на Електромерно табло - бронирано | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |
|  | 2. Монтаж на метална тръби Ø 40, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |
|  | 4. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |
| 63 | Доставка и монтаж на удължаваща метална тръба до Ø 50 с вътрешна цолова резба в единия край | м | 6 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на метална тръба до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм с дължина до 8м, измерена от долния край на огъвката, с външна цолова резба на неогънатия край. | бр | 2 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръби до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 3. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |  |  |  |
| 65 | Нарязване на външна цолова резба на тръби с диаметър Ø 40/ Ø 50 мм. | бр | 2 |  |  |
| 66 | Доставка на нипел или муфа със заваряване към стоманена тръба Ø 40 Ø 50 мм. | бр | 2 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф130мм, с доставка на всички необходими материали | м. | 120 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон |  |  |  |  |
| 68 | Демонтаж и монтаж на осветително тяло на улично осветление | бр. | 1 |  |  |
| 69 | Свързване на осветително тяло на улично осветление с новоизтеглен ВЛУП 2х16мм2 | бр. | 1 |  |  |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: |  |
| 2. Стойност за непредвидени видове и количества работи и/или експресно изпълнени роботи, представляваща 30% от стойността на КСС: |  |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): |  |

Посочените в КСС единични цени, включват всички наши разходи по изпълнение на видовете работи от предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, вкл. на тези, които се получават от склад на възложителя, извозването на демонтираните материали и съоръжения до място, определено от възложителя, почистване на строителната площадка, вкл. извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, транспортиране на работници и всички други разходи, свързани с изпълнението.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Настоящата количествено-стойностна сметка се попълва като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

2.  Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (Х,ХХ).

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №1

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA

За

обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Обособена позиция № 3: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Пирдоп – Ботевград“

| № | Вид строително-монтажна работа | Мярка | Количество | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 7.5 м | бр | 190 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Изправяне на стълб. |  |  |  |  |
|  | 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 7. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 8. Запълване с полиуретанова пяна на горния отвор на стълба. |  |  |  |  |
|  | 9. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 10. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж на стоманобетонен стълб 250, 590, 835 или НЦГ | бр | 80 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите. |  |  |  |  |
|  | 4. Изправяне на стълб с автокран. |  |  |  |  |
|  | 5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 7. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 8. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж на ВКЛ НН до 3х150+70 мм2 с подходяща арматура за междустълбие | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за монтаж на опъвачи или шпилка за монтаж на носачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носачи и опъвачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 4. Окачване на ВКЛ на монтираната по стълбовете арматура (опъвачи, носачи). |  |  |  |  |
|  | 5. Превързване на снопа от двете страни на всеки стълб със самозатягаща се РVС лента |  |  |  |  |
| 4 | Изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура | бр | 950 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Направа на суха разделка на проводника. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към съоръжение. |  |  |  |  |
|  | 6. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
| 5 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 2850 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носеща арматура за стена за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към товаров прекъсвач и нулев клеморед. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на проводника към съществуваща захранваща линия посредством изолиран пресов кабелен съединител (при единично отклонение). |  |  |  |  |
|  | 7. Пробиване и подмазване на стени и мазилки с гипс/варов разтвор вкл. шпакловане и боядисване (при необходимост). |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващо сградно отклонение | бр | 2850 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на рекордоман. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани рекордомани до склад. |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващ ЖБ стълб, транспортиране, възстановяване на повредена настилка и почистване от отпадъци | бр | 20 |  |  |
|  | 1. Демонтаж на съществуващ стълб с автокран |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на демонтираните стълбове, включително товарене и разтоварване |  |  |  |  |
|  | 3. Възстановяване на терена |  |  |  |  |
|  | 4. Почистване на площадката, извозване на отпадъци |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на неизолиран или усукан проводник за междустълбие до 5 проводника и предоставянето му в склад | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на проводници. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на носещи куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани проводници до склад. |  |  |  |  |
| 9 | Направа на заземление | бр | 1100 |  |  |
|  | 1. Набиване на заземителен кол. |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината с черна боя |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и Монтаж на заземителна шина 40/4 мм по стени и колони със заварка и двукратно боядисване на заземителна шина | м | 200 |  |  |
| 11 | Измерване на заземление и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр | 1100 |  |  |
| 12 | Удължаване на заземителна шина | м | 700 |  |  |
|  | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на електромерно табло на стоманобетонен стълб | бр | 700 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на гъвкавите гофрирани тръби с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на гофрирани тръби към стълба посредством скоби с PVC ленти |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на електромерно табло на стоманотръбен стълб | бр | 200 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Изрязване и механична обработка на правоъгълен страничен отвор за подвеждане на захранващите и изходящите кабели към таблото |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите кабели при преминаване от вътрешността на стълба до електромерното табло |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж на електромерно табло на стена на сграда | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло с дюбели подходящи за конкретния вид стена |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на стоманена тръба или предпазен PVC капак чрез подходящи дюбели, за механична защита на захранващия и изходящите кабели |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на тръбата с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло и транспортиране на демонтираните материали до склад | бр | 30 |  |  |
| 17 | Монтаж на електромерно табло върху фундамент | бр | 100 |  |  |
| 18 | Монтаж на патрон на външната врата | бр | 10 |  |  |
| 19 | Монтаж на еднофазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 4845 |  |  |
| 20 | Монтаж на трифазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 855 |  |  |
| 21 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 2423 |  |  |
| 22 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 427 |  |  |
| 23 | Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане ако е необходимо между плочите |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на плочите |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на пясък |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на пясъчната подложка |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на плочи |  |  |  |  |
|  | 7. Заливане на фугите с циментов разтвор |  |  |  |  |
|  | 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 24 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка /по улици/. Задължително заливане по контура с разтопен битум. Предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 300 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 25 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка /по улици/ | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на бетонова настилка. |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас Б-20. |  |  |  |  |
|  | 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 26 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от бетон. | м2 | 100 |  |  |
|  | 1. Рязане на асфалт. |  |  |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 4. Заливане с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 5. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане на контурите с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 27 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от асфалт. Задължително заливане по контура с разтопен битум, предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 150 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Натоварване, транспортиране и разтоварване на строителните отпадъци |  |  |  |  |
| 28 | Разкъртване и възстановяване на паваж | м2 | 50 |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък. |  |  |  |  |
|  | 3. Уплътняване на основата. |  |  |  |  |
|  | 4. Възстановяване на паваж. |  |  |  |  |
|  | 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 29 | Възстановяване на тротоарни бордюри | м | 70 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и монтаж на бордюр. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на подложен бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 30 | Направа изкоп за полагане на кабели или PVC тръби и зариване на изкоп след полагане на кабел | м³ | 1350 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък за подложка. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване на подложка. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на сигнална лента. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 31 | Полагане на PVC тръби Ф 110/3.2 в бетонов кожух | м | 900 |  |  |
|  | 1. Транспортиране на тръбите. |  |  |  |  |
|  | 2. Полагане на тръбите в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 10. |  |  |  |  |
| 32 | Направа на кабелна шахта единична | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 1 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 33 | Направа на кабелна шахта двойна | бр | 30 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 2 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 34 | Опроводяване на електромерно табло ( за един монофазен електромер) | бр | 35 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 35 | Опроводяване на електромерно табло ( за един трифазен електромер) | бр | 15 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на пластмасова основа. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 5. Монтаж на халф-патрон. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 7. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 8. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 9. Засипване на основата с фин дребнозърнест пясък. |  |  |  |  |
|  | 10. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф | бр | 8 |  |  |
|  | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 38 | Изтегляне на кабел НН в тръбна мрежа | м | 900 |  |  |
|  | 1. Отваряне и затваряне на капаци. |  |  |  |  |
|  | 2. Почистване на шахти. |  |  |  |  |
|  | 3. Прогонване на тръбна мрежа. |  |  |  |  |
|  | 4. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. |  |  |  |  |
| 39 | Полагане на кабел НН в изкоп | м | 450 |  |  |
|  | 1. Полагане на кабел НН в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. |  |  |  |  |
| 40 | Полагане на кабел НН по стена със скоби и превръзки | м | 200 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. |  |  |  |  |
|  | 2. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 3. Прикрепване на кабела към скобите. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. |  |  |  |  |
| 41 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х25 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 42 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х185 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 43 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на кабелна муфа НН. |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж на метална излазна тръба 2,5'', 2 метра с доставка на всички необходими материали. | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Направа на заземление на металната тръба. |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване с подходяща арматура. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 4. Уплътняване на крайните отвори на тръбите |  |  |  |  |
| 45 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 46 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 47 | Монтаж на трифазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 427 |  |  |
| 48 | Монтаж на еднофазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 2423 |  |  |
| 49 | Монтаж на автоматичен прекъсвач (АП) за разпределително табло НН | бр | 30 |  |  |
| 50 | Изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция | кг | 400 |  |  |
| 51 | Номериране на бетонови стълбове | бр | 40 |  |  |
| 52 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло, монтирано на стълб тип НЦГ /с вишка/ до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 10 |  |  |
| 53 | Отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб | бр | 1 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб. |  |  |  |  |
|  | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 5. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж на брава за ЕТ | бр | 4 |  |  |
| 55 | Монтаж на брава за ЕТ с прорязване на отвор | бр | 4 |  |  |
| 56 | Прорязване отвор във врата на ЕТ и монтаж на поликарбонатно стъкло с дебелина 4 мм - удароустойчиво за визоализация на електромер | бр | 4 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасова основа за монтаж на автоматичен прекъсвач - /ТАП 1 за външен монтаж/ | бр | 40 |  |  |
| 58 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 59 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 60 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 20 |  |  |
| 61 | Монтаж на нов часовник | бр. | 20 |  |  |
| 62 | Монтаж на Електромерно табло - бронирано | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |
|  | 2. Монтаж на метална тръби Ø 40, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |
|  | 4. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |
| 63 | Доставка и монтаж на удължаваща метална тръба до Ø 50 с вътрешна цолова резба в единия край | м | 50 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на метална тръба до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм с дължина до 8м, измерена от долния край на огъвката, с външна цолова резба на неогънатия край. | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръби до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 3. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |  |  |  |
| 65 | Нарязване на външна цолова резба на тръби с диаметър Ø 40/ Ø 50 мм. | бр | 10 |  |  |
| 66 | Доставка на нипел или муфа със заваряване към стоманена тръба Ø 40 Ø 50 мм. | бр | 10 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф130мм, с доставка на всички необходими материали | м. | 120 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон |  |  |  |  |
| 68 | Демонтаж и монтаж на осветително тяло на улично осветление | бр. | 1 |  |  |
| 69 | Свързване на осветително тяло на улично осветление с новоизтеглен ВЛУП 2х16мм2 | бр. | 1 |  |  |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: |  |
| 2. Стойност за непредвидени видове и количества работи и/или експресно изпълнени роботи, представляваща 30% от стойността на КСС: |  |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): |  |

Посочените в КСС единични цени, включват всички наши разходи по изпълнение на видовете работи от предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, вкл. на тези, които се получават от склад на възложителя, извозването на демонтираните материали и съоръжения до място, определено от възложителя, почистване на строителната площадка, вкл. извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, транспортиране на работници и всички други разходи, свързани с изпълнението.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Настоящата количествено-стойностна сметка се попълва като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (Х,ХХ).

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №1

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA

За

обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Самоков – Костенец“

| № | Вид строително-монтажна работа | Мярка | Количество | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 7.5 м | бр | 190 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Изправяне на стълб. |  |  |  |  |
|  | 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 7. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 8. Запълване с полиуретанова пяна на горния отвор на стълба. |  |  |  |  |
|  | 9. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 10. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж на стоманобетонен стълб 250, 590, 835 или НЦГ | бр | 80 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите. |  |  |  |  |
|  | 4. Изправяне на стълб с автокран. |  |  |  |  |
|  | 5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 7. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 8. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж на ВКЛ НН до 3х150+70 мм2 с подходяща арматура за междустълбие | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за монтаж на опъвачи или шпилка за монтаж на носачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носачи и опъвачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 4. Окачване на ВКЛ на монтираната по стълбовете арматура (опъвачи, носачи). |  |  |  |  |
|  | 5. Превързване на снопа от двете страни на всеки стълб със самозатягаща се РVС лента |  |  |  |  |
| 4 | Изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура | бр | 650 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Направа на суха разделка на проводника. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към съоръжение. |  |  |  |  |
|  | 6. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
| 5 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 1950 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носеща арматура за стена за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към товаров прекъсвач и нулев клеморед. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на проводника към съществуваща захранваща линия посредством изолиран пресов кабелен съединител (при единично отклонение). |  |  |  |  |
|  | 7. Пробиване и подмазване на стени и мазилки с гипс/варов разтвор вкл. шпакловане и боядисване (при необходимост). |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващо сградно отклонение | бр | 1950 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на рекордоман. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани рекордомани до склад. |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващ ЖБ стълб, транспортиране, възстановяване на повредена настилка и почистване от отпадъци | бр | 20 |  |  |
|  | 1. Демонтаж на съществуващ стълб с автокран |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на демонтираните стълбове, включително товарене и разтоварване |  |  |  |  |
|  | 3. Възстановяване на терена |  |  |  |  |
|  | 4. Почистване на площадката, извозване на отпадъци |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на неизолиран или усукан проводник за междустълбие до 5 проводника и предоставянето му в склад | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на проводници. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на носещи куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани проводници до склад. |  |  |  |  |
| 9 | Направа на заземление | бр | 750 |  |  |
|  | 1. Набиване на заземителен кол. |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината с черна боя |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и Монтаж на заземителна шина 40/4 мм по стени и колони със заварка и двукратно боядисване на заземителна шина | м | 200 |  |  |
| 11 | Измерване на заземление и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр | 750 |  |  |
| 12 | Удължаване на заземителна шина | м | 700 |  |  |
|  | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на електромерно табло на стоманобетонен стълб | бр | 400 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на гъвкавите гофрирани тръби с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на гофрирани тръби към стълба посредством скоби с PVC ленти |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на електромерно табло на стоманотръбен стълб | бр | 200 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Изрязване и механична обработка на правоъгълен страничен отвор за подвеждане на захранващите и изходящите кабели към таблото |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите кабели при преминаване от вътрешността на стълба до електромерното табло |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж на електромерно табло на стена на сграда | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло с дюбели подходящи за конкретния вид стена |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на стоманена тръба или предпазен PVC капак чрез подходящи дюбели, за механична защита на захранващия и изходящите кабели |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на тръбата с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло и транспортиране на демонтираните материали до склад | бр | 30 |  |  |
| 17 | Монтаж на електромерно табло върху фундамент | бр | 100 |  |  |
| 18 | Монтаж на патрон на външната врата | бр | 10 |  |  |
| 19 | Монтаж на еднофазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 3315 |  |  |
| 20 | Монтаж на трифазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 585 |  |  |
| 21 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 1658 |  |  |
| 22 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 292 |  |  |
| 23 | Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане ако е необходимо между плочите |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на плочите |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на пясък |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на пясъчната подложка |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на плочи |  |  |  |  |
|  | 7. Заливане на фугите с циментов разтвор |  |  |  |  |
|  | 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 24 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка /по улици/. Задължително заливане по контура с разтопен битум. Предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 300 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 25 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка /по улици/ | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на бетонова настилка. |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас Б-20. |  |  |  |  |
|  | 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 26 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от бетон. | м2 | 100 |  |  |
|  | 1. Рязане на асфалт. |  |  |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 4. Заливане с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 5. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане на контурите с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 27 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от асфалт. Задължително заливане по контура с разтопен битум, предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 150 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Натоварване, транспортиране и разтоварване на строителните отпадъци |  |  |  |  |
| 28 | Разкъртване и възстановяване на паваж | м2 | 50 |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък. |  |  |  |  |
|  | 3. Уплътняване на основата. |  |  |  |  |
|  | 4. Възстановяване на паваж. |  |  |  |  |
|  | 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 29 | Възстановяване на тротоарни бордюри | м | 70 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и монтаж на бордюр. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на подложен бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 30 | Направа изкоп за полагане на кабели или PVC тръби и зариване на изкоп след полагане на кабел | м³ | 1350 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък за подложка. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване на подложка. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на сигнална лента. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 31 | Полагане на PVC тръби Ф 110/3.2 в бетонов кожух | м | 900 |  |  |
|  | 1. Транспортиране на тръбите. |  |  |  |  |
|  | 2. Полагане на тръбите в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 10. |  |  |  |  |
| 32 | Направа на кабелна шахта единична | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 1 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 33 | Направа на кабелна шахта двойна | бр | 30 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 2 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 34 | Опроводяване на електромерно табло ( за един монофазен електромер) | бр | 35 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 35 | Опроводяване на електромерно табло ( за един трифазен електромер) | бр | 15 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на пластмасова основа. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 5. Монтаж на халф-патрон. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 7. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 8. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 9. Засипване на основата с фин дребнозърнест пясък. |  |  |  |  |
|  | 10. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф | бр | 8 |  |  |
|  | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 38 | Изтегляне на кабел НН в тръбна мрежа | м | 900 |  |  |
|  | 1. Отваряне и затваряне на капаци. |  |  |  |  |
|  | 2. Почистване на шахти. |  |  |  |  |
|  | 3. Прогонване на тръбна мрежа. |  |  |  |  |
|  | 4. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. |  |  |  |  |
| 39 | Полагане на кабел НН в изкоп | м | 450 |  |  |
|  | 1. Полагане на кабел НН в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. |  |  |  |  |
| 40 | Полагане на кабел НН по стена със скоби и превръзки | м | 200 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. |  |  |  |  |
|  | 2. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 3. Прикрепване на кабела към скобите. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. |  |  |  |  |
| 41 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х25 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 42 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х185 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 43 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на кабелна муфа НН. |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж на метална излазна тръба 2,5'', 2 метра с доставка на всички необходими материали. | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Направа на заземление на металната тръба. |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване с подходяща арматура. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 4. Уплътняване на крайните отвори на тръбите |  |  |  |  |
| 45 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 46 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 47 | Монтаж на трифазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 292 |  |  |
| 48 | Монтаж на еднофазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 1658 |  |  |
| 49 | Монтаж на автоматичен прекъсвач (АП) за разпределително табло НН | бр | 30 |  |  |
| 50 | Изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция | кг | 400 |  |  |
| 51 | Номериране на бетонови стълбове | бр | 40 |  |  |
| 52 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло, монтирано на стълб тип НЦГ /с вишка/ до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 10 |  |  |
| 53 | Отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб | бр | 1 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб. |  |  |  |  |
|  | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 5. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж на брава за ЕТ | бр | 4 |  |  |
| 55 | Монтаж на брава за ЕТ с прорязване на отвор | бр | 4 |  |  |
| 56 | Прорязване отвор във врата на ЕТ и монтаж на поликарбонатно стъкло с дебелина 4 мм - удароустойчиво за визоализация на електромер | бр | 4 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасова основа за монтаж на автоматичен прекъсвач - /ТАП 1 за външен монтаж/ | бр | 40 |  |  |
| 58 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 59 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 60 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 20 |  |  |
| 61 | Монтаж на нов часовник | бр. | 20 |  |  |
| 62 | Монтаж на Електромерно табло - бронирано | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |
|  | 2. Монтаж на метална тръби Ø 40, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |
|  | 4. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |
| 63 | Доставка и монтаж на удължаваща метална тръба до Ø 50 с вътрешна цолова резба в единия край | м | 50 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на метална тръба до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм с дължина до 8м, измерена от долния край на огъвката, с външна цолова резба на неогънатия край. | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръби до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 3. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |  |  |  |
| 65 | Нарязване на външна цолова резба на тръби с диаметър Ø 40/ Ø 50 мм. | бр | 10 |  |  |
| 66 | Доставка на нипел или муфа със заваряване към стоманена тръба Ø 40 Ø 50 мм. | бр | 10 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф130мм, с доставка на всички необходими материали | м. | 120 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон |  |  |  |  |
| 68 | Демонтаж и монтаж на осветително тяло на улично осветление | бр. | 1 |  |  |
| 69 | Свързване на осветително тяло на улично осветление с новоизтеглен ВЛУП 2х16мм2 | бр. | 1 |  |  |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: |  |
| 2. Стойност за непредвидени видове и количества работи и/или експресно изпълнени роботи, представляваща 30% от стойността на КСС: |  |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): |  |

Посочените в КСС единични цени, включват всички наши разходи по изпълнение на видовете работи от предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, вкл. на тези, които се получават от склад на възложителя, извозването на демонтираните материали и съоръжения до място, определено от възложителя, почистване на строителната площадка, вкл. извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, транспортиране на работници и всички други разходи, свързани с изпълнението.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Настоящата количествено-стойностна сметка се попълва като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (Х,ХХ).

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №1

към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA

За

обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Обособена позиция № 5: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение” на територията на ОЦ „Сливница – Своге“

| № | Вид строително-монтажна работа | Мярка | Количество | Ед. цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на стоманотръбен стълб до 7.5 м | бр | 190 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Изправяне на стълб. |  |  |  |  |
|  | 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 7. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 8. Запълване с полиуретанова пяна на горния отвор на стълба. |  |  |  |  |
|  | 9. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 10. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж на стоманобетонен стълб 250, 590, 835 или НЦГ | бр | 80 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване. |  |  |  |  |
|  | 3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите. |  |  |  |  |
|  | 4. Изправяне на стълб с автокран. |  |  |  |  |
|  | 5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 7. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 8. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж на ВКЛ НН до 3х150+70 мм2 с подходяща арматура за междустълбие | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за монтаж на опъвачи или шпилка за монтаж на носачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носачи и опъвачи за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 4. Окачване на ВКЛ на монтираната по стълбовете арматура (опъвачи, носачи). |  |  |  |  |
|  | 5. Превързване на снопа от двете страни на всеки стълб със самозатягаща се РVС лента |  |  |  |  |
| 4 | Изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура | бр | 1650 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Направа на суха разделка на проводника. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към съоръжение. |  |  |  |  |
|  | 6. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
| 5 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 4950 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на носеща арматура за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на носеща арматура за стена за ВКЛ. |  |  |  |  |
|  | 3. Изтегляне на проводника. |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на проводника към стълба посредством скоби с PVC ленти. |  |  |  |  |
|  | 5. Свързване на проводника към товаров прекъсвач и нулев клеморед. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на проводника към съществуваща захранваща линия посредством изолиран пресов кабелен съединител (при единично отклонение). |  |  |  |  |
|  | 7. Пробиване и подмазване на стени и мазилки с гипс/варов разтвор вкл. шпакловане и боядисване (при необходимост). |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващо сградно отклонение | бр | 4950 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на рекордоман. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани рекордомани до склад. |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващ ЖБ стълб, транспортиране, възстановяване на повредена настилка и почистване от отпадъци | бр | 20 |  |  |
|  | 1. Демонтаж на съществуващ стълб с автокран |  |  |  |  |
|  | 2. Транспортиране на демонтираните стълбове, включително товарене и разтоварване |  |  |  |  |
|  | 3. Възстановяване на терена |  |  |  |  |
|  | 4. Почистване на площадката, извозване на отпадъци |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на неизолиран или усукан проводник за междустълбие до 5 проводника и предоставянето му в склад | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и навиване на проводници. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на носещи куки и изолатори. |  |  |  |  |
|  | 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирани проводници до склад. |  |  |  |  |
| 9 | Направа на заземление | бр | 1720 |  |  |
|  | 1. Набиване на заземителен кол. |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината с черна боя |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и Монтаж на заземителна шина 40/4 мм по стени и колони със заварка и двукратно боядисване на заземителна шина | м | 200 |  |  |
| 11 | Измерване на заземление и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр | 1720 |  |  |
| 12 | Удължаване на заземителна шина | м | 200 |  |  |
|  | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване на шината |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на електромерно табло на стоманобетонен стълб | бр | 1200 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на гъвкавите гофрирани тръби с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 4. Привързване на гофрирани тръби към стълба посредством скоби с PVC ленти |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на електромерно табло на стоманотръбен стълб | бр | 200 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |  |  |  |
|  | 2. Изрязване и механична обработка на правоъгълен страничен отвор за подвеждане на захранващите и изходящите кабели към таблото |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и монтаж на гъвкави гофрирани тръби Ф 50, за механична защита на захранващия и изходящите кабели при преминаване от вътрешността на стълба до електромерното табло |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж на електромерно табло на стена на сграда | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло с дюбели подходящи за конкретния вид стена |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на стоманена тръба или предпазен PVC капак чрез подходящи дюбели, за механична защита на захранващия и изходящите кабели |  |  |  |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на тръбата с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло и транспортиране на демонтираните материали до склад | бр | 30 |  |  |
| 17 | Монтаж на електромерно табло върху фундамент | бр | 100 |  |  |
| 18 | Монтаж на патрон на външната врата | бр | 10 |  |  |
| 19 | Монтаж на еднофазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 8415 |  |  |
| 20 | Монтаж на трифазен автоматичен/товаров прекъсвач (включително, свързване на проводници към него) | бр | 1485 |  |  |
| 21 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 4208 |  |  |
| 22 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер (включително, свързване на проводниците от съществуващата сградна инсталация) | бр | 742 |  |  |
| 23 | Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочки | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане ако е необходимо между плочите |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на плочите |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на пясък |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на пясъчната подложка |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка |  |  |  |  |
|  | 6. Доставка и полагане на плочи |  |  |  |  |
|  | 7. Заливане на фугите с циментов разтвор |  |  |  |  |
|  | 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 24 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка /по улици/. Задължително заливане по контура с разтопен битум. Предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 300 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци |  |  |  |  |
| 25 | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка /по улици/ | м2 | 200 |  |  |
|  | 1. Рязане на бетонова настилка. |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 5. Доставка и полагане на бетон клас Б-20. |  |  |  |  |
|  | 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 26 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от бетон. | м2 | 100 |  |  |
|  | 1. Рязане на асфалт. |  |  |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката след рязането. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване. |  |  |  |  |
|  | 4. Заливане с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 5. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане на контурите с разтопен битум. |  |  |  |  |
|  | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 27 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка от асфалт. Задължително заливане по контура с разтопен битум, предоставяне на сертификат за положения асфалт | м2 | 150 |  |  |
|  | 1. Рязане на настилка |  |  |  |  |
|  | 2. Разкъртване на настилката след рязането |  |  |  |  |
|  | 3. Засипване на изкоп с баластра |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък |  |  |  |  |
|  | 5. Валиране |  |  |  |  |
|  | 6. Заливане с разтопен битум |  |  |  |  |
|  | 7. Доставка и полагане на асфалт |  |  |  |  |
|  | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител |  |  |  |  |
|  | 9. Натоварване, транспортиране и разтоварване на строителните отпадъци |  |  |  |  |
| 28 | Разкъртване и възстановяване на паваж | м2 | 50 |  |  |
|  | 1. Разкъртване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък. |  |  |  |  |
|  | 3. Уплътняване на основата. |  |  |  |  |
|  | 4. Възстановяване на паваж. |  |  |  |  |
|  | 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 29 | Възстановяване на тротоарни бордюри | м | 70 |  |  |
|  | 1. Демонтаж и монтаж на бордюр. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на подложен бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 30 | Направа изкоп за полагане на кабели или PVC тръби и зариване на изкоп след полагане на кабел | м³ | 1350 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на пясък за подложка. |  |  |  |  |
|  | 3. Трамбоване на подложка. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на сигнална лента. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 31 | Полагане на PVC тръби Ф 110/3.2 в бетонов кожух | м | 900 |  |  |
|  | 1. Транспортиране на тръбите. |  |  |  |  |
|  | 2. Полагане на тръбите в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 10. |  |  |  |  |
| 32 | Направа на кабелна шахта единична | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 1 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 33 | Направа на кабелна шахта двойна | бр | 30 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж 2 бр. капак. |  |  |  |  |
|  | 5. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 6. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 7. Възстановяване на настилката. |  |  |  |  |
|  | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 34 | Опроводяване на електромерно табло ( за един монофазен електромер) | бр | 35 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 35 | Опроводяване на електромерно табло ( за един трифазен електромер) | бр | 15 |  |  |
|  | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф | бр | 10 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и полагане на бетон. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на пластмасова основа. |  |  |  |  |
|  | 4. Монтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 5. Монтаж на халф-патрон. |  |  |  |  |
|  | 6. Свързване на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 7. Обратна засипка на земна маса. |  |  |  |  |
|  | 8. Трамбоване на земната маса. |  |  |  |  |
|  | 9. Засипване на основата с фин дребнозърнест пясък. |  |  |  |  |
|  | 10. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф | бр | 8 |  |  |
|  | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии. |  |  |  |  |
|  | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф. |  |  |  |  |
|  | 3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 38 | Изтегляне на кабел НН в тръбна мрежа | м | 900 |  |  |
|  | 1. Отваряне и затваряне на капаци. |  |  |  |  |
|  | 2. Почистване на шахти. |  |  |  |  |
|  | 3. Прогонване на тръбна мрежа. |  |  |  |  |
|  | 4. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. |  |  |  |  |
| 39 | Полагане на кабел НН в изкоп | м | 450 |  |  |
|  | 1. Полагане на кабел НН в изкоп. |  |  |  |  |
|  | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. |  |  |  |  |
| 40 | Полагане на кабел НН по стена със скоби и превръзки | м | 200 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. |  |  |  |  |
|  | 2. Изтегляне на кабел НН. |  |  |  |  |
|  | 3. Прикрепване на кабела към скобите. |  |  |  |  |
|  | 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. |  |  |  |  |
| 41 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х25 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 42 | Направа на суха разделка и свързване на кабел НН до 4х185 мм2, включително монтаж на кабелни обувки | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. |  |  |  |  |
| 43 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Направа на суха разделка. |  |  |  |  |
|  | 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. |  |  |  |  |
|  | 3. Монтаж на кабелна муфа НН. |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж на метална излазна тръба 2,5'', 2 метра с доставка на всички необходими материали. | бр | 100 |  |  |
|  | 1. Направа на заземление на металната тръба. |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване с подходяща арматура. |  |  |  |  |
|  | 3. Боядисване със сребърен феролит. |  |  |  |  |
|  | 4. Уплътняване на крайните отвори на тръбите |  |  |  |  |
| 45 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 46 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 20/20 см | бр | 100 |  |  |
| 47 | Монтаж на трифазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 742 |  |  |
| 48 | Монтаж на еднофазен електромер (включително, свързване на проводници към него) | бр | 4208 |  |  |
| 49 | Монтаж на автоматичен прекъсвач (АП) за разпределително табло НН | бр | 30 |  |  |
| 50 | Изработка и монтаж на дребна стоманена конструкция | кг | 400 |  |  |
| 51 | Номериране на бетонови стълбове | бр | 40 |  |  |
| 52 | Изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от електромерно табло, монтирано на стълб тип НЦГ /с вишка/ до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, с подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена | бр | 10 |  |  |
| 53 | Отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб | бр | 1 |  |  |
|  | 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб. |  |  |  |  |
|  | 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. |  |  |  |  |
|  | 4. Трамбоване на обратна засипка. |  |  |  |  |
|  | 5. Възстановяване на тротоарна настилка. |  |  |  |  |
|  | 6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж на брава за ЕТ | бр | 4 |  |  |
| 55 | Монтаж на брава за ЕТ с прорязване на отвор | бр | 4 |  |  |
| 56 | Прорязване отвор във врата на ЕТ и монтаж на поликарбонатно стъкло с дебелина 4 мм - удароустойчиво за визоализация на електромер | бр | 4 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасова основа за монтаж на автоматичен прекъсвач - /ТАП 1 за външен монтаж/ | бр | 40 |  |  |
| 58 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 59 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр | 10 |  |  |
| 60 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 20 |  |  |
| 61 | Монтаж на нов часовник | бр. | 20 |  |  |
| 62 | Монтаж на Електромерно табло - бронирано | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Монтаж на електромерно табло |  |
|  | 2. Монтаж на метална тръби Ø 40, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |
|  | 3. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |
|  | 4. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |
| 63 | Доставка и монтаж на удължаваща метална тръба до Ø 50 с вътрешна цолова резба в единия край | м | 50 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на метална тръба до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм с дължина до 8м, измерена от долния край на огъвката, с външна цолова резба на неогънатия край. | бр | 50 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръби до Ø 50, за механична защита на захранващия и изходящите усукани изолирани проводници, огъната в единия край на 180 градуса с радиус 125 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Запушване на горния отвор на металната тръба с пенополиуретанова пяна |  |  |  |  |
|  | 3. Привързване на металната тръба към стълба посредством нераждаеми стоманени ленти и скоби |  |  |  |  |
| 65 | Нарязване на външна цолова резба на тръби с диаметър Ø 40/ Ø 50 мм. | бр | 10 |  |  |
| 66 | Доставка на нипел или муфа със заваряване към стоманена тръба Ø 40 Ø 50 мм. | бр | 10 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф130мм, с доставка на всички необходими материали | м. | 120 |  |  |
|  | 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм |  |  |  |  |
|  | 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. |  |  |  |  |
|  | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон |  |  |  |  |
| 68 | Демонтаж и монтаж на осветително тяло на улично осветление | бр. | 1 |  |  |
| 69 | Свързване на осветително тяло на улично осветление с новоизтеглен ВЛУП 2х16мм2 | бр. | 1 |  |  |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: |  |
| 2. Стойност за непредвидени видове и количества работи и/или експресно изпълнени роботи, представляваща 30% от стойността на КСС: |  |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): |  |

Посочените в КСС единични цени, включват всички наши разходи по изпълнение на видовете работи от предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, вкл. на тези, които се получават от склад на възложителя, извозването на демонтираните материали и съоръжения до място, определено от възложителя, почистване на строителната площадка, вкл. извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, транспортиране на работници и всички други разходи, свързани с изпълнението.

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:   _____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Настоящата количествено-стойностна сметка се попълва като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (Х,ХХ).

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №2

към ценовото предложение

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

,

Обособена позиция .......................................................... (№ и наименование на обособената  позиция)

- средна часова ставка - …..лв./ч/час;

- допълнителни разходи за труд - .....%;

- допълнителни разходи за механизация - …..%;

- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%;

- печалба - ...%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ........................... (УСН, СЕК или др.)

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележки:

1. Настоящите ценообразуващи показатели се попълват като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

Приложение №3

към ценовото предложение

ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК

на инструменти, съоръжения и техническо оборудване

и ценоразпис на машиносмените

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031,

Обособена позиция ........................................................... (№ и наименование на обособената  позиция)

| № по ред | Наименование на инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване | Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | автобагер |  |
| 2 | автокран |  |
| 3 | автовишка |  |
| 4 | камион |  |
| 5 | ………………и така нататък |  |

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и фамилия)

_____________________

(длъжност на представляващия участника)

Забележка:

1. Настоящото приложение се попълва като неразделна част от ценовото предложение за съответната обособена позиция и се поставя заедно с него в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“.

VIІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ __________________ / ___________________ година

Днес, _______________20_____ година, в град София, България между:

(1) „ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД,

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанка цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от .............................................................................. –............................................................., наричано за краткост “Възложител”, от една страна,

и

(2) „ .........................................................................................”

седалище и адрес на управление: гр. ......................., ул. ........................, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: ................................, представлявано от ......................................... .................................– ..............................., адрес за кореспонденция: гр........................, ул........................., тел. .......................... факс: ........................ ел.поща/ел.адрес: ………………………………………… наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № РРС 19-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, уникален номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП - ………………………………..…………, обособена позиция ………………….………………………………………… (посочва се наименованието на обособената позиция) и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на  ............................ лева (попълва се при сключване на договора), се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията на .............................................………………….(посочва се обособената позиция при сключване на договора).

(2) Видовете и количествата работи и единичните им цени са посочени в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1, неразделна част от договора.

(3) Работите се извършват в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 3, неразделна част от договора, и при спазване на нормативните изисквания.

Член 2. (1) Изпълнението на предмета на настоящия договор се възлага в зависимост от техническата готовност и необходимост на Възложителя.

(2) Възлагането на конкретните видове работи, предмет на договора, се осъществява с документ/и за възлагане на изпълнението. С документите за възлагане на изпълнението може да бъде възлагано  обикновено изпълнение или експресно изпълнение.

Член 3. Ако в процеса на работа се наложи извършване на непредвидени в количествено-стойностната сметка видове и/или количества работи, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 4. Срокът на настоящия договор е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни, или до достигане на максимална стойност от ...................................... /словом: …../ лв. без ДДС (попълва се при сключване на договора), в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време.

Член 5. (1) Във всеки документ за възлагане на изпълнението се определя срок за извършване на работите по него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни работите от конкретния документ за възлагане на изпълнението в определения в документа за възлагане на изпълнението срок.

(2) Срокът за изпълнение по всеки документ за възлагане на изпълнението започва да тече от датата на връчването му съгласно чл. 11, ал.4 по-долу.

(3) Максималният срок за извършване на работите при възлагане на експресно изпълнение е до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на връчване на документа за възлагане на изпълнението, а при възлагане на обикновено изпълнение е от 6 /шест/ до 20 /двадесет/ календарни дни.

(4) Срокът за изпълнение на работите по конкретен документ за възлагане на изпълнението може да бъде удължен в случай че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на извършваната работа, което се удостоверява със съставяне и подписване на двустранен протокол между упълномощените представители на Възложителя и ИЗПЪЛнителя. Срокът за изпълнение на работите по документа за възлагане на изпълнението може да се удължи с времетраенето на периода, през който не е работено поради посочените в предходното изречение обстоятелства, без при това да се удължава срокът на договора.

(5) Срокът за започване на работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по документ за възлагане на обикновено изпълнение е до 2 (два) работни дни, считано от датата на връчването му.

(6) Срокът за започване на работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по документ за експресно изпълнение е денят на връчването  на възлагателния документ на посочения в договора номер на факс и/или email на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Срокът за започване на работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол пропуски и/или недостатъци на изпълнението е 3 (три) работни дни, считано от датата на протокола.

РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 6. (1) При своевременно и надлежно изпълнение на предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи и заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по документ за възлагане на изпълнението, по единичните цени от Приложение № 1 към настоящия договор и/или по единичните цени, формирани по реда на член 7, ал. 3 и ал. 5 на настоящия договор, в които са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване предмета на Договора, но общо за предмета на Договора не повече от .................... словом /…………………………./ лв. без ДДС (попълва се при сключване на договора), както следва:

1. До ............................. (попълва се при сключване на договора)  лв. без ДДС за видове и количества работи, включени в количествено стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, неразделна част от договора;

2. До .......................... (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за непредвидени видове и количества работи и/или за експресно изпълнени роботи, представляващи 30 % от стойността на КСС от Приложение № 1 от настоящия договор.

(2) Единичните цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на предмета на поръчката. Цените са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(3) Всички изпълнени обеми работи се доказват и отчитат по време на работа с протоколи, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и/или част от количествата по видове работи.

(4) В единичните цени на видовете работи от КСС е включена и стойността на всички материали, необходими за изпълнение на работите от Приложение № 1 от настоящия договор, с изключение на стойността на материалите от Приложение № 3, посочени като доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разходите за транспорт на материалите (включително на тези, чиято доставка е отговорност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) до мястото на изпълнение по документ за възлагане, свързаната с транспортирането им организация, товаро-разтоварните дейности, както и разходите за извозването на демонтираните материали и съоръжения до посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, почистване на строителната площадка, включително извозване и депониране на отпадъци до определените за целта места, наемане на охрана и/или осигуряване на съдействие от органите на МВР и/или други правоохранителни органи, осигуряване на мобилна лаборатория, както и на специализирана и/или високопроходима техника, превоз на работници и други подобни разходи във връзка с изпълнението на възложената работа, също са включени в единичните цени на видовете работи от КСС, формиращи стойността по чл. 6, ал. 1.

(5) Евентуални претенции от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по чл. 6, ал. 1, т. 1 от настоящия договор.

(6) Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор, с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересовани институции и организации, се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено му е възложил това. Внесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представени разходооправдателни документи (фактури).

Член 7. (1) Плащанията се извършват след съставяне и подписване на двустранен протокол за приемане на действително извършените работи по всеки документ за възлагане на изпълнението, ако работите по съответния документ за възлагане на изпълнението са изпълнени съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните нормативни разпоредби, предоставени са сертификати и декларация за съответствие за вложените в обекта материали, доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и протоколи за изпитвания на извършените работи, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи, и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума.

(2) Заплащането на непредвидени видове и количества работи се извършва след писменото им съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За формирането на единични цени на непредвидени видове работи се изготвят анализи на база посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата следни елементи на ценообразуване:

1.  Ценообразуващи показатели:

– средна часова ставка …………. лв./ч.ч. (лева за човеко-час);

– допълнителни разходи за труд - ……..%;

– допълнителни разходи за механизация - ……..%;

– доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - ……….%;

– печалба - ………%;

(попълва се при сключване на договора в зависимост от предложението на изпълнителя)

2. Цени на машиносмените:

- ………………………….(наименование) - ……………(стойност на машиносмяна в лв. без ДДС)

- ………………………….(наименование) - ……………(стойност на машиносмяна в лв. без ДДС)

(попълва се при сключване на договора в зависимост от предложението на изпълнителя)

3. Разходните норми за труд, механизация и материали:

- съгласно ……………………(съгласно източника, посочен в ценовата оферта)

В конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал.

(4) Единичната цена на всеки вид непредвидена работа, формирана по реда и при условията на алинея 3, подлежи на съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат цената, видът и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, необходими за извършване на непредвидените видове работи, включени в анализите. Цената на материалите, които се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

(5) Дължимото възнаграждение за възложените и изпълнени експресно видове и количества работи по предмета на договора се определя както следва:

- по единичните цени от количествено-стойностната сметка от Приложение № 1, или тези, формирани по реда на ал. 3, умножени с коефициент за експресно изпълнение Ке = 1.3, при условие, че работите са изпълнени преди изтичане на срока по чл. 5, ал. 3 от настоящия договор и са приети без забележки от възложителя по реда, посочен в чл. 14-17 от настоящия договор;

- по единичните цени от количествено-стойностната сметка от Приложение № 1, или тези, формирани по реда на ал. 3, умножени с коефициент за експресно изпълнение Ке = 1.5, при условие, че работите са изпълнени в деня на връчване на документа за възлагане на експресното изпълнение и са приети без забележки от възложителя по реда, посочен в чл. 14-17 от настоящия договор.

(6) Общата стойност на възложените и изпълнени непредвидени видове и количества работи и/или експресно възложени и изпълнени видове и количества работи не може да надхвърля, посочената в чл. 6, ал. 1, т. 2 стойност.

Член 8. (1) Срокът за заплащане на извършената работа по всеки документ за възлагане на изпълнението е до 60 календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на двустранно подписан протокол, изготвен при съблюдаване на изискванията на чл. 7 и чл. 16 за приемане на действително извършените работи по документ за възлагане на изпълнението.

(2) Всички плащания ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

Член 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада (прихваща) дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по настоящия договор от дължимо плащане по предмета на договора.

Член 10. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от поръчката, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел ІV. (Възлагане и приемане на работата) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 календарни дни от подписването на приемателния протокол по чл. 16.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

РАЗДЕЛ ІV. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Член 11. (1) Изпълнението на предмета на настоящия договор се възлага, в зависимост от техническата готовност и необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възлагането на конкретните видове работи, предмет на договора, се осъществява с документи за възлагане на изпълнението.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя документ за възлагане на изпълнението, в който се посочват конкретните видове работи, които трябва да се изпълнят и количеството им, цената на база единични цени от Приложение № 1 от настоящия договор и/или определени по реда на чл. 7, ал. 3, срокът за изпълнение, дали се възлага експресно изпълнение, както и друга информация (в това число проекти, скици и др.), която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението.

При предоставяне на проекти и скици, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобрази изпълнението на строително-монтажните работи с тях, да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отклонения от предоставените му проекти и скици, като такива се допускат само ако съответстват на действащото законодателство в страната.

(3) В документа за възлагане на изпълнението се посочват и материалите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за предаването им се подписва приемо-предавателен протокол между страните.

(4) Документът за възлагане на изпълнението се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се изпраща подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в настоящият договор. Документът за възлагане на изпълнението, изпратен по факс или електронен адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за редовно връчен, ако е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до три работни дни да го потвърди, като го върне подписан по същия ред. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не върне надлежно подписан от него документ за възлагане на изпълнението в срока по предходното изречение, се счита че отказва да приеме поръчката.

(5) Предоставените проекти и скици по този член са и остават, както за срока на договора, така и след това, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който разполага с всички права на интелектуалната собственост върху тях съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ги ползва с друга цел и предназначение, освен за изпълнение на строително-монтажните работи по документа за възлагане на изпълнението, като е длъжен да ги върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно след приключване на изпълнението.

(6) Експресно изпълнение се възлага само при наличие на писмено искане от оторизиран служител на отдел Нетехнически загуби от структурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за експресно изпълнение на даден обект.

(7) В документа за възлагане на експресно изпълнение изрично се записва, че то е такова и се посочва срок за изпълнение до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на връчване на документа за възлагане на изпълнението. Ако посочената в предходното изречение информация липсва, то се счита, че се възлага обикновено изпълнение.

(8) При завършване на експресно изпълнение, за удостоверяване на обстоятелството, че работата е изпълнена в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по имейл /електронна поща на съответния експерт инвеститорски контрол, който е възложил работата/ в деня на приключване на изпълнението й. Към имейла следва да е прикачен снимков материал удостоверяващ изпълнението.

Член 12. Когато в процеса на изпълнение се наложи извършването на неупоменати в конкретния документ за възлагане на изпълнението количества работи, същите ще се изпълняват след съгласуване и разрешение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва отделен документ за възлагане на изпълнението със съдържание съгласно ал. 2 от предходния член.

Член 13. Ако в процеса на работа се наложи извършване на непредвидени в количествената сметка видове и/или количества работи от Приложение № 1 към настоящия договор, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 14. След завършване на работите по даден документ за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранен протокол за приемане на изпълнението.

Член 15. За приемането на работата по документ за възлагане на изпълнението, в срок от пет работни дни от получаване на поканата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава приемателна комисия.

Член 16. (1) За приемане на работите се съставя Протокол за приемане, който се подписва от назначената приемателна комисия и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола за приемане се посочват: договорът, документът за възлагане на изпълнението, с който е възложена работата; срокът, за който работата е извършена, и дали е спазен определеният първоначално срок, посочен в документа за възлагане на изпълнението; работата, която е изпълнена, и дали тя съответства по количество и качество на възложената; почистени ли са работните площадки и извозени ли са отпадъците; спазването на задълженията, посочени в чл. 28 от този договор и изпълнението на техническите изисквания, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; изпълнението на работи извън възложените с документа за възлагане на изпълнението; наложени глоби и други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; констатирана неизвършена работа, спрямо възложената с документа за възлагане на изпълнението и срокът за извършването й. След приключване на работите по всеки документ за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи:

- Сертификат за произход на всички използвани материали.

- Протоколи с действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи (СМР), с количество на вложените материали.

- Прилагат се и протоколи за демонтираните материали и съоръжения, върнати в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива.

(2) При подписване на протокола със забележки за констатирани пропуски и/или недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани в определените в протокола срокове.

(3) Неподписването на протокола от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от задължението да отстрани в срок констатираните забележки;

(4) Отстраняването на констатираните пропуски и/или недостатъци на изпълнението се документира чрез съставяне на отделен Протокол, който също следва да бъде подписан от страните.

Член 17. Подписването на протокола по чл. 16 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки е основание за плащане по реда на чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 4.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до обектите за установяване на количеството и качеството на всички видове работи, употребяваните материали и др., както и да осъществява контрол през всички етапи на изпълнение, да извършва проверки и да изисква пълна информация относно хода на изпълнение на работата, предмет на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали и елементи.

Член 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приема междинните етапи и цялостното завършване на обекта, а при констатиране на некачествено извършване на работите да отложи или да откаже приемането им.

Член 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определя срокове за отстраняване на констатирани при изпълнението на работите отклонения от техническите изисквания, представляващи Приложение № 3 към настоящия договор, технически/работен проект и съответните нормативни разпоредби по конкретен документ за възлагане на изпълнението.

Член 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на отделни видове работи, когато установи влагането на некачествени материали, некачествено изпълнение или отклонение от техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нормативните документи (в това число проекти, скици, ако има такива). Спирането се оформя писмено в протокол, като се посочва конкретната причина за това.

Член 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира за заплащане на обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои неустойките по този договор от гаранцията за изпълнение или да ги приспадне (прихване) от дължимо плащане съгласно чл. 9 по-горе.

Член 23. (1) Възложителят се задължава, в срок от 10 (десет) дни след подписване на договора, писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за длъжностното/ите лице/а, което/които ще осъществяват контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора и/или ще осъществяват инвеститорски контрол. В същия срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили промени свързани с тези длъжностни лица.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация (отнасяща се към изпълнение на възложените работи) за всеки един конкретно възложен обект ведно с документа за възлагане на изпълнението.

Член 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа при спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, както и всички останали закони, имащи отношение към изпълнението на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които са възникнали в следствие на изпълнение предмета на поръчката - злополука на което и да е физическо лице и/или загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Член 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените работи по предмета на договора материалите, посочени като доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се удостоверява със съставянето и подписването на двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(2) Получаването на материалите по ал. 1, както и връщането на остатъка от невложените материали се извършва в съответния склад, посочен в Приложение № 3 от настоящия договор.

Член 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички материали, необходими за изпълнение на видовете работи, описани в КСС - Приложение № 1 от настоящия договор, с изключение на тези, посочени като доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Стойността на материалите е включена в единичните цени на видовете работи от КСС и няма да се заплаща допълнително.

(2) Транспортните разходи и разходите за товаро-разтоварни работи за доставката на материали до обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на видовете работи от КСС и няма да се заплащат допълнително.

(3) Основните материали, доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да отговарят на стандартите, посочени в техническите изисквания на възложителя, Приложение № 3 към настоящия договор или на еквиваленти.

(4) При всяка доставка на материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя следните документи:

  - Заводски партиден сертификат;

  - Протокол от приемни изпитвания;

  - Декларация съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ. бр. 14/ 2015 г. с последващите изменения и допълнения).

  - Сертификат за произход на всички използвани материали;

  - Протоколи от лабораторни изпитвания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване работа на обекта да предостави образци от всички предвидени за доставка материали.

Член 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената за действително извършените от него работи при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор по всеки документ за възлагане на изпълнението и те са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съобразно уговореното в договора.

Член 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на предмета на настоящия договор да спазва стриктно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3 към настоящия договор, разпоредбите на Закон за енергетиката (ЗЕ), Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, (Обн. ДВ, бр. 72 от 2004 г.), Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и всички останали закони, имащи отношение към изпълнението на договора.

Член 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност на строителя за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 от ЗУТ през целия срок на договора и със застрахователна сума минимум 200 000 лв. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховката, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Застраховката следва да бъде сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/ или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа през целия срок на действие на договора регистрацията си в централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за: трета група – строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС – за строежи минимум трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

Член 30. (1) В случай че при изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил действия, в резултат на които са нанесени щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, то щетите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При погрешно свързване на захранващите линии при изпълнение на възложени по предмета на договора дейности, в резултат на което са нанесени щети на потребителите и/или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то тези щети ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде в съответната складова база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу приемо-предавателен протокол, демонтираните съоръжения и/или материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 14 дни от датата на писменото приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените работи, при които те са били демонтирани. Транспортните разходи и разходите за товаро-разтоварни работи от обекта до съответната складова база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Приложение № 3 към настоящия договор, където се връщат демонтираните съоръжения и/или материали по този член, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на видовете работи от КСС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема и заплаща отделно от уговорените в КСС цени претенции за такива транспортни разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 14 дни след датата на писменото приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на завършването на обекта, да върне остатъка от невложените материали и/или съоръжения, чиято доставка е задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в същия склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от който ги е получил срещу складова разписка, или в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негов склад, ако материалите и/или съоръженията са получени на конкретно определено място. Транспортните разходи до мястото на връщане на невложените материали и/или съоръжения по този член са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на видовете работи от КСС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема и заплаща отделно от уговорените в КСС цени претенции за такива транспортни разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кабелните барабани, получени при условията на чл. 25 по-горе, в срок до 14 дни от датата на писменото приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените работи, при изпълнението на които са били вложени кабелите/проводниците, чиято доставка е задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кабелните барабани се връщат в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от който са приети, а ако предаването им е станало на конкретно определено място, връщането им се извършва в изрично определен склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Връщането на кабелните барабани се удостоверява със съставянето и подписването на предавателно-приемателен протокол от страните. Транспортните разходи до мястото на връщане на кабелните барабани по този член са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на видовете работи от КСС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема и заплаща отделно от уговорените в КСС цени претенции за такива транспортни разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) За целите на надлежното изпълнение на задълженията си по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си да върне кабелните барабани, не по-късно от 5 работни дни, след датата на подписване на документа за приемане на извършените работи по чл. 16.

Член 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след завършване на работите да почисти работните площадки и да извози отпадъците. Извозването и депонирането на отпадъците следва да е на места, допустими от българското законодателство. При извозване и изхвърляне на места, които не са разрешени според българското законодателство, отговорността се носи изцяло от Изпълнителя. Всички разходи по извозване и депониране на отпадъците са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на видовете работи от КСС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема и заплаща отделно от уговорените в КСС цени претенции за такива транспортни разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 33. (1) Съгласно чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва клаузите за координиране на мерките за безопасност на труда, посочени в член 98 на настоящия договор, както и да обезпечи и осигури спазването им от своите служители, подизпълнители или др. лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на дейности по предмета на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарната безопасност при изпълнение на поетите с настоящия договор работи, включително когато тяхното изпълнение е задължение за неговите работници или служители, натоварени с изпълнението, или подизпълнители.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложените към договора Етични правила - Приложение № 4 към настоящия договор, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители и осигури/следи за изпълнението им.

Член 34. При възникване на специфични ситуации и условия, при които се налага да се използват специални и различни практики на изпълнение, както и всяко отклонение, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, трябва да бъде представено писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение, преди да се пристъпи към изпълнение. Тези предложения не могат да променят договорени условия и изисквания, в това число и по отношение на договорените цени.

Член 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност съгласно раздел VІІІ за всички работи, които не са извършени в съответствие с документите, посочени в член 28, и съгласно техническите изисквания - Приложение № 3 към този Договор, като всичко извършено е за негова сметка.

Член 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложените му с настоящия договор работи съгласно техническите изисквания - Приложение № 3 към този Договор, предоставени проекти, схеми и чертежи (в случай че са предоставени) и съгласно предложението за изпълнение - Приложение № 2 към този Договор.

(2) При изпълнението на възложените строително-монтажни работи всяко отклонение от проектите по предходната алинея, което се предлага от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да бъде представено предварително и писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение преди да се пристъпи към изпълнение. Всяко изменение на съгласуван и одобрен проект следва да съответства на действащото законодателство в страната и изпълнението му да е годно за приемане в съответствие със закона.

Член 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнение на работите, предмет на договора, и съответната техника и оборудванe, като за срока на договора се задължава да разполага с минимум 3 (три) лица ръководен инженерно–технически персонал, притежаващи средно или висше електротехническо образование и минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ПБЗРЕН до 1000 V) и минимум ……….. (попълва се при сключване на договора в зависимост от обособената позиция - 10 (десет)/ 11 (единадесет) лица изпълнителски персонал с минимум трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН до 1000 V, както и поне с един автобагер, един автокран, една автовишка и един камион.

Член 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на разлики в количеството и видовете на възложените и изпълнени работи да покани незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на протокол.

Член 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да покани писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранен протокол за приемане на завършени работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.

Член 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички недостатъци, отразени в протокола за приемане, както и недостатъците, появили се в гаранционните срокове, съгласно член 48.

Член 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на прилежащите улици, земи и околната среда с отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

Член 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на работи, които не са посочени в конкретния документ за възлагане на изпълнението, и да пристъпва към изпълнението им само след възлагането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е предмет на отделен документ за възлагане на изпълнението. Всички работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са посочени в даден документ за възлагане на изпълнението, са за негова сметка и не подлежат на заплащане от страна от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предава обектите по всеки един от документите за възлагане на изпълнението в определения срок, годни за експлоатация.

(2) След окончателното завършване на обекта по съответния документ за възлагане на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на лицето, упражняващо инвеститорски контрол, протокол за установяване завършването и за заплащане на видовете работи за обекта на хартиен и електронен носител. Протоколът да е оформен по позиции съгласно приложената Количествено-стойностна сметка.

Член 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за достъп до обекта и контрол през цялото време на извършване на работите, предмет на настоящия договор.

Член 45. (1) За извършване на работите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и ................................(попълва се при сключване на договора, ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на …………..(посочват се дела и видовете работи от предмета).

(2) В случай че е посочил, че ще използва подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, да сключи договор/и за подизпълнение с посочният/е подизпълнител/и.

(3) В случай че сключи договор за подизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни от датата на сключването на договора/ите за подизпълнение да изпрати копие на договора/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора, на лица, които не са подизпълнители.

(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 или да включи подизпълнител/и по време на изпълнение на договора при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

(8) В случаите по ал. 6 и ал. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение и изпраща копие на договора с новия подизпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от датата на сключването му, заедно с всички документи, които доказват, че новият подизпълнител изпълнява условията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

(9) Сключване на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията и бездействията на подизпълнителя/ите като за свои действия, съответно бездействия.

(10) Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията във връзка с обработването и защитата на лични данни, уговорени в чл. 100, ал. 1 по-долу от подизпълнителя/ите. В случай на нерегламентирано обработване на лични данни или нарушаване на нормативните изисквания относно тяхната защита от страна на подизпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди и за всички наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени санкции/глоби по правилата на този договор.

Член 46. (1) Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия” за територията посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея.

(2) Независимо от упоменатото в ал. 1, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

Член 47. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако при изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнители/, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

(2) При и по повод изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва:

а)  Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.);

б) Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.);

в) Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г.);

г) Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11 Ноември 1998 г.);

д) Закона да културното наследство (Обн. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г.).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи спазването на описаните в предходната алинея нормативни актове и от страна на неговите служители, ангажирани с изпълнението на договора или подизпълнители. За неспазването им от страна на неговите служители и подизпълнители, отговорността се носи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) На основание Закона за културното наследство /ЗКН/ в случаите на извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаване на земни пластове и земна повърхност /т.нар. изкопни работи/ и/или друг вид въздействие върху земната повърхност, земната основа и земните недра, във връзка с изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при откриване/установяване на вещи и предмети, структури и находки – заровени в земята, зазидани или скрити по друг начин, наподобяващи и имащи признаците на археологически обекти и/или културни ценности:

а) незабавно да спре/преустанови строителните работи на основание чл. 160, ал. 2 от ЗКН;

б) да запази вещта във вида и състоянието, в които е намерена, до предаването й на компетентните органи;

в) при наличие на обстоятелства, застрашаващи намерената вещ/находка от увреждане под влияние на климатични, метеорологични или други фактори, както и действия и посегателства от трети лица, да предприеме незабавни действия по обезопасяването й по начин, който да не доведе до нейното увреждане;

г)  при възможност да направи снимков материал на откритата находка/вещ;

д) в деня на откриването на вещта/ите да уведоми незабавно водещият строежа експерт „инвеститорски контрол“ и/или ръководител ОЦ в Дирекция „Реализация на инвестициите“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като им предостави и снимковия материал, в случай, че такъв е наличен, за предприемане на съответните мерки и действия по реда на действащата Процедура рег. № 219/2017г. за действия при установяване на културни ценности и археологически находки при извършване на строително-монтажни работи по енергийни обекти и съоръжения, свързани с разкопаването на земни пластове, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

е) в случаите на предстоящи строително-монтажни работи, за които са налице предварителни данни за наличие на археологически обекти в съответната територия, задължително строителните дейности ще се предхождат от предварителни археологически проучвания, с които при необходимост и преценка на компетентните органи, се провеждат спасителни разкопки преди на началото на строителните работи.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи спазването на описаните в предходната алинея задължения и от страна на неговите служители, ангажирани с изпълнението на договора или подизпълнители. За неспазването им от страна на неговите служители и подизпълнители, отговорността се носи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е запознал със съдържанието на по-долу посочените клаузи на договора за социална отговорност и ще спазва същите при или по повод на изпълнението на предмета на договора, като декларира:

а) че ще спазва човешките права, като признава и ще прилага Всеобщата Харта за правата на човека на ООН и гарантира, че дружеството му по никакъв начин не е замесено в нарушения на човешките права;

б) че не е ползвал, не ползва и няма да се ползва от детски и принудителен труд, като за целта Изпълнителят се задължава за срока на действие на договора да не използва или допуска детски, принудителен или друг недоброволен труд съгласно Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO) във връзка или по повод на изпълнението на предмета на договора и гарантира, че стриктно ще спазва изискванията на Кодекса на труда;

в) липса на дискриминация или тормоз на работното място, като гарантира недопускане на физически, психически, сексуален или словесен тормоз, дискриминация или злоупотреба поради полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед;

г) че ще прилага правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работното място, като за целта гарантира безопасни и здравословни условия на труд за своите служители и служителите на подизпълнителите и спазване на прилаганите за това закони и правилници, както и осигуряване на свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящи лични предпазни средства, както и гарантира изпълнение на всички изисквания на приложимите нормативни документи за безопасно изпълнение на задълженията, както и че ще спазва всички предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вътрешно-фирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора, гарантира също така осигуряването на квалифициран персонал и провеждане на обучения и инструктажи по техника на безопасност;

д) че ще спазва приложимите Трудови и социално правни разпоредби, като за целта гарантира, че при и по повод изпълнението на договора ще спазва действащите трудови, социални и осигурителни норми на действащото българско законодателство;

е) че ще полага всички грижи за защита и опазване на околната среда, като за целта гарантира, че при и по повод изпълнението на договора ще спазва приложимите закони, подзаконови нормативни  актове и правилници за опазване на околната среда и при изпълнение предмета на договора ще бъдат преценявани икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин ще бъдат взети предвид принципите на устойчивото развитие, както и гарантира, че при изпълнението на договора няма да допуска замърсяване на околната среда, ще минимизира влиянието върху околната среда, предизвикано от съответната дейност и ще организира за своя сметка отстраняване на замърсяването в случай на допускане на такова;

ж) че ще защитава биологичното разнообразие, като за целта гарантира, че при или по повод изпълнението на договора ще опазва и няма да допуска увреждането на биологичното разнообразие;

з) че ще опазва околната среда в зони от «Натура 2000», като за целта гарантира, че ще координира мерките за спазване на законовите изисквания в областта на опазването на околната среда при изпълнение предмета на договора, включително в зоните от «Натура 2000» и ще опазва растителните и животински видове, както и местата, които обитават;

и) че ще осигурява намаляването на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии, като за целта гарантира минимизирането на отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата при или по повод изпълнението на договора;

к) че ще прилага в своята дейност високи етични стандарти, като за целта гарантира спазване на високи стандарти на фирмена етика, спазване на съответните национални закони (трудовоправните, разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и недопускане на корупционни схеми, лъжа или изнудване;

л) че ще спазва прозрачни бизнес отношения при осъществяване на своята дейност, като за целта гарантира, че неговите служители и подизпълнители няма да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си;

м) че ще обезпечи в своята дейност правото за провеждане на събрания и стачки, като за целта гарантира, че неговите служители имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на декларираните по-горе в предходната алинея задължения от всички свои служители или подизпълнители, които са натоварени с изпълнението на договора, като при неизпълнението им ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря за причинените вреди, наложени санкции и обезщетения.

(8) При или по повод на изпълнението на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

a) да спазва установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мерки за сигурност на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнява указанията на охраната, разпоредбите на органите на МВР и спазва реда за контрол на достъп и пропускателния режим;

б) да не въздейства, по никакъв начин, на изградените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ системи за сигурност, чрез преместване, покриване, препречване или други действия, водещи до елиминирането им или намаляващо тяхната функционално състояние;

в) да не носи и използва оръжие и други общоопасни средства на територията на обекта, да не пипа, проверява или пренася, открити безконтролни пакети и багажи в обекта, като при откриване на такива, предприема мерки  за уведомяване на охраната и органите на МВР.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията по предходната алинея и от страна на неговите служители и подизпълнители, които са ангажирани с изпълнението на договора. При нарушение на тези задължения от служител или подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за констатираното неизпълнение и за вредите причинени от него.

РАЗДЕЛ VІ. ГАРАНЦИИ

Член 48. Гаранционният срок на изпълнените строително-монтажни работи е 8 (осем) години и започва да тече от:

а) датата на издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация

или

б) след приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 16, ако съгласно конкретното изискване на действащото законодателство не се изисква издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

Член 49. Ако в гаранционните срокове се появят недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да ги отстрани за своя сметка във възможно най-кратък срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни.

Член 50. Рекламации за явни недостатъци на работата и/или на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им, а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от срока, посочен в чл. 48 по-горе. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, причината за отказа се посочва в протокола.

Член 51. (1) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатираните с протокол недостатъци за своя сметка или заменя негодните, доставени и/или изработени от него материали и изделия, с нови.

(2) Всички материали, доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да са придружени със сертификати или декларация за съответствие.

Член 52. При поява на недостатъци, отстраняването им трябва да започне не по-късно от 24 часа след уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 53. Гаранционният срок по член 48 се удължава с времето от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на дефекта.

Член 54. (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на .............................................. лева (попълва се при сключване на договора), представляваща 5 % от стойността по чл. 6, ал. 1, т. 1.

(2) Сумата по предходната алинея се внася по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а банковата гаранция или застраховката се предава в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди или най-късно при сключване на настоящия договор.

(3) В случай че Изпълнителят е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, банковите разходи и разходите за застраховката по откриването и поддържането на гаранцията, за определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок на нейната валидност до настъпване на уговорените условия за освобождаването и връщането й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 55. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение, лошо изпълнение или забава за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа (усвоява) от гаранцията за изпълнение всякакви неустойки, дължими му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предмета на договора, както и всякакви платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ глоби, обезщетения и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от общински, държавни или публични органи или трети лица вследствие на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно на неговия подизпълнител или нарушения на правила и нормативи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно от страна на неговия подизпълнител.

(3) Удържането (усвояването) на суми от гаранцията за изпълнение ще става въз основа на писмено уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в настоящия договор размер, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

(4) В случай че гаранцията за изпълнение не е достатъчна за покриване на вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси правата си по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Търговския закон /ТЗ/ и Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/.

Член 56. (1) Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя на части, след постъпило писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 60-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство за освобождаването, както следва:

а) След изтичане на всеки 1-годишен период от влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава процент от стойността на гаранцията за изпълнение, посочена в чл. 54, в размер, съответстващ на процента на изпълнение на договора за съответния едногодишен период, при условие че до изтичането на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отправял писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено или некачествено изпълнение или ако такива са били предявени, те са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за тях, гаранцията е била възстановена до пълния размер по чл. 54 по-горе.

б) Остатъкът от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава след прекратяването на договора, поради изтичане на неговия срок или прекратяването му на друго основание, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

(2) Всички гаранции, които са предоставени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождават в срок до 60 дни, след постъпване на писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се подава след изтичане на съответния срок, определен в буква а) и буква б) на предходната алинея на този член. Искания за връщане на гаранция за изпълнение преди изтичане на сроковете, определени в предходната алинея, няма да се уважават от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поиска връщането на съответната гаранция за изпълнение, при настъпване на условията за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички гаранции, предоставени в негова полза по силата на този договор, в срок до 60 дни след прекратяване на действието на договора, независимо от основанието за това и до размера на разликата, след удовлетворяване на всички имуществени претенции произтичащи от неустойки, санкции, обезщетения в следствие забава, лошо изпълнение или неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно на неговия подизпълнител или др. санкции и обезщетения във връзка с виновно поведение и причиняване на вреди от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно от страна на неговия подизпълнител при и по повод изпълнението на договора, ако такива са налице.

(3) В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, към писменото искане по предходната ал. 2 по-горе Изпълнителят е необходимо да представи нова банкова гаранция (за съответната стойност след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе), нова застраховка или доказателство за внесена съответната остатъчна сума от гаранцията за изпълнение по сметка на Възложителя.

(4) Възложителят не носи отговорност за невърната/неосвободена гаранция за изпълнение, ако в 60-дневния срок по ал. 2 надлежно е уведомил Изпълнителя, че представената от него по реда на предходната ал. 3 редуцирана гаранция за изпълнение не е достатъчна като размер на покритието на отговорността на Изпълнителя и му укаже съответната остатъчна сума, която следва да бъде покрита от гаранцията след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе.

Член 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение, законно е престояла у него. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията, независимо от нейната форма, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 58. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред, ако гаранцията не е достатъчна да ги покрие в пълен размер.

РАЗДЕЛ VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 59. (1) В случай че някоя от страните не изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, възникнало след сключването на договора, тя ще бъде длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Ако страната, която се позовава на непреодолимата сила, не уведоми другата страна в уговорения по-горе срок, то първата не се освобождава от своята договорна отговорност.

(2) От времетраенето на срока за изпълнение по даден документ за възлагане на изпълнението се изключват периодите, когато съществува обективна невъзможност за изпълнение на предвидените работи. Всички регистрирани спирания на работата не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удължават времетраенето на изпълнението по документ за възлагане на изпълнението с дните на прекъсване на работата. Всички прекъсвания се установяват с констативен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

Член 60. (1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът по даден документ за възлагане на изпълнението се удължава с период, равен на периода на действие на непреодолимата сила.

(2) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

РАЗДЕЛ VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Член 61. При отказ да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25% от стойността на договора по чл. 6, ал. 1, т .1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в същия размер и в случай че не започне да извършва работа по документ за обикновено възлагане на изпълнението в срок от 2 работни дни от датата на връчването му, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е гарантирал писмено възможността за получаване на материалите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За отказ от подписване на документ за възлагане на изпълнението се счита и неспазването на срока, посочен в чл. 11, ал. 4, изречение второ.

Член 62. (1) При забава в изпълнението на работите по документ за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на конкретния документ за възлагане за всеки ден забава, до окончателното изпълнение на възложените работи, но не повече от 30% от стойността на документа за възлагане. При налагане на максималния размер на неустойката за два обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора.

(2) При забава в изпълнението на работите, възложени с документ за възлагане на експресно изпълнение, освен неустойката за забава по предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и допълнителна неустойка за неизпълнение в размер на 500 лева.

(3) При забава за връщане на демонтираните материали по чл. 31, ал. 1 от договора, и/или на невложените/нeупотребени материали и/или съоръжения, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по чл. 31, ал. 2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,50 % от стойността на конкретния документ за възлагане, за всеки ден забава, до окончателното им връщане в пълен размер. Неустойката по настоящата алинея се дължи в случай, че забавата е до 14 дни. След изтичане на този срок на забава се приема, че е налице неизпълнение и се прилага чл. 68, ал. 1, съответно ал. 2 от договора, като се дължи едновременно както изтеклата неустойка за забава, така и неустойката за неизпълнение.

(4) При забава за връщане на кабелните барабани по чл. 31, ал. 3 от договора в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в съответния документ за възлагане на изпълнението, или в складовете, посочени допълнително и писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ако кабелните барабани и кабелите/проводниците, намотани на тях са предадени на конкретно определено място съгласно чл. 25 по-горе), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25 % от съответната неустойка, посочена в чл. 68, ал. 3 по-долу в договора, в зависимост от вида на съответния кабелен барабан, чието връщане е забавено, за всеки ден закъснение до окончателното им връщане. Неустойката се определя съобразно настоящата алинея за всеки кабелен барабан, чието връщане е забавено, по-отделно. Неустойката по настоящата алинея се дължи в случай, че забавата е до 14 дни. След изтичане на този срок на забава се приема, че е налице неизпълнение и се прилага чл. 68, ал. 3 от договора, като се дължи едновременно както изтеклата неустойка за забава, така и неустойката за неизпълнение.

Член 63. В случай че при съставянето на протокол за приемането на работите по даден документ за възлагане на изпълнението, се установи че работите са изпълнени частично/некачествено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи извършване на констатираната за неизвършена/некачествена работа за своя сметка без заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок посочен в протокола за приемане и неустойка в размер на стойността на неизвършената част от работата.

Член 64. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от настоящия договор и/или забави изпълнението на констатираната за неизвършена работа по предходния член спрямо сроковете, посочени в протокола за приемане, дължи неустойка в размер на 2% от стойността на конкретния документ за възлагане на изпълнението на ден до окончателното им извършване.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 39 от настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на 5% от стойността на конкретния документ за възлагане на изпълнението и повторното извършване на работите по него.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по чл. 29 и чл. 37 от настоящия договор за период по-голям от 30 дни от датата на установяването им, което се документира с констативен протокол, то той дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора по чл. 6, ал. 1, т. 1 за всяко от тях.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по чл. 45, ал. 2, ал. 3 или ал. 8 от настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на 2 000 лева за всяко от тях.

Член 65. В случай че в резултат на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и/или при и по повод извършването й, бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 10% от наложените глоби и/или имуществени санкции.

Член 66. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение в съответствие с уговореното в този договор и приложенията към него, както и за всички щети, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на работата, която не е извършена в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

Член 67. При нанасяне щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността им и неустойка в размер на 25% върху стойността на тези щети.

Член 68. (1) При неизпълнение на задължението си за предаване в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на демонтираните материали и/или съоръжения, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с чл. 31, ал. 1 по-горе в договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в троен размер на стойността им.

(2) При неизпълнение на задължението си за предаване в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неизползваните/невложените материали и/или съоръжения, които са му били предоставени с приемо-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с чл. 31, ал. 2 по-горе в договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в троен размер на стойността им, изчислена по фактурна стойност на неизползваните/невложените и невърнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали.

(3) При неизпълнение на задължението си за предаване в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на празните/свободни кабелни барабани, в съответствие с чл. 31, ал. 3 по-горе в договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка според вида на съответния кабелен барабан, както следва:

1. за кабелен барабан Р 3 дървен   –   50.00 лева;

2. за кабелен барабан Р 4 дървен   –   70.00 лева;

3. за кабелен барабан Р 5 дървен   –   90.00 лева;

4. за кабелен барабан Р 6 дървен   – 120.00 лева;

5. за кабелен барабан Р 7 дървен   – 150.00 лева;

6. за кабелен барабан Р 8 дървен   – 200.00 лева;

7. за кабелен барабан Р 9 дървен   – 250.00 лева;

8. за кабелен барабан Р 10 дървен – 360.00 лева;

9. за кабелен барабан Р 11 дървен – 500.00 лева.

Член 69. При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на конкретния документ за възлагане на изпълнението.

Член 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички некачествено извършени работи, които не са извършени в съответствие с предложението за изпълнение - Приложение № 2 към този договор, техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение № 3 към този договор и/или законовите изисквания. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на конкретния документ за възлагане на изпълнението и е длъжен да ги извърши отново с необходимото качество.

Член 71. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телекомуникационните съоръжения (вкл. интернет инфраструктура), когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

Член 72. При изпълнение на работи, които не са били включени в съответен документ за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема стойността им за своя сметка.

Член 73. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка. В уведомлението се определя срок до 10 работни дни, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се дава информация, че начислената неустойка ще бъде приспадната от дължимо плащане по смисъла на чл. 9 по-горе.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от дължимото плащане и/или да я усвои от гаранцията за изпълнение.

(3) В случаите, когато посочените неустойки не покриват напълно щетите, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от забавата, лошото изпълнение или неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

Член 74. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по чл. 46 от настоящия договор, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността посочена в чл. 6, ал.1, т. 1 на договора.

(2) В случай че неустойката по предходната алинея не покрива напълно щетите, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по чл. 46, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си и да предяви претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред.

Член 75.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предоставените му за монтиране материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

1. при неизпълнение на задължението за монтиране на материалите по дадения документ за възлагане на изпълнението, дължи връщането им, ведно с неустойка в размер на 10% от стойността им;

2. при установяване на несъответствие и разлика между предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по дадения документ за възлагане на изпълнението и монтирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, последният дължи поправяне на установеното в констативния протокол несъответствие или разлика за своя сметка и със свои сили в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и неустойка в размера, посочен в точка 1 от този член;

3. при погиване на предоставените по документа за възлагане на изпълнението за монтаж материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността им и неустойка в размер на 25 % от нея. При частично погиване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи стойността им и неустойка в размер на 25% от стойността на погиналата част, ако останалата непогинала част може да се използва самостоятелно. В случай че непогиналата част не може да се използва самостоятелно без погиналата част, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи стойността на всички материали и неустойка в размер на 25% от цялата стойност на материалите предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. при частично монтиране на материалите по документа за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи стойността на немонтираната част от тях и неустойка в размер на 10% от стойността на немонтираната част.

Член 76. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент, обявен от БНБ (ОЛП), плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

Член 76а. Страната, която е нарушила своите задължения за обработване и защита на лични данни по чл. 100, които данни е получила от другата страна или от трето лице или по друг начин, във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор, е длъжна от една страна да обезщети всички вреди (включително наложени имуществени санкции/глоби), които ответната страна или трето лице е претърпяло вследствие неправомерно обработване и/или съхранение и/или разпространяване и/или допускане на разпространяването на лични данни или вследствие неосъществяване на необходимата и следваща се от нормативните правила защита на лични данни или вследствие неуведомяване на собственика на данни, насрещната страна или надзорния орган за опасност или кражба или неправомерно разпространение на лични данни, а от друга страна да заплати на насрещната страна по договора неустойка в размер на 100% от размера на гаранцията за изпълнение на договора, в случай на развалянето на договора съгласно чл. 78, ал. 2 от договора. Всички имуществени вреди и санкции, които подлежат на възстановяване съгласно настоящия текст се доказват по размер единствено с валидни писмени документи.

РАЗДЕЛ IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 77. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или при достигане на общата (максималната) му стойност, определена в чл. 6, ал. 1, или по взаимно писмено съгласие на страните.

Член 78. (1) Всяка от страните може да прекрати договора с едностранно 30-дневно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна, при възникване на пречки от обективен характер, включително и поради наличието на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, продължила повече от 30 (тридесет) дни, които правят невъзможно изпълнението на договора.

(2) Всяка от страните има право да развали едностранно договора без предизвестие до другата страна, ако последната е нарушила своите задължения във връзка с обработването и защитата на лични данни, станали й известни във връзка със сключването и изпълнението на договора, както и да претендира и получи обезщетенията за претърпените щети и неустойката по чл. 76а от договора.

(3) Всяка от страните може да развали договора по вина на другата страна при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Член 79. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не изпълнява задълженията по член 28, техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение № 3 към този договор, и съответните нормативни разпоредби.

Член 80. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 20-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи с повече от 10 дни изпълнението на работите по даден документ за възлагане на изпълнението. Прекратяването на договора на това основание, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по член 62, ал. 1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, освен изтеклата неустойка за забава по предходното изречение, дължи и неустойка в размера по член 61.

Член 81. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по член 61.

Член 82. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при наличие на обстоятелството, посочено в последното изречение на чл. 62, ал. 1 по-горе.

Член 83. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без вина от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи изпълнението на повече от два документа за възлагане на изпълнението. Развалянето на договора на това основание, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по член 62, ал. 1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, освен изтеклата неустойка за забава по предходното изречение, дължи и неустойка в размера по член 61.

Член 84. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изплати в срок предявена към него неустойка, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои дължимите суми от гаранцията за изпълнение или да ги приспадне (прихване) от дължимо плащане по смисъла на чл. 9 по-горе.

Член 85. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати стойността на глобите и санкциите, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на нанесени при извършване на работата повреди на елементите на техническата инфраструктура, както и стойността на щетите, причинени на трети лица, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои дължимите суми от гаранцията за изпълнение или да ги приспадне (прихване) от дължимо плащане по смисъла на чл. 9 по-горе.

Член 86. При прекратяване на договора преди изтичане на срока, страните подписват двустранен споразумителен протокол, с който уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема едностранно действия съгласно този протокол и има право да прихване дължимите неустойки от плащания по смисъла на чл. 9 по-горе, ако има такива и/или да ги усвои от гаранцията за изпълнение.

Член 87. При прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща извършените до момента работи, както и направените във връзка с изпълнението разходи, от които може да се ползва на базата на двустранно подписан протокол за уреждане на взаимоотношенията.

РАЗДЕЛ Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 88. (1) За целите на този договор под „непредвидени работи” следва да се разбират неупоменати в количествената сметка видове и количества работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, посочен по-горе в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(2) За целите на този договор под „експресно изпълнение” следва да се разбира изпълнението на видове и количества работи, за които в документа за възлагането им е посочен срок за изпълнение по-малък или равен на 5 /пет/ календарни дни и заедно с това изрично е посочено, че е необходимо експресното им изпълнение.

(3) За целите на този договор под „обикновено изпълнение” следва да се разбира изпълнението на видове и количества работи, за които в документа за възлагането им не са посочени едновременно условията, посочени в ал. 2, и срокът им за изпълнение е по-голям от 5 календарни дни.

Член 89. (1) Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по факс, електронна поща или на адреса за кореспонденция.

(2) Двете страни се задължават при промяна на посочените в този договор адрес, телефон, факс и други координати за връзка да уведомят писмено другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

Член 90. Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора, по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

Член 91. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Република България, със седалище в гр. София, съобразно общия гражданскоправен ред.

Член 92. Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

Член 93. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор работи.

Член 94. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да било трудови или синдикални спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от една страна, и неговите работници или служители, от друга страна, свързани с изпълнението на договора.

Член 95. Всички регистрирани спирания на изпълнението на строително-монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -10(С и над 40(С;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са основание за изменение на сроковете по конкретни документи за възлагане на изпълнението, но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на работите по договора.

Член 96. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна и/или за трета страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

Член 97. За целите на този договор „Конфиденциална информация” означава категориите „Поверителна” и „Фирмена” информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

1. “Поверителна”: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица  и др.

2. “Фирмена”: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

Член 98. Задължения на страните за координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажните работи.

(1)	Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

(2)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения – предмет на договора.

(3)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да инструктира персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика.

(4)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

(5)	Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

(6)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно нормативните документи.

(7)	Отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите  дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба № 5/ 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

(9)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

1.	При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.	Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.	Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

(10)	При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал. В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по ал. 9, т. 1, т. 2 и т. 3 не се прилагат.

(11)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

(12)	При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а за безопасността при извършване на работи - изпълнителят на работата от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората. Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

(14)	Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.;

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

(15)	 В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата  уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(16)	Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

(17)	Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(18)	Всички щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на неговите клиенти, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(19)	Упълномощено лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността е ............. ..........................................................................................., тел. ..................................... ; GSM ........................... ..................................... (попълва се при сключване на договора)

Член 99. Задължения на страните и координиране на мерките за спазване на законовите изисквания в областта на опазването на околната среда при изпълнение на дейности, които се извършат на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – включително зони от мрежата „Натура“ 2000.

1. При изпълнение предмета на настоящия договор, страните по договора се задължават да спазват:

  - Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.);

  - Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.);

  - Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.);

  - Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.).

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без противоречие чл. 47, ал. 1 – ал. 9 от настоящия договор:

2.1. Изцяло да спазва законовите и подзаконовите нормативни документи в областта на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и управлението на отпадъците.

2.2. Да не допуска замърсяване на компонентите на околната среда.

2.3. Да не допуска увреждане на биологичното разнообразие.

2.4. В случай на замърсяване на околната среда да организира неговото отстраняване изцяло за своя сметка.

2.5. При допускане на замърсяване на компонентите на околната среда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в еднодневен срок да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.6. Да минимизира негативното влияние върху околната среда, предизвикано от своята дейност.

2.7. Да управлява генерираните отпадъци от своята дейност съобразно законовите изисквания и подзаконовите нормативни документи.

2.8. Да опазва биологичното разнообразие на територията, на която се извършват конкретните дейности.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички вътрешнофирмени процедури, инструкции и методики относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, приложими при изпълнение на дейностите, предмет на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез упълномощени свои лица да извършва планирани и непланирани проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време изпълнението на възложените дейности. При констатирани нарушения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предпише дейности с цел изпълнение на нормативните изисквания.

5. Сектор „Екология и пожарна безопасност“ (по-нататък за краткост „ЕиПБ”) е упълномощеното звено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контролна дейност по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. При констатиране на нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по спазване на изискванията относно опазването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на отпадъците, служителите на сектор „ЕиПБ“ са задължени да предписват мерки за отстраняване на нарушенията, както и да следят за изпълнение на дадените предписания.

7. Загубите, причинени от забавяне на изпълнението на дейностите по договора, поради отстраняването на нарушенията и изпълнение на предписаните мерки по т. 5 и т. 6, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 100. (1) Всяка от Страните се съгласява, че ще обработва личните данни („Лични данни“), посочени в настоящия договор на служителите-контактни лица на другата Страна, само и единствено за целите на обмен на данни и информация по договора, като никоя от Страните няма право да обработва Лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Европейския съюз. Не се допуска използването на каквото и да е оборудване за обработване на Личните данни, разположено извън определената Територия за обработване.

(2) Всяка от Страните се задължава да уведоми другата в случай:

а) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на личните данни по отношение на дейността ѝ по обработване на Лични данни за целите на изпълнение на Договора;

б) че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно обработването и защита на личните данни на другата Страна;

в) че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно към другата Страна (но не по-късно от 3 (три) часа от установяването му) и следва да съдържа минимум следната информация:

•	описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

•	описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

•	описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

(3) В случай че е обективно невъзможно да осигури в посочения в ал. 2, б. „в“ срок цялата необходима за уведомлението информация, съответната Страна уведомява в този срок другата като ѝ предоставя наличната към този момент информация и след съгласуване с нея допълва уведомлението.

(4) Всяка от Страните е задължена да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

Член 101. За неуредени с договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

2. Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката;

3. Приложение № 3 – Технически спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;

4. Приложение № 4 – Етични правила.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 4

към Договор за обществена поръчка

№ ………... / ……………….. г.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес ..................... /…………….. г., в гр. София, Република България, .........................................................., представлявано от .......................................................... - ....................... наричано за краткост “Изпълнител” или „Дружество – изпълнител“, подписа настоящите Етични правила, които са неразделна част от договор № ……………../ …………………. с предмет: „Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област“, реф. № РРС 19-031, обособена позиция: ………………… ………………………………………………………………….………........, сключен между „ЧЕЗ Разпределение България” АД, от една страна, като „Възложител“, и ..........................., от друга страна, като „Изпълнител“.

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-изпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Дружество - възложител“.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-изпълнители, в техния професионализъм и морал.

(3) С подписването на настоящите „етични правила“, дружеството – изпълнител по Договор за обществена поръчка № …….…../ …………..… г., се съгласява и задължава да обезпечи стриктното им спазване от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок, за който тя е възложена.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на дружествата - изпълнители на Дружеството - възложител се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – изпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

Глава втора

Взаимоотношения на служителите на дружеството – изпълнител с клиентите на дружеството – възложител и с трети лица

Чл. 3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на Дружеството – възложител при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са  длъжни да се произнасят по исканията на клиентите или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център на дружеството - възложител, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

Глава трета

Професионално поведение и квалификация на служителите на дружеството - изпълнител

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-изпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – изпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител  могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

Глава четвърта

Конфликт на интереси за служители на дружеството - изпълнител

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-изпълнител, нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

Лично поведение на служителите на дружеството - изпълнител

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл. 14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-изпълнител или от настоящите правила.

Чл. 15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

Чл. 16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл. 17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл. 18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл. 19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл. 20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството - възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова  нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл. 22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

Глава шеста

Допълнителни разпоредби

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството –изпълнител. Дружеството-изпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-изпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-изпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-изпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-изпълнител” се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с Дружеството - възложител за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 27. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества - изпълнители на Дружеството - възложител.

Настоящите етични правила се подписват от Дружеството - Изпълнител в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях се прилага, като приложение – неделима част от екземпляра на договор за обществена поръчка, който се полага на всяка от страните – възложител и изпълнител. С подписването на тези етични правила, дружеството – изпълнител изразява безрезервното си съгласие с тях и поема задължение да обезпечи стриктното им спазване и прилагане от своите работници и служители или подизпълнители (ако има такива), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, за целия срок на възлагането й.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................

VІІІ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. ............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ........................................................................................,

дата на раждане: .................................................................................................................,

гражданство/а: ....................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................,

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

- законен представител

- пълномощник

на ...........................................................................................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .......................................,

вписано в регистъра при ....................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ...........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ....................................................................................................................;

- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

- друго (посочва се).........................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................

...........................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .............................................................................................

постоянен адрес: ..................................................................................................................

или адрес: ............................................................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....................................................................................................................;

- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

- друго (посочва се) ........................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................

............................................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .............................................................................................................................,

(държава, град, община)

адрес: ....................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: ..................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

................................................................................................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .............................................................................................................................,

(държава, град, община)

адрес: ....................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ............................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

.................................................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез своят помощен орган – оценителната комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на ______________________________________________________________________________________,

(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)

със седалище и адрес на управление: ___________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________, по повод участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………”,

референтен № …………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с

(невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: _______________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество се контролира / не се контролира от лице, регистрирано в 								 (невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез своят помощен орган – оценителната комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година	 				Декларатор:

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника / кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с. § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ Разпределение българия” АД

Известени сме, че нашият Клиент,

[име/фирма и адрес на участника]

наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Решение № 			/			г.

[посочва се № и дата на Решението за класиране]

на 						, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител

[фирма на възложителя]

в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № 			 с предмет:

, с което е определен

[описва се предмета и съответната обособена позиция, ако има такава]

за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на

[посочва се размера от поканата за процедурата]

(словом: 				__	____________				),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние __________________ [Банка], ЕИК 				, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	____________	 (словом: 	__	______		),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____________________________________, до която

[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 5 работни дни от получаване на запитването.

дата: _________  година 			Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________

Подпис и печат: _____________

Забележка: Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 39 (тридесет и девет) месеца от датата на издаването й.

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС